ООО «ИНТПРОЕКТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО «ПРИГОРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

С изменениями на основании РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА от 22.09.2016г. №364 Директор ООО «ИНТПРОЕКТ» ________________О.Е. Потянова

Ярославль 2016

Оглавление

Введение	5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА	10

1.	Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития	10

1.1.	Общие сведения	10

1.2.	Градостроительная ситуация	11

1.3.	Краткая характеристика природных условий	13

1.4.	Землеустройство	15

1.5.	Социально-экономическое состояние территории	17

1.5.1.	Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции	17

1.5.2.	Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура	19

1.5.3.	Социальное обслуживание населения	22

1.5.4.	Система особо охраняемых территорий и объектов	26

1.6.	Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест	70

2.	Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования	80

2.1.	Население и территориальное развитие	82

2.2.	Экономическая основа устойчивого развития	83

2.3.	Экологическая безопасность	85

2.4.	Жилищное строительство и жилищная обеспеченность	85

2.5.	Система учреждений обслуживания населения	88

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию	89

4.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности	91

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Положение о территориальном планировании	93

Цели и задачи территориального планирования Пригородного сельского поселения	93

Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации)	95

Рекреационно-туристическая деятельность	102

Основные источники информации	116

Графические материалы

| Наименование | Номер листа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1 | 1:30000 |
| Карта границ населенных пунктов | 2 | 1:30000 |
| Карта функционального зонирования | 3 | 1:30000 |

# Введение

Генеральный план Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области выполнен в 2011 году индивидуальным предпринимателем Богородицким Владимиром Валентиновичем, ОГРНИП 309760435000023, на основании договора от 00.06.2010 г. с администрацией Пошехонского муниципального района Ярославского области.

Изменения в Генеральный план Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области внесены в 2016 году ООО «ИНТПРОЕКТ», г. Ярославль, ИНН 7606066919, на основании постановления администрации Пошехонского муниципального района № 348 от 21.04.2015г. «О подготовке проекта изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения Пошехонского муниципального района, Ярославской области». Принят на основании протокола заседания согласительной комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения департамента строительства Ярославской области об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения от 20.07.2016 г., утвержден решением собрания депутатов Пошехонского муниципального района от 22.09.2016 г. №364 "О внесении изменений в генеральный план Пригородного сельского поселения Пошехонского района Ярославской области".

Графическая и текстовая часть генерального плана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации и технического задания на проектирование, действующим нормам и правилам.

Генплан состроит из трех схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории сельского поселения, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям, анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований обеспечения пожарной безопасности населения.

Генеральный план является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генеральный план является основой для разработки правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения.

Генеральный план действует на территории Пригородного сельского поселения в пределах границ поселения. Положения генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий генеральный план применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (утвержденная постановлением правительства Ярославской области от 31 декабря 2014 года N 1435-п) и Схемы территориального планирования Пошехонского муниципального района от 10.10.2012г. (утверждена постановлением Правительства ЯО №1099-п), другие источники информации (см. раздел «Основные источники информации»).

Особенности разработки Генплана

Разработка генерального планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Ярославской области производится с рядом принципиальных особенностей в отношении основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном Кодексе РФ и методических основ градостроительного проектирования:

- В Ярославской области при территориальном планировании отсутствуют «межселенные территории». Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием «поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельские поселения) и соответствующее зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т.е. территорий вне границ городских округов, городских и сельских поселений).

- При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная документация по землеустройству (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах СП отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании СП объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеустроительных служб.

- Проведенный в «Схеме территориального планирования Ярославской области» прогнозный расчет по сельской местности Ярославской области и Пошехонского МР выявил специфическую тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе и перспективного увеличения жилых зон (земель сельских населенных пунктов) появляется возможность для строительства значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может использоваться под разные цели: второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду, а также может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

# Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития

# Общие сведения

Пригородное сельское поселения является одним из четырех аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Пошехонского муниципального района Ярославской области, центром соответствующей системы расселения.

Географическая площадь территории сельского поселения составляет 144156,7га, в местной системе координат (СК-76) – 144162,7га.

На западе граница Пригородного сельского поселения совпадает с границей Ермаковского сельского поселения, на севере и северо-западе Пригородное сельское поселение граничит с Вологодской областью, на востоке – с границей между Пошехонским муниципальным районом и Первомайским муниципальным районом Ярославской области, на юге – Белосельским сельским поселением и с Кременевским сельским поселением.

В состав Пригородного сельского поселения входят 215 сельских населенных пунктов. Административным центром Пригородного сельского поселения является город Пошехонье.

Границы Пригородного сельского поселения установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 03.12.2007 N 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области» в административных границах следующих 9 сельских округов:

- Кладовский сельский округ (центр – с.Кладово)

- Князевский сельский округ (центр – с.Князево)

- Красновский сельский округ (центр – с.Красное)

- Ленинский сельский округ (центр – д.Яковлевское)

- Октябрьский сельский округ (центр – с.Ясная Поляна)

- Васильевский сельский округ (центр – д.Васильевское)

- Колодинский сельский округ (центр – с. Колодино)

- Владыченский сельский округ (центр – с.Владычное)

- Юдинский сельский округ (центр – д.Юдино)

Численность населения Пригородного сельского поселения (на 2009год) составляет 3882 человека, зарегистрированных по месту жительства (2010г. – 3104),  за 2016 – 3441 человек по данным Росстата РФ.

# Градостроительная ситуация

По центральной части территории с северо-запада через г.Пошехонье на юго-запад проходит автодорога регионального (межмуниципального) значения Р104/1К5 «Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец».

Транспортные связи северной части сельского поселения – с.Владычное, с.Колодино и большинства сельских населенных пунктов на территории сельского поселения с центром области г.Ярославлем и с центром Пошехонского муниципального района г.Пошехонье осуществляются по системе автомобильных дорог местного значения, которые выходят на федеральную автомагистраль М8 «Москва-Архангельск» (через г.Данилов), региональные автомагистрали Р104.1К5 «г.Сергиев Посад – г.Углич – г.Рыбинск – г.Пошехонье – г.Череповец» и Р151.1К1 «г.Рыбинск – г.Тутаев – г.Ярославль».

Сообщение с г. Ярославлем осуществляется по следующим направлениям: с.Васильевское –с.Колодино – с.Красное – г.Пошехонье, с.Владычное– г.Пошехонье по дороге местного значения, далее по автомагистрали 1К14 «г.Пошехонье – г.Данилов» (77км) до автомагистрали М8«г.Москва- г.Архангельск» (87км) и с. Владычное –с.Красное – г.Пошехонье, далее по автомагистрали Р104.1К5 (63км) до г.Рыбинск, и далее до г. Ярославля по автомагистрали Р151.1К1 (90км).

Территория Пригородного сельского поселения, в целом, хорошо связана системой автодорог регионального (межмуниципального) значения и автомобильными дорогами местного значения с центром муниципального района г.Пошехонье, а также с центрами других сельских поселений Пошехонского муниципального района. Железнодорожного сообщения территория сельского поселения не имеет. Ближайшие железнодорожные станция находится в г.Рыбинске (67км) и в г. Данилов (80 км)

Ближайшие речные порты на реке Волге в городе Рыбинске; ближайший аэропорт «Староселье» – на территории Назаровского сельского поселения в Рыбинском МР (44км).

Ближайшая распределительная электроподстанция находится в п.Аниково. По территории СП проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 500, 220 и 35кВ. С северо-запада на юг территорию СП проходит магистральный газопровод «Горький-Ярославль-Череповец». Нефтепроводов в данном СП нет.

Реки Согожа и Шельша протекают с северо-восточной в юго-западную часть территории. На западном берегу реки Согожа расположены села Андрюшино, Спас и др. В реку Согожа на севере впадают реки Сегжа, Кисома Глухая, Кисома Вольная, южнее – река Роя, а также много ручьев. В центральной части сельского поселения проходит русло реки Сога. На юге проходит русло реки Ветха.

В южной части поселения с северо-запада на юго-восток протекает р.Репа, в нее впадает р.Тулша. Вдоль северного берега реки Репа расположено с.Колодино, а также соседние сельские населенные пункты Петраково, Репино, Ночкино, Фоминское, Никитино. В южной части поселения протекают реки Сохоть, Кода, Вежма. Вдоль восточной границы с сельского поселения протекают реки Черная и Носа.

На территории Пригородного сельского поселения насчитывается 26 памятников культурного значения (8 комплексных памятников истории и культуры). На учет с целью использования и охраны поставлены природные территории природный резерват «Болото Сухое», урочище «Городская Дача». К особо охраняемым природным территориям относятся парк в с.Ракоболь и парк в на территории с.Владычное.

Полигон твердых бытовых отходов площадью 4,4 га располагается в центральной части Пригородного сельского поселения восточнее г.Пошехонье.

Расстояние от центра поселения г.Пошехонье до г.Ярославля через г.Рыбинск составляет 163км, через г.Данилов 154км, до г.Череповца 120км.

# Краткая характеристика природных условий

Климат умеренно-континентальный с умеренно-жарким и влажным летом и холодной многоснежной зимой. Среднегодовая многолетняя температура +12,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет 74,1мм, большая часть из них приходится на летнее время года.

Неблагоприятные погодные явления: сильные морозы, метели (до 50 дней году) и другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки).

Преобладающее направление ветра – северо-западное, среднегодовая скорость ветра 10км/ч.

Для СП характерны сильные ветры – ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93м/с. Площадь поражения на территории СП обычно не превышает 5 км2.

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%.

Роза ветров на территории Пригородного сельского поселения

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая)

Рельеф местности в Пригородном сельском поселении представляет собой слегка всхолмленную равнину и бывает различных видов: возвышенность, равнина, низина. В геологическом отношении территория поселения относится к осевой части обширной московской впадины (синеклизы). Кристалический фундамент залегает на глубине свыше 2 км. На поверхности четвертичные отложения образуют сложный покров, представленный преимущественно мореными суглинками, межмореными и подморенными песками. Почвенный покров представляют дерново-подзолистые почвы с включением дерново-заболоченных почв. По механическому составу преобладает мелкий и средний суглинок. В целом почвы не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Пригородное сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории сельского поселения составляет 97255,38га или 67,5%.

Основные типы лесов – хвойные, смешанные и мелколиственные. Основными преобладающими породами являются сосна, ель, берёза, и осина. Нередки кустарничковые и травяные леса. Из животного мира встречаются лоси, кабаны, белки, зайцы, бобры, глухари, тетерева, другие животные и птицы.

Гидрографическая сеть представлена реками Сога, Согожа, Ветха, Шельша, Репа, Тулша, Сохоть, Вежма, Кода, Роя, Нотелга, Сегжа, Носа, Соть, Божа, Ухтома и ручьев Чегра, Лоста. Большинство небольших рек впадает в р. Репа и р. Согожа.

# Землеустройство

Баланс земель при территориальном планировании Пригородного сельского поселения (существующее положение)

| Категории земель (наименование зон) | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельхозназначения, в том числе: | 39106,74 | 27,1 |
| земли для ведения коллективного садоводства и огородничества, дачного хозяйства; | 51,58 | 0,0 |
| земли для сельхозпроизводства | 79,29 | 0,1 |
| Земли населенных пунктов | 4336,73 | 3,0 |
| Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: | 2581,95 | 1,8 |
| земли промышленности | 19,5255 | 0,0 |
| земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 2538,89 | 1,8 |
| земли специального назначения | 23,53 | 0,0 |
| Земли лесного фонда – защитные леса | 97238,42 | 67,5 |
| Земли лесного фонда – эксплуатационные леса | 16,96 | 0,0 |
| Земли водного фонда | 874,11 | 0,6 |
| Земли запаса | 7,88 | 0,0 |
| Общая площадь в границах сельского поселения | 144162,79 | 100,0 |
| Из всех земель природоохранного назначения | 4997,09 | 3,5 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Пригородном сельском поселении с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области и Пошехонского муниципального района по основным категориям земель выявляет нижеследующее.

При общей площади земель в границах Ярославской области в размере 3617,70тыс.га и в границах Пошехонского муниципального района – 438,311тыс.га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1070,50тыс.га (29,6%), в Пошехонском муниципальном районе – 88,73тыс.га (20,2%), а в Пригородном сельском поселении – 39,11 тыс.га или 27,1%.

Земли сельских населенных пунктов в области составляют 137,9тыс.га (3,8%), в Пошехонском муниципальном районе – 9,33тыс.га (6,8%), а в Пригородном сельском поселении – 4,32тыс га или 3,0%.

Земли лесного фонда по области составляют 1734,10тыс.га (47,9%), в Пошехонском муниципальном районе – 205,94тыс.га (47,0%), а в Пригородном сельском поселении – 97,26 тыс.га или 67,5%.

Земли водного фонда по области составляют 365,30 тыс.га (10,1%), в Пошехонском муниципальном районе – 131,03 тыс.га (30,0%), а в Пригородном сельском поселении – 0,87 тыс.га или 0,6%;

Земли природоохранного назначения в Ярославской области составляют 342,59 тыс.га (9,5%), в Пошехонском муниципальном районе – 29,07 тыс.га (6,6%), а в Пригородном сельском поселении – 4,99 тыс.га (3,5%).

Примечание: в земли водного фонда в Пошехонском муниципальный район входит акватория Рыбинского водохранилища.

# Социально-экономическое состояние территории

# Население (демографическая ситуация).                                         Анализ динамики и тенденции.

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области», численность населения по области и Пошехонскому муниципальному району будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

| Муниципальные образования | 2006г. | 1 очередь 2014г. | Расчетный срок 2026г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярославская область, в т.ч.: | 1 338,7 | 1 253,4 | 1 192,6 |
| городское | 1 088,6 | 1 040,8 | 1 021,6 |
| сельское | 250,1 | 212,6 | 171,0 |
| Пошехонский район, в т.ч.: | 17,4 | 14,3 | 11,6 |
| г.Пошехонье | 6,9 | 5,5 | 4,6 |
| сельское | 10,5 | 8,8 | 7,0 |

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на расчетный срок – на 31,6%; по Пошехонскому муниципальному району, соответственно, на 16,2% и на 33,4%.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

- ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2% до 17,3%;

- снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9% до 54,9%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста.

Таким образом, по схеме территориального планирования Ярославской области, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Существующее население в Пригородном сельском поселении (зарегистрированных по месту жительства) составляет 3441 чел на 2016 г, проживающих в 215 сельских населенных пунктах.

Численность трудоспособного населения составляет около 1839 чел. (53,44%), численность пенсионеров –988чел (28,71%), население младше трудоспособного возраста  491 –чел (13,88%), и временно зарегистрированное население-132 чел.

От общего числа трудоспособного населения 1839 чел. или 53% около 720 чел. (39% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 431 чел. (23%), – в сфере обслуживания, в том числе около 688 чел или 38% от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Пригородного сельского поселения (преимущественно в городах Пошехонье,  Рыбинске, Череповце) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

На 01.01.1990 население Пригородного сельского поселения составляло 6421 чел. Таким образом, убыль населения за 26 лет составила около 2980 чел. или около 114 чел./год.

По прогнозу схемы территориального планирования Ярославской области население Пригородного сельского поселения должно составлять (исходя из прогноза сельского населения по Пошехонскому муниципальному району) на расчетный срок – около 2590 чел, т.е. убыль населения до 2026 года прогнозируется из расчета 33,25 чел./год.

Исходя из демографического анализа населения за последние 20 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года, прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Пригородном сельском поселении, на расчетный срок (2026г) в 4080 чел, при существующем населении (на 2016г) в 3441 чел. Таким образом, генпланом прогнозируется возможность относительной стабилизации населения сельского поселения на на расчетный срок.3441

# Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура

Основные промышленные объекты (24) размещены преимущественно в юго-западной части сельского поселения: 1- асфальтобетонный завод, 9 лесопилок, 8 молочно-товарных ферм, 1 птицефабрика, 2 электроподстанции, 1 газораспределительная станция, и 1 автозаправочная станция.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве молока. На территории сельского поселения действуют 4 объекта сельскохозяйственного производственного назначения – Молочно-товарные фермы (МТФ) в СНП:

1.  СПК «Пошехонский»:

- Юдино – на 100 голов

2. Колхоз им.Калинина:

- МТФ Ночкино – с.Колодино на 200 голов

- телятник Ночкино-б с.Колодино на 100голов

- МТФ Зубариха на 100 голов

- МТФ Петраково на 100 голов

- МТФ Михеево на 100 голов

- телятник д.Савинское на 139 голов

- мастерская для ремонта тракторов в с.Колодино

3. ОАО Агрофирма «Согожа»:

- МТФ д.Кладово-100 голов

- телятник д.Кладово- 100 гол.

4. Колхоз  «Память Чкалова»:

- МТФ д.Курбатово- 100 гол.

По территории Пригородного сельского поселения проходит региональная автомагистраль 1К5 «Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец».

Всего насчитывается около 406 км автодорог общего пользования. На территории сельского поселения находится 1 автозаправочная станция (на региональной автомагистрали 1К5 «Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец»).

Автомобильные дороги государственной собственности Ярославской области:

- Сергиев Посад – Рыбинск – Череповец (III-21км)

- Сергиев Посад – Рыбинск – Зубарево (2-с-а; 2,48 км)

- Князево-Пеньково – Большие Тышные (2-с-а)

- Пошехонье – Владычное (4-а)

- Пошехонье – Кукобой – Бакланка (4-а)

- Красное – Колодино – Васильевское (4-а)

- Толстоухово – Глинник (б/к)

- Пошехонье – Шульгино-Яковлевское (4-в – 1км, 2-а-с – 7,84 км)

- Никольское – Шопырево (б/к)

- Дмитриевское – Верещагино (2-с-а)

- Пошехонье – Данилов (2-с-а)

- Ясная поляна – Ревякино (4-в)

- Сергиев Посад – Череповец – АБЗ (4-в)

- Пошехонье – Владычное ( “4-а; 43,78 км), на территории СП – 20,5 км

- Селиверстово – Ракоболь (“4-в; 1,92 км)

- Починок – Займа (б/к; 2,5 км) грунтовая, профилированная

- Селиверстово – Телешево (б/к; 3,4 км) грунтовая, профилированная

- Красное – Колодино – Васильевское (“4-а; 25,97 км), на территории сельского поселения – 1,3 км

Основные автодороги общего пользования:

- Красное – Колодино – Васильевское (“4-а; 25,97 км) – на территории сельского поселения -17,8км;

- Васильевское – Андрюшино (“4-б; 6,53 км) асфальтобетонное;

- Подъезд к д.Колодино (4-в; 1,68 км) асфальтобетонное;

- Андрюшино – Спас (4-в; 0,3 км) асфальтобетонное;

- Андрюшино – Спас (.4-в; 3,36 км) гравийное покрытие;

Железных дорог на территории сельского поселения нет.

По территории поселения проходит магистральный газопровод “Горький-Ярославль-Череповец” общей протяженностью по территории поселения 38 км, диаметр трубы 700 мм.

Антенны (вышки) сотовой связи, радиорелейной и спутниковой связи расположены в районе д. Маклаково и в д. Михалково, с. Владычное, с. Колодино; сельское поселение обслуживается 9 почтовыми отделениями связи (СНП Кладово, Красное,  Дмитриевское, Владычное, Ракоболь, Юдино, Колодино, Васильевское, Андрюшино).

На магистральных ЛЭП существуют 3 распределительные электроподстанции (одна – в районе д. Паново, а другая – в районе г. Пошехонье и в СНП Ясная Поляна, Аниково).

Водоснабжение от подземных вод осуществляются в следующих сельских населенных пунктах : д. Кладово, с. Князево, с. Красное, д. Васильково, д. Давыдково, д. Курбатово, д. Харламово, д. Яковлевское, д. Петрино, с. Ясная Поляна, д. Рождествено, с. Колодино, д. Ивановское, д. Савинское, д. Петраково,  д. Владычное, д. Поповское, д. Гора, д. Селиверстово, д. Юдино.

Действует 17 артезианских скважин.

В г.Пошехонье действует канализационная система, очистные сооружения находятся на юго-западе от д. Кученево.

При средней общеобразовательной школе в с. Колодино действует 1 канализационное очистное сооружение (протяженность 2,5 км).

На территории сельского поселения, в с. Ясная Поляна, находится отопительная котельная мощностью 250 кВт. Еще три находятся в д. Юдино, с. Колодино при средней школе и при Колодинском ЦДК.

Инженерное благоустройство жилого фонда – водопроводом – 2%, газом баллонным – 90%. Сельские населенные пункты: с. Ясная Поляна, д. Рогалево,

д. Ерилово, д. Пегаскино, д. Петрино, д. Яковлевское  – имеют газопроводы природного газа – 8%.

# Социальное обслуживание населения

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений (расположены преимущественно в сельских населенных пунктах с. Ясная Поляна, д. Кладово, с. Красное с. Колодино и д. Андрюшино, д. Васильевское, д. Владычное, с. Ракоболь, д. Юдино) соответствуют расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания.

В Пригородном сельском поселении существуют:

| Наименование объектов | Коли- чество | Сельский населенный пункт | Названия организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| Административно-управленческие объекты | 9 | д. Кладово | контора ООО «Согожа» |
|  |  | д.Кладово | Администрация Пригородного с/п (филиал) |
|  |  | с. Красное | контора Красновского сельпо |
|  |  | д. Красное | контора колхоза «Память Чкалова» |
|  |  | с.Колодино | контора правления колхоза имени Калинина |
|  |  | с.Колодино | контора правления Колодинского сельского потребительского общества |
|  |  | с.Колодино | Администрация Пригородного с/поселения (филиал) |
|  |  | с. Владычное | администрация Пригородного с/п (филиал) |
|  |  |  | контора Владыченского сельпо |
|  |  | д.Кладово | Контора ООО Агрофирма «Согожа» |
| Общеобразовательные школы | 2 | с.Ясная Поляна | - |
|  |  |  | 1 МУ Колодинская средняя общеобразовательная школа (проектная мощность 320 учащихся) |
|  |  | д. Юдино | МУ Юдинская средняя школа на 180 учащихся |
| Детские дошкольные учреждения | 3 | с.Ясная Поляна | Детский сад |
|  |  | д.Кладово | - |
|  |  | с. Владычное | детский-сад на 20детей |
|  |  | с. Колодино | Детский сад на 34 ребенка |
| Учреждений культурно-досугового типа | 10 | д. Кладово | ДК |
|  |  | с. Князево | ДК |
|  |  | с. Красное | ДК |
|  |  | д. Яковлевское | ДК |
|  |  | с. Ясная Поляна); | ЦДК |
|  |  | с. Колодино | ЦДК |
|  |  | д. Андрюшино | ДК |
|  |  | д. Васильевское | ДК |
|  |  | с. Владычное | ЦДК |
|  |  | д. Юдино | ДК |
| Библиотеки | 7 | с. Красное | Библиотека |
|  |  | д. Яковлевское | Библиотека |
|  |  | с. Колодино | Библиотека |
|  |  | д. Васильевское | Библиотека |
|  |  | д. Владычное | Библиотека |
|  |  | с. Ракоболь | Библиотека |
|  |  | д. Юдино | Библиотека |
| Объектов социального обеспечения | нет | - | - |
| Объектов здравоохранения | 13 | д.Кладово | фельдшерско-акушерские пункты аптечные киоски при них |
|  |  | с. Князево |  |
|  |  | с. Красное |  |
|  |  | д. Мстишино |  |
|  |  | д. Яковлевское |  |
|  |  | с. Ясная Поляна |  |
|  |  | с. Дмитриевское |  |
|  |  | с. Колодино | врачебная амбулатория |
|  |  | д. Васильевское |  |
|  |  | д. Андрюшино |  |
|  |  | с. Владычное | врачебная амбулатория |
|  |  | с. Ракоболь | фельдшерско-акушерские пункты |
|  |  | д. Юдино |  |
| Учреждений физической культуры и спорта | нет | - | - |
| Объектов бытового обслуживания | 2 | с. Колодино | Комплексные приемные пункты |
|  |  | д. Андрюшино |  |
| Объектов общественного питания | 1 | с.Ясная Поляна | Кафе «Бриз» ЧП Хохлова Т.В. |
| Объектов торговли | 23 | с. Красное | 1 |
|  |  | д. Толстоухово | 1 |
|  |  | д. Пеньково | 1 |
|  |  | с. Ясная Поляна | 1 |
|  |  | с. Дмитриевское | 1 |
|  |  | д. Яковлевское | 1 |
|  |  | д. Никольское | 1 |
|  |  | д. Кладово | 1 |
|  |  | с. Колодино | 3 |
|  |  | д. Савинское | 1 |
|  |  | д. Васильевское | 1 |
|  |  | д. Андрюшино | 1 |
|  |  | с. Спас | 1 |
|  |  | д. Красный Яр | 1 |
|  |  | с. Владычное | 2 |
|  |  | д. Ламанцево | 1 |
|  |  | д. Займа | 1 |
|  |  | д. Селиверстово | 1 |
|  |  | д. Ракоболь | 1 |
|  |  | д. Юдино | 1 |
| Почтовых отделений | 9 | д. Кладово | 1 |
|  |  | с. Красное | 1 |
|  |  | с. Дмитриевское | 1 |
|  |  | с. Колодино | 1 |
|  |  | д. Васильевское | 1 |
|  |  | д. Андрюшино | 1 |
|  |  | с. Владычное | 1 |
|  |  | с. Ракоболь | 1 |
|  |  | д. Юдино | 1 |
| Отделение банка | нет | - | - |

В сельском поселении действуют 20 сельских кладбищ, в том числе 12 в черте населенных пунктов (с. Погост-Пречистое, д. Артюково, бывший населенный пункт Спас-Патроболье, д. Никольское, с. Владычное, с. Ракоболь, д. Николо-Лисино, д. Дерменино, д. Перевесье, д. Воскресенское, с. Спас, д. Косьминское) и 8 вне границ.

# Система особо охраняемых территорий и объектов

В соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях

регионального и местного значения в Ярославской области», принятым Ярославской областной Думой 28 декабря 2015 года N 112-з, в границах Пригородного сельского поселения находятся 5 особо охраняемые природные территории регионального значения, из них 1 государственный природный заказник и 2 природно-исторических ландшафта, 1 ООПТ местного значения.

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 8, 1 памятник регионального значения и 7 выявленных объектов.

Перечень ООПТ на территории Пригородного сельского поселения

| Наименование и местонахождение охраняемой территории | Площадь территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение установленного режима использования территории, в установленном порядке | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Болото Сухое, Пошехонский муниципальный район | 4547 | Пошехонский лесхоз | В границах кварталов 50-53, 67-71Октыбрьского лесничества и 7-12, 23-27 Вязовского лесничества Пошехонского лесхоза |
| Урочище Городская Дача, Пошехонский муниципальный район | 604 | Пошехонский лесхоз | В границах 73-77 кварталов Согожского лесничества Пошехонского лесокомбината |
| Болото Исаковское (ландшафтный), Первомайский муниципальный район | 4363 | Пречистенский лесхоз | В границах кварталов 1-36 Первомайского лесничества Пречистенского лесхоза |
| Парк в с.Ракоболь, Пошехонский муниципальный район | 4 | Администрация Юдинского с/о | Западная: по главной улице села; южная: от пересечения главной улицы села с грунтовой дорогой на д.Терехово 200м по этой дороге на ЮВ; восточная: по руслу р.Рако вдоль ее левого берега 200 м вниз до моста; северная: от моста до главной улицы села |
| Парк с. Владычное, Пошехонский муниципальный район | 3,7 | Администрация Владыченского с/о | В границах территории школьного парка д. Владычное |
| Парк д. Петрино, Пошехонский муниципальный район | 4 | Пошехонский сельхозколледж, гр.Ковалев В.А. | В существующих границах парка: от жилой зоны д.Петрино 200м на СЗ к руслу р.Соги, далее от этой угловой точки 200м вдоль правого берега р.Соги вниз по течению; южная: от русла р.Соги до автодороги на д.Петрино |

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 9, 2 памятника археологии регионального значения, 7 памятников архитектуры являющиеся выявленными объектами.

Список объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пригородного сельского поселения Пошехонского района Ярославской области.

| Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождения памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| --- | --- | --- |
| Селище, Х-ХIвв. | д.Носово, восточная окраина | РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99 |
| Селище, I тыс. до н.э. | д.Телешево, 0,6 км к юго-западу | РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99 |
| Курганный могильник, Х-ХIIIвв. | д.Телешево, южная окраина | РМС ЯОСНД от 29.04.93 №99 |

Выявленные объекты

Памятник: Церковь Тихвинской Богоматери

Адрес: с.Трубайка

Датировка: 1900г.

Ансамбль: Усадьба загородная Акулова Н.П.

Памятник: дом усадебный

Адрес: с.Владычное

Датировка: первая половина XIXв.

Ансамбль: Усадьба загородная Акулова Н.П.

Памятник: Парк

Адрес: с.Владычное

Датировка: первая половина XIXв.

Ансамбль: Усадьба загородная Эндоурова

Памятник: дом главный

Адрес: с. Ракоболь

Датировка: 1820г.

Ансамбль: Усадьба загородная Эндоурова

Памятник: дом деревянный (управляющего)

Адрес: с. Ракоболь

Датировка: конец XIX в. – начало XX в.

Ансамбль: Усадьба загородная Эндоурова

Памятник: людская

Адрес: с. Ракоболь

Датировка: начало XX в.

Ансамбль: Усадьба загородная Эндоурова

Памятник: Парк

Адрес: с. Ракоболь

Датировка: конец XIX в.

Ансамбль: Церковь Вознесения

Памятник: ограда

Адрес: с Перевесье

Датировка: XIX в.

Ансамбль: Церковь Вознесения

Памятник: церковь

Адрес: с. Перевесье

Датировка: XIX в.

Памятник: Хозпостройка

Адрес: с. Дерменино

Датировка: XIX в.

Памятник: Церковь Богоявления

Адрес: с. Дерменино

Датировка: 1812 г.

Памятник: Церковь Преображения

Памятник: ограда с воротами

Адрес: с. Спас

Датировка: XIX в.

Ансамбль: Церковь Преображения

Памятник: святые ворота

Адрес: с. Спас

Датировка: XIX в.

Ансамбль: Церковь Преображения

Памятник: церковь

Адрес: с. Спас

Датировка: 1807г.-1810г.

Список объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Пригородного сельского поселения

Пошехонского района Ярославской области

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: дом священника

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: начало XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: конюшня

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: корпус северо-западный (настоятельный)

Адрес: д.  Андрианова Слобода

Датировка: конец XVIIIв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: корпус церковно-приходской школы с колокольней

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: корпус юго-восточный (дом работников)

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: корпус юго-восточный (хлебная кладовая)

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: парк

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: хозяйственная постройка (кладовая)

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Монастырь Адрианов

Памятник: церковь Богоявления с братским корпусом

Адрес: д. Андрианова Слобода

Датировка: 1615г. – вторая половина XIXв.

Ансамбль: Церковь Сергия Радонежского

Памятник: ограда

Адрес: д. Артюково

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Церковь Сергия Радонежского

Памятник: святые ворота

Адрес: д. Артюково

Датировка: XIXв.

Ансамбль: Церковь Сергия Радонежского

Памятник: церковь

Адрес: д. Артюково

Датировка: 1790г. – 1833г.

Ансамбль: Церковь Жен Мироносиц

Адрес: с. Дмитриевское

Датировка: 1783г. – 1887г.

Ансамбль: Церковь Воздвижения

Адрес: с. Князево

Датировка: 1792г.

Ансамбль: Церковь Казанской Богоматери

Адрес: д. Никольское

Датировка: 1780г.

Ансамбль: Усадьба загородная Шалаева Н.Ф.

Памятник: дом жилой

Адрес: д. Петрино

Датировка: конец XIXв. – начало XXв.

Ансамбль: Усадьба загородная Н.Ф.Шалаева

Памятник: парк

Адрес: д. Петрино

Датировка: конец XIXв. – начало XXв.

Ансамбль: Церковь Покрова

Адрес: с. Ясная Поляна

Датировка: 1793г.

Материалы «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России» в границах Пошехонского муниципального района

Монастырь Пошехонский, Адрианова Слобода,

Адрианов Успенский, 18-19вв.

Единственный сохранившийся на территории Пошехонского района монастырский комплекс, включающий ряд ценных памятников архитектуры 18-19вв.

Мужской монастырь основан в 1543г. по благословенной грамоте митрополита Макария монахом и иконописцем Адрианом, ставшим первым игуменом обители. При нем была построена церковь Успения с трапезной. В 1550 г. крестьяне соседней Белосельской волости разграбили монастырь, а Адриана убили.

Возрождение обители началось в 1626г. Во 2-й половине 17в. в монастыре имелись собор Успения с приделом Михаила Малеина, теплая Богоявленская церковь и церковь Николая Чудотворца на Святых вратах. Все храмы, очевидно, были деревянными.

В 1700г. возвели новую деревянную надвратную церковь Адриана и Наталии, а в 1704г. – новую деревянную Никольскую церковь.

В 1710-1718г построили каменный Успенский собор с приделами Адриана и Наталии и Николая Чудотворца – массивный кубический храм с пятью главами, колончатыми наличниками окон с килевидными очельями и с фризом полукруглых кокошников в завершении стен. Его архитектура целиком еще принадлежала допетровскому времени. У юго-западного угла собора тогда же была выстроена шатровая колокольня.

В 1-й половине 18в также в традициях допетровского зодчества, но с элементами нарышкинского стиля была сооружена каменная Богоявленская церковь с приделом Рождества Богородицы и с двухэтажной трапезной палатой. Высокий бесстолпный четверик в две оси окон на боковых фасадах завершался фризом полукруглых кокошников и пятью главами. С востока примыкал трехчастный алтарь.

В конце 18в. территория монастыря была обнесена каменной оградой с четырьмя башнями, две из которых (юго-западная и северо-западная) были угловыми, и колокольней со Святыми вратами посредине западной стороны.

В 1-й половине 19в. к колокольне с обеих сторон пристроили два келейных корпуса. Очевидно, в тот же период старая шатровая колокольня была разобрана. У юго-западной башни был устроен небольшой квадратный настоятельский сад, а у северо-западной и в восточной части монастырской территории выделены участки для огородов – «братские сады для овощей».

Во 2-й половине 19в. в монастыре уже не сооружались монументальные здания, но комплекс пополнился многочисленными менее крупными постройками. Келейные корпуса с юга и севера от колокольни были увеличены в длину, к трапезной палате пристроили с запада настоятельские покои, а с севера по проекту А. Кудрявцева (1897г.) – сени с крыльцом; при этом старые стены были частично переложены.

В 1888г. при монастыре была устроена церковноприходская школа, разместившаяся в линии северной ограды в деревянном доме, рядом с домом священника, который примыкал к северо-западной башне. За пределами основной территории, почти вплотную к ней с юго-востока сформировался комплекс из нескольких хозяйственных построек и гостиницы. С противоположной стороны за северной оградой стояла деревянная часовня над колодцем, вырытым Адрианом.

На часовню была ориентирована аллея, высаженная параллельно ограде. В 1918г. монастырь был закрыт, а в 1920гг. разрушили Успенский собор и Богоявленскую церковь. Тогда же или несколько позднее разобрали ограду и башни. В 2000г. монастырь вновь открыли, началось восстановление сохранившихся построек.

Адриано-Пошехонский монастырь. Колокольня

Адрианов монастырь. Литография конца 19в. ГАЯО

Панорама монастыря. Фото начала 20в. ГАЯО

Монастырь расположен на ровной местности на правом берегу реки Ветка. Основная территория занимает сравнительно небольшой прямоугольный участок, вытянутый в направлении запад-восток. Рядом с монастырем к юго-западу от него находится небольшой пруд. В настоящее время на южной стороне монастыря сохранились трапезная палата и примыкающие к ней настоятельские покои. Вдоль западной границы по сторонам колокольни, служащей вертикальной доминантой всего комплекса, стоят два келейных корпуса – южный и северный. Вдоль северной стороны в линии ограды расположены дом священника и церковно-приходская школа. Несколько обособленное положение занимают гостиница и хозяйственный комплекс, которые находятся к юго-востоку от основной территории.

Двухэтажное кирпичное здание объединяет трапезную палату и настоятельские покои. Трапезная палата выдержана в традициях зодчества 17в. и переделана в формах эклектики с элементами русского стиля, настоятельские покои выполнены в сдержанных формах эклектики. Обработка в 200г. части стен нижнего этажа кирпичом и современными материалами, имитирующими каменную кладку, исказила исторический облик здания. Прямоугольный корпус под вальмовой кровлей с северной стороны дополнен более низкими сенями с выступающим перед ними крыльцом. Протяженные фасады расчленены лопатками, которые отвечают внутренним поперечным стенам. Горизонтальные членения выявлены междуэтажным и венчающим карнизами, которые в первоначальном корпусе включают поребрик, а в более поздних частях – сухарики. В восточной части корпуса, которая соответствует трапезной палате, над окнами второго этажа (два на северном фасаде и три на южном) сохранились следы срубленных треугольных разорванных фронтончиков, характерных для наличников нарышкинского стиля. Сени завершены килевидной ложной закомарой. Арки крыльца, опирающиеся на кубышки, также имеют килевидные завершения. Западный торец здания выделяется треугольными сандриками над окнами второго этажа и лучковым фронтоном над средней частью фасада. Углы здесь закреплены огибающими лопатками и увенчаны парапетными тумбами.

Внутри основной корпус делится на каждом этаже поперечными капитальными стенами на четыре помещения. Восточное помещение второго этажа – трапезная – перекрыто сомкнутым четырехлотковым сводом с распалубками над окнами. Крупный арочный проем, ныне заложенный, открывался в пространство храма.

Трехъярусная кирпичная оштукатуренная колокольня – хороший пример постройки этого типа в стиле раннего классицизма. Стройную вертикальную композицию составляют квадратные в плане ярусы, прорезанные высокими арочными проемами. Нижний ярус с проездной аркой оформлен с запада и востока двухколонными тосканскими портиками с треугольными фронтонами.

Второй ярус со всех сторон завершен пологими треугольными фронтонами, третий – аттиком с круглыми люкарнами. Глухой восьмигранный барабан увенчан луковичной главкой.

Внутри ярусы имеют круглую форму, а межъярусные перекрытия, ныне утраченные, по-видимому, были плоскими.

Южный келейный корпус – двухэтажное кирпичное здание в формах позднего классицизма. Примыкавшие с юга деревянные сени утрачены. Прямоугольный корпус завершен двускатной кровлей с вальмой над южным торцом. Первоначальный объем, примыкающий к колокольне, имеет на фасадах по пять осей окон. В пристройке устроена проездная арка, ныне заложенная. Западный фасад первоначальной части расчленен междуэтажным карнизом, весь объем завершен ступенчатым карнизом. Все окна на втором этаже арочные, на первом часть проемов имеет лучковые перемычки.

Двухэтажный кирпичный северный келейный корпус сооружен в стиле позднего классицизма и увеличен пристройкой в формах эклектики. Прямоугольный сильно вытянутый корпус был покрыт на два ската с вальмой над северным торцом (в настоящее время кровля утрачена). От первоначального объема сохранилась только западная стена в три оси окон, с восточной стороны стена полностью была выложена заново во 2-й половине 19в. Оба протяженных фасада расчленены арочными окнами.

Горизонтальные членения выявлены междуэтажным и венчающим карнизами простого профиля, а также подчеркнуты ленточным рустом стен. Боковое северное прясло на западном фасаде выделяется ризалитом с входным проемом под металлическим зонтом и с фигурным аттиком.

Одноэтажный кирпичный дом священника характерен для эклектичной архитектуры, сохраняющей традиционные черты позднего классицизма. Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей примыкал к северо-восточной башне. Главный фасад, обращенный во двор монастыря, прорезан одиннадцатью равномерно расположенными арочными окнами. Проемы, объединенные подоконной полочкой, обрамлены наличниками, а простенки обработаны ленточным рустом. Основное пространство разделено тремя поперечными капитальными стенами. В восточной части вдоль северной наружной стены расположен коридор.

Одноэтажная деревянная церковноприходская школа выстроена в традициях позднего классицизма. Три внешние стены обшиты тесом, четвертая стена, совпадающая с оградой монастыря, выложена из кирпича. Прямоугольный объем завершен четырехскатной кровлей. С запада примыкают небольшие каркасные сени. Главный фасад в четыре окна делится филенчатой пилястрой пополам. Арочные окна, заключенные в профилированные наличники, сохранили старые рамы с мотивом стрельчатой арки в рисунке фрамуги. Боковые фасады и фасад со стороны ограды - глухие. Стены по периметру дома, включая сторону ограды, завершены гладким фризом и профилированным карнизом.

Одноэтажная с высоким подклетом кирпичная гостиница выстроена в простейших формах эклектики. Прямоугольный объем под вальмовой кровлей дополнен деревянными сенями, примыкающими с восточной стороны. Подклет четко отделен от основного этажа ступенчатой полкой. В него ведет входной проем в центре северного фасада. Окон нет, что свидетельствует о хозяйственном назначении нижнего этажа.

Хозяйственный комплекс в настоящее время сохранил два кирпичных корпуса, выстроенных в сдержанных формах эклектики. Оба здания прямоугольные под двускатными кровлями. Двухэтажный корпус обработан междуэтажной полкой с зубцами и венчающим карнизом с сухариками. В нижний этаж ведет один широкий проем с лучковой перемычкой (остальные проемы – новые). Окна второго этажа имеют на северном фасаде лучковые перемычки, а на южном полуциркульные. Одноэтажный корпус скотного двора на западном торце имел три арочных окна в рамочных наличниках (после 2000г. два из них растесаны и превращены в широкие ворота). На других фасадах проемы в основном новые. Стены завершаются двухступенчатым карнизом.

Церковь Жен-Мироносиц, Дмитриевское конец 18 - 2-я половина 19в.

Архаичный для своего времени четверик пятиглавого храма с барочным убранством свидетельствует об устойчивости традиционных приемов местного зодчества, тогда как необычное завершение колокольни крупной луковичной главой без барабана придает своеобразие ее силуэту. Основной объем выстроен в 1776-1783гг., колокольня во 2-й половине 19в. Кирпичные стены побелены по известковой обмазке; кровля железная. К западу от церкви стоит деревянный дом причта 1-й половине 19в.

Храм расположен в северной части села на кладбище к югу от дороги из Пошехонья в с.Белое. В композиции объемов, традиционно ориентированных по продольной оси, доминирует двусветный квадратный в плане четверик храма с четырехскатной кровлей, увенчанной луковичными главами на цилиндрических барабанах. Пятигранная и более узкая в плане апсида алтаря первоначально завершалась высокой щипцовой кровлей, а квадратная в плане трапезная выступает скругленными углами по сторонам четверика. Западный фасад трапезной закрыт поздним поперечно ориентированным ярусом колокольни, над центральной частью которого двухъярусная четвериковая башня звона несет большую луковичную главу. Фасады четверика храма с двумя осями окон фланкированы рустованными пилястрами и завершены фризом с широко расставленными полукруглыми нишами ложных кокошников. Окно на средней оси южного фасада переделано из первоначального входа. Все проемы имеют лучковые перемычки и чуть заглублены. Они обрамлены одинаковыми барочными наличниками с приподнятыми над их замковыми камнями изогнутыми сандриками, прямоугольными филенками фартуков и боковыми выступами подоконников и импостов. Стены трапезной и апсиды, в отличие от четверика храма, завершает карниз, барочный профиль которого раскрепован на угловых лопатках. Лопатки на углах алтарной апсиды не имеют рустовки, а световые проемы на ее гранях чередуются с ложными окнами. Такое же ложное окно, в ряду четырех окон трапезной, помещено у ее западного угла.

Нижний и два верхних, приподнятых на аттиковом полуярусе четвериковых яруса колокольни декорированы деталями стилизованного тосканского ордера. Первый ярус с парными пилястрами на углах завершает раскрепованный над ними антаблемент. Арки звона фланкированы одинарными пилястрами также с поясками антаблемента над ними. Проемы входа и ярусов звонов (за исключением верхних) завершены замковыми камнями.

Внутри храм перекрыт высоким четырехлотковым сводом с круглым проемом светового барабана в шелыге и тянутым карнизом на уровне его пят. Алтарь, в который ведут три проема, имеет коробовый свод с тремя лотками над восточными гранями.

Трапезная с двумя алтарями теплого храма по сторонам перекрыта монастырским сводом с распалубкой над входом в четверик храма; в западных углах ее первоначально находились печи. По сторонам перекрытого плоским потолком притвора в первом ярусе колокольни расположены лестница на ярусы звона и кладовая, связанная узким переходом с трапезной. В северной части этого перехода расположена лестница на чердак.

В интерьере четверика нет настенной живописи, но крупные полотна в рамах, с копиями «Жертвы Авраама» и репинского Николая Чудотворца, как и несколько меньшие с изображением Спасителя на престоле и Богородицы, занимающие простенки верхних окон, отвечают традициям настенных росписей провинциальных храмов 18-19вв.

На восточной стене храма сохранился пятиярусный деревянный резной иконостас 2-й половины 19в., частично заходящий на боковые стены. Главные оси иконостаса с царскими вратами в центре и боковыми входами в алтарь выделены по сторонам колонками с раскрепованными над ними карнизами ярусов.

В центре, над щипцовым подвышением верхнего яруса – крупное Распятие.

В отличие от местного ряда, разделенного поставленными на пьедесталы колоннами композитного ордера, стволы верхних, более узких колонок сплошь декорированы золоченой резьбой. Карнизы ярусов, рамы икон, как и накладная резьба над ними, также вызолочены.

Иконы по сторонам главных осей сгруппированы в ярусах попарно за исключением местного ряда. Достаточно редким для верхнего праотеческого яруса является размещение двух поясных рядов святителей с сидящим Саваофом в центре. Двухарочный проем царских врат завершен архивольтом, в тимпане которого помещена круглая в металлическом окладе икона «Тайной Вечери» с резным изображением Святого Духа под ней. На створках царских врат, покрытых растительной золоченой резьбой, помещены шесть овальных медальонов с изображениями «Благовещения» и четырех евангелистов.

Наибольший интерес представляют два ампирных иконостаса в боковых приделах трапезной.

Одноярусные с полуфронтоном над дополнительным полуярусом, венчающим чуть раскрепованную центральной частью, они имеют, помимо царских врат, только один боковой вход в алтарь. Аттик над полуфронтоном полуяруса увенчан круглой иконой Распятия с пальмовыми ветвями по сторонам.

Над карнизом основного яруса – резные золоченые символы Ветхого и Нового Заветов. В центре композиции – изображение Святого Духа в лучах золотого сияния. Прорезной круг для этого сияния образован прямой аркой в полуярусе и обратной – в завершении створок царских врат. Прямоугольные филенки закрытых царских врат образуют широкий крест с иконой «Благовещения» в центре и евангелистами по углам.

Основной ярус завершен широким золоченым фризом с розетками и рядом крупных иоников под карнизом. Иконы по сторонам царских врат, а также архивольта над центральным сиянием и в тимпане полуфронтона обрамлены узкими полосами золоченой резьбы с узором аканта.

На восточной стене правого придела сохранилось живописное изображение Христа в квадрифолии, обрамленное штукатурной рамой. Перед изображением – ампирная арка напрестольной сени с золоченой резьбой, имитирующей поднятый занавес.

Дом причта рублен с остатком из крупных бревен под высокой двускатной кровлей с фронтонами на боковых фасадах. Сильно вросший в землю, он принадлежит к типу избы «двойной связью». В средней части его над низкой дверью сеней сохранилась фризовая доска с глухой резьбой в виде ряда крупных розеток с восемью клиновидными лучами, окруженных кольцами с порезкой.

Церковь Крестовоздвижения, Князево, конец 18в.

Сельский приходской храм в стиле барокко с характерными для ярославского зодчества реминисценциями 17в. стоит в центре села. Кирпичная церковь с теплыми приделами Обрезания Господня и Смоленской Богоматери выстроена на средства прихожан в 1792-1799гг., западная пристройка к трапезной и колокольня – в 1864-1865гг. Утрачены луковичные завершения глав, купол и шпиль колокольни, трапезная находится в руинированном состоянии.

К пятиглавому двусветному четверику с сильно выступающей полукруглой апсидой примыкает с запада более широкая квадратная трапезная, удлиненная поздней пристройкой; высокая четырехъярусная колокольня с расширенным ризалитами нижним ярусом поставлена на продольной оси композиции, несколько на отлете от трапезной, соединяется с нею узкой папертью. Боковые фасады четверика, не имеющего междуярусного членения, включают по два проема в верхнем ярусе и по три – в нижнем, с центральным входным проемом на южном фасаде (на северном ему соответствует ложное окно). Углы оформлены сдвоенными ярусными пилястрами, по которым раскрепован зубцовый карниз аттика, украшенного полукруглыми кокошниками. Крупные, с лучковыми перемычками, окна верхнего света обрамлены плоскими наличниками с ушами, каплями и выделенным замком; в нижнем ярусе такие же наличники дополнены сандриком на вертикальных тягах. Ребра граненых барабанов пятиглавия сглажены короткими огибающими пилястрами. Четырехгранные ярусы колокольни (у верхнего звона углы скошены) выполнены в суховатых формах эклектики, представленных креповками, сдвоенными и филенчатыми пилястрами, узкими горизонтальными тягами, медальонами; аттик второго яруса прорисован разорванными лучковыми фронтонами. Четверик перекрыт четырехлотковым сводом с кольцом центрального светового барабана, апсида – коробовым сводом с замыкающим лотком вместо конхи; лотковый свод трапезной с надоконными распалубками не сохранился.

Церковь Казанская, Никольское, последняя четверть 18в.

Сельский приходский храм в стиле барокко отличается характерной разомкнутостью строгой архитектурной композиции. Стоит на северной окраине села, на кладбище. Кирпичная церковь с теплым приделом Николая Чудотворца выстроена на средства прихожан в 1780г., колокольня, заменившая старую, – в 1827г.

Двусветный одноглавый четверик храма с пятигранной апсидой и квадратная в плане трапезная скомпонованы кораблем, трехъярусная колокольня на продольной композиционной оси поставлена на значительном удалении к западу, в створе сельской улицы. Восьмигранный световой барабан над слегка изогнутой четырехскатной кровлей увенчан поздней главкой на круглой шейке. Боковые фасады четверика включают по два арочных проема в верхнем ярусе и по три – в нижнем, с центральным входным проемом. Венчающий и междуярусный карнизы выполнены измельченными кирпичными профилями. Широкие огибающие угловые лопатки усилены в верхнем ярусе пьедесталами и центрированными креповками, в нижнем – фланкирующей рустовкой. Все окна обрамлены широкими плоскими наличниками с вогнутыми краями подвышений, завершенных профилированными бровками, входные проемы, так же как и оконца барабана, – простым валиком. Четырехгранные арочные ярусы колокольни оформлены портиками полуколонн, сдвоенных в нижних ярусах и одинарных – в верхнем; тимпаны треугольных фронтонов нижнего яруса прорезаны раскреповывающей антаблемент декоративной  эллиптической аркой; портики верхнего яруса завершены круглыми люкарнами купола.

Церковь Покрова, Ясная поляна, конец 18в.

Характерный для ярославской провинции пример сельской приходской церкви кон. 18в., сочетающей традиционные типологические особенности архитектуры 17в. декоративной системой в стиле раннего классицизма. Утраченные пятиглавое завершение храма и шатровая колокольня со слухами придавали церкви отчетливо архаизирующий характер.

Покровская церковь с приделом Сретения построена на средства прихожан в 1793-1796гг. Кирпичная оштукатуренная церковь стоит на северном краю села, на высоком мысу, образованном слиянием двух рек: Согожи и ее притока Ветхи.

В настоящее время от объемной композиции церкви сохранились только трехсветный четверик храма и равная ему по ширине значительно более низкая трапезная, почти квадратная в плане. Вместо разобранной апсиды в 20 в. сделана кирпичная пристройка, возможно, повторяющая по габаритам прежний объем. Утрачены также пристенные чегырехколонные портики с треугольными фронтонами на южном и северном фасадах четверика; обрушился северо-восточный угол храма. Фасады четверика в три оси проемов симметричны. Арочные входные проемы и фланкирующие их окна с лучковыми перемычками оформлены рамочными наличниками с ушами и клинчатыми замками. Низко расположенные окна второго света – круглые; вместе с проемами первого света они вписывались в интерколумнии портика. Арочные окна третьего света помещены значительно выше, над утраченным фронтоном. Они имеют простые обрамления, а простенки между ними и углы четверика на их уровне обработаны сдвоенными пилястрами. Стены завершены высоким антаблементом с двумя поясами сухариков, но без профилированных элементов. Фасады трапезной в три окна покрыты крупными горизонтально вытянутыми квадрами руста. Обрамления окон аналогичны нижним проемам храма. Высокое бесстолпное помещение храма перекрыто сомкнутым четырехлотковым сводом. Окна первого и второго света заглублены в единые ниши с лучковыми перемычками, а над окнами третьего света устроены небольшие распалубки. В трапезной перекрытие утрачено. На стенах храма между нишами нижних окон сохранились живописные композиции, заключенные в овальные обрамления. На южной стене изображены «Хритос и самаритянка у колодца» и «Усекновение главы Иоанна Крестителя».

Церковь Сергия Радонежского, Артюково,

последняя треть 18 – 1-я треть 19в.

Распространенный в районе тип приходского храма периода классицизма, выстроенного местными мастерами по присланному проекту с условной деталировкой убранства.

Основная храмовая часть построена в 1770-1792гг., трапезная – в 1833г. В трапезной был устроен придел Николая Чудотворца. В начале 20в. при ремонте церкви была переписана настенная живопись. Кирпичные стены побелены по известковой обмазке; главка над железной кровлей храма, как и кровля из драни над трапезной, утрачены. Трехъярусная колокольня у западного фасада и портик северного фасада разобраны в сер. 1930гг. Тогда же была снесена и деревянная церковь Вознесения, возведенная в 1750 и возобновленная в 1897г. Она стояла к югу от церкви Сергия Радонежского. Обшитый тесом бревенчатый храм со скупым декором фасадов в традициях позднего классицизма имел редкое пятиглавое завершение на втором восьмериковом ярусе и двухапсидный алтарь, также увенчанный главками.

Церковь расположена на окраине села. Двусветный четверик храма под невысокой восьмилотковой кровлей с сильно выступающей пятигранной апсидой алтаря, крытой также по лоткам свода, и пониженная трапезная традиционно объединены по продольной оси. Характерной особенностью этого типа является четырехколонный ложный тосканский портик большого ордера, оформляющий трехосевую композицию боковых фасадов четверика. Средняя ось композиции акцентирована арочной нишей, прорезающей тимпан неполного фронтона портика над входом в среднем интерколумнии. Лопатки, охватывающие восточные углы четверика и оставляющие четверть на его западных углах, завершены раскрепованным на них антаблементом, увенчанным с востока и запада, как и над боковыми портиками, треугольными фронтонами. Нижние более крупные арочные проемы и прямоугольные окна второго света четверика чуть заглублены и объединены по вертикальным осям филенками над их перемычками. В отличие от окон первого света, прямоугольный проем южного входа понижен и вписан в арочную нишу, повторяющую их форму. Карниз, раскрепованный на угловых лопатках апсиды, состоит, как и на четверике, из двух полочек по сторонам четвертного вала. Два световых прямоугольных проема на боковых гранях алтаря и одно ложное окно на его восточной стене завершены прямоугольными раскреповками с сандриками.

Убранство трапезной отмечено влиянием позднего классицизма. Центральная часть выделена легкой раскреповкой фасада с тремя прямоугольными проемами, обрамленными узкими рамочными наличниками с полуциркульным архивольтом и объединенными на уровне подоконников и импостов прямыми поясками. Проемы по сторонам отмечены сандриками на огрубленных консолях. Западный фасад трапезной, к которому примыкала колокольня, утратил убранство.

Внутри объемы церкви объединены широкими арочными проемами по главной оси. Четверик храма перекрыт сомкнутым сводом, а алтарь – коробовым с тремя лотками над восточными гранями. Трапезная имела плоский потолок по балкам под стропильной кровлей. У западных углов трапезной, отмеченных на фасадах ложными окнами, стояли печи; справа от входа в храмовый четверик находился придел трапезной, от которого сохранилась небольшая ниша в стене. В окнах частично уцелели кованые решетки с рисунком крестчатого рапорта.

ДЕРМЕНИНО (ДЕРМЕНИКИ)

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, 1-я четв. 19' в.

Приходской сельский храм интересен как провинциальный вариант использования форм позднего классицизма, сочетающихся с элементами барокко. Кирпичная и оштукатуренная церковь с приделами Рождества Богоматери и Филиппа митрополита, возведенная на средства прихожан, освящена в 1814 г Различия в стилистике храма и трапезной дают основание предполагать, что строительство велось в два этапа, что часто случалось в сельских приходах.

По-видимому, сооружение трапезной началось еще в посл. четв. 18 в., а холодный храм пристраивался в начале 19 столетия. В 1934 г. здание было перестроено под школу, снята церковная глава, разобраны верхние ярусы шатровой колокольни, растесаны окна четверика, во всех помещениях устроены деревянные потолки. Колонны портиков утрачены несколько позже, видимо, в 1960-е гг.

Церковь стоит в центре села и западным фасадом обращена к его главной улице. Здание симметрично относительно продольной оси. Четверик храма имеет крестообразную композицию, которую придают ему выступы ризалитов на боковых и восточном фасадах. Он увенчан невысоким восьмериком с узкими диагональными гранями, который завершен пологой купольной кровлей. Более низкая протяженная трапезная, объединенная с западной папертью, по ширине равна храму, ее восточные углы скруглены. С запада к ней примыкает четырехгранный нижний ярус колокольни.

Все стены четверика связаны невысоким цоколем и неполным антаблементом. Боковые фасады храма имеют симметричную структуру. Центральный ризалит, увенчанный треугольным фронтоном, украшен портиком из четырех пристенных колонн, сгруппированных попарно по сторонам сдвоенных прямоугольных окон, которые пробиты в советское время на месте трехчастного итальянского окна типа серлианы. Аналогичную композицию имеет и ризалит алтаря. Растесанные прямоугольные окна на его боковых стенах украшены плоскими П-образными сандриками. Основные грани восьмерика, выделенные легкими креповками, прорезаны полуциркульными окнами, в основании которых проходит широкий гладкий пояс. Венчающий антаблемент идентичен четверику.

Мерный ритм окон на боковых фасадах трапезной нарушен широким простенком, за которым расположена поперечная стена, разделяющая трапезную и западную паперть. По сравнению с четвериком декор трапезной более пластичен. Прямоугольные окна заключены в рамочные наличники с трехчастными замками и завешены широкими профилированными сандриками с мелкими сухариками под верхней полкой. В простенках окон помещены пилястры, крепующие нижний трехступенчатый профиль антаблемента, при этом гладкий фриз и профилированный карниз с дентикулами раскреповок не имеют. Фасады колокольни украшены плоскими рустованными ризалитами с вписанной в них арочной нишей. На боковых сторонах эта ниша обрамляет прямоугольные входные проемы, а на западной – прямоугольное окно в рамочном наличнике, дополненное П-образным надоконным щитом. Основное пространство четверика перекрыто восьмилотковым сомкнутым сводом, узкие диагональные лотки которого опираются на срезанные грани угловых пилонов, соединенных широкими арками. Помещения алтаря и трапезной, отделенной от паперти тремя арочными проходами, имеют подшивные потолки.

ПЕРЕВЕСЬЕ

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ,

кон. 19 в.

Один из вариантов сельского приходского храма в русском стиле, укрупненный фасадный декор которого выдает руку провинциального мастера. Церковь стоит на высоком холме вдали от жилья. Кирпичные стены здания побелены по известковой обмазке. Приземистый четверик храма завершен четырехскатной кровлей, увенчанной пятью деревянными декоративными главками, граненые барабаны которых подняты на четырехгранных постаментах. С востока и запада к четверику примыкают одинаковые по размерам прямоугольные пониженные объемы алтаря и трапезной, крытые на три ската. Над кровлей алтаря возвышается еще одна главка. Шатровая колокольня, замыкавшая композицию с запада, разрушена.

Боковые фасады четверика разделены лопатками на пять прясел: три средних и более узких принадлежат четверику, а два крайних – алтарю и трапезной. Высокие арочные окна в наличниках с килевидными архивольтами (по одному на прясло) опираются на трехступенчатую полку, завершающую высокий цоколь, декорированный прямоугольными нишками. Три узкие кирпичные тяги, исполняющие роль карниза пониженных объемов, продолжаются и на стенах четверика, отрезая верхнюю аттиковую часть, украшенную сдвоенными прямоугольными филенками и узким венчающим карнизом.

Внутри четверик перекрыт сомкнутым сводом; алтарь, открывающийся в основной объем тремя арочными проемами, и трапезная, связанная с ним широкой аркой, имеют плоские перекрытия.

Спасское на Водоге.

Церковь преображения (начало ХIХ века)

Характерный для провинции пример – сельский приходский храм, классицистическое решение основных объемов которого разительно контрастирует с барочными венчающими частями. Церковь стоит на кладбище, к востоку от села. Выстроена из кирпича на средства прихожан в 1807—1810 гг. по храмозданной грамоте 1804г.

Храм типа ротонда на четверике с полукруглой апсидой и вытянутая, в пять окон по фасадам, трапезная скомпонованы кораблем, невысокий четверик расширен двухколонными фронтонными портиками в антах. На продольной оси к трапезной примыкает стройная трехъярусная колокольня. Купол ротонды завершен пятью маленькими главками на вытянутых глухих барабанах, столпообразная колокольня с убывающей кверху площадью ярусов – высоким шпилем на квадратном постаменте. Апсида несколько выдвинута к востоку прямостенными ризалитами. Все архитектурные объемы основного яруса объединены венчающим карнизом с дентикулами вперебежку и гладким фризом. Рустованные анты портиков с полукруглыми арочными нишами по внутренним сторонам нарядно выделяются на фоне гладких оштукатуренных стен, колонны с круглыми абаками несут тимпан прорезающей фронтон пологой декоративной арки.

Прямоугольные проемы оставлены без обрамлений. Над алтарными окнами стена прорезана круглыми медальонами. Фасады трапезной проработаны плоскими раскреповками, наслаивающимися к широкому центральному окну, выделенному фронтонным сандриком. Ротонда с венчающим вынесенным фризом украшена лишь тонким сплошным импостом арочных окон. По контрасту с гладким цилиндром ротонды в барабанах декоративного пятиглавия подчеркнута ребристость: круглый центральный барабан обработан волютами, восьмигранные боковые – имеют сильно вогнутые диагональные грани.

Арочные ярусы колокольни оформлены раскреповками, постепенно уплощаемыми кверху, с узкими карнизами и импостами. Нижний ярус с вставленными в арки двухколонными портиками украшен рустовкой, расшитой архивольтами.

Купольную ротонду несут четыре подпружные арки, восточная из которых открывается в алтарь с конхой, а западная – в трапезную, перекрытую деревянным потолком. Иконостас главного храма выполнен в стиле ампир, с коринфскими колоннами и модульонными карнизами; подвышенная центральная часть, завершенная треугольным фронтоном, прорезана большим кругом с изображением Святого духа в виде голубя и расходящихся лучей. Иконостас окрашен в светло-голубой цвет, резьба вызолочена. Иконостасы приделов – малиново-красные с позолотой. В алтаре сохранилась клеевая роспись – копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи и храмозданная летопись.

ВЛАДЫЧНОЕ

ДОМ С ЛАВКОЙ, кон. 19 — нач. 20 в.

Небольшое кирпичное здание в простейших формах эклектики типично, скорее, для провинциальных городов, чем для сельской местности. Стены покрыты известковой обмазкой. Дом стоит на главной улице села. Квадратный в плане объем крыт на два ската с фронтонами на боковых фасадах; к правому примыкает деревянная пристройка сеней каркасной конструкции. Главный фасад прорезан прямоугольными проемами, размещенными по трем осям. Дверь в лавку, располагавшаяся по средней оси, ныне заложена. Фасадный декор ограничен узкой междуэтажной полочкой и многорядным венчающим карнизом, образованным выпуском рядов кирпичной клади. Углы уличного фасада подчеркнуты парапетными тумбами. Остальные фасады лишены декора и не имеют проемов, кроме служебного входа на заднем фасаде и входа из сеней.

На первом этаже располагался торговый зал лавки со складскими помещениями в задней части, на втором – жилая квартира.

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.

Интересный пример сельского купеческого строительства. Формы крупного двухэтажного деревянного дома свидетельствуют о проникновении традиций городской архитектуры позднего классицизма в сельскую местность. Стены здания рублены из бревен в обло и обшиты калеванным тесом по обрешетке. Дом сильно врос в землю, наполовину скрыв нижний этаж; нижние окна и дверь первоначального входа на восточном фасаде зашиты.

Прямоугольный в плане двухэтажный объем, обращенный к улице торцовым северным фасадом, завершен вальмовой кровлей. С задней стороны к зданию примыкает небольшая поздняя пристройка сеней каркасной конструкции. Главную выразительность дому придает междуэтажный фриз, разделенный рейками на прямоугольные филенки, в каждой из которых помещен ромб или круглая розетка. Прямоугольные окна (четыре обращены на улицу, пять, с широким средним простенком, – на главный восточный фасад, а три – на западный) имеют глубокие откосы и заключены в простые рамочные наличники. Гладкий фриз профилированного венчающего карниза в кон. 19 в. был дополнен понизу изящным пропильным подзором.

УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.

Крупная сельская усадьба, по-видимому, принадлежавшая представителю купеческого сословия, хорошо сохранившая объемную композицию и декор фасадов в формах позднего классицизма. В комплекс входят два здания, торцами обращенные к улице: двухэтажный жилой дом и одноэтажный флигель, стоящий южнее. Оба рублены из бревен в обло и обшиты калеванным тесом, имитирующим горизонтальный руст. Небольшие пристройки к зданиям относятся к 1-й пол. 20 в. – времени приспособления усадьбы под школу.

Жилой дом, в облике которого отчетливо проявляется влияние городской архитектуры, имеет прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей. Композиция его фасадов симметрична: на торцах равномерно распределены четыре оси прямоугольных окон, центральная ось протяженного южного фасада подчеркнута тремя сближенными окнами, среднее из которых – арочной формы, центр южного фасада акцентирован прямоугольным тройным окном; окна на флангах – по три оси с каждой стороны – отделены более широкими простенками. Цокольная часть стены выделена небольшим выступом типа завалинки (на северном фасаде утрачена). Между этажами проходит пояс, между ограничивающими узкими профилями которого помещены чередующиеся накладные ромбы и квадраты, поставленные на ребро. Венчающий профилированный карниз дополнен широким гладким фризом. Окна с глубокими откосами обведены узкой профилированной рамкой. Расположенные рядом тамбуры входов в здание (правый, возможно, устроен в нач. 20 в., левый – в сер. L950-х г.) находятся в средней части северного фасада.

Флигель – небольшая прямоугольная в плане постройка под пологой вальмовой кровлей – очень скромен по своему облику. Выпуски концов бревен на углах закрыты филенчатыми лопатками, зрительно поддерживающими гладкий фриз профилированного венчающего карниза. Прямоугольные окна (по три на протяженных фасадах и по два на торцовых) заключены в строгие профилированные рамочные наличники. Перед входом на северном фасаде – современные дощатые сени.

УСАДЬБА ОКУЛОВА (АКУЛОВА),2-я пол. 19 в.

Выразительный пример сельской усадьбы с деревянным домом в формах позднего классицизма. По сведениям местных жителей, усадьба, расположенная в западной части села, принадлежала Н. П. Окулову (Акулову). Жилой дом обращен главным южным фасадом на центральную улицу. За ним сохранилась длинная одноэтажная хозяйственная постройка, левее дома – остатки парка с небольшим прудом. Перед фронтом усадьбы уцелела липовая аллея с фрагментами деревянной мостовой. Оба здания рублены из бревен с остатком, передняя часть дома обшита тесом под руст.

Жилой дом представляет собой вытянутый в глубину участка прямоугольный объем под высокой вальмовой кровлей, усложненной светелкой с балконом по центру уличного фасада. К заднему торцу примыкает пониженная пристройка первоначальных сеней зимней избы, к левому флангу – каркасные сени советского времени. Композиция главного фасада симметрична: перерубы внутренних стен членят его на три части – с тремя окнами на флангах и тройным окном по центру. Над ним нависает консоль балкона светелки, фронтон которой, прорезанный полуциркульной нишей, поддерживают две пары колонн. Фасадный декор составляют слегка выступающий цоколь, на который опираются филенчатые лопатки с розетками в верхней части, зрительно поддерживающие широкую полосу гладкого фриза под профилированным венчающим карнизом.

Прямоугольные окна заключены в профилированные рамочные наличники. Ограждение балкона сохранило часть точеных балясин. Членения боковых фасадов отражают внутреннюю структуру здания: передняя летняя часть с дополнительным перерубом отделена узкими сенями от небольшой зимней избы. Вход в летнюю часть, обращенный на западный фасад, акцентирован односкатным навесом на изогнутых кронштейнах.

|  | Хозяйственная постройка, сильно вытянутая, прямоугольная в плане и крытая на два ската, типична для служебных построек в сельской местности. Поперечная стена делит ее внутреннее пространство на две части: правая используется для содержания домашних животных и птицы, левая – для хранения инвентаря и сена. |
| --- | --- |

РАКОБОЛЬ

УСАДЬБА ЭНДАУРОВЫХ—ГЛАДКОВЫХ, посл. четв. 18 – кон. 19в.

Одна из крупных дворянских усадеб на севере Ярославской области, сложившаяся в два этапа и сохранившая великолепный парк посл. четв. 18в. и усадебные строения поел. четв. 19 в. в духе эклектики. Сведения о ранней истории усадьбы крайне скудны: известно, что ее основателями были князья Эндауровы, построившие здесь господский дом с хозяйственными сооружениями и разбившие парк, существующий до настоящих дней. В то же время к северу от дома была возведена каменная церковь Благовещения, освященная в 1788 г. В 1872 г. владельцем усадьбы становится вологодский дворянин Дмитрий Александрович Гладков, получивший имение в качестве приданого за женой Татьяной Александровной Эндауровой. При нем начинается активное строительство в усадьбе. Прежде всего, возможно, на основе старого сооружается двухэтажный главный дом. Центр его фасада, обращенного к дороге, украшал криволинейный разорванный фронтон, а со стороны парка была устроена просторная полуциркульная терраса со ступенями, спускающимися в сад. Шесть свободно стоящих колонн по ее периметру поддерживали балкон второго этажа, огражденный балясником. Несколько позже, в кон. 19в., между домом и церковью появились кирпичная людская и деревянный дом управляющего (так называемый «зимний дом»), а также кирпичная земская школа и при ней дом учителя. В 1895г. на кладбище, располагавшемся на северо-западной окраине села, ставят деревянную часовню в русском стиле, увенчанную луковичной главкой. Южнее дома находился обширный хозяйственный двор с коровником на 100 коров, конюшнями, молокозаводом, ригой и другими служебными постройками. Впервые годы после революции в усадьбе была устроена сельскохозяйственная коммуна, для нужд которой на месте дома священника, стоявшего через дорогу от храма, был поставлен крупный бревенчатый дом-восьмистенок, где разместили мастерские. В 1928 г. сама церковь была превращена в клуб, а в годы Великой Отечественной войны разобрана на кирпич, деревянная кладбищенская часовня и учительский дом сгорели, от многочисленных построек хозяйственного двора уцелел лишь двухкамерный бревенчатый амбар с залобником, главный дом, людская, дом управляющего и земская школа подверглись перепланировке в связи с изменением функции. Особенно пострадал главный дом, утративший открытую полуротонду парковой террасы и фронтон фасада, обращенного к дороге.

Комплекс расположен в северной части села на слегка всхолмленном рельефе. Все сохранившиеся усадебные постройки стоят вдоль улицы, идущей от центра села на север. Ближе всего к центру находится главный дом, обращенный к улице протяженным западным фасадом, севернее дома – людская и дом управляющего. Усадебный парк с прудом расположен восточнее этих сооружений на пологом понижении холма. Земская школа размещена на значительном удалении от этих построек, у въезда в село с северной стороны.

Главный дом – выразительный памятник в духе эклектики, отличающийся нарядным фасадным декором, в котором причудливым образом соединены элементы барокко и классицизма. Кирпичный оштукатуренный двухэтажный объем имеет план в форме прямоугольника, вытянутого с юга на север, и завершен вальмовой кровлей. При этом со стороны парка, на который были обращены окна парадных помещений, имитирована структура дома с мезонином: центральная часть в три оси здесь двухэтажная, а фланги – одноэтажные, получившие маленькие антресольные окна второго этажа в советское время.

Все фасады связаны непрерывной лентой цоколя и профилированным венчающим карнизом с сухариками, над которым устроен дополнительный невысокий аттиковый ярус. Последний состоит из фриза, декорированного лежачими нишками, и несложного карниза. Композиция паркового и трех остальных фасадов различна. Первый исключительно наряден.

Пилястры нижнего этажа с хорошо прорисованными базами и коринфскими капителями делят стену на 11 одинаковых ячеек, почти полностью занятых плоскими нишами. В каждой из них помещено высокое арочное окно или дверь (по центральной оси). Форме проемов вторят декоративные арки с профилированными полуциркульными перемычками, опирающимися на узкие гладкие пилястры. Верхней части этих арок касаются круглые филенки с лепными львиными головами. Коринфские пилястры, поставленные между окнами второго этажа в центральной части фасада, поддерживают разорванный профилированный карниз в основании лучкового фронтона. Узкая тяга отделяет на фланговых частях фасада широкий гладкий фриз в основании венчающего карниза. За основу декоративного оформления остальных фасадов взята архитектура раннего классицизма. Равномерно расставленные прямоугольные окна заключены в строгие наличники с сандриками и подоконными нишками. По вертикали окна объединены вертикальными нишами, однако, в отличие от классицистических образцов, они значительно шире оконных проемов, а сандрики верхних окон подняты над их верхним краем. Центр уличного фасада акцентирован пилястрами в простенках окон – одинарными в нижнем и сдвоенными в верхнем этажах.

Современная коридорная планировка здания появилась в 20-е – 30-е гг. 20 в. в связи с приспособлением его под больницу, а позже под школу. Однако и сейчас прочитывается анфилада парадных помещений, обращенных окнами в парк. В крупном зале, размещенном в юго-восточном углу дома, сохранились лепные карнизы, розетки и десюдепорты над дверными проемами, а в ряде других помещений – тянутые карнизы и филенчатые двери.

Людская – пример усадебного флигеля в формах эклектики, в декоре которого использованы формы позднего классицизма. Кирпичные стены здания выполнены в лицевой кладке. Утрачено крыльцо черного входа на северном фасаде, с южной стороны сделана пристройка до силикатного кирпича. Прямоугольный в плане одноэтажный объем под вальмовой кровлей, обращенный к дороге западным торцом, усложнен со стороны южного фасада чуть пониженным граненым тамбуром входа, смещенным влево от центральной оси. По всем фасадам проходит чуть выступающий гладкий цоколь и венчающий карниз с фризом, декорированным прямоугольными ширинками.

Углы акцентированы вертикальными филенками. Три средних окна на протяженных сторонах обрамлены декоративными арками, профилированные архивольты которых опираются на филенчатые пилястры, поставленные в простенках. Прямоугольные окна на флангах заключены в рамочные наличники с замками, небольшими сандриками и подоконными филенками. В их простенках также помещены филенчатые лопатки. По сторонам высокой арки парадного входа, прорезающего переднюю грань тамбура, – два небольших арочных окна, сохранившие первоначальную расстекловку.

Внутри поперечный коридор делит пространство на две неравные части: в меньшей западной находятся три комнаты, обращенные окнами на улицу, в восточной – одно большое помещение.

Дом управляющего с резным фасадным декором в духе эклектики типичен для флигелей сельских усадеб средней полосы России.

Стены, рубленные из бревен с остатком, обшиты горизонтальным тесом. Прямоугольный в плане объем, завершенный вальмовой кровлей, вытянут вдоль улицы. Симметрию композиции главного фасада подчеркивает крыльцо входа с фронтоном, опирающимся на изогнутые деревянные кронштейны. Выпуски бревен на углах и в местах перерубов прикрыты лопатками с фигурными филенками. Венчающий карниз и гладкий фриз под ним дополнены узкими подзорами, выполненными в технике пропильной резьбы. Такая же резьба украшает вершины и уши оконных наличников на главном и боковом фасадах.

На заднем фасаде обрамления оконные, по-видимому, более старые, с щипцовыми подвышениями профилированных сандриков. Внутренняя планировка дома построена по типу избы-шестистенки.

Земская школа, скромная по облику и почти лишенная фасадного декора, типична для сельских учебных зданий, строившихся в кон. 19 – нач. 20 в. Планировка здания полностью изменена, при этом устроены новые входы на северном и южном фасадах. Обращенное торцом к дороге прямоугольное одноэтажное здание, выполненное в лицевой кирпичной кладке, завершено вальмовой кровлей. Горизонтальная протяженность объема подчеркнута полочкой на уровне прямоугольных окон и несложным карнизом с широкой деревянной выносной плитой; углы фиксированы рустом. Средняя часть уличного фасада, где размещен проем первоначального парадного входа, фланкированный узкими окнами, акцентирована легкой раскреповкой; по сторонам от нее – по одному окну обычных пропорций. Окна не имеют обрамлений и на северном фасаде сближены попарно, что определено внутренней структурой (здесь располагались три одинаковых классных комнаты).

Парк – наиболее старая часть усадьбы сохранил отдельные планировочные элементы, характерные для кон. 18 – нач. 19в. По традиции он состоял из двух частей. Непосредственно у дома, с его восточной стороны расположен большой луг, полого спускающийся к пруду (вероятно, первоначально здесь существовал партер или цветник). С севера он был ограничен рядовой посадкой лип (уцелели несколько из них), а с юга сосновой аллеей. Довольно большой прямоугольный пруд с мягко скругленными углами вытянут параллельно дому и чуть смещен к югу от его центральной оси. Пруд обсажен липами, а по валу, подпирающему его с восточной стороны, проходит липовая аллея, замыкающаяся с севера огромным серебристым тополем. У подножия вала протекает ручей, вода которого питает пруд. Система посадок в нижней части парка сохранилась фрагментарно: остатки двух липовых аллей, рядовая посадка по обваловке на восточной и южной границах владения, а также круговая посадка лип – так называемый зеленый зал – в его центральной части, напротив господского дома.

СОКОЛОВО

дом жилой, посл. четв. 19 в.

Хороший пример крупного сельского дома, в облике которого отчетливо проявляется влияние городской архитектуры в традициях позднего классицизма. Стены здания рублены из бревен в обло, главный западный и южный фасады обшиты калеванным тесом. Прямоугольный в плане двухэтажный объем, вытянутый вдоль дороги, завершен высокой четырехскатной кровлей, под которую подведен и объем большой хозяйственной пристройки, закрывающей весь задний фасад. Перерубы внутренних стен делят главный фасад дома на три части: в узкой средней находится одна оконная ось, в левой над широким проемом ворот расположены два окна, в правой – три оси окон (нижние зашиты). На торцовом южном фасаде ритм проемов также свободен – одно в нижнем этаже и два в верхнем. Фасадный декор составляют филенчатые лопатки, дополненные накладными деталями, междуэтажный пояс с чередующимися ромбами и розетками и профилированный карниз с широким гладким фризом. Прямоугольные окна заключены в простейшие рамочные наличники.

|  | Планировка дома построена по типу шестистенка. Функция внутренних помещений отражена на его фасадах: левая часть нижнего этажа изначально использовалась под хозяйственные нужды, впоследствии в служебные помещения превратились и комнаты, расположенные в правой части; второй этаж всегда использовался под жилье. Вход в здание размещен с южной стороны в дворовой пристройке. |
| --- | --- |

ТРУБАЙКА

ЦЕРКОВЬ-ШКОЛА ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ, нач. 20 в.

Один из выразительных по формам деревянных храмов района, выполненных по профессиональному проекту в русском стиле. Масштаб и использование более ранних традиционных форм придают памятнику особый запоминающийся образ. Церковь-школа – новый своеобразный тип построек, появившийся в нач. 20 в. и объединявший в себе функции культового и учебного здания – построена в 1900 г. на средства прихожан. Была приписана к храму Успения в с.Владычное. Стены здания рублены из бревен с остатком на кирпичном фундаменте и были обшиты досками.

Церковь расположена на заброшенном кладбище села. Объемная композиция здания, включающая невысокий храм, трапезную и колокольню, строится по продольной оси. Собственно храм типа восьмерик на четверике завершен пологим восьмигранным шатром с массивной главой на граненом барабане. Небольшая главка венчает также низкую граненую кровлю апсиды. Боковые фасады прорезаны тремя проемами; у южного, с двупольной дверью на средней оси, ранее существовало крыльцо под фигурным навесом. С запада к протяженной трапезной примыкает колокольня с палатками по сторонам. На фасаде ее первого яруса видны следы крупного килевидного завершения паперти. Поднимающийся выше четверик с окнами на боковых фасадах завершен восьмигранным каркасным ярусом звона под невысоким шатром с полицами, увенчанным главкой на граненой шейке. Кровля шатра, как и главы, крыта «в шашку». Арочное завершение проемов звона, а также характер обшивки и профилировки карнизов указывают на декорирование церкви «под камень».

|  | Внутри объемы церкви связаны широкими проемами по продольной оси. Лестница в северной палатке колокольни ведет в келью на ее втором ярусе. Стены и потолок храма оклеены бумагой и окрашены. |
| --- | --- |

# Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест

Исторически система расселения на территории Пригородного СП складывалась вдоль основных транспортных рек Согожа, Сога, Ветха и, до создания Рыбинского водохранилища, вдоль берега реки Шексна, также вдоль основных транспортных путей Пошехонье – Красный Яр, Пошехонье – Красное – Спас.

По состоянию на 01.01.2016 на территории Пригородного сельского поселения расположено 215 сельских населенных пунктов. Эти населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- |
| СНП без постоянного населения (75н.п.) |  |
| Ватагино | 0 |
| Дор-Патра | 0 |
| Дряхлово | 0 |
| Колотово | 0 |
| Маклаково | 0 |
| Чурсаково | 0 |
| Авдеево | 0 |
| Артюково | 0 |
| Новинки | 0 |
| Цыкунино | 0 |
| Гвоздево | 0 |
| Дубровка | 0 |
| Екимовские | 0 |
| Займа-Новая | 0 |
| Займа-Соболева | 0 |
| Луковник | 0 |
| Малеево | 0 |
| Плетениха | 0 |
| Свинариха | 0 |
| Тиховка | 0 |
| Убожьево | 0 |
| Якушево | 0 |
| Давыдково | 0 |
| х.Кучино | 0 |
| Маслово | 0 |
| Оборино | 0 |
| Ожигино | 0 |
| Плешкино | 0 |
| Климовское | 0 |
| Кордон Тульша | 0 |
| Маслово | 0 |
| Коробово | 0 |
| Маслово | 0 |
| Мерлево | 0 |
| Никитино | 0 |
| Овсяниково | 0 |
| Плишкино | 0 |
| Степанково | 0 |
| Щипцово | 0 |
| Дятлы | 0 |
| Кордон-Гремиловка | 0 |
| Красное | 0 |
| Лесное Петраково | 0 |
| Радионка | 0 |
| Семенцево | 0 |
| Рюмки | 0 |
| Патрехово | 0 |
| Борщевка | 0 |
| Черепаниха | 0 |
| Терехово | 0 |
| Трубайка | 0 |
| Крутово | 0 |
| Коротыгино | 0 |
| Брусничная | 0 |
| Аниково | 0 |
| Липовка | 0 |
| Колыберево | 0 |
| Ильинское | 0 |
| Софроново | 0 |
| Починок-Врагов | 0 |
| Носово | 0 |
| М.Ветхи | 0 |
| Русино | 0 |
| Горохово | 0 |
| Юрилово | 0 |
| Телячьево | 0 |
| Федулки | 0 |
| Высоково | 0 |
| Дмитриево | 0 |
| Маслово | 0 |
| СНП с постоянным населения от 1 до 5 (50н.п.) |  |
| Дор-Согожа | 1 |
| Ежово | 1 |
| Княгинино | 1 |
| Овчинищево | 1 |
| Долматово | 1 |
| Дерменино | 1 |
| Большая Подзелянница | 2 |
| Паново | 2 |
| Матюшкино | 1 |
| Аганино | 2 |
| Шопырево | 2 |
| Опрячково | 2 |
| Займа Юд. | 2 |
| Николо-Лисино | 1 |
| Медведка | 5 |
| Ануфриево | 1 |
| Рум Заводы | 1 |
| Александрово | 1 |
| Бабка | 6 |
| Выпуки | 2 |
| Голодяйка | 1 |
| Водогино | 2 |
| Непейно | 4 |
| Ночкино | 2 |
| Б.Ветхи | 3 |
| Торопово | 4 |
| Яковлевское | 1 |
| Корса | 13 |
| Малые Тышные | 1 |
| Михалково | 1 |
| Волоково | 6 |
| Репино | 3 |
| Бошарово | 4 |
| Агафонково | 5 |
| Дор-Волков | 3 |
| Аркино | 2 |
| Кученево | 2 |
| Тимошино | 4 |
| Новленское | 1 |
| Полтинкино | 3 |
| Зиновка | 5 |
| с.Погост-Пречистое | 4 |
| Петровское | 5 |
| Новоселка | 3 |
| Клин | 3 |
| Ревякино | 3 |
| Ламанцево | 3 |
| Желонка | 4 |
| Калининский | 4 |
| Княжево | 5 |
| Косьминское | 2 |
| Голенино | 4 |
| СНП с населением от 6 до 50 жителей (74 н.п.) |  |
| Курово | 6 |
| Воскресенское | 9 |
| Келарево | 14 |
| Деково | 7 |
| Горка | 7 |
| Окатово | 6 |
| Глинник | 7 |
| Тарсипово | 7 |
| Байново | 6 |
| Суханово | 10 |
| Желудково | 9 |
| Давыдково | 18 |
| Воронцово | 7 |
| Гора | 10 |
| Браниха | 9 |
| Петелино | 8 |
| Горка | 7 |
| Паново | 6 |
| Выползово | 10 |
| Юрнево | 6 |
| Починок-Юрнев | 6 |
| Ширяйка | 7 |
| Симаново | 25 |
| Андрианова Слобода | 16 |
| Красково | 6 |
| Большие Тышные | 13 |
| Турово | 9 |
| Красный Яр | 24 |
| Малиновка | 16 |
| Телешово | 9 |
| Соколово | 11 |
| Савинское | 21 |
| Фоминское | 15 |
| Яковцево | 15 |
| Большие Ямы | 17 |
| Малые Ямы | 9 |
| Васильково | 14 |
| Назарково | 13 |
| Скоково | 11 |
| Починок | 9 |
| Хмельники | 16 |
| Поповское | 29 |
| Дорок | 17 |
| Берендяки | 14 |
| Красная Гора | 21 |
| Харламово | 24 |
| Ракоболь | 17 |
| Займа | 18 |
| Рождествено | 25 |
| Аганино | 31 |
| Мужиково | 17 |
| Верещагино | 29 |
| Рогалево | 40 |
| Михеево | 27 |
| Селино | 24 |
| Горка Ратаевская | 15 |
| Зубариха | 14 |
| Толстоухово | 26 |
| Меньково | 13 |
| Высоково | 29 |
| Мстишино | 24 |
| Починок | 37 |
| Олюгино | 20 |
| Поповское | 14 |
| Ивановское | 28 |
| Ларионово | 31 |
| Корнилово | 11 |
| Крапивна | 26 |
| Никольское | 48 |
| Кривое | 44 |
| Спас | 46 |
| Петраково | 49 |
| СНП с населением от 51 до 200 жителей (13 н.п.) |  |
| Ерилово | 52 |  |
| с. Красное | 69 |
| Петрино | 75 |
| с.Дмитриевское | 82 |
| Васильевское | 55 |
| Пегаскино | 73 |
| Селиверстово | 65 |
| Курбатово | 93 |
| Юдино | 79 |
| Андрюшино | 116 |
| Кладово | 127 |
| Яковлевское-Шульгино | 167 |
| Князево-Пеньково | 156 |
| СНП с населением от 201 до 500 жителей (3 н.п. ) |  |
| с.Ясная Поляна | 287 |
| Колодино | 270 |
| Владычное | 238 |
| Всего: | 215 населенных пунктов | 3441чел. |

Анализируя сельское расселение Ярославской области, Пошехонского муниципального района и Пригородного сельского поселения можно привести следующие сравнительные характеристики:

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения:

| Территория | Группировка СНП по численности населения |
| --- | --- |
|  | Всего СНП | СНП с постоянным населением | Без населения |
|  |  | Всего | Более 500чел. | 201-500чел. | 51-200 чел. | 6-50чел. | 0-5чел. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ярославская обл. | 6026 | 4884 | 93 | 150 | 479 | 2432 | 1730 | 1142 |
| Пошехонский МР | 415 | 318 | - | 8 | 38 | 176 | 96 | 97 |
| Пригородное СП | 215 | 140 | 0 | 3 | 13 | 72 | 52 | 75 |

Анализ сельского поселения Ярославской области, Пошехонского МР и Пригородного СП (на 2016г)

| Наименование показателей | Территория |
| --- | --- |
|  | Ярославская область | Пошехонский МР | Пригородное СП |
| Территория,км2 | 36177 | 3080,6 | 1441,627 |
| Население (всего), чел. | 1228700 | 17400 | 3441 |
| в том числе сельское население, чел. | 257500 | 9744 | 3441 |
| Плотность населения (всего/сельского), чел./км2 | 36,8/7,3 | 5,65/3,16 | 2,38 |
| Количество сельских поселений (СП) | 80 | 4 | 1 |
| Средняя численность населения в СП, чел. | 3126 | 1624 | 3441 |
| Количество сельских населенных пунктов (СНП) | 6026 | 415 | 215 |
| Средняя численность населения СНП, чел. | 42 | 23,48 | 18,05 |
| Среднее количество СНП на территории СП | 75 | 69 | 215 |

Примечание: в указанную площадь Пошехонского района не входит водный фонд Рыбинского водохранилища.

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Пригородного СП значительно ниже, чем среднеобластная но выше, чем в Пошехонском МР. Количество СНП на территории СП значительно превышает усредненные значения по Ярославской области и по Пошехонскому району, но средняя численность населения СНП ниже районной и областной.

# Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярославской области до 2030г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Ярославской области и Пошехонского МР осуществлялись по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок (до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Пошехонского МР и города Пошехонье, как центра расселения межрайонного уровня определены «Схемой» по варианту модернизационного развития, то развитие территории Пригородного СП по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период по двум сравнительным вариантам: модернизационому и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

- замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в развитии других округов и поселений;

- сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного и водного фонда;

- территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско – Рыбинской агломерации и сельской агломерации между городами Ярославлем и Ростовом и увеличении доли отсталых и депрессивных районов;

- нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40%) исчезающих сельских населенных пунктов.

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

- сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего – агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей;

- сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов;

- сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием.

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) предполагает:

- укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.);

- активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма;

- развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния  Ярославского региона.

Сравнение основных направлений развития производится в генплане концептуально по следующим позициям:

- население и территориальное развитие;

- экономическая основа устойчивого развития;

- экологическая безопасность;

- жилищное строительство и жилищная обеспеченность;

- система учреждений обслуживания населения.

# Население и территориальное развитие

Площадь территории Пригородного сельского поселения в существующих административных границах составляет 1441,627 га и сохраняется на расчетный срок без изменений. Существующее население проживает в 215 сельских населенных пунктов и составляет 3441чел.

| Модернизационное развитие Исходя из сложившейся демографии, численность населения на территории Пригородного сельского поселения на расчетный срок принимается в количестве 3580человек, постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей, а на 1-ю очередь (2014г.) – в количестве 3590 человек. Предполагается сохранение всех 215 сельских населенных пунктов. | Инерционное развитие Численность населения прогнозируется исходя из материалов «Схемы территориального планирования Ярославской области» на 1-ю очередь в 3255чел., и на расчетный срок в 2590чел., постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей. Населенные пункты (70 из 215 или 33%) без постоянного населения остаются в перспективе под сомнением к существованию и их сохранение должно оцениваться индивидуально, в т.ч. при разработке «Схемы территориального планирования Пошехонского муниципального района». |
| --- | --- |

# Экономическая основа устойчивого развития

В настоящее время численность трудоспособного населения в Пригородного сельского поселения составляет около 1839чел. (53% от общей численности). Из этого числа около 720чел. (39% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 431чел. (23%) – в сфере обслуживания. Около 688чел. или 38% от числа трудоспособного населения трудится вне территории сельского поселения (преимущественно в городах Пошехонье, и Рыбинске) и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.

| Модернизационное развитие Предполагается сохранять и развивать существующие сельскохозяйственные мощности во всех сельских населенных пунктах, с учетом их перспективной модернизации. При развитии в перспективе объектов сервисного обслуживания вдоль основных автомагистралей прогнозируется значительный рост занятого трудоспособного населения в сфере обслуживания, чему также будет способствовать развитие объектов отдыха и туризма. Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспособного населения в 2150 человек (55,38%), в т.ч. занятых в сфере производства 1075чел., в сфере обслуживания 1075чел. На расчетный срок прогнозируется численность трудоспособного населения в 2150чел., в том числе около 980чел. в сфере производства и 1170чел. в сфере обслуживания. При этом новые производства и объекты социального обслуживания населения (модернизированные сельскохозяйственные производства, объекты придорожного сервиса и др.) создаются с целью прекратить в перспективе миграционные процессы с производственными целями. | Инерционное развитие В основе инерционного развития лежит сохранение всех существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и максимально возможное сохранение уровня трудоспособного населения в 60-65% от общей численности населения, т.е. 1955чел. на 1-ю очередь и 1550чел. на расчетный срок. Из них занятых в сфере производства на уровне 55% и в сфере обслуживания на уровне 45%. Количество трудоспособного населения, связанного с системными миграционными процессами (в основном в города Пошехонье и Рыбинск) составит как на первую очередь, так и на расчетный срок около 60%. Предлагается модернизация и частичное развитие существующих сельхозпредприятий, и создание новых объектов обслуживания в комплексных общественно-деловых и рекреационных зонах. Трудоспособное население, связанное с развитием сферы обслуживания на территории сельского поселения будет перераспределяться за счет уменьшения миграционных потоков с производственными целями. |
| --- | --- |

# Экологическая безопасность

Как при модернизационном, так и при инерционном развитии территории Пригородного сельского поселения предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 67,5% и водного фонда на уровне 0,6% общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в том числе сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) спецназначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (защитные зоны).

# Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

В контексте с материалами «Схемы территориального планирования Ярославской области», существующей и прогнозируемой численностью населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов производится расчет показателей планируемого жилищного строительства и жилищной обеспеченности.

Существующий жилой фонд сельских поселений в Пошехонском муниципальном районе оценивается в 300,7 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность – 29,7 м2/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается по сельским поселениям в 29,7 тыс.м2.

Новое жилищное строительство в сельских поселениях Пошехонского муниципального района прогнозируется на расчетный срок в 86,3тыс.м2, на 1-ю очередь – 16,5тыс.м2. Снос ветхого и аварийного жилого фонда, соответственно, в 29,7тыс.м2 и 7,6тыс.м2. Прирост жилого фонда, соответственно, в 56,6тыс.м2 и в 8,9тыс.м2. Общий объем жилого фонда оценивается на перспективу расчетного срока в 357,3тыс.м2. на перспективу 1-ой очереди в 309,6тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность прогнозируется, соответственно, в 35,0 м2/чел и в 33,4м2/чел.

Существующий жилой фонд в Пригородном сельском составляет 118,9 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет – 30.6м2/чел; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 13,1тыс.м2. Степень износа жилого фонда – от 50 до 65%.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации»), так и Ярославской области и Пошехонского муниципального района («Схема территориального планирования Ярославской области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 13,6% до 16,1% на 1-ю очередь и от 30,0% до 32,9% на расчетный срок.

Численность сельского населения по Пригородному сельскому поселению спрогнозирована генпланом, при модернизационном развитии территории 3580 и 3530чел. на расчетный срок и на 1 очередь соответственно. При инерционном развитии территории численность сельского населения, соответственно, составит 2590 и 3255чел на расчетный срок, и на 1-ю очередь.

| Модернизационное развитие Новое строительство на расчетный срок составит 27.3 тыс.м2; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 13.1тыс.м2; прирост жилого фонда – 14.2тыс.м2. На расчетный срок жилой фонд всего составит около 133.1тыс.м2. Средняя жилая обеспеченность на расчетный срок – 37,2м2/чел. На 1-ю очередь развития территории эти же показатели, соответственно, составят: 8.6тыс.м2.; 4.0тыс.м2; 4.6тыс.м2; На 1-ю очередь жилой фонд всего составит около 123.5тыс.м2. Средняя жилая обеспеченность – 34,4м2/чел. Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется довести до 70 – 85%. Средняя жилая обеспеченность по Пригородному сельскому поселения несколько ниже, чем прогнозируется по району, как на первую очередь, так и на расчетный срок. | Инерционное развитие Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда в 13.1тыс.м2 (на 1-ю очередь – 3.7тыс.м2) сохраняется. При прогнозной численности населения в сельском поселении на расчетный срок и на 1-ю очередь строительства, соответственно, в 2590 и 3255чел. (по «Схеме территориального планирования Ярославской области») при жилой обеспеченности в 49,7м2/чел. и 38,7м2/чел. перспективный жилой фонд как на расчетный срок, так и на первую очередь сохраняется в объеме 60,4 – 59,2тыс. м2. Таким образом, новое строительство на расчетный срок и на первую очередь должно компенсировать снос аварийного и ветхого жилого фонда на территории сельского поселения и должно составлять, соответственно, около 16.7тыс.м2 и 9.4тыс.м2. Прирост жилого фонда при инерционном развитии на расчетный срок и на первую очередь планируется в размере 5.2тыс.м2 и 5.7тыс. м2. Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жилого фонда должна составлять 70 – 80%. |
| --- | --- |

Перспективы развития Пригородного сельского поселения связаны с увеличением жилых зон – земель населенных пунктов, ориентировочно на 34,7га или на 2,6%. Из этих территорий около 26,0га (75%) будет спланировано под жилищное строительство, в т.ч. 19,5га в зонах индивидуальной жилой застройки и 6,5га в зонах малоэтажной смешанной жилой застройки, что позволит в перспективе разместить новый жилой фонд ориентировочно в 8,7тыс.м2 при жилищной обеспеченности в 49,7м2/чел, прогнозируемой на расчетный срок «Схемой территориального планирования Ярославской области».

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства, как с учетом роста жилищной обеспеченности, так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

# Система учреждений обслуживания населения

И при модернизационном и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования специализации, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действительности.

В целом эта система на территории Пригородного СП сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Предусматривается широкая перспектива развития культурно-просветительных и культурно-развлекательных объектов, объектов отдыха и туризма, объектов обслуживания в придорожных зонах основных автомагистралей, физкультурно-спортивных сооружений.

Особо подчеркивается целесообразность восстановления и реставрации храмов, являющихся объектами культурного наследия.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования, концепция генплана ориентируется в перспективном развитии территории Пригородного сельского поселения на вариант модернизационного развития.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

К основным мероприятиям по территориальному планированию Пригородного сельского поселения относятся:

- осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- охрана окружающей среды, использование и охрана многочисленных объектов культурного наследия – памятников истории и культуры (29объектов в 13 СНП);

- развитие объектов отдыха и туризма (в г.Пошехонье, Ракоболь, Владычное, );

- развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта (автомобильного) и его сервисного обслуживания;

- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- создание системы планировочных ограничений в использовании территории сельского поселения: охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия;

Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании муниципального района.

Этапы реализации

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок 2036 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Пригородного сельского поселения: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, – а также учитываются при разработке правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения.

Реализация Генерального плана поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Пригородного сельского поселения в течение 3-х месяцев со дня утверждения генплана. Органы местного самоуправления Пригородного сельского поселения имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности

К основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Пригородного сельского поселения относятся:

- автомобильные дороги общего пользования, регионального и местного значения с придорожными полосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии 50м., для автодорог V технической категории - 25м от границы полосы отвода автодороги, розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте;

- магистральные и межпоселковые газопроводы (охранная зона от 75 до 200м): утечка газа с последующим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения;

- отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов;

- склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- пожары в жилом секторе;

- Высокие уровни воды:

  - наводнения при половодьях, дождевых паводках, заторах (превышение уровней воды выше отметки 102,3м);

  - низкие уровни воды: падение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках (падение уровня воды ниже 97,0м);

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, шквалы, град.

Требования пожарной безопасности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. глава 4): производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП;

- на территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

На территории Пригородного сельского поселения есть подразделения пожарной охраны (пожарное депо) имеется на территории с.Владычное.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Положение о территориальном планировании

# Цели и задачи территориального планирования Пригородного сельского поселения

Территориальное планирование направлено на определение в генеральном плане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Пригородного СП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- размещение (модернизация) промышленных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства;

- активное использование лесохозяйственных ресурсов поселения и развитие лесного хозяйства: использование лесоэксплуатационного фонда, лесопереработка, лесовосстановительные работы, использование ценных растительных ресурсов – грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

- учет с целью использования и охраны природоохранных объектов  и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» следующие временные сроки его реализации:             расчетный срок реализации – 2036 год

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Пригородного СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации)

Принципы территориального планирования

В генплане Пригородного сельского поселения выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- Земли сельскохозяйственного назначения:

  - земли для ведения коллективного садоводства, огородничества;

  - земли для сельхозпроизводства.

- Земли населенных пунктов.

- Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения:

  - земли промышленности;

  - земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

  - земли специального назначения.

- Земли природоохранного назначения.

- Земли лесного фонда — защитные леса.

- Земли лесного фонда — эксплуатационные леса.

- Земли запаса.

Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе земли рекреационного назначения при территориальном планировании территории Пригородного сельского поселения отсутствуют.

Земли населенных пунктов

Жилая зона развивается на территории всех сохраняемых 215 СНП.

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП с численностью населения более 100 жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

Приводим площадь сельских населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Площадь, га | Существующее население |
| --- | --- | --- |
| Кладово | 56,61 | 127 |
| Князево | 52,76 | 132 |
| Пеньково | 27,27 | 21 |
| Яковлевское | 54,12 | 137 |
| Шульгино | 38,44 | 30 |
| Ясная Поляна | 58,62 | 287 |
| Колодино | 89,8 | 270 |
| Андрюшино | 58,0 | 116 |
| Владычное | 156,9 | 238 |
| Юдино | 49,2 | 79 |
| Крапивна | 30,8 | 26 |
| Итого: | 647,52 | 1463 |

Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения

Рост этой категории земель не планируется, их площадь составляет 2581,95 га.

В соответствии с п.1.2 ст.26 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Размер придорожной полосы определяется исходя из технической категории автомобильной дороги: для автомобильных дорог 3, 4 тех. кат. – 50м от границы полосы отвода автодороги, 5 тех. кат. – 25м от границы полосы отвода автодороги.

На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.04.99 № 85-П (в редакции постановления Администрации Ярославской области  от 01.09.2015 N 966-п).

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги.

Право ограниченного использования земельного участка (сервитут), порядок его установления и прекращения определены в Правилах землепользования и застройки сельского поселения (Статья 19).

Планируется реконструкция существующей дороги Андрюшино – Спас, а именно замена гравийного покрытия на асфальтобетонное.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

При территориальном планировании этой категории земель Генпланом принципиально отмечаются земли природоохранного назначения (ООПТ), которые представлены на площади в 4997,09га (природные резерваты «Болото Сухое», «Городская Дача» и парк д.Петрино.

Режим использования природных резерватов и охраняемых природных объектов установлен положением об установлении перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 01.07.2010 № 460-п), а также Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации».

Согласно каталогу ключевых орнитологических территорий России значительная часть Пригородного сельского поселения располагается в границах КОТР международного значения ЯР-008 «Рыбинское водохранилище». КОТР («Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России». Сост. Т.В. Свиридова. Под ред. Т.В. Свиридовой, В.А. Зубакина. – М.: Союз охраны птиц России. 2000. – 702 с.)– территория, имеющая важное значение для сохранения водоплавающих и околоводных птиц и приоритетная для организации ООПТ. Основные рекомендуемые ограничения на КОТР – сохранения природных ландшафтов или полный запрет весенней охоты на птиц.

На территории сельского поселения сохраняются с целью использования и охраны все 35 объектов культурного наследия в том числе: 2 ансамбля, 1 объект археологии и другие памятники истории и культуры (см. пункт 1.5.4).

В связи с тем, что на объекты культурного наследия расположенные на территории Пошехонского района отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон охраны, отдельно земли по ним при зонировании территории Пригородного сельского поселения не отмечаются.

Земли лесного фонда

Земли лесного фонда сохраняются в существующих размерах 972553,38га (67,5).

Земли водного фонда

Земли водного фонда на площади 874,11га (0,6 %), представленные акваторией рек Согожа, Сога, Ветха, Томша, Шельша, Ухтома, Носа, Репа, Соть,  Тулша, Сохоть, Кода, Вежма, Роя, Нотелга, Сегжа, и другими реками.

Земли запаса

Земли запаса на площади 7,88га Генпланом сохраняются в существующих размерах.

Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП Кладово, Князево-Пеньково, Яковлевское-Шульгино, Ясная Поляна, Владычное, Юдино, Колодино, Андрюшино (численность населения – более 100 чел.)

В соответствии с перспективным территориальным планированием Пригородного СП выделяются 8 населенных пунктов с численностью населения 100 человек и более (СНП Кладово, Князево-Пеньково, Яковлевское-Шульгино, Ясная Поляна, Владычное,  Колодино, Андрюшино), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций.

Все 7 рассматриваемых СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения и территориально их границы не изменяются.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Пригородного СП, разрабатываемых на основе настоящего генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см.пункт 6.2).

СНП Кладово, Князево-Пеньково, Яковлевское-Шульгино, Ясная Поляна, Владычное,  Колодино, Андрюшино имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения, электроснабжения, отопления и газоснабжения, в СНП Шульгино-Яковлевское централизованные системы водоснабжения отсутствуют. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП. Создание новых объектов водоснабжения, отопления не запланировано.

Социальное обслуживание населения

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Пригородного сельского поселения.

Система размещения объектов социального обслуживания дифференцируется в сельском поселении следующим образом: сохраняется система центров сельских агломераций в центре сельского поселения – с.Князево-Пеньково (Князевский сельский округ), с. Яковлевское-Шульгино (Ленинский сельский округ), с. Владычное (Владыченский сельский округ), с. Колодино (Колодинский сельский округ), с. Васильевское (Васильевский сельский округ.

Объем основных учреждений образования, здравоохранения, культуры и сервисного обслуживания: торговли, общественного питания и бытового сервиса соответствует расчетным показателям на перспективу развития сельского поселения и нормативным радиусам обслуживания.

Основное внимание в генплане уделяется перспективному размещению этих функциональных объектов во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Одновременно, генпланом предусматривается перспектива развития, объектов отдыха и туризма.

# Рекреационно-туристическая деятельность

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Пошехонского муниципального района, ориентированную на внутренний, так и на внешний туризм.

Рекреационно-туристическая система района включает:

- многопрофильные рекреационно-туристические зоны областного и районного значения;

- водные и наземные экскурсионно-туристические маршруты;

- туристические узлы – маршрутно-опорные центры.

Многопрофильные зоны формируются на базе особо охраняемых природных территорий (государственные природные заказники, природные резервации, охраняемые природно-исторические ландшафты), лесных массивов, водоемов и прибрежных зон, исторического города Пошехонье и населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры.

Центром и связующим звеном туристско-экскурсионных маршрутов является город Пошехонье. Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная и паломническая.

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу своего историко-культурного или природно-экологического потенциала.

Город Пошехонье является маршрутно-опорным центром областного значения.

Огромное значение для района имеет Рыбинское водохранилище. Площадь его составляет 4,5тыс.км2. Длина с северо-запада на юго-восток 100км. Средняя ширина доходит до 50км. Средняя глубина 6м. Объем воды составляет 25км3, а береговая линия достигает 1724км. Лещ, судак, сом, налим, плотва, окунь, чехонь, синец - это лишь часть сокровищ, добываемых в Рыбинском водохранилище.

По территории района протекает 33 реки, их общая протяженность составляет 1144км. Самые крупные из них Сога, Согожа.

Реки Согожа, Сога, Ухтома являются памятниками природы. На территории района насчитывается 136 родников.

Земли водного фонда составляют в районе 131,03тыс.га или 29,9% территории.

Большая часть муниципального района занята лесами (209,06тыс. га или 67,8% от территории сельских поселений). Прекрасные охотничьи угодья, богаты птицей и зверьем. Здесь можно встретить медведя, куницу, бобра и лося.

Основная многопрофильная рекреационно-туристические зона на территории Пошехонского района формируется вдоль побережья Рыбинского водохранилища от устья реки Ухра через город Пошехонье и далее на север до границы с Вологодской областью, а также, частично, вдоль русла реки Согожа в ее нижнем течении. Площадь этой зоны ориентировочно составляет около 51,6тыс.га.

Основные наземные туристические маршруты (автомобильные, велосипедные) проходят по автодорогам: Рыбинск – Пошехонье –Череповец, Пошехонье – Белое – Данилов, Пошехонье – Семеновское – Пречистое, Пошехонье – Владычное.

Основные водные туристические маршруты проходят по акватории Рыбинского водохранилища и по рекам Согожа, Сога, Керома, Репа, Ухтома и др.

Основные маршрутно-опорные центры на туристических маршрутах могут быть в следующих СНП: Гаютино, Ермаково, Федорково, Кременево, Лапушка, Владычное, Белое, Покров-Рогули.

Маршрутно-опорным центром областного значения остается город Пошехонье, как образец провинциальной культуры со статусом «достопримечательное место».

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности значительное место занимают историко-архитектурные и археологические памятники и природные комплексы: в 29 населенных пунктах района расположены 72 объекта культурного наследия – памятника истории и культуры, в том числе 3 археологических памятника, 23 комплексных храмовых архитектурных ансамбля, включая ансамбль Адрианова монастыря в Адриановой слободе и 5 усадебных загородных ансамблей.

В соответствии с «Муниципальной целевой Программой развития туризма в Пошехонском муниципальном районе» в паломнические маршруты с посещением монастырей и церквей Пошехонского района  входят Адрианов монастырь (Пригородное СП) и Сохотский монастырь (Ермаковское СП).

Наряду с традиционными видами туризма в районе предполагается активное развитие сельского туризма, охотничьего и рыболовного туризма, экологического туризма, событийного и культурного туризма (районные и областные праздники и конкурсы). Во всех рекреационно-туристических зонах предусматривается возможность зимнего отдыха и отдыха с детьми.

Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП 550, 220 и 35кВ на территории Пригородного СП остается без изменения. Появление новых электроподстанций не планируется (строится подстанция 220кв вблизи г. Пошехонье).

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВв населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется за счет подземных источников – артезианских скважин (реконструируются и модернизируются).

Артезианские скважины водоснабжения существуют и действуют (модернизируются) в СНП Кладово, с. Князево, с.Красное, Васильково, Давыдково, Курбатово, Харламово,  Петрино, с.Ясная Поляна, Рождествено, Колодино, Келарево, Петраково,  Савинское, Ивановское,  Поповское,  Юдино.

Обеспечивая водой населенные пункты: Кладово, с. Князево, с.Красное, Васильково, Давыдково, Курбатово, Харламово,  Петрино, с.Ясная Поляна, Рождествено, Колодино, Келарево, Петраково,  Савинское, Ивановское,  Поповское,  Юдино, с.Владычное, д.Гора, д.Ларионово, д.Ламанцево.

Появление новой артезианской скважины не планируется, водоснабжение остальных СНП осуществляется из колодцев.

Очистные канализационные сооружения действуют в вблизи д.Кученево. На перспективу планируются новые очистные канализационные сооружения.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Газоснабжение

По территории сельского поселения проходят магистральный газопровод «Горький – Ярославль – Череповец». Межпоселковые газопроводы обслуживают северо-западную часть СП. Большая часть жилого фонда обеспечивается газом баллонным.

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа от ГРС «Пошехонье» на СНП: д.Шульгино.

Остальные СНП на территории Пригородного СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

Всего в перспективе планируется подключить к природному газу 1 СНП.

Остальные СНП на территории  СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Пригородного СП осуществляется от бытовых котельных(3). Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Перспективное использование существующих отопительных и производственных котельных (с модернизацией) планируется на территории СНП Колодино.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

Связь

На  территории Пригородного сельского поселения  установлены вышки сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС».

В близи СНТ Михалково установлена вышка цифрового телевидения.

Сохраняются отделения почтовой связи в д.Кладово, с.Красное,  с.Дмитриевское, Колодино, Васильевское, Андрюшино,  Владычное, Ракоболь, Юдино. Новых почтовых отделений на перспективу не планируется.

В соответствии с областной программой развития телефонной связи от 60 до 70% СНП на территории Пригородного СП  оборудованы таксофонами.

Основные планировочные ограничения

Охрана окружающей среды

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Пригородного СП в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции);

- несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;

- очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты;

- выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

- кладбища;

- магистральные газопроводы и ГРС.

Формирование природно-экологического каркаса территории Пригородного СП возможно с учетом следующих факторов:

- Перспективное сохранение земель лесного фонда и водного фонда (соответственно, на площади в 38117,23га – 67,3% и 549,06га – 1,0%) как источников оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки;

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение на расчетный срок до 90% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки;

- Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения.

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории Пригородного СП отсутствуют и Генпланом, с учетом особенностей развития этой территории на перспективу, не планируются.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе рек Соги, Согожи, Шельши и Ветхи, Репа, Тулша, Сохоть, Кода, Вежма, Роя, Нотелга, Сегжа, Носа, Ухтомы и других;

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Согласно ст.65 Водного кодекса Российской ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50м.

В водоохранных зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- в пределах прибрежных защитных полос, кроме того, не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В целях охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения, создаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  Пригородного СП, так и для Пошехонского района в целом. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В настоящее время отходы вывозятся на территорию полигона ТБО ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» в районе СНП Аганино), планируется дальнейшее его развитие.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнера должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения, в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

- разработать схему санитарной очистки территории поселения;

- разработать порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения;

- выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию;

- организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечить сбор (отдельно от ТБО) и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключить договора со специализированными организациями на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки;

- исключить из практики обращения с отходами их несанкционированное сжигание;

- всем природопользователям заключить договора на вывоз и захоронение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещение опасных отходов.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Состояние и охрана воздушного бассейна

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Пригородного СП, как и в целом для Пошехонского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состояние воздушного бассейна Пригородное СП, относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Пригородному СП не позволяет произвести  более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Пригородного СП может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Проведение данной работы осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет собственных средств.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

- ссуществление организационных мероприятий по выявлению предприятий (в том числе сельскохозяйственных), для которых необходима разработка проектов СЗЗ, акцентировать внимание на предприятиях, в границах которых находится жилая зона;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов;

- в рамках плана реализации генерального плана предусмотреть меры по обеспечению мер по проведению мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

Охрана объектов культурного наследия

Все 32 объектов культурного наследия (см.пункт 1.5.4) выявленные памятники расположены, как правило, на территории СНП и их территориальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской области от 05.06.2008 N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области" и Постановлением Правительства РФ от от 12 сентября 2015 года N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Основные технико-экономические показатели

- Площадь территории Пригородного СП 144156,7га, в местной системе координат (СК-76) – 144162,7га.

- Население: существующее – 3441чел., на расчетный срок (2036г.) – 3580чел., на 1 очередь (2016г.) – 3441чел.

- Количество СНП – 215.

- Плотность сельского населения: существующая – 2.38чел./км2, перспективная – 2.48чел./км2.

- Средняя численность населения в СНП: существующая – 18.05чел., перспективная – 16,65чел.

- Жилищное строительство: существующий жилой фонд: 118.9тыс.м2, существующий ветхий и аварийный жилой фонд (под снос) – 13.1тыс.м2, новое строительство на расчетный срок (2036г.) – 27,3тыс.км2, прирост жилого фонда – 14.2тыс.м2, перспективный жилой фонд на расчетный срок (2036г.) – 133.1тыс.м2.

- Жилищная обеспеченность: существующая – 30.6м2/чел., перспективная на расчетный срок – 37.2м2/чел.

Примечания

- перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства;

- перспективные показатели по жилищной обеспеченности ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской области» по муниципальным районам.

Основные источники информации

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ;

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 №66-з;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области утверждены  постановлением Правительства области от 11.12.2015 № 1340-п;

- Схема территориального планирования Ярославской области от 31.12.2014г., утверждена постановлением Правительства ЯО №1435-п;

- Схема территориального планирования Пошехонского муниципального района от 10.10.2012 г., утверждена постановлением Правительства ЯО №1099-п;

- Закон Ярославской области от 03.12.2007 N 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области»;

- Закон «Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области», принятым Ярославской областной Думой 28 декабря 2015 года N 112-з;

- Закон Ярославской области от 05.06.2008 N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

- «Архитектура и монументальное искусство Ярославской области: Каталог. Выпуск 1: Пошехонье. Пошехонский район» /Е.Г.Щеболева, В.М.Рудченко, И.К.Русакомский, Г.К.Смирнов. – Ярославль; Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006г.

# Text boxes

Иконостас. Фото 2000 г.

Царские врата. Фото 2000 г.

Дом Окулова (Акулова). Амбар. Фото 2000 г.

Дом управляющего. Фото 2000 г.

7*

Жилой дом. Фото 2000 г.

Церковь-школа. Фото 1987 г.