КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2010-2012 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Формирование проекта  Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2010-2012гг. и на период до 2014года осуществлялось по инициативе администрации Пошехонского муниципального района в лице Главы Администрации Кабанова В. Г., на основании Муниципального контракта № 19 от 22. 10.2009 г. между Администрацией Пошехонского муниципального района  и ООО «Костромская областная аудиторская компания».

Заказчик:

Администрация Пошехонского муниципального района.

г.Пошехонье   Ярославская область.

Глава Администрации – Кабанов В. Г.

Экспертная организация: ООО «Костромская областная аудиторская компания»:

- Юридический адрес: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 21.

- Генеральный директор Ижицкий С.В.

- Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №007056, выдана  17 февраля 2005 года Министерством Финансов РФ. Лицензия действительна по 17 февраля 2010 года.

- Свидетельство об аккредитации при департаменте имущественных отношений администрации Костромской области № 0007 от 29.04.03г.

- Аттестат аккредитации Госстроя России № 100/2007 от 28.08.07 г. на право проведения экспертизы обоснованности проектов производственных и инвестиционных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также полной финансовой и технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Формирование проекта Комплексной программы  провели:

Максимова Г. Н. – аудитор

Ощепкова И. А.—бухгалтер-эксперт

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2010-2012 гг. И НА ПЕРИОД  ДО 2014 г.

Паспорт  программы

| Наименование программы | Программа комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2010-2012 и на период до 2014 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 22 Уставом Пошехонского муниципального района, Положением о регулировании тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса в Пошехонском муниципальном районе, принятым Решением собрания депутатов Пошехонского муниципального района от 23.05.2007г. № 234. |
| Заказчик Программы | Администрация Пошехонского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью Костромская областная аудиторская компания. |
| Руководитель программы | Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района. |
| Основные цели и задачи Программы | Строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района. Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре Пошехонского муниципального района. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пошехонского муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения Пошехонского района. |
| Сроки реализации Программы | 1-ый этап 2010-2012 гг. 2-ой этап 2013-2014 гг. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения, - развитие системы водоснабжения и водоотведения. - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов. |
| Исполнители основных мероприятий | ОАО «Пошехонская теплосеть»; ОАО «Пошехонский водоканал» ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Пошехонье». |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы и Управление ЖКХ, строительства, архитектуры, связи, транспорта, энергетики при Администрации, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Пошехонского муниципального района. Развитие системы теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - снижение уровня тепловых потерь до 15%; - экономия топливно-энергетических ресурсов; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг теплоснабжения; - снижение количества аварийных ситуаций; - снижение расходов на проведение всех видов ремонтных работ. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в районе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Пошехонского муниципального района; - улучшение экологического состояния окружающей среды Пошехонского муниципального района. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для  существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района на 2010-2012 и на период до 2014 года разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 22 Уставом Пошехонского муниципального района, Положением о регулировании тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса в Пошехонском муниципальном районе, принятым Решением  собрания депутатов Пошехонского муниципального района от 23.05.2007г.

№ 234.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, очистке сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Пошехонского муниципального района, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. данная программа ориентирована на устойчивое развитие Пошехонского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса пошехонского муниципального района по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Существующее  положение  коммунальной

инфраструктуры Пошехонского муниципального района

Система теплоснабжения

ОАО «Пошехонская теплосеть» на данное время является единственной организацией в  Пошехонском муниципальном районе, владеющей основными мощностями по производству и транспортировке тепловой энергии для жизнеобеспечения, в части теплоснабжения, основной массы населения, проживающего в многоквартирных и других жилых домах, объектов здравоохранения, образования, культуры, предприятий и организаций.

На праве балансовой принадлежности, в составе ОАО «Пошехонская теплосеть» числится 5-ть газовых котельных в разных частях города Пошехонье:

Котельная центральной районной больницы оснащена котлами:

КВГ-1,1-95 – водогрейный, год ввода в эксплуатацию – 2001г., установленная мощность 1,2 Гкал/час (на нужды отопления);

КСС-0,64 – водогрейный, год ввода в эксплуатацию – 1983г., установленная мощность 0.64 Гкал/час (на нужды отопления);

«Тула-3» - паровой, год ввода в эксплуатацию – 1991г., тепловое напряжение поверхности нагрева 9000ккал/час (на нужды горячего водоснабжения);

«Тула-3» - паровой, год ввода в эксплуатацию – 2006г., тепловое напряжение поверхности нагрева 9000ккал/час (на нужды горячего водоснабжения);

КПД котельной  - 85,9 %

Годовая выработка тепловой энергии котельной составляет 4439,7 Гкал.

Присоединенная теплосеть на отопление в 2-х трубном исполнении. закрытая, диаметром 150мм, в том числе: надземная – 0,34 км, подземная – 0,05 км.

Присоединенная теплосеть на горячее водоснабжение в 2-х трубном исполнении, циркуляционная, диаметром 80мм, в том числе: надземная – 0,34 км, подземная – 0,05 км.

Износ оборудования котельной составляет 58%, износ тепловых сетей составляет 80-90%%.

Котельная ЦРБ осуществляет теплоснабжение комплекса лечебных корпусов и хозяйственных пристроек Центральной районной больницы, а также многоквартирного жилого дома.

Центральная котельная  оснащена тремя водогрейными газовыми  котлами REX-350 (один из них с комбинированной горелкой, рассчитан на работу с резервным топливом – мазут), установленной мощностью – 3,01 Гкал/час.

КПД котельной  - 92 %

Годовая выработка тепловой энергии котельной составляет 16361,43 Гкал.

Присоединенная теплосеть закрытая в 2-х трубном исполнении, протяженностью 7,2 км

Износ тепловых сетей составляет 80 %.

Центральная котельная осуществляет теплоснабжение жилого фонда, детских учреждений, объектов культуры, административных зданий и учреждений, прочих потребителей.

Котельная Школы №1 снабжает тепловой энергией здание школы и подсобных построек, оснащена двумя газовыми водогрейными котлами  REX-20, установленной мощностью – 0,165 Гкал/час каждый.

Годовая выработка тепловой энергии котельной составляет – 1282,3 Гкал/час.

КПД котельной – 92%.

Присоединенная тепловая сеть закрытая надземная в 2-х трубном исполнении, протяженностью 0,124 км, диаметром 100мм.

Износ тепловых сетей составляет 80 %.

Котельная городской бани обеспечивает потребность горячего водоснабжения самой бани и нужды отопления жилого фонды и административно-бытовых зданий организаций. Котельная оснащена двумя водогрейными газовыми котлами – КСС-0,64, установленной мощностью 0,64 Гкал каждый.

Годовая выработка тепловой энергии составляет – 931,95 Гкал.

КПД котельной – 86%.

Присоединенная тепловая сеть закрытая в 2-х трубном исполнении, , диаметром 80мм, протяженность: надземной - 0,084 км, подземной – 0,440 км

Износ оборудования котельной составляет -75%,

тепловых сетей в среднем  – 80%.

Модульная котельная поставляет тепловую энергию жилому фонду, прилегающему к территории  льнозавода, а также другим потребителям.

Котельная оснащена двумя водогрейными 2-х контурными газовыми котлами КВ-1, установленной мощностью 0,85 Гкал/час каждый.

Годовая производительность котельной составляет – 2568,45 Гкал.

Присоединенная тепловая сеть закрытая в 2-х трубном исполнении, диаметром 150мм, протяженность: надземной – 1,7 км, подземной – 0,082 км

Износ тепловых сетей составляет – 85%.

Теплоизоляция тепловых сетей морально устарела (минвата с рубероидной оберткой), при этом на некоторых участках надземной теплотрассы отсутствует, что приводит к значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Пошехонского муниципального района и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В г. Пошехонье  существует  централизованная  система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. ОАО «Пошехонский водоканал» предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города. Также ОАО «Пошехонский водоканал» оказывает услуги водоснабжения жителям сельских поселений Пошехонского муниципального района.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

В черте города Пошехонье:

- забор воды производится из подземных источников – 5-ти артезианских скважин, из них 3 действующие, две  резервные, суммарная мощность – 80м3/час. На артскважинах  установлены глубинные насосы марки ЭВЦ различной мощности, которые работают в автономном режиме, в зависимости от показаний манометров, очистка воды не производится.

В питьевой воде содержание железа составляет3,2 мг/дм3, Что значительно превышает допустимую норму – 0,3 мг./дм3.

Также имеются 3 водонапорные башни, суммарный объем которых составляет 130м3.

Данная система водоснабжения изначально не была рассчитана на увеличение нагрузок, за счет строительства микрорайона в районе Центральной районной больницы, расположение которого на 18 метров выше водозабора и застройки центральной части города. Башня  Рожновского,  построенная 30 лет назад не успевает заполняться до нужного уровня, и как следствии – слабое давление воды на верхних этажах многоквартирных домов, низкое качество оказываемых услуг.

Также  забор воды населением города осуществляется из 28 водоразборных колонок. При этом возникают проблемы с забором воды в зимний период, при значительном понижении температуры наружного воздуха, замерзание воды.

Протяженность водопроводных сетей – 27 км. Водопроводные сети на 30%  состоят из стальных труб разных диаметром, 60% чугунных труб разных диаметров, 10% труб керамические и асбоцементные. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 90%. Ежемесячно возникает до 10 случаев аварийных ситуаций, а поскольку запорная арматура в водопроводных колодцах изношена на 100%, локализовать аварию зачастую невозможно в результате отключается все городское водоснабжение, что в свою очередь вызывает общественные нарицания на качество услуг водоснабжения.

Аналогичные  проблемы  возникают и в сельских поселениях Пошехонского муниципального района.

Собранные стоки собираются по канализационной сети, протяженностью 16,6 км (износ – 80%).

Перекачка стоков производится на 3 канализационных насосных станциях, суммарной мощностью 310м3/сутки.

Затем стоки обрабатываются на единых очистных сооружениях, проектной мощностью 2000м3/сутки, что значительно превышает фактически требуемую мощность, которая составляет 388м3/сутки. Соответственно наблюдается нерациональное использование ресурсов, как материальных, так и трудовых.

Очистные сооружения оборудованы:

- блок первичной механической очистки;

- блок биологической очистки;

- иловые площадки;

- аттестованная лаборатория.

Очистные сооружения расположены в 7 километрах от города, отсюда значительные расходы электроэнергии на перекачку стоков. напорный коллектор с 2-мя дюкерами (переход по дну реки и ручьев) имеет износ 90%. что приводит к частым аварийным ситуациям.

Еще одним существенным недостатком очистных сооружений является то, что промышленные отходы смешиваются с бытовыми, и также поступают на биологическую очистку, что приводит к гибели бактериологического материала.

В сельских поселениях Пошехонского муниципального района:

Бельское сельское поселение – 2 артезианские скважины, одна резервная, мощностью 10 м3/час, 2 башни Рожновского.

Забор воды также осуществляется из 15 водоразборных колонок.

Протяженность водопроводных сетей – 3,2 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 85-95%%

В некоторых населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

Кременевское сельское поселение – 2 артезианские скважины, одна резервная, мощностью 14 м3/час,  водокачка, оснащенная компрессором мощностью 9м3/час, 2 башни Рожновского.

Забор воды также производится из 15 водоразборных колонок.

Протяженность водопроводных сетей – 6 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 100%.

В некоторых населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

Пригородное сельское поселение – 14 артезианских скважин,  мощностью 5 м3/час каждая,  башни Рожновского количеством 12.

Забор воды также осуществляется из 137 водоразборных колонок.

Протяженность водопроводных сетей – 24,5 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 87-90%.

В некоторых населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

В некоторых населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев.

Ермаковское сельское поселение – 10 артезианских скважин, мощностью 6 м3/час, 11 башен Рожновского.

Забор воды также производится и из 55 водоразборных колонок.

Протяженность водопроводных сетей – 11,95 км.

Износ водопроводных сетей составляет – 75-80%%.

В некоторых населенных пунктах, где отсутствует водопровод, забор воды осуществляется из шахтных колодцев

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов в Пошехонском муниципальном районе производит ОАО «ЖКХ г. Пошехонье».

В соответствии с существующими условиями хозяйствования  ОАО «ЖКХ г. Пошехонья» осуществляет эксплуатацию полигона Твердых бытовых отходов (далее полигона ТБО), расположенного на межселенной территории Ленинского сельского образования вблизи д. Новленское. Земельный участок, используемый под полигон ТБО, предприятие арендует у Администрации Пошехонского муниципального района. Полигон введен в эксплуатацию с 1993 года (действие лицензии до 2020г.), площадь объекта 3,8 гектар, вместимость 61252 тонны, мощность 2610т/год, фактическое накопление на 01.10.2009г – 34486тонн. Подъездные пути - дорога с асфальтовым покрытие, требующая капитального ремонта.  Размер  санитарно-защитной зоны от жилой застройки более 500 метров, от водоисточников более 1 километра.

На полигоне утилизируются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и строительный мусор, садово-парковый смет и некоторые виды промышленных отходов 3-4 класса опасности. а также неопасные отходы (зоошлаки от сжигания углей. отходы абразивных материалов и др.).

По всей площади участка складирования полигона предусмотрено устройство котлованов (4 штуки) с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции ТБО, которая должна осуществляться в летний период ежесуточно, что не соблюдается, в связи с недостаточностью спецтехники (1 бульдозер, износ которого составляет 100%).

В нарушении санитарно-эпидемиологических требований ограждение на участках складирования и размещения хозяйственно-бытовых отходов полигона отсутствует. А также отсутствует и освещение полигона ТБО.

Технологические процессы по утилизации  отходов должны обеспечивать предотвращение загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв.

На настоящий момент у предприятия не имеет проектной документации на полигон ТБО, программы производственного контроля полигона, что в свою очередь приводит к нарушению законодательства РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Перспектива развития коммунальной

инфраструктуры Пошехонского муниципального района

Система теплоснабжения

Основные направления развития системы теплоснабжения Пошехонского муниципального района, а конкретно города Пошехонье предусматривают:

- модернизацию существующих тепловых сетей;

- повышение защитных характеристик теплотрасс;

- повышение надежности и эффективности теплоснабжения.

В настоящее время износ основных фондов составляет свыше 75%, износ тепловых сетей свыше  80%.

Так как в течение 2004-2007г.г. предприятие не осуществляло замену изношенных сетей, с каждым годом износ сетей увеличивается, что, в свою очередь увеличивает и количество аварий. В связи с этим, необходимы дополнительные финансовые средства для реализации планов по дальнейшей модернизации тепловых сетей с применением новых технологий теплоизоляции (кожух ППУ).

Замена наиболее изношенных участков тепловых  сетей приведет к надежности и увеличению срока их службы, снижению аварийных ситуаций.

Замена труб с  теплоизоляцией из современных материалов приведет к тому, что они могут использоваться во внутриквартальных системах теплоснабжения при температуре теплоносителя до +  95С0. Такая конструкция теплопровода;

-обеспечит безаварийную работу  не менее 30 лет;

-потери тепла при доставке теплоносителя до потребителей не превышают 3%;

-не требуется контроль увлажнения изоляции;

-просто и дешево решаются проблемы изоляции стыков;

-при надземной прокладке поверхность пенополиуретанового кожуха требует защиты только от воздействия ультрафиолетовых лучей с помощью специальных  или фасадных акриловых красок;

-ППУ не боится увлажнения,  обладает высокой температуроустойчивостью;

-отличается низкими затратами на монтаж и эксплуатацию.

Система водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения Пошехонского муниципального района предусматривают:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в районе;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

Строительство нового водопровода, протяженностью 23 километра с применением труб из современных материалов. Модернизация отдельных участков, существующих водопроводных сетей   в  г. Пошехонье  и в  сельских поселения Пошехонского района, с применением труб из современных материалов.

Строительство станции второго подъема воды от водозаборов г. Пошехонье.

Модернизация водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и водоразборных колонок.

А также строительство станции обезжелезивания обеспечит надежное и качественное водоснабжение г. Пошехонье, позволит достичь соответствующих параметров качества питьевой воды требованиям СанПиН.

Строительство воздушной линии электропередач для резервного питания на водозаборе Сога, связано с требованием прокуратуры Пошехонского муниципального района, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6. с целью безопасной эксплуатации существующих электроустановок.

Строительство и ремонт шахтных колодцев в отдельных населенных пунктах сельских поселений, где отсутствует система водоснабжения, позволит обеспечить жителей водой.

Реконструкция колодцев самотечных канализационных коллекторов в г. Пошехонье позволит уменьшить попадание грунтовых и талых вод в канализационные сети, что позволит частично сократить расходы электроэнергии на перекачку стоков.

Строительство канализационных очистных сооружений, соответствующей фактически требуемой мощности, с применением современных технологий очистки стоков позволит снизить непроизводительные затраты, сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции, улучшить экологическую обстановку в районе.

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Планируется  создание условий сохранения и развития природного комплекса Пошехонского муниципального района, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей района.

Для этого необходимо строительство соответствующего ограждения территории полигона ТБО.   Строительство линии электропередач для освещения территории полигона ТБО.  А также приобретение бульдозера

ДТ-75.

В соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека предприятие планирует расходы на разработку проектной документации и программы производственного контроля на полигон ТБО.

Основные  цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения Пошехонского муниципального района, в том числе оптимизация, строительство и модернизация коммунальных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района.

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуре Пошехонского муниципального района.

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пошехонского муниципального района, создание благоприятных условий для проживания населения Пошехонского района.

Сроки реализации Программы: 2010-2012гг. и на период до 2014года.

Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета выделяемые на целевые программы Ярославской области, средства местного бюджета, средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам и тарифам для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Пошехонского муниципального района, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией района по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Система программных мероприятий

- Организация мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Пошехонского МР |
| 2 | Разработка инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры | Организации коммунального комплекса |
| 3 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционным программам, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам, тарифам для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. | Администрация Пошехонского МР |
| 4 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация Пошехонского МР |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация Пошехонского МР |
| 6 | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса | Администрация Пошехонского МР |
| 7 | Заключение договоров между Администрацией и организациями коммунального комплекса, определяющие условия реализации инвестиционных программ | Администрация Пошехонского МР |
| 8 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 9 | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Пошехонского МР |
| 10 | Публикация информации о тарифах и надбавках инвестиционных программ и результатах _ониторинга их выполнения | Администрация Пошехонского МР |

- Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

ЛИСТ № 15  ДЛЯ  КОРЕКТИРОВКИ   ПРОГРАММЫ.

\

Развитие системы теплоснабжения

| п/п | Наименование мероприятий | Показатели | Потребность в финансовых средствах, тыс рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. | 2010 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2011 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2012 год | Итого 1 этап 2010 - 2012 гг. | Всего планируется расходов по 2 этапу, тыс. руб. | 2013 - 2014гг. | Всего |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Планируется расходов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Теплоснабжение |
| 1. | Модернизация тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | от ТК к дому №46 по ул. Терешковой, подзем., D=32 | L=32 м. | 400,0 | - | 70,0 | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
| 2. | Модернизация тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | участок магистральной теплотрассы от центральной котельной от ТК-2-25 по ул. Преображенской до дома №25, подзем. D= 40, 70 | L=105 м. |  |  |  |  | 1200,0 | - | 150,0 | 1050,0 |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  | 1200,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | Модернизация тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | участок магистральной теплотрассы от центральной котельной по ул. Любимской к домам 20-а, 22, подзем. D= 76 | L=50 м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | - | 200,0 | 1300,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |
|  | ИТОГО: | L=187 м. | 400,0 | - | 70,0 | 330,0 | 1200,0 | 0 | 150,0 | 1050,0 | 1500,0 | - | 200,0 | 1300,0 | 3100,0 |  |  |  |  | 3100,0 |
| 4. | Модернизация тепловых сетей в 2-х трубном исполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | участок магистральной теплотрассы от центральной котельной от РСБ до пл. Свободы (Торговы ряды), подзем. D=100 | L=190 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1560,0 | - | 200,0 | 1360,0 | 1560,0 |
| 4,2 | участок тепловых сетей от котельной ЦРБ до потребителей, надзем.тепло D= 150. надзем ГВС D=80 | L=680 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | - | 200,0 | 1300,0 | 1500,0 |
|  | ВСЕГО: | L=1057 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100,0 | 3060,0 | - | 400,0 | 2660,0 | 6160,0 |

Развитие системы водоснабжения, водоотведения

| п/п | Наименование мероприятий | Показатели | Потребность в финансовых средствах, тыс рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. | 2010 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2011 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2012 год | Итого 1 этап 2010 - 2012 гг. | Всего планируется расходов по 2 этапу, тыс. руб. | 3013-2014 гг. | Всего |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Планируется расходов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Водоснабжение г. Пошехонье |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей и колодцев водопроводной сети с заменой запорной арматуры, модернизация водозаборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Участок водопровода от скважины №1 до ул. Красноармейской D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2м | L=350 м. 4шт. | 116,4 | - | - | 116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  |  | 116,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | участок водопровода на территории водозабора между артскважинами №1 и №2 по ул. Красноармейской D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2 м. | L=320 м. 4 шт. | 250,3 | - | - | 190,3 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 250,3 |  |  |  |  | 250,3 |
| 1,3 | Участок водопровода по пер. Юбилейный, пер. Молодежный D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2м. | L=500 м. 6 шт. |  |  |  |  | 300,0 | - | 100,0 | 200,0 | 296,3 | - | 100,0 | 196,3 | 596,3 |  |  |  |  | 596,3 |
| 1,4 | Участок водопровода от ул. Первомайской по ул. Красноармейской до ул. Войнова D=150, колодцы водопроводной сети глубиной 2,5м., модернизация 10 водоразборных колонок. | L=1000 м. 6шт 10шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413,3 | - | 100,0 | 1313,3 | 1413,3 |
| 1,5 | Участок водопровода по ул.Советской от ул. Любимской до набережной р. Пертомка D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2 м., модернизация 10 водоразборных колонок. | L=800 м. 8шт 10шт | 100,0 | - | - | - | 300,0 | - | 100,0 | 200,0 | 200,0 | - | 150,0 | 150,0 | 600,0 | 245,2 | - | 100,0 | 145,2 | 845,2 |
| 2. | Строительство шахтного колодца | 1 шт. | 78,4 | 71,4 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,4 |  |  |  |  | 78,4 |
| 3. | Строительство воздушной линии электропередачи резервного питания на водозаборе Сога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 | - | - | 950,0 | 950,0 |
| 4. | Строительство водопроводных сетей с применением труб из современных мат-ов | L=23000 м. | 2222,0 | 2000,0 | 222,0 | - | 3200,0 | 1200,0 | 2000,0 | - | 4100,0 | 2100,0 | 2000,0 | - | 9522,0 | 12478,0 | 9000,0 | 3478,0 | - | 22000,0 |
| 5. | Строительство станции 2-го подъма воды от водозаборов г. Пошехонье, мощностью 1,2 тыс. м3/сут. | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 1400,0 | 2100,0 | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 3500,0 |
| 6. | Строительство станции очистки воды (обезжелезивания) мощностью1,2 тыс. м3/сут. | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 1500,0 | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 4500,0 |
|  | ИТОГО: г. Пошехонье |  | 2767,1 | 2071,4 | 229,0 | 306,7 | 3800,0 | 1200,0 | 2200,0 | 400,0 | 7496,3 | 4100,0 | 2760,0 | 796,3 | 14063,4 | 20186,5 | 12500,0 | 4478,0 | 3208,5 | 34249,9 |
| Водоснабжение Пошехонского МР |
| Пригородное сельское поселение |
| 1. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство шахтного колодца в с. Воскресенское | 1 шт. | 80,5 | 73,5 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  | 80,5 |
| 1,2 | Строительство шахтного колодца в д. Смирново | 1 шт. | 80,5 | 73,5 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,5 |  |  |  |  | 80,5 |
| 1,3 | Строительство шахтного колодца в д. Петраково | 1 шт. | 83,0 | 76,0 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  | 83,0 |
| 1,4 | Строительство шахтного колодца в д. Курово | 1 шт. | 84,0 | 76,0 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  | 84,0 |
| 1,5 | Строительство шахтного колодца в с. Красное | 1 шт. | 70,4 | 64,4 | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |  | 70,4 |
| 1,6 | Строительство шахтного колодца в д. Яковлевское | 1 шт. | 64,5 | 58,5 | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  | 64,5 |
| 1,7 | Строительство шахтного колодца в с. Владычное | 1 шт. | 83,8 | 75,8 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,8 |  |  |  |  | 83,8 |
| 1,8 | Строительство шахтного колодца в д. Юдино | 1 шт. | 82,7 | 74,7 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,7 |  |  |  |  | 82,7 |
| 1,9 | Строительство шахтного колодца в д. Ивановское | 1 шт. | 82,7 | 74,7 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,7 |  |  |  |  | 82,7 |
| 1,10 | Реконструкция шахтных колодцев в с. Васильевское | 2 шт. | 26,5 | 24,5 | 2,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  | 26,5 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей , замена глубинных насосов ЭВЦ-6-6,5-85 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Участок водопровода D=100м. в с. Ясная Поляна, замена 2 глубинных насосов | L=400 м. 2шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,6 | - | 150,0 | 532,6 | 682,6 |
| 2,2 | Участок водопровода D=100м. в д. Гора, замена 1 глубинного насоса | L=100 м. 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,4 | - | 50,0 | 164,4 | 214,4 |
|  | ИТОГО: |  | 738,6 | 671,6 | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,6 | 897,0 | - | 200,0 | 697,0 | 1635,6 |
| Белосельское сельское поселение |
| 1. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство шахтного колодца в д. Тайбузино | 1 шт. | 80,0 | 73,0 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |
| 1,2 | Строительство шахтного колодца в д. Тимино | 1 шт. | 78,3 | 71,3 | 7,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,3 |  |  |  |  | 78,3 |
| 1,3 | Реконструкция шахтных колодцев в с. Покров | 1 шт. | 45,0 | 41,0 | 4,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей и колодцев водопроводной сети с заменой запорной арматуры, модернизация водозаборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Участок водопровода в с. Белое D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2м. | L=100 м. 2шт. | 140,5 | - | 70,0 | 70,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,5 |  |  |  |  | 140,5 |
| 2,2 | Участок водопровода в с. Белое D=100, водоразборные колонки | L=200 м. 2шт. |  |  |  |  | 320,7 | - | 110,0 | 210,7 |  |  |  |  | 320,7 |  |  |  |  | 320,7 |
|  | ИТОГО: |  | 343,8 | 185,3 | 88,0 | 70,5 | 320,7 | - | 110,0 | 210,7 |  |  |  |  | 664,5 |  |  |  |  | 664,5 |
| Кременевское сельское поселение |
| 1. | Строительство шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство шахтного колодца в с. Кременево | 1 шт. | 63,0 | 57,0 | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,0 |
| 1,2 | Строительство шахтного колодца в д. Вощиково | 3 шт. | 188,1 | 171,1 | 17,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,1 |  |  |  |  | 188,1 |
| 2. | Реконструкция водопроводных сетей и колодцев водопроводной сети с заменой запорной арматуры, модернизация водозаборных колонок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Участок водопровода в с. Кременево D=100, колодцы водопроводной сети глубиной 2м. | L=250 м. 2шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,8 | - | 120,0 | 344,8 | 464,8 |  |  |  |  | 464,8 |
| 2,2 | Участок водопровода в с. Кременево D=100, колодцы водопроводной сети, водоразборные колонки | L=300 м. 4шт 6шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,2 | - | 100,0 | 615,2 | 715,2 |
|  | ИТОГО: |  | 251,1 | 228,1 | 23,0 |  |  |  |  |  | 464,8 | - | 120,0 | 344,8 | 715,9 | 715,2 |  | 100,0 | 615,2 | 1431,1 |
| Ермаковское сельское поселение |
| 1. | Строительство и реконструкция шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство шахтного колодца в д. Орда | 1 шт. | 83,0 | 75,0 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  | 83,0 |
| 1,2 | Строительство шахтного колодца в д. Чернецкое | 1 шт. | 84,0 | 76,0 | 8,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  | 84,0 |
| 1,3 | Реконструкция (замена части сруба) шахтных колодцев д. Коворкино | 1 шт. | 40,0 | 36,0 | 4,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |
| 1,4 | Реконструкция шахтных колодцев д. Поповка | 1 шт. | 38,0 | 35,0 | 3,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  | 38,0 |
|  | ИТОГО: |  | 245,0 | 222,0 | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  | 245,0 |
|  | ИТОГО: Сельские поселения |  | 1578,5 | 1307,0 | 201,0 | 70,5 | 320,7 | - | 110,0 | 210,7 | 464,8 | - | 120,0 | 344,8 | 2363,0 | 1612,2 | - | 300,0 | 1312,2 | 3976,2 |
|  | ВСЕГО по Водоснабжению |  | 4345,6 | 3378,4 | 430,0 | 377,2 | 4120,7 | 1200,0 | 2310,0 | 610,7 | 7961,1 | 4100,0 | 2880,0 | 1141,1 | 16427,4 | 21798,7 | 12500,0 | 4778,0 | 4520,7 | 38226,1 |
| Водоотведение г. Пошехонье |
| 1. | Реконстркция колодцев самотечного коллектора по ул. Красноармейская и Любимская | 5 шт. | 105,6 | - | - | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,6 |  |  |  |  | 105,6 |
| 2. | Строительство очистных канализационных сооружений мощностью 600 м3/сут. | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 | 8000,0 | - | - | 8000,0 | 35320,0 | 32000,0 | 3320,0 | - | 43320,0 |
|  | ВСЕГО: по Водоотведению |  | 105,6 | - | - | 105,6 |  |  |  |  | 8000,0 | 8000,0 | - | - | 8105,6 | 35320,0 | 32000,0 | 3320,0 | - | 43425,6 |

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

| п/п | Наименование мероприятий | Показатели | Потребность в финансовых средствах, тыс рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сумма расходов, тыс. руб. | 2010 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2011 год | Сумма расходов, тыс. руб. | 2012 год | Итого 1 этап 2010 - 2012 гг. | Всего планируется расходов по 2 этапу, тыс. руб. | 2013 - 2014гг. | Всего |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Планируется расходов, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Утилизация ТБО |
| 1. | Работы по оформлению проектной документации на эксплуатируемый полигон твердых бытовых отходов | 1 шт | 1000,0 | - |  | 950,0 | 1200,0 | - | 150,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 2200,0 |  |  |  |  | 2200,0 |
| 2. | Приобретение бульдозера ДТ-75 на полигон ТБО | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260,0 | - | 150,0 | 1110,0 | 1260,0 |  |  |  |  | 1260,0 |
| 3. | Работы по освещение территории полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,1 | - | 100,0 | 1900,1 | 2000,1 |
| 4. | Работы по ограждению территории полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,0 | - | 100,0 | 1480,0 | 1580,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 1000,0 | - |  | 950,0 | 1200,0 | - | 150,0 | 1100,0 | 1260,0 | - | 150,0 | 1110,0 | 3460,0 | 3580,1 |  | 200,0 | 3380,1 | 7040,1 |

|  | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района |
| на 2010-2012 гг. и на период до 2014 года |
|  |  |  |  | тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| Источники финансирования | ВСЕГО: | 1 этап | 2 этап |
|  |  | по годам | Всего |  |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010-2012 годы | 2013 - 2014 годы |
| Средства областного бюджета | 61178,4 | 3378,4 | 1200,0 | 12100,0 | 16678,4 | 44500,0 |
| в том числе: Водоснабжение | 21178,4 | 3218,4 | 1200,0 | 4100,0 | 8838,4 | 12500,0 |
| Водоотведение | 40000,0 | - | - | 8000,0 | 8000,0 | 32000,0 |
| Средства местного бюджета | 15038,0 | 710,0 | 2560,0 | 3070,0 | 6340,0 | 8698,0 |
| в том числе: Водоснабжение | 10398,0 | 590,0 | 2310,0 | 2720,0 | 5620,0 | 4778,0 |
| Водоотведение | 3320,0 | - | - | - | - | 3320,0 |
| Теплоснабжение | 820,0 | 70,0 | 150,0 | 200,0 | 420,0 | 400,0 |
| Утилизация ТБО | 500,0 |  | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства предприятий ЖКХ (прибыль, амортизационные отчисления, инвестиционная составляющая) | 18635,4 | 1762,8 | 2760,7 | 3551,1 | 8074,6 | 10560,8 |
| Водоснабжение | 6649,7 | 377,2 | 610,7 | 1141,1 | 2129,0 | 4520,7 |
| Водоотведение | 105,6 | 105,6 | - | - | 105,6 | - |
| Теплоснабжение | 5340,0 | 330,0 | 1050,0 | 1300,0 | 2680,0 | 2660,0 |
| Утилизация ТБО | 6540,1 | 950,0 | 1100,0 | 1110,0 | 3160,0 | 3380,1 |
| Привлеченные средства (средства инвесторов, кредиты банков) | - | - | - | - | - | - |
| Всего финансовых средств, в т.ч. | 94851,8 | 5851,2 | 6520,7 | 18721,1 | 31093,6 | 63758,8 |
| Водоснабжение | 38226,1 | 4345,6 | 4120,7 | 7961,1 | 16427,4 | 21798,7 |
| Водоотведение | 43425,6 | 105,6 | - | 8000,0 | 8105,6 | 35320,0 |
| Теплоснабжение | 6160,0 | 400,0 | 1200,0 | 1500,0 | 3100,0 | 3060,0 |
| Утилизация ТБО | 7040,1 | 950,0 | 1250,0 | 1260,0 | 3460,0 | 3580,1 |
| Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета субъекта РФ и местного бюджета на соответствующий год. |

Ресурсное обеспечение программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. собственные средства предприятий. заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны, на основе утвержденного Главой Администрации Пошехонского муниципального района технического задания, разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в Администрации для проверки.

После проверки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. орган по регулированию тарифов готовит предложение о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей  (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации).

Проекты инвестиционных программ и расчеты направляются в Администрацию, которая  утверждает  инвестиционные программы и устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

После утверждения инвестиционных программ Администрация Устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги.

После установления Администрацией вышеуказанных тарифов и надбавок, Администрация заключает с организациями коммунального комплекса договора, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организация контроля  за  исполнением Программы:

руководитель Программы - первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района;

Исполнители основных мероприятий Программы:

ОАО «Пошехонская теплосеть»;

ОАО «Пошехонский водоканал»;

ОАО «ЖКХ г. Пошехонье».

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель Программы и Управление ЖКХ, строительства, архитектуры, связи, транспорта, энергетики при Администрации, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизациию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией Пошехонского муниципального района в целях обеспечения теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и своевременному принятию решений о развитии   систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых Администрацией Пошехонского муниципального района для анализа информации о выполнении производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Пошехонского муниципального района, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды Пошехонского муниципального района.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение уровня тепловых потерь до 15%;

- экономия топливно-энергетических ресурсов;

- снижение общественных нарицаний  на качество оказываемых услуг теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ситуаций;

- снижение расходов на проведение всех видов ремонтных работ.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в районе;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%;

- снижение уровня потерь воды  до 12 %;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории Пошехонского муниципального района;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды Пошехонского муниципального района.