ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»

150040 Россия, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39 Б

БЕЛОСЕЛЬСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославская область

Пошехонский муниципальный район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МК-13-09

Генеральный директор                                                              В.П.Фатиев

Главный архитектор проекта                                                     В.В.Богородицкий

Ярославль 2009

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. | Введение ………………………………………………………………………………. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития ……………………………………………………………... Общие сведения ……………………………………………………………………… Градостроительная ситуация ………………………………………………………. Краткая характеристика природных условий …………………........................... Землеустройство …………………………………………………………………...… Социально-экономическое состояние территории …………………………….... Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции ………... Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура ………………………... Социальное обслуживание населения ……………………………………...………... Система особо охраняемых территорий и объектов ………………………………... Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест ………………………………..…………. Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования ………………………...………….…………………………………… Население и территориальное развитие ……………………………...…………... Экономическая основа устойчивого развития …………………………..………. Экологическая безопасность …………………………….…………………………. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность …………………..…... Система учреждений обслуживания населения …………………………...…….. Перечень мероприятий по территориальному планированию ……………….. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности …………………………………………………………………………. | 4 6 6 6 7 8 9 9 10 12 12 36 40 41 42 43 43 44 45 45 |
| --- | --- | --- |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. Ярославская область. Пошехонский муниципальный район. Белосельское сельское поселение (расселение). Схема 1………………………………………………………………….……….. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Существующее использование территории. Схема 2. Масштаб 1:25 000 …………………...…..…………………………… СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ Схема 3. Масштаб 1:50 000 …………....………………………………………. | Лист 1 Лист 2 Лист 3 |

| 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8 6.2. 6.3 6.4. 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 7. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ: Цели и задачи территориального планирования Белосельского сельского поселения….…………………………………………………………………………... Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации)……………………… Принципы территориального планирования……………………………………. Земли сельскохозяйственного назначения…. ………………………………………. Земли населенных пунктов………………… …………...…………………………… Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения… ………………………………………………………… Земли особо охраняемых территорий и объектов …….…………………………... Земли лесного фонда………………… ……………………………………………….. Земли водного фонда…………….. …………………………………………………... Земли запаса…………………………………………. ……………………………….. Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП: Белое, Дубасово, Тимино, Поров-Рогули, Малые Ночевки (численность населения более 100 человек)………………………………………………………… Социальное обслуживание населения …………………………………………….. Рекреационно-туристическая деятельность…………………………………….. Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения……………. Электроснабжение…………………………………………………………………….. Водоснабжение и водоотведение…………………………………………………….. Газоснабжение…………………………………………………………………………. Теплоснабжение……………………………………………………………………….. Связь……………………………………………………………………………………. Основные планировочные ограничения …………………………………………. Охрана окружающей среды …………………………………………………………... Охрана объектов историко-культурного наследия …………………………………. Основные технико-экономические показатели …………...…………………….. Основные источники информации ……………………………………...………… | 47 48 48 49 49 50 50 51 51 51 51 52 52 54 54 54 54 54 55 55 55 58 58 60 |
| --- | --- | --- |

| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Планируемое использование территории. Схема 4. Масштаб 1:25 000……………………………………………………... ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Планируемое размещение объектов. Схема 5. Масштаб 1:50 000…………………………………………………….. | Лист 4 Лист 5 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области (далее – Генплан) разработан в 2009 году ООО «Спецстройпроект» (150040 Ярославль, ул. Некрасова 39 Б; лицензия Д 816001 от 18.12.2006 рег. № ГС-1-76-02-26-7606047338-005005-2 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; шифр проекта МК-13-09).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состроит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по сельским населенным пунктам (далее - СНП) Белое, Дубасово, Тимино, Поров-Рогули, Большие Ночевки, Малые Ночевки,  где существующее население составляет свыше 100 зарегистрированных жителей, - проведено градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Белосельского СП.

Генплан действует на территории Белосельского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.) и «Проекта районной планировки Пошехонского района», другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточные этапы, материалы Генплана и Правил должны рассматриваться на публичных слушаниях в Белосельском СП. До публичных слушаний они должны обсуждаться на областном научно-техническом (градостроительном) совете при департаменте градостроительства и архитектуры Ярославской области, и неоднократно рассматривались в Администрациях Пошехонского муниципального района и Белосельского сельского поселения, что должно способствовать, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития и выработке стратегических решений по планировке территории СП.

Особенности разработки Генплана:

Разработка Генпланов и Правил землепользования и застройки сельских поселений Ярославской области производится с рядом принципиальных особенностей в отношении основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, изложенных в Градостроительном Кодексе РФ и методических основ градостроительного проектирования:

1. При разработке документов территориального планирования не разрабатывается последовательно вслед за «Схемой территориального планирования Ярославской области» схемы территориального планирования муниципальных районов, где в границах МР конкретизируются планировочные мероприятия по территориальному планированию регионального (областного) масштаба и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для планирования территории сельских поселений.

2. В Ярославской области при территориальном планировании отсутствует понятие «межселенные территории».

Градостроительный Кодекс РФ при территориальном планировании рассматривает под понятием «поселение» территории соответствующих городов и поселков городского типа (городские округа и городские поселения) и сельских населенных пунктов (сельские поселения) и соответствующее зонирование по категориям земель и регламентам межселенных территорий (т.е. территорий вне границ городских округов, городских и сельских поселений).

3. При выполнении землеустроительных мероприятий по территории МР, комплексная документация по землеустройству (отчеты по распределению земель по видам угодий и др.) в границах СП отсутствует, что при территориальном планировании и градостроительном зонировании СП объективно приводит, в условиях недостаточного информационного обеспечения, к разночтениям по количественному состоянию земель и их перспективному использованию с данными землеустроительных служб.

4.    Проведенный в «Схеме территориального планирования Ярославской области» прогнозный расчет по сельской местности Ярославской области и Пошехонского МР выявил специфическую тенденцию повышения средних показателей жилой обеспеченности, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью в новом жилищном строительстве. В результате естественной убыли населения на селе и перспективного увеличения жилых зон (земель сельских населенных пунктов) появляется возможность для строительства значительного количества свободного жилищного фонда, который в перспективе может использоваться под разные цели: второе жилье для горожан, дачное строительство, сдача в аренду, а также может быть предложен на вторичном рынке жилья для расселения мигрантов и др.

Авторский коллектив проекта Генплана

| Руководитель проекта Главный архитектор проекта Исполнители разделов: | архитектор архитектор архитектор архитектор техник-архитектор | В.В. Богородицкий В.В. Богородицкий Нурманова Н.М. Цымбалов А.Ю. Дубова А.А. |
| --- | --- | --- |
| При участии: | главы Администрации Белосельского СП Кротов Н.С., архитектора Пошехонского МР Барабановой Т.А. и начальника территориального отдела по Пошехонскому МР Управления «Роснедвижимости» по Ярославской области КучеренкоА.В. |

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| 1. 1.1. | Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития Общие сведения |
| --- | --- |

Белосельское сельское поселения является одним из 6-х аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Пошехонского муниципального района  (далее-МР) Ярославской области, центром соответствующей системы расселения.

Географическая площадь территории СП составляет 760,646 км² или 760,699 км² (в местной СК-76).

На северо-востоке граница Белосельского  СП совпадает с границей между Пошехонским и Первомайским МР Ярославской области, на юго-востоке – с границей между Пошехонским и Даниловским МР Ярославской области, на юге – с границей между Пошехонским и Рыбинским МР Ярославской области, на севере Белосельское СП граничит с Пригородным СП, на западе – с Кременевским СП.

В состав Белосельского СП входят 93 сельских населенных пунктов (далее - СНП).

Административным центром Белосельского СП является село Белое.

Границы Белосельского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004 №65-з в административных границах следующих 4 сельских округов:

- Белосельский сельский округ (центр – с. Белое);

- Приухринский сельский округ (центр – с. Покров-Рогули);

- Свердловский сельский округ (центр – д. Дубасово);

- Холмовский сельский округ (центр – д. Холм);

Численность населения Белосельского СП (на 2009год) составляет 2 047 человека, зарегистрированных по месту жительства.

| 1.2. | Градостроительная ситуация |
| --- | --- |

Территория Белосельского СП расположена на юге Пошехонского муниципального района.

Транспортные связи центра СП – с. Белое и большинства СНП на территории СП с центром области – г. Ярославлем и с центром Пошехонского МР – г. Пошехонье осуществляется по системе автомобильных дорог местного значения, которые выходят на федеральную автомагистраль М8. «Москва-Архангельск » (через  г. Данилов), региональные автомагистрали  Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец» и Р151.1К1 «Рыбинск – Тутаев – Ярославль».

Сообщение с  г. Ярославлем осуществляется по двум направлениям: по автомагистрали 1К14 «Пошехонье - Данилов» до автомагистрали М8. «Москва- Архангельск» и с. Белое  – г. Пошехонье (1К14), г. Пошехонье  –    г. Рыбинск по автомагистрали  Р151.1К1, и далее до г. Ярославля по автомагистрали Р151.1К1.

Территория Белосельского СП, в целом, и большинство СНП на территории СП  связаны  автодорожным сообщением с центром – с. Белое системой автодорог регионального и местного значения: на СНП Дубасово – Ивановское – Исаково – Белое – Гридино – Большая Гарь – Антушево – Холм Теплинский – Покров-Рогули  (Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец»), на СНП Заднево – Балахонцево – Притыкино – Фоминское - Погост Пятницкий – Холм – Гузнево – Печениково – Тайбузино, на СНП Негановское – Есипово – Панфилка – Николо-Раменье – Аверковское, на СНП Пигалево – Соренжа – Фомушкино – Голубково – Мир - Благодать.

По центральной  части территории с северо-запада на юго-восток проходит автомагистраль регионального значения Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец»  которая связывается с центром СП – с. Белое.

Железнодорожных магистралей по территории СП не проходит.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Рыбинске.

Ближайшие речные порты  на реке Волге в городе Рыбинске; ближайший аэропорт  «Староселье» - на территории Назаровское СП в Рыбинском МР (93км).

По территории СП  проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением  500  кВ и 35 кВ. Магистральный газопровод пересекает восточную часть сельского поселения с севера на юг. Магистральных нефтепроводов на территории СП нет.

В северной части сельского поселения протекают реки Сога, в западной части СП реки Кештома и Марсомьянка, Юго-восточная граница частично проходит по рекам Ухре, притоками которой являются реки Тесна и Конглас.

Отмечается значительное количество объектов культурного наследия (25 комплексных памятников истории и культуры). На территории Белосельского СП находится 1 охраняемая природная территория общей площадью 12 447,57 га.

Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений,  а также полигонов твердых бытовых отходов на территории Белосельского СП нет.

Расстояние от центра муниципального района  г. Пошехонье до г. Ярославля (через      г. Рыбинск) – 163 км;  до г.  Ярославля (через г. Данилов) - 154 км; до г. Рыбинск – 73 км; до г. Данилов  - 77 км; до г. Череповца – 120 км.

Расстояние от центра поселения – села Белое до г. Пошехонье составляет 20 км.

| 1.3. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

Климат умеренно-континентальный с умеренно-жарким и влажным летом и холодной многоснежной зимой. Среднегодовая   многолетняя  температура  +12,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет 74,1 мм, большая часть из них приходится на летнее время года.

Неблагоприятные погодные явления: сильные морозы, метели (до 50 дней  году) и другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки).

Преобладающее направление ветра – северо-западное, среднегодовая скорость ветра 10 км/ч.

Для СП характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории СП обычно не превышает 5 кв.км.

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82 %.

|  | Роза ветров на территории Белосельского СП. |
| --- | --- |

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).

Рельеф местности в Белосельском сельском поселении представляет собой слегка всхолмленную равнину и бывает различных видов: возвышенность, равнина, низина. В геологическом отношении территория поселения относится к осевой части обширной московской впадины (синеклизы). Кристалический фундамент залегает на глубине свыше 2 км. На поверхности четвертичные отложения образуют сложный покров, представленный преимущественно моренными суглинками, межморенными и подморенными песками. Почвенный покров представляют дерново-подзолистые почвы с включением дерново-заболоченных почв. По механическому составу преобладает мелкий и средний суглинок. В целом почвы не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Белосельское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории СП составляет 51 983,49 га или 68,4%.

Основные типы лесов – хвойные, смешанные и мелколиственные. Основными преобладающими породами являются сосна, ель, берёза, и осина. Нередки кустарничковые и травяные леса. Из животного мира встречаются лоси, кабаны, белки, зайцы, бобры, глухари, тетерева,  другие животные и птицы.

Гидрографическая сеть представлена реками Согой, Моряжкой, Кештомой, Марсомьянкой, Ухрой, Конглас и рядом ручьев.

| 1.4. | Землеустройство. |
| --- | --- |

|  | Баланс земель при территориальном планировании Белосельского СП (существующее положение) |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 20 066,99 - 2 083,72 1 073,75 1,02 1 071,87 0,86 - - 51 983,49 155,36 706,59 | 26,4 - 2,7 1,4 0,0 1,4 0,0 - - 68,4 0,2 0,9 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 76 069,90 | 100,0 |
| 9. | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 12 102,37 | 15,9 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Белосельском СП с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области и Пошехонского МР по основным категориям земель выявляет следующее:

| - - - - - | При общей площади земель в границах Ярославской области в размере 3 617,70 тыс. га и в границах Пошехонского МР – 438,311 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1 070,50 тыс. га (29,6%), в Пошехонском МР – 88,73 тыс. га (20,2%), а в Белосельском СП – 20 066,99 тыс. га или 26,4%; Земли СНП в области составляют 137,9 тыс. га (3,8%), в Пошехонском МР – 9,33 тыс. га (6,8%), а в Белосельском СП – 2,08 тыс. га или 2,7%; Земли лесного фонда по области составляют 1 734,10 тыс. га (47,9%), в Пошехонском МР – 205,94 тыс. га (47,0%), а в Белосельском СП – 51,98 тыс. га или 68,4%; Земли водного фонда по области составляют 365,30 тыс. га (10,1%), в Пошехонском МР – 131,03 тыс. га (30,0%), а в Белосельском СП – 0,15 тыс. га или 0,2%; Земли природоохранного назначения в Ярославской области составляют 342,59 тыс. га (9,5%), в Пошехонском МР – 29,07 тыс. га (6,6%), а в Белосельском СП земли природоохранного назначения составляют 12,10 тыс. га или 15,9%. |
| --- | --- |

Примечание:

В земли водного фонда в Пошехонском МР входит акватория Рыбинского водохранилища.

| 1.5. 1.5.1. | Социально-экономическое состояние территории. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции. |
| --- | --- |

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области», численность населения по области и Пошехонскому МР будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

| Муниципальные образования | 2006 г. | 1 очередь 2014 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ярославская область, в т.ч.: - городское - сельское Пошехонский район, в т.ч.: - г. Пошехонье - сельское | 1 338,7 1 088,6 250,1 17,4 6,9 10,5 | 1 253,4 1 040,8 212,6 14,3 5,5 8,8 | 1 192,6 1 021,6 171,0 11,6 4,6 7,0 |

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на 1 очередь на 15,0%, на расчетный срок – на 31,6%; по Пошехонскому МР, соответственно, на 16,2% и на 33,4%.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

| - - | Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2% до 17,3%; Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9% до 54,9%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. |
| --- | --- |

Таким образом (по «Схеме…»), следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Существующее население в Белосельском СП (зарегистрированных по месту жительства) составляет 2 047 чел., проживающих в 93 СНП, в том числе в селе Белое – 421 чел.

Численность трудоспособного населения составляет около 1177 чел. (57,5%), численность пенсионеров – 300 чел. (25,5%), население младше трудоспособного возраста, таким образом, - 170 чел. (14,4%).

От общего числа трудоспособного населения (1177 чел. или 57,5%) около 300 чел. (25,5% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 170 чел. (14,4%), - в сфере обслуживания, в том числе около 707 чел. или 60,1 % от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Белосельского СП (преимущественно в городах Пошехонье и Рыбинске) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 65,0 года, в том числе мужчин – 65,0 года и женщин – 65,0. Рождаемость составляет около 23,0 чел./год на 1 000 жителей, смертность составляет около 24 чел./год на 1 000 жителей. Естественная убыль населения составляет около 1 чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.1990 население Белосельского СП составляло 2950 чел., в том числе села Белое – 305 чел.

Таким образом, убыль населения за 20 лет составила около 903 чел. или около 45 чел./год.

По прогнозу «Схемы территориального планирования Ярославской области» население Белосельского СП должно составлять (исходя из прогноза сельского населения по Пошехонскому МР) на расчетный срок – около 1 360 чел., на 1 очередь – 1 715 чел., т.е. убыль населения до 2026 года прогнозируется из расчета 34 чел./год.

Исходя из демографического анализа населения за последние 20 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года (2005-2008 гг.), прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Белосельском СП, на расчетный срок (2026 г.) в 2510 чел., на 1 очередь – 2060 чел,  при существующем населении (на 2009 г.) в 2047 чел.

Таким образом, Генпланом прогнозируется возможность относительной стабилизации населения СП на 1 очередь и рост населения на расчетный срок.

| 1.5.2. | Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура. |
| --- | --- |

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве молока и мяса. В агропромышленном комплексе СП функционирует 6 сельскохозяйственных предприятия (ООО СП «Белосельский»,  колхоз «Новая жизнь», колхоз «Красная звезда», СПК «Покровский», ООО «Красный холм», крестьянское хозяйство «Среднерусская пчела»).

ООО СП «Белосельский»:

- животноводческая ферма, д. Есипово (100 голов);

- животноводческая ферма, д. Телятьево (100 голов);

- животноводческая ферма, д. Коровино (100 голов);

- телятник, д. Телятьево (100 голов);

- телятник, д. Федорково (100 голов);

- овчарня, д. Антушево (250 голов);

- мастерская, с. Белое;

- АЗС, с. Белое;

колхоз «Новая жизнь»:

- животноводческая ферма, д. Дубасово (200 голов);

- животноводческая ферма, д. Дубасово (200 голов);

- телятник – 5 шт, д. Дубасово (500 голов);

- пилорама, д. Дубасово;

- мастерская, д. Дубасово;

колхоз «Красная звезда»:

- животноводческий комплекс, д. Тимино (200 голов);

- животноводческая ферма, д. Тимино (200 голов);

- телятник – 5 шт, д. Тимино (500 голов);

- пилорама, д. Тимино;

- мастерская, д. Тимино;

СПК «Покровский»:

- животноводческая ферма, с. Покров-Рогули (100 голов);

- пилорама, д. Большие Ночевки;

ООО «Красный холм»:

- животноводческая ферма, д. Балахонцево (100 голов);

- животноводческая ферма, д. Тайбузино (100 голов);

- пилорама, д. Балахонцево;

- мастерская, д. Холм;

Крестьянское хозяйство «Среднерусская пчела»:

- пилорама, д. Пигалево;

Центральную часть территории сельского поселения пересекает автодорога местного значения 1К14 «Пошехонье - Данилов», которая проходит через центр СП – с. Белое.

Всего насчитывается около 79 км автодорог общего пользования.  На территории СП 28 населенных пунктов не обеспечены подъездными дорогами с твердым покрытием.

Автомобильные дороги государственной собственности Ярославской области:

| - - - - - - - - - - - - - | Пошехонье - Данилов (4-а; 30,0 км); Белое - Благодать (4-в; 9,58 км); Белое – Николо-Раменье (б/к; 10 км); Большие Ночевки-Починок (б/к; 1,9 км); Дмитриевкое - Тимино (4-б; 2,6 км); Заднево – Холм - Тайбузино (4-а – 7,2 км; 4-в - 1,8 км); Плосково - Федорково (4-в; 2,3 км); Пошехонье – Данилов - Дубасово (2-С-а; 0,5 км); Пошехонье – Данилов – Большие Ночевки (4-в; 2,9 км); Тимино – Дулово (4-в; 1,92 км); Тимино – Лешкино (2-С-б; 1,05 км); Федорково – Липино (4-б; 5,95 км); Холм – Тайбузино (4-в; 5,6 км); |
| --- | --- |

Железных дорог на территории сельского поселения нет.

Магистральный газопровод  проходит  по территории поселения в направлении с севера на юг.

Жители сельских населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным газом.

Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  (5) расположены в районе СНП Белое (1), Покров-Рогули (2),  Дубасово (1) и Заднево (1); сельское поселение обслуживается  4 почтовыми отделениями связи (ПО Белосельское, ПО Покровское, ПО Холмовское, ПО Благодатское).

На территории СП электроподстанций на магистральных ЛЭП нет.

Водоснабжение от подземных вод осуществляются в центре СП с. Белое  (2 скважины), кроме того в этом населенном пункте работают канализационные очистные сооружения.

На территории  сельского поселения находится ряд отопительных котельных (в СНП Белое, Холм и Покров-Рогули).

| 1.5.3. | Социальное обслуживание населения. |
| --- | --- |

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений (расположены преимущественно в с.Белое и СНП Покров-Рогули, Дубасово, Тимино  и др.) соответствуют расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания.

В Белосельском СП существуют:

| - - - - - - - - - - - - - - | Административно-управленческих объектов – 7 (администрация СП, контора ООО СП «Белосельский», контора Белосельского сельского потребительского общества (с. Белое), контора СПК «Покровский» (с. Покров-Рогули), контора ЗАО «Красный Холм» (д. Холм), контора колхоза «Новая Жизнь» (д. Дубасово),контора колхоза «Красная Звезда»; Общеобразовательных школ – 5 (в СНП Белое, Покров-Рогули, Холм, Дубасово, Тимино); Детских дошкольных учреждений – 5 (в СНП Белое, Покров-Рогули, Холм, Дубасово, Тимино); Учреждений культурно-досугового типа – 6 (с в СНП Белое, Покров-Рогули, Холм, Дубасово, Тимино, Малые Ночевки); Библиотек – 6 (в СНП Белое, Покров-Рогули, Холм, Мир, Тимино, Малые Ночевки); Объекты социального обеспечения – 1отделение временного проживания пожилых и инвалидов, с. Белое; Объектов здравоохранения: 1 аптека (с. Белое); 7 фельдшерско-акушерских пункта (в СНП Белое, Покров-Рогули, Холм, Тимино, Николо-Раменье, Тайбузино, Дубасово); Учреждения физической культуры и спорта – отсутствуют; Объекты общественного питания – отсутствуют; Гостиницы – отсутствуют; Объектов торговли – 12 (в СНП Белое (3), Покров-Рогули (2), Малые Ночевки (1), Холм(2), Тайбузино (1), Тимино (1), Дубасово (2)); Почтовых отделений – 4 (ПО Белосельское, ПО Покровское, ПО Холмовское, ПО Благодатское); Отделения банка – отсутствуют. |
| --- | --- |

В СП действуют 7 сельских кладбищ (в СНП Николо-Раменье, Ильинское, Старое Давыдовское, Покров-Рогули, Крутец, Погост Пятницкий, Смильково).

Приходов Русской православной церкви (РПЦ) на территории сельского поселения нет.

| 1.5.4. | Система особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

В соответствии с перечнем региональных ООПТ, утвержденным постановлением Администрации Ярославской области от 21.01.2005 №8 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославской области», в границах Белосельского сельского поселения находится 1 ООПТ регионального значения – государственный природный заказник «Кученевский» (зоологический).

Перечень ООПТ на территории Белосельского СП

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Площадь территории (га) | Организация, ответственная за соблюдение установленного режима использования территории, в установленном порядке | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные природные заказники |
| 1. | Кученевский (зоологический), Пошехонский МР | 20 100 | Департамент охраны окружающей среды и природопользовния Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент лесного хозяйства Ярославской области (в рамках полномочий), собственники, владельцы и пользователи земельных участков | Северная:от пос. Кученевка Пошехонского района на восток по насыпи узкоколейной железной дороги до пересечения с проселочной дорогой, идущей от д. Голубково до д. Нестерцево Первомайского района, далее по проселочной дороге через бывшую д. Михайловское до бывшей д. Николино; восточная: от бывшей д. Николино на юг по Новленскому болоту до истока р. Соги, далее по р. Соге до пересечения с дорогой, идущей из д. Акишево на д. Мочальники, затем от р. Соги по этой дороге на юго-восток до д. Рыбино; южная: от д. Рыбино на запад по проселочной дороге через населенные пункты Николо-Раменье, Есипово до с. Белое; западная: от с. Белое на север по шоссейной дороге с. Белое – с. Благодать до пересечения ее с р. Согой, далее по левому берегу р. Соги до пос. Кученевка (за исключением земель населенных пунктов) |

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим числом 26, 1 – регионального значения, 25 являются выявленными объектами.

СПИСОК

объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Белосельского сельского поселения

Пошехонского района Ярославской области

Регионального значения

| Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождения памятника истории и культуры | Документ о включении памятника истории и культуры в реестр |
| --- | --- | --- |
| Братская могила советских летчиков, 1942 г. | д.Смильково | Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2008 №37 |

Выявленные объекты

Памятник: Церковь обновления храма Воскресения Христова

Адрес: д. Белое

Датировка: 1795 – 1820-е г.

Памятник: Колокольня церкви Ильи Пророка

Адрес: с. Ильинское

Датировка: 1775 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: дом священника

Адрес: с. Николо-Раменье

Датировка: ХIХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: святые ворота

Адрес: с. Николо-Раменье

Датировка: ХIХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Григория Богослова

Адрес: с. Николо-Раменье

Датировка: 1837 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Николая Чудотворца

Адрес: с. Николо-Раменье

Датировка: 1797 г.

Памятник: церковь праскевы Пятницы

Адрес: д. Погост-Пятницкий

Датировка: 1767 - 1779 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: ограда

Адрес: с. Покров-Рогули

Датировка: ХIХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: святые ворота

Адрес: с. Покров-Рогули

Датировка: ХIХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Косьмы и Дамиана

Адрес: с. Покров-Рогули

Датировка: вторая половина ХIХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Покрова Богородицы

Адрес: с. Покров-Рогули

Датировка: 1763 г.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: главный дом

Адрес: д. Сосновец

Датировка: 1849 – 1852 г.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: дом управляющего

Адрес: д. Сосновец

Датировка: начало ХХ в.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: конный двор

Адрес: д. Сосновец

Датировка: 1832  г.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: контора

Адрес: д. Сосновец

Датировка: начало ХХ в.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: парк

Адрес: д. Сосновец

Датировка: начало XIX в.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: флигель

Адрес: д. Сосновец

Датировка: конец XIX – начало ХХ в.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: флигель людской северный

Адрес: д. Сосновец

Датировка: середина XIX в.

Ансамбль: усадьба загородная Лихачевых

Памятник: флигель людской южный

Адрес: д. Сосновец

Датировка: конец XIX – начало ХХ в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: дом священника

Адрес: д. Старое Давыдовское

Датировка: XIX в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: ограда

Адрес: д. Старое Давыдовское

Датировка: XIX в.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: святые ворота

Адрес: д. Старое Давыдовское

Датировка: 1860-е г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Боголюбской Богоматери и Георгия Победоносца

Адрес: д. Старое Давыдовское

Датировка: 1854 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: церковь Казанской Богоматери

Адрес: д. Старое Давыдовское

Датировка: 1780 г.

Памятник: церковь Богоявленская

Адрес: с. Федорково

Датировка: 1816 г.

Материалы «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России».

Ярославская область. Пошехонский район.

ПОШЕХОНСКИЙ   РАЙОН

Белое

Церковь Воскресения, (3-я черверть ХVIII в.– 1-я половина ХIХ в.)

Один из наиболее своеобразных памятников культового зодчества Пошехонского района, представляющий архаизирующую тенденцию в архитектуре 2-й пол. 18 в., в которой преобладают приемы и формы храмового строительства предшествующего столетия. Воскресенская церковь с теплыми приделами Петра и Павла и Николая Чудотворца была построена на средства прихожан, согласно одному источнику, в 1759 г, согласно другому—в 1771 г. Возможно, первая дата означает время выдачи храмозданной грамоты или закладки церкви, а вторая — время окончания ее строительства или освящения. В 1-й пол. 19 в. фасады храма были частично переделаны в стиле классицизма. Тогда были заложены первоначальные окна второго света, вместо них пробиты другие проемы с новым декором. На высоту первого яруса храма к нему с юга и севера пристроили широкие четырехколонные портики с треугольными фронтонами, при этом пары западных колонн были приложены к апсидам первоначальных приделов, а пары восточных колонн сделали отдельно стоящими. В советское время памятник подвергся значительным разрушениям. Почти целиком утрачено пятиглавие храма, разобраны восточные части портиков, многие проемы растесаны, в стенах сделаны проломы, разрушены верхние ярусы колокольни, не сохранились иконостасы и большая часть росписей. Не уцелели также церковная ограда и включенная в нее каменная часовня, построенная одновременно с храмом. Церковь расположена в центральной части села на площади, недалеко от дороги на Пошехонье. Здание выстроено из кирпича, позднее штукатурное покрытие стен почти целиком осыпалось.

Объемно-пространственная;     композиция церкви симметрична относительно продольной оси.  К двусветному четверику храма примыкает более узкая прямоугольная апсида с трехлепестковой восточной частью. Поперечно ориентированная трапезная значительно шире храма, а придельные апсиды закрывают около трети ширины фасадов четверика на уровне нижнего яруса. С запада к трапезной примыкает колокольня, от которой уцелели квадратный первый ярус и нижняя часть такого же по форме второго яруса. Фасады четверика храма четко делятся на два яруса карнизом, включающим пояса поребрика и городков. Такой же карниз завершает стены. Под обоими карнизами проходят фризы полукруглых нишек. Углы объема акцентированы раскрепованными пилястрами.Прямоугольные проемы первого света растесаны. Два арочных окна и одно ложное окно составляют  симметричную  композицию  на уровне проемов второго света. Средний проем заключен в арочную нишу и фланкирован пилястрами, боковые акцентированы сандриками-полочками. Под этими окнами сохранились смещенные относительно их осей остатки нижних частей первоначальных проемов с колончатыми наличниками и профилированными подоконниками.

При перестройке они оказались скрытыми фронтонами портиков и поэтому не были стесаны. На фасадах апсиды и трапезной, равных по высоте первому ярусу храма, продолжены горизонтальные членения последнего — карниз с поясами поребрика и городков, а также фриз полукруглых нишек.

Углы этих объемов обработаны такими же раскрепованными пилястрами. Некоторые окна апсиды и трапезной сохранили следы срубленных первоначальных очелий килевидной формы. На южном и северном фасадах придельных алтарей по сторонам окна помещены две тосканские полуколонны, а над ними фрагмент треугольного фронтона.

Рядом с портиком на южном и северном фасадах трапезной помещено заложенное окно (или ниша) со срубленным треугольным сандриком, который расположен на уровне полукруглых нишек фриза. Нижний ярус колокольни, прорезанный с трех сторон арочными входными проемами, имеет те же горизонтальные и вертикальные членения, что и трапезная. На западном фасаде сохранившейся части второго яруса расположено два арочных окна, а углы акцентированы огибающими лопатками.

Бесстопный храм перекрыт сомкнутым четырехлотковым сводом. Три узких проема (средний — арочный) ведут в апсиду, перекрытую коробовым сводом с конхой. Помещение трапезной расчленяется двумя крещатыми столбами и опирающимися на них подпружными арками на шесть пространственных ячеек, перекрытых системой коробовых и крестовых сводов. Апсиды приделов перекрыты конхами. В храме сохранились незначительные фрагменты живописи на своде и верхних частях четверика. На своде написан Саваоф. Изображения на стенах расположены в несколько регистров. На уровне окон второго света находится несколько композиций, среди которых различается «Новозаветная Троица»

Борис-Глеб (Борисоглебское на Соге)

колокольня, (1-я четверть ХХ в)

Хороший пример колокольни в стиле раннего классицизма, отличающейся удачными пропорциями и пластичностью декора. Колокольня — единственный компонент стоявшего на высоком берегу Соги характерного для ярославского зодчества храмового  комплекса,  включавшего две небольшие кирпичные церкви — холодную Бориса и Глеба, 1819 г. постройки, и теплую Рождества Христова, освященную в 1823 г. Колокольня находилась в линии кладбищенской ограды к западу от храмов. Особый интерес представляла одноглавая Рождественская церковь, выстроенная в стиле позднего классицизма, с четырехколонными портиками, над широким центральным интерколумнием которых помещалось разрывающее антаблемент и тимпан фронтона полуциркульное окно верхнего света.

Три четвериковых яруса колокольни со срезанными углами прорезаны арками и увенчаны поднятым на четырехдольной кровле барабаном, повторяющим форму основных ярусов. Нижняя арка, служившая воротами кладбища, украшена профилированным архивольтом с замком и импостами; по сторонам от нее две пары пилястр несут высоким антаблемент с треугольным фронтоном. Второй ярус оформлен фронтонными портиками из двух полуколонн, подчеркивающих срезанные углы, и мелкопрофилированного раскрепованного карниза; арки с архивольтами обрамлены плоским прямоугольным заглублением. В третьем ярусе грани заглубленных арок выделены плоскими раскреповками, в венчающем барабане, наоборот, — срезанные углы выделены приставленными к ним диагональными пилястрами.

Ильинское в Лугу

Колокольня церкви Ильи Пророка

(последняя четверть ХVIII в.)

Характерная по композиции и декору колокольня в стиле раннего классицизма. Стоит на кладбище небольшого села, расположенного на холме. Кирпичная церковь, возведенная в 1775 г., с приделами Рождества Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца в трапезной (устроены в 1838 г.) разрушена; утрачено также завершение колокольни.

Столпообразная колокольня состоит из двух четвериков с промежуточным полуярусом. Высокие арки нижнего объема фланкированы пилястрами, поставленными с отступом от рустованных углов и зрительно поддерживающими антаблемент и треугольный фронтон над ним. Грани полуяруса прорезаны полуциркульными проемами. Горизонтальный руст, покрывающий стены, имеет веерную расшивку швов над их перемычками. Стройные арки верхнего яруса украшены рустованными архивольтами, опирающимися на филенчатые пилястры, по оси которых под широким венчающим антаблементом помещены круглые филенки. Перекрытия ярусов плоские.

Николо-Раменье (Никольское в Раменье)

Храмовый комплекс церкви Николая Чудотворца и Григория Богослова

(конец ХVIII в. – 2-я четверть ХIХ в.)

Замечательный сельский храмовый комплекс с постройками, которые отличаются разнообразными типологическими и стилистическими особенностями. Церковь Николая Чудотворца с приделами Рождества Христова и Успения сооружена на средства прихожан в 1792—1799 гг., церковь Григория Богослова — на средства дворян Алексеевых в 1837 г. (дата, по-видимому, указывает на время окончания строительства и освящения).

Вероятно, около середины 19 в. построили сторожку и ворота. Комплекс расположен на кладбище, а несохранившееся село, очевидно, находилось к западу от него. Архитектурной доминантой, видной на расстоянии нескольких километров, является церковь Николая Чудотворца, особенно ее колокольня.

Южнее стоит церковь Григория Богослова, а на западной границе территории, в линии утраченной кладбищенской ограды, расположены ворота и сторожка. Все постройки кирпичные, церковь Григория Богослова оштукатурена, остальные покрыты обмазкой.

Двухэтажная церковь Николая Чудотворца сочетает в своей архитектуре типологические приемы, традиционные для храмового строительства 17 в., с позднебарочным декором. Ядром продольно-осевой композиции церкви является трехсветный четверик храма, завершенный пятью глухими цилиндрическими барабанами с луковичными главками. К храму примыкают почти равные ему по ширине, одинаковые по высоте вытянутая апсида с полукружием и прямоугольная трапезная. На западе возвышается стройная колокольня, выстроенная с ориентацией на ярославские многоярусные столпообразные колокольни (например церкви Никиты Мученика кон. 17 в.). Ее нижний ярус со срезанными западными углами несет восьмигранный столп с последовательно убывающими по высоте пятью ярусами. Колокольня увенчана глухим восьмигранным барабаном с луковичной главкой. Наружный декор церкви довольно скромен и носит плоскостной характер. Симметричные фасады храма в три оси проемов разделены междуэтажным ступенчатым карнизом. Входной   проем   первого  этажа  в   центри два окна по сторонам от него имеют лучковые перемычки и заключены в рамочные наличники с ушами и трехчастными клинчатыми замками. Высокие арочные нижние окна второго этажа обведены рамочными наличниками с трехчастными клинчатыми замками и объединены полкой на уровне пят перемычек. Квадратные окна с лучковыми перемычками верхнего света, помимо рамочных наличников и трехчастных замков, оформлены фартуками с полукружием. Углы фасадов закреплены пилястрами — рустованными на первом этаже и гладкими с простыми по профилю капителями на втором. Завершаются стены ступенчатым карнизом с сухариками. Фасады апсиды и трапезной аналогично храму разделены междуэтажным карнизом и расчленены рустованными и гладкими пилястрами. Окна обоих этажей имеют лучковые перемычки и заключены в рамочные наличники с ушами. На первом этаже они акцентированы трехчастными клинчатыми замками, а на втором завершены треугольными сандриками. Нижний ярус колокольни, прорезанный проемами в два света (широкие арочные внизу и окна с лучковыми перемычками вверху), покрыт ленточным рустом. Глухой второй ярус и четыре верхних яруса с арочными проемами в каждой грани обработаны пилястрами, закрывающими ребра углов. Перемычкам проемов вторят расположенные над ними архивольты.

На первом этаже бесстолпные помещения храма и трапезной перекрыты Коробовыми сводами с щековыми распалубками над окнами, апсида — конхой. На втором этаже высокий бесстолпный четверик перекрыт сомкнутым четырехлотковым сводом, апсида — коробовым сводом с конхой, а трапезная имеет плоское перекрытие.

Одноэтажная с подклетом церковь Григория Богослова — хороший образец сельского приходского храма в стиле позднего классицизма. Объемная композиция симметрична относительно продольной оси. Кубический объем храма утратил завершение — возможно, купольную кровлю с одной главой. С востока к храму примыкает чуть более узкий и низкий прямоугольный алтарь с полукруглым выступом апсиды, с  запада — такой же  ширины  и  высоты квадратная трапезная. На западе композицию дополняют последовательно сужающиеся притвор, равный по высоте трапезной, и более низкая паперть. Подклет, расположенный под всей церковью, отделен от основной плоскости стен небольшим выступом и расчленен лежачими прямоугольными окнами, в том числе ложными. Фасады храма в пять осей проемов оформлены шестиколонными пристенными портиками с треугольными фронтонами. Колонны имеют профилированные базы и капители, последние украшены лепными пальметтами, частично сохранившимися только на южном фасаде. В интерколумниях помещены прямоугольные стройных пропорций окна первого света, отделенные от круглых окон второго света полочками. Антаблемент портика включает своеобразный триглифно-метопный фриз с гуттами, а карниз усложнен сухариками. Фасады трапезной и притвора на уровне высоты окон обработаны ленточным рустом. В трапезной на фасадах расположено по три прямоугольных окна с архивольтами над ними, в притворе — по одному окну без декора. Стены завершены полным антаблементом с гладким фризом и развитым профилированным карнизом с деревянной венчающей частью большого выноса. Вход на западном фасаде паперти акцентирован двухколонным портиком с треугольным фронтоном.

Низкий подклет, имевший хозяйственное назначение, перекрыт системой коробовых сводов с распалубками, усиленных подпружными арками, перекинутыми от столбов к стенам. Хорошо освещенное пространство храма перекрыто сомкнутым сводом, алтарь — коробовым сводом с конхой апсиды, трапезная — полу лотковым сводом, а притвор имеет плоское перекрытие.

Одноэтажная сторожка, выстроенная в простейших формах позднего классицизма, представляет собой небольшой прямоугольный в плане дом с крутой двускатной кровлей. Главный (западный) фасад в три окна симметричен. Прямоугольные окна декора не имеют. Стены завершены простым ступенчатым карнизом. Однопролетные арочные ворота примыкают к сторожке с северной стороны. Завершение (аттик или фронтон) разрушено, частично сохранился карниз со ступенчатыми зубцами.

ПОГОСТ ПЯТНИЦКИЙ ЦЕРКОВЬ

ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ, 2-я пол. 18 в.

Редкий пример сельского приходского храма в стиле, близком к нарышкинскому барокко, с нарядным кирпичным убранством фасадов. Пятницкая церковь с теплыми  приделами  Благовещения  и  Николая Чудотворца расположена на кладбище, в полукилометре от села Холм Пятницкий. Выстроена на средства прихожан в 1779 г. В 1852 г. была обнесена каменной оградой с каменной часовней у южных ворот (ограда и часовня не сохранились).

Традиционная трехчастная архитектурная композиция включает храм типа восьмерик на четверике с пятигранной апсидой, несколько более широкую трапезную и шатровую колокольню, вытянутые по одной оси. Боковые фасады двусветного четверика включают по одному круглому окну в верхнем ярусе и по два арочных проема в нижнем (западный на северном фасаде — входной).

.

Широкий восьмерик с прямоугольными окнами завершен четырехгранным фонарем со срезанными углами, несущим главку на глухом круглом барабане. Над пониженной трапезной, в четыре арочных окна по боковым фасадам, по сторонам двускатной кровли возвышаются две главки теплых приделов.

Восьмигранный звон колокольни, увенчанный шатром с двумя рядами слухов и небольшой главкой, воздвигнут на довольно высокий нижний ярус, квадратный в плане, окруженный поздними пристройками.

Объемы храма — четверик, восьмерик и фонарь — оформлены пышными венчающими карнизами с пилой и частыми ступенчатыми консольками. Дублирующее карнизы междуярусное членение четверика обегает апсиду и трапезную, объединяя архитектурные объемы. Отступающие от углов опоясанные полуколонки, наложенные поверх огибающих лопаток и мягко оборванные у раскреповок, образуют пучки вертикалей на углах и ребрах всех объемов, за исключением колокольни.

Все окна обрамлены профилированными наличниками, заглубляющими плоскость проемов, с тонкими полуколонками, перехватами и кокошниками изломленных очертаний, включающими в разорванное стрельчатое подвышение консольку карниза (у окон восьмерика верхний перехват наличника отсутствует, а кокошник заменен треугольным разорванным подвышением с плечиками); круглые окна второго света заключены в плоские прямоугольные выступы. Северный и западный порталы выполнены широким валом с опоясками и заглубляющим профилем.

Декорационное решение колокольни отличается упрощенностью: широкие огибающие угловые лопатки в обоих ярусах, зубцовые импосты и архивольты звона, тонкий поясок в основании парапета; только венчающий нижний ярус карниз с консольками и помещенные под ним прямоугольные рамы подчеркивают стилистическое единство всей композиции. Переход от четверика к восьмерику осуществлен посредством конических тромпов. Восьмерик перекрыт лотковым куполом с световым кольцом барабана, апсида — Коробовым с лотковой конхой, трапезная — коробовым с замыкающим западным лотком и надоконными распалубками. В интерьере холодного храма сохранился каркас высокого четырехъярусного классицистического иконостаса нач. 19 в. с широкой аркой нижнего яруса, с фрагментами резных модульонных карнизов и капителей. Клеевая роспись 1-й пол. 19 в., прописанная маслом, почти полностью утрачена.

ПОКРОВ-РОГУЛИ (МИХАЛЕВО)

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ПОКРОВА И КОЗЬМЫ И ДАМИАНА, 2-я пол. 18 в. — 2-я пол. 19 в.

Один из интересных сельских храмовых комплексов, в архитектуре которого сочетаются формы классицизма и русского стиля. Расположен в центре села, к северу от небольшого пруда, на кладбище, окруженном частично сохранившимся деревянным забором. Крупная церковь Покрова, стоящая в центре кладбища, возведена в 1763 г., а ее колокольня — во 2-й пол. 19 в. В основе храмового четверика лежат стены более раннего сооружения в формах нарышкинского барокко. Северо-восточную часть территории занимает частично сохранившаяся и меньшая по размерам церковь Козьмы и Дамиана, сооруженная в сер. 19 в. Входящие в состав комплекса западные ворота 2-й пол. 19 в. с двумя часовнями по сторонам проездной арки побелены по кладке. Все постройки выложены из кирпича со следами окраски по штукатурке. Железная кровля сохранилась лишь на храмовой части и колокольне церкви Покрова и часовнях у ворот. Разобраны объемы полуциркульной апсиды и трапезной Покровского храма.

Церковь Покрова представляет собой один из примеров провинциального раннеклассицистического храма с традиционной продольной композицией разновременных объемов двусветного храмового четверика с крупной полукруглой апсидой и равной ему по площади: трапезной (апсида и трапезные ныне разобраны). С запада, с небольшим расстоянием от стены трапезной, прорезанной перспективным порталом входа, примыкает близкая ей по площади трехъярусная! колокольня.

Четверик храма с тремя осями проемов на боковых фасадах завершен четырехскатной кровлей, увенчанной широко расставленным пятиглавием. Скромно профилированный пояс делит боковые фасады на два неравных яруса. Нижний, более высокий (к которому примыкал портик), с крупными прямоугольными проемами окон и северного входа, отмечен лишь рустованными лопатками углов, тогда как верхний декорирован короткими пилястрами простенков под уплощенным антаблементом.

Фриз антаблемента декорирован стилизованными метопами с круглыми розетками, а поясок карниза — плоскими дентикулами. Поздние профилированные наличники небольших окон, как и каннелюры пилястр, выполнены в штукатурке. В простенках первого яруса видны следы наличников более ранних окон с колонками и фронтонами очелий и портала с трехгранным завершением у западного угла северного фасада. Крытые в шашку луковичные главы поставлены на глухие барабаны (крупный граненый в центре и меньшие цилиндрические по углам четверика). Пояски делят их на два яруса, декорированных квадратными филенками на гранях центрального барабана и узкими нишками на угловых. Четвериковые ярусы колокольни со слабо выраженной пластикой позднеклассицистического ордерного декора прорезаны крупными арками главного входа и двух ярусов звона. Верхний ярус завершен приподнятой четырехлотковой кровлей с фронтонами люкарн, увенчанной трибуном с чашеобразной главкой в основании высокого восьмиконечного креста. Массивные плоскости пилонов первого яруса па сторонам прямоугольной ниши с аркой входа, завершенной тройным замком под полкой архивольта, расчленены узкими арочными филенками. На боковых гранях того же яруса арки заложены. Заглубленные на четверть арки ярусов звона обрамлены пилястровыми портиками с парными пилястрами и фронтоном на гранях первого и одинарными с аттиком над карнизом на гранях второго. Карнизы портиков декорированы дентикулами.

Четверик храма перекрыт сомкнутым сводом с распалубками над окнами второго света, а первый ярус колокольни — крестовым. В основании свода четверика и под окнами верхнего света проходят профилированные штукатурные карнизы с рядами иоников. Оконные проемы с коваными решетками крестчатого раппорта обведены профилированными рамами. На стенах сохранились фрагменты живописи, выполненной, судя по сохранявшейся до 1968 г. надписи на западной стене, на средства полковника и потомственного гражданина Чугунова в 1895 г. Живописные сюжеты и фигуры святых помещены в прямоугольные и круглые рамы.

Церковь Козьмы и Дамиана — скромное сооружение в формах русского стиля. Его композиция включала небольшой двусветный ориентированный по поперечной оси четверик с пятигранным алтарем и длинную, вытянутую к западу трапезную. Сохранившийся южный фасад четверика храма с двумя осями окон расчленен на два яруса пояском, проходящим под верхними проемами и раскрепованным на угловых рустованных лопатках (левая из которых в первом ярусе сдвинута к проему окна). Тот же профиль с рядом дентикул использован в карнизах четверика и апсиды. Окна (из которых нижние крупнее) отмечены замковыми камнями лучковых перемычек и сандриками в виде килевидных кокошников, в тимпанах которых были помещены изображения святых. В первом ярусе между этими кокошниками пропущен дополнительный поясок.

Четверик был перекрыт сомкнутым сводом, а связанный с ним широким арочным проемом алтарь сохранил коробовый свод с лотками над восточными гранями. В простенке между проемами первого и второго света проходит штукатурная тяга, над которой уцелели следы живописных изображений святых в круглых рамах. Вытянутое пространство трапезной было связано одинаковыми широкими арочными поемами с четвериком храма и ее западным притвором. У западных углов притвора стояли печи.

Ворота, выстроенные, скорее всего, одновременно с колокольней церкви Покрова, представляют пример малых архитектурных форм позднего классицизма. Дуга широкой, выложенной в два кирпича проездной арки, опирается на углы расположенных по ее сторонам квадратных в плане часовен. Четырехскатная кровля каждой часовни завершена низким восьмигранным барабаном под полусферическим куполом, увенчанным трибуном  небольшой  главки. В верхней части западного фасада часовен, отделенной над перемычкой широкого проема входа пояском астрагала, сохранились следы треугольного фронтона. По сторонам входа — узкие арочные ниши.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ, кон. 19 в.

Пример полукирпичного дома в русском стиле, предназначенного, возможно, для земской службы. В застройке села он привлекает внимание выразительной пластикой деталей кирпичного декора. Расположен к северу от храмового комплекса. Прямоугольный в плане с кирпичным первым и рубленным из бревен вторым этажом, дом крыт вальмовой кровлей с небольшим мезонином, окна которого выходят на боковые фасады. К улице дом обращен фасадом с двумя входами: первый — в административное помещение нижнего этажа — расположен на его средней оси,  а деревянная пристройка у правого угла служит для лестницы на второй жилой этаж. Оси окон обоих этажей не совпадают. Стены первого этажа отмечены широкими наборными консольными лопатками в простенках, крепующими междуэтажный фриз. Перемычки проемов отмечены замковыми камнями с пологими бровками над ними. На втором этаже перерубы по оси фасада и на углах прикрыты узкими накладными досками, над которыми проходит гладкий фриз с узким пропиль-ным подзором под широким выносом карниза. Окна здесь обрамлены наличниками со щипцовыми фронтонами, декорированными накладной фрезерной резьбой.

ДОМ жилой,  кон. 19 в.

Один из примеров сельской деревянной эклектики, ориентированной на городской образ жизни. В застройке села это относительно крупное двухэтажное квадратное в плане здание под четырехскатной кровлей привлекает внимание виртуозной резьбой наличников и венчающего карниза. Такое убранство деревянных домов богатых сел и небольших провинциальных городов характерно для эклектики своего времени.

Бревенчатый дом расположен на углу квартала при пересечении двух сельских улиц села. Вход с двустворчатой дверью помещен в левом прирубе главного фасада в шесть оконных осей. Углы и перерубы стен прикрыты узкими накладными досками. В нижнем этаже по сторонам переруба выделены два более широких окна. Убранство фасада в первом этаже составляют относительно скромные наличники с фартуками, отмеченными накладными ромбами. Окна второго этажа обрамлены точеными и прорезными колонками, несущими разорванные фронтоны с плоской прорезной резьбой, дополненной объемными пирамидками в центре и по их сторонам. Венчающий карниз дома с изящным пропильным подзором в виде ряда кистей опирается на пропильные консоли фриза, декорированного накладной резьбой. Филенки входных двустворчатых дверей украшены сложными наплавными профилями и виртуозной резьбой в средней части их полотен.

Внутри от сеней дом делится темной прихожей на уличную парадную и второстепенную дворовую половины. Вдоль уличного фасада расположены гостиная и зал, связанные между собой.

РЯБИНИНА ПУСТЫНЬ

Колокольня ЦЕРКВИ ТРОИЦЫ, 2-я четв. 19 в.

Формы кирпичной колокольни типичны для провинциального культового зодчества позднего классицизма. Колокольня стоит в густых зарослях деревьев на берегу р. Ушломка у ее впадения в Ухру. По преданию, на этом месте в 1550 г. крестьянин д. Иванково нашел тело преподобного. Адриана Пошехонского, убитого в основанном им монастыре и увезенного разбойниками в лес. Тайную могилу преподобного крестьянин отметил веткой рябины, проросшей и превратившейся в большое дерево, ставшее местом поклонения окрестных жителей. В 1612 г. здесь, на земле, пожалованной вдовой Корнилия Чоглокова Ириной, была поставлена деревянная церковь, а в 1619 г. при ней возникла небольшая пустынь «Ильи Пророка на Ухре у рябины», чаще называемая Рябининой. Известность она приобрела в 1626 г. после обретения мощей Святого Адриана. По-видимому, монастырь был упразднен в 1764 г. В 1777 г. на средства помещиков Бибиковых на месте древней обители была возведена церковь Троицы с приделами Ильи Пророка и Зосимы и Савватия. Колокольня пристроена к ней во 2-й четв. 19 в. Храм разрушен в 1930-е гг.

Столпообразная колокольня состоит из трех стройных четвериков, убывающих по площади. Завершающий ее яйцевидный купол-резонатор с люкарнами увенчан цилиндрическим барабаном, служившим основанием утраченной главы. Композиция всех ярусов идентична: высокие сквозные арки помещены в плоских ризалитах, а углы четвериков подчеркнуты трехчетвертными колоннами; трехчастные антаблементы в двух нижних ярусах дополнены треугольными фронтонами. Полуциркульные архивольты арок опираются на профилированные импосты.

СМИЛЬКОВО

ДОМ МАРТЬЯНОВЫХ, кон. 19 в.

Скромный пример небольшой деревенской избы-пятистенки с элементами классицизма в фасадном декоре. Дом поставлен на главной улице деревни, входившей во владения Лихачевых. Стены дома рублены из бревен с остатком.

Почти квадратный в плане одноэтажный объем завершен трехскатной кровлей, усложненной маленьким чердачным окном, выходящим в сторону улицы. Переруб внутренней стены делит главный фасад на два прясла, в каждом из которых прорублено по два окна, но с разными простенками. Простейшие по форме рамочные наличники завершены скромными треугольными фронтончиками с рифленой полурозеткой в тимпане. Такие же розетки и ромбы с глухой резьбой украшают широкий фриз венчающего карниза. На правом боковом фасаде сохранилась филенчатая лопатка, прикрывающая переруб. Вход в здание находится на левом боковом фасаде.

ДОМ ВОЛКОВЫХ, кон. 19 в.

Один из примеров избы «двойной связью» с элементами резного фасадного декора, типичными для периода эклектики. Рубленный из бревен в обло, он обращен к основной улице деревни торцовым фасадом в пять окон. Прямоугольный в плане одноэтажный объем завершен высокой вальмо-вой кровлей, в которую врезана чердачная светелка, выходящая на главный фасад. По сторонам к основному объему примыкают тесовые сени, сзади — небольшая современная хозяйственная пристройка. Переруб внутренней стены делит уличный фасад переднего сруба-пятистенка на две неравные части с тремя и двумя прямоугольными окнами в простейших рамочных наличниках. Обращенные на главный фасад и ныне зашитые три окна светелки, разделенные узкими простенками, дополнены окнами на боковых стенах, подобно эркерам городских зданий. Фасадный декор дома составляют венчающие основной объем а светелку профилированные карнизы с падкими фризами и ажурными подзорами. Тимпан фронтона светелки украшен пропильной накладной розеткой. Внутри дом делится поперечными сенями на две части: большую уличную и меньшую дворовую, — каждая из которых имеет отдельный вход.

ДОМ ВОЛКОВЫХ, нач. 20 в.

Характерный для застройки села жилой дом времени эклектики, в композиции которого нашли отражение черты городской архитектуры. Стены, рубленные из бревен

в обло, обшиты калеванным тесом, «в ёлку» на главном фасаде и горизонтальным — на боковых. Прямоугольный в плане одноэтажный объем жилой избы-пятистенки и примыкающего с задней стороны хозяйственного двора развит в глубину участка. Двускатная кровля со стороны улицы замкнута вальмой, в которую врезана довольно крупная чердачная светелка, крытая на два ската. К левому боковому фасаду примыкает пониженная пристройка тесовых сеней. Главный фасад разделен перерубом внутренней стены на два прясла в три и два окна. Филенчатые лопатки, прикрывающие выпуски бревен, более широкие на углах, украшены орнаментальными накладками. Прямоугольные оконные проемы заключены в наличники, основная часгь которых украшена глухой резьбой и точеными деталями, а очелье с полуциркульным подвышением в центре — пропильной резьбой. На уровне оконных перемычек по главному фасаду протянута профилированная тяга с мелкими зубчиками, переходящая на лопатки, где в зоне капителей помещены резные полу розетки. Профилированный венчающий карниз с ажурным подзором дополнен широким гладким фризом.

Светелка первоначально имела балкон с нависающим фронтоном, усложненным арочным вырезом, позже остекленный и превращенный в веранду. Карниз светелки и скаты ее фронтона декорированы пропильными подзорами.

ДОМ ОБРЯДИНЫХ, нач. 20 в.

Типичен для сельской застройки периода эклектики. Рублен из бревен, перевязанных в обло. Прямоугольный объем, соединяющий жилую избу и прирубленный с задней стороны хозяйственный двор, завершен вальмовой кровлей, усложненной маленьким чердачным окошком, выходящим на торцовый главный фасад. В средней части протяженного правого фасада устроена тесовая пристройка входа под самостоятельной односкатной кровлей. Главный фасад разделен перерубом на две неравные части с одним и тремя окнами. Их наличники с арочными подвышениями очелий, украшенные точеными элементами и пропильной резьбой, повторяют наличники соседнего дома Волковых, отличаясь лишь в мелких деталях. Венчающий карниз дополнен широким гладким фризом. По краю кровли основного объема избы и чердачного окна проходит подзор, выполненный в технике пропильной резьбы. Внутренняя планировка дома типична для избы-пятистенки.

ДОМ МАРТЬЯНОВЫХ, нач. 20 в.

Пример крестьянской избы с хозяйственным двором, выделяющейся в застройке нарядным резным декором в духе эклектики. Рубленные в обло стены в жилой части об-шигы калеванным тесом. Прямоугольный в плане объем на невысоком хозяйственном подклете обращен к улице торцовым фасадом. Жилая изба завершена двускатной кровлей, со стороны улицы замкнутой валь-мой с выносным чердачным окном, прирубленные к заднему фасаду сени и хозяйственный двор также имеют трехскатную кровлю, но более низкую и пологую. Главный фасад разделен перерубом внутренней стены на две части в три и два окна. Выпуски бревен на углах и перерубах закрыты двухъярусными филенчатыми лопатками с накладными ромбами. Венчающий карниз с резным подзором по краю дополнен широким гладким фризом. Боковины наличников с кистями в нижней части, украшенные глухой геометрической резьбой, поддерживают сандрики с щипцовыми подвышениями. Особую декоративность придает им пропильной узор, оживляющий фартуки, тимпаны и образующий корону над скатами щипцов. Все входные проемы расположены на правом боковом фасаде: под расположенными здесь двумя окнами находится низкая дверь в под-клет, чуть дальше, за перерубом, вход в сени дома, а еще дальше — входные проемы хозяйственного двора.

СОСНОВЕЦ

УСАДЬБА ЛИХАЧЁВЫХ, 2-я четв. 19 — нач. 20 в.

Крупнейшая дворянская усадьба в северной части Ярославской обл., сохранившая основу первоначальной планировки и разнообразные по функции постройки, отражающие стилистическиеизменения, происходившие в зодчестве 19 и начала 20 в. Земельное владение в Пошехонском уезде, в которое входила и деревня Сосновец, было пожаловано дворянской семье Лихачёвых в 1692 г. за «государеву верную службу и усердное радение». Первые сведения о существовавшей здесь усадьбе относятся к нач. 19 в. Ее хозяином был генерал-майор Яков Иванович Лихачёв, после выхода в отставку в 1806 г. занявшийся устройством своего имения. Известно, что при нем в усадьбе работали собственные садовник, живописец и архитектор (вероятно, Ф. А. Самарин, который мог быть автором каких-то построек). К нач. 1810-х гг. в Сосновце существовал деревянный дом. Судя по архивным чертежам, его главный фасад был украшен шестиколонным ионическим портиком в центре и итальянскими окнами на флангах, а над уплощенным куполом крещатого мезонина был водружен небольшой бельведер. Открытые арочные галереи, отходившие от основного объема в обе стороны, соединяли здание с флигелями. Кроме дома и флигелей в усадьбе существовали винокуренный завод (сгорел в 1811 г.), лазарет и целый ряд служебных и хозяйственных построек.

Отечественная война 1812 г. прервала преобразования в усадьбе, однако после возвращения хозяина с театра военных действий в имение здесь возобновилось активное строительство. В договорах 1819 — начала 1820-х гг. с плотниками из Галича Костромской губ. и Николо-Кормской волости Ярославской губ. упоминаются конный и птичий дворы, флигель на каменном фундаменте, кардегардия, прачечная, каменная кухня и винокуренный завод (неизвестно, перестраивались ли остатки старого здания или возводилось новое). С 1817 по 1821 г. велись работы на каменном флигеле и новом доме, вероятно, опять деревянном.

В 1822 г. Я. В. Лихачёв умер, и усадьба по наследству перешла к семье его старшего брата Василия. При новой владелице Сосновца вдове В. И. Лихачёва Елизавете Николаевне сооружались оранжереи и флигель при конном дворе. Однако более широкий размах строительство приобретает при ее сыне Григории Васильевиче, вышедшем в отставку в кон. 1820-х гг. в чине полковника. В 1832 г. артели плотника Ивана Степанова были выплачены деньги за постройку одноэтажного с мезонином господского дома, украшенного полукруглой лестницей со львами, и птичьего двора — оригинального по композиции здания в «готическом стиле» с двумя башенками по бокам. Одновременно был заключен договор каменщиком Горшковым на постройку конного двора.

Для последнего комплекса было выполнено несколько проектов разными архитекторами, в том числе известным петербургским зодчим Л. И. Шарлеманем 2-м. Самый крупный размах строительство в Сосновце приобрело при брате Г. В. Лихачёва Иване, которому тот в сер. 1830-х гт. передал владение усадьбой. Он возводит новый корпус винокуренного завода в стиле классицизма — с выразительным портиком на главном фасаде и бельведером, венчающим вальмовую кровлю. Старое одноэтажное здание лазарета в 1841 г. заменяют новым, также одноэтажным, в стиле позднего классицизма. Среди других построек значатся лекарский корпус, триумфальные ворота, «каланча» с часами над погребом. В 1846 г. прокладывается просека с гатью, значительно сократившая дорогу от Сосновца до Пошехонья.

В 1849 г. старый господский дом был сломан и на его месте начинают возводить новый каменный, проект которого предположительно выполнил арх. Гвоздев.

В 1851—1852 гг. производились отделочные работы в интерьерах здания. В 1853— 1854 гт. строились каменный флигель, новый скотный двор, сливочный погреб, в те же годы в усадьбе был разбит сад, а в 1860-е гт. проложены липовая и три березовах аллеи, по сторонам подъездной дороги высажен терновник.

В сер. 19 в. сосновецкое имение славилось образцовым хозяйством, основу которого составляла продукция винокуренного и сыродельного заводов; в усадебных оранжереях выращивали не только дыни и арбузы, но также персики и ананасы. По данным на 1871 г., в хозяйстве было 300 коров, 75 лошадей и много другой живности. В хозяйстве работали в основном наемные работники, а в сыроварне, оранжерее и теплицах — приглашенные специалисты.

Сосновец был крупнейшим центром усадебной культуры в Пошехонском уезде, здесь существовала огромная библиотека, устраивались музыкальные вечера.

После смерти И. В. Лихачёва имение переходит в руки его младшего сына Владимира. При нем частично перестраиваются интерьеры главного дома, производятся ремонтные работы в оранжереях и больнице, однако вскоре после 1887 г. он переезжает из Сосновца в Воронежскую губ., в усадьбу своей жены, и к нач. 20 в. имение оказывается в опеке. Хозяйством в этот период руководил управляющий П. Н. Абаляев, построивший деревянный дом напротив главного здания. Разрушение усадьбы началось в 1920-е гг., когда были утрачены почти все деревянные постройки, в поел. четв. 20 в. дом и хозяйственные постройки были брошены и очень быстро превратились в руины. К настоящему времени сохранился остов главного дома, контора, дом управляющего, два людских флигеля и остатки конного и скотного дворов. Большинство зданий выстроено из кирпича, главный дом оштукатурен, здание конторы возведено в лицевой кладке, служебные постройки и людские флигели   покрыты   известковой   обмазкой, дом управляющего рублен из бревен и обшит тесом.

Комплекс усадебных строений расположен на ровном рельефе и вытянут вдоль дороги, направленной с юга на север в сторону села. Фронт застройки по ее западной стороне начинает монументальный двухэтажный главный дом, играющий доминирующую роль в композиции усадьбы. Южнее него стоит скромное здание конторы, за которым сохранился небольшой пруд, еще южнее — конный двор и коровник — единственная постройка существовавшего здесь скотного двора. Почти напротив главного дома поставлен деревянный дом управляющего, а севернее него — два одинаковых людских флигеля, один из которых, дальний от дома, сильно перестроен. Остатки парка сохранились к востоку от построек; севернее дома уцелело несколько деревьев фруктового сада.

Главный дом — одно из лучших в области усадебных зданий периода ранней эклектики, в объемной композиции и планировке которого отражается живучесть традиций классицизма, а в декоре классицистические детали соседствуют с элементами барокко.

Двухэтажное здание с антресолями в дворовой части, П-образное в плане, было завершено вальмовой кровлей с маленьким восьмигранным бельведером над центром. Горизонтальную протяженность объема подчеркивают невысокий профилированный цоколь, широкий гладкий пояс, ограниченный междуэтажным карнизом и тягой в основании более высоких окон второго этажа, и трехчастный антаблемент с мелкими сухариками профилированного карниза, дополненный низким аттиком, обходящим все фасады здания. Стены первого этажа обработаны выложенным в кирпиче квадровым рустом с веерной расшивкой швов над перемычками прямоугольных окон со вдавленными рамками.

Верхние окна заключены в тянутые наличники и отмечены профилированными сандриками на миниатюрных кронштейнах; на главном фасаде под ними помещены тянутые медальоны. Близкие квадрату окна антресолей, выходящие на задний и боковые фасады, прорезающие гладкий фриз антаблемента, не имеют наличников.

Наиболее репрезентативную композицию имеет главный восточный фасад в 13 осей. Его средняя часть, где ранее размещался балкон, вынесенный на металлических двутавровых балках, выделена портиком из четырех каннелированных ионических полуколонн второго этажа, опирающихся на узкие рустованные лопатки первого. Над колоннами в раскреповках антаблемента в маленьких круглых нишках находились скульптурные женские головки. Центральная ось фасада подчеркнута крыльцом парадного входа и разорванным лучковым фронтоном с гербом Лихачёвых в овальном медальоне. Легкие раскреповки на флангах фасада отделены от средней части попарно сближенными окнами, которые на втором этаже объединены общим сандриком.

На первом этаже за просторным вестибюлем располагалась широкая парадная лестница. Сравнительно небольшие помещения хозяйственного назначения (кухни, кладовые, прачечная и т. п.) вдоль главного фасада образовывали анфиладу, а в южной части, где жила прислуга, комнаты связывались коридором. На втором этаже вдоль главного фасада располагалась традиционная анфилада: в юго-восточном углу помещалась спальня с альковом, в центре — большая гостиная, разделенная парами колонн на три части, в северо-восточном углу — зал. За ним по северному фасаду шли небольшая буфетная, кабинет хозяина и еще одна комната в дворовом ризалите, а по южному, также связанные анфиладой, — кабинет хозяйки, будуар  (уборная) и девичья в ризалите. С последней соседствовали ванная и черная лестница, находившиеся в утраченном ризалите южного фасада. К блоку парадной лестницы с севера примыкала большая продолговатая сголовая, а с юга — чайная. Дополнительная связь помещений осуществлялась через Г-образный коридор, проходивший за парадными комнатами. Печи по большей части были угловыми, в зале стояла среди-сгенная полукруглая печь, а в кабинете хозяина был камин. Комнаты антресолей, разделенные деревянными перегородками, были связаны коридором. Планировка дома сохранилась в пределах капитальных стен. От первоначального убранства уцелели каннелированные и филенчатые пилястры, украшавшие парадную анфиладу, фрагменты карнизов по периметру помещений, а также тянутые наличники окон и дверей.

Контора — скромное служебное здание, возведенное в нач. 20 в. с использованием объемной композиции, типичной для времени классицизма. Прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль улицы, завершен вальмовой кровлей, в которую по поперечной оси врезан трехоконный мезонин, крытый на два ската. К южному торцу примыкает поздняя дощатая пристройка. Углы объемов подчеркнуты огибающими лопатками; такие же лопатки отделяют на протяженных пятиоконных фасадах фланговые окна от трех центральных. В завершении стен проходят несложные карнизы из подтесанного кирпича. Окна с уплощенными лучковыми перемычками обрамлений не имеют. В тимпане фронтона, диагонально зашитом тесом, помещено квадратное окошко чердака.

Планировку здания формируют две поперечные капитальные стены, дополненные легкими деревянными перегородками. На одной из дверей сохранилась латунная ручка, перенесенная из главного дома.

Дом управляющего — характерный пример использования классицистических форм в строительстве начала 20 столетия. Прямоугольный в плане объем с тамбурами входов на восточном и в центре северного фасадов поставлен торцом к дороге, являющейся композиционной осью усадебного комплекса. Деревянные стены подняты на невысоком кирпичном основании. Пологая вальмовая кровля одноэтажного здания прорезана крещатым мезонином с двускатными кровлями, более высокая жилая часть которого с тремя окнами на торцах венчает  центры  протяженных  южного  и северного фасадов, а узкие чердачные светелки фиксируют центры боковых фасадов. Оси проемов в основном этаже и мезонине не совпадают, что особенно ярко проявляется на протяженных восьмиоконных фасадах. К редким особенностям дома относится также отсутствие перерубов под поперечными стенами мезонина. На фоне стен, обшитых тесом под руст, выделяется несложный декор фасадов: филенчатые пилястры на углах, профилированный карниз и узкая тяга-галтель в основании окон основного этажа. В широких простенках помещены укороченные пилястры, начинающиеся от подоконной тяги. Тимпаны фронтонов мезонина прорезаны круглыми окнами, окна светелок — трехчастные полуциркульной формы. Внутри узкие поперечные сени делят основной этаж здания на две половины с несколькими комнатами в каждой. В сенях уцелела лестница в мезонин с ограждением из точеных балясин.

Людские флигели — хороший пример жилых зданий в стиле позднего классицизма, отличающихся строгой симметрией фасадных композиций. Прямоугольные в плане двухэтажные объемы завершены вальмовыми кровлями. Поэтажное членение стен южного флигеля подчеркнуто гладким междуэтажным поясом, подоконными полочками и венчающим карнизом широкой деревянной выносной плитой. Фланги главного западного фасада в пять оконных осей подчеркнуты легкими рустованными раскреповками, в которые вписана высокая плоская арочная ниша, объединяющая проемы входов и окна второго этажа с лучковыми перемычками. Такие же раскреповки акцентируют центры трехосевых торцовых фасадов. На втором этаже здесь существовали небольшие деревянные балконы. На заднем фасаде средняя ось выделена трехчастным окном первого этажа и арочной нишей, в которую помещено окно второго. Все остальные окна имеют прямоугольную форму; нижние на главном фасаде дополнены полуциркульными надоконными нишами.

Внутренняя планировка этажей коридорная, с двухсторонним расположением комнат.

Конный двор — редкий в области пример развитого хозяйственного комплекса, хорошо сохранившего основу планировочной структуры и ряд построек в стиле позднего классицизма. Планировка конного двора была строго симметричной: П-образный одноэтажный корпус конюшен с двухэтажными флигелями на торцах, выходящих к дороге, с трех сторон ограничивал просторный квадратный двор. Линию главных восточных фасадов флигелей и одноэтажного каретника (?), поставленного между ними, поддерживала ограда с двумя воротами. К настоящему времени южный корпус конюшен с флигелем, а также ограда утрачены.

Флигель северного корпуса конюшен представляет собой двухэтажное прямоугольное в плане здание, крытое на два ската. Композиция главного торцового фасада здания с тремя осями проемов подчеркнуто монументальна. В легкой центральном ризалите помещена крупная арочная ниша, оформляющая широкий прямоугольный проем въезда. По контуру она украшена массивными белокаменными блоками руста. Высокие прямоугольные ниши над фланговыми окнами первого этажа завершены белокаменными клинчатыми перемычками, поднятыми к самым подоконникам верхних проемов. Трехчастный антаблемент (деревянная карнизная плита утрачена) отрезает пологий треугольный фронтон с полуциркульным окном в тимпане. Горизонтали гладкого белокаменного цоколя вторит полочка на уровне нижней трети окон первого этажа. Протяженные фасады конюшни расчленены одинаковыми прямоугольными нишами, в каждой из которых помещена еще одна ниша полуциркульной формы с растесанным прямоугольным окном. В завершении стен проходит карниз с широким гладким фризом. Прямоугольный одноэтажный объем каретника(?) вытянутый вдоль дороги, завершен поздней двускатной кровлей. Центр его главного фасада, где находится широкий въездной проем, также отмечен легким ризалитом. По сторонам от ризалита помещено по три прямоугольных окна с полуциркульными архивольтами. В завершении фасадов сохранилась профилированная тяга венчающего антаблемента.

Коровник — длинное прямоугольное здание под поздней двускатной кровлей. Мерный ритм прямоугольных окон, прорезающих протяженные фасады, оживляют три симметрично расположенных проема входов (в центре и на некотором расстоянии от углов), фланкированных узкими вертикальными нишами. Фасадный декор ограничен непрерывной профилированной кирпичной тягой, огибающей верхнюю часть проемов и продолжающейся в широких простенках. Над оконными перемычками эту тягу поддерживают мелкие вытянутые кронштейны-язычки. Узкий профилированный карниз взавершении стен дополнен редкими плоскими зубцами.

СТАРОЕ ДАВЫДОВСКОЕ (ДАВЫДОВСКОЕ В ЯЛОВЦЕ, ЕГОРИЙ)

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС, посл. четв. 18 в., сер. 19 в.

Один из интереснейших храмовых комплексов района, состоящий из двух разновременных каменных церквей, каждая из которых отражает стилистические особенности своей эпохи. Храмы стоят на центральной площади села, по сторонам спускающейся к востоку улицы. Холодная Казанская возведена в 1780 г. на средства дворянина Голенищева-Кутузова и других прихожан, теплая церковь Боголюбской Богоматери с приделом Георгия Победоносца построена в 1854 г. К северо-западу от них находится руинированный кирпичный цоколь двухэтажного деревянного дома причта, служившего одновременно церковноприходской школой.

Церковь Казанская — сельский храм в стиле барокко с характерными для ярославского зодчества реминисценциями 17 в. Продольная трехчастная композиция включает двусветный пятиглавый четверик с равной ему по ширине пятигранной апсидой, несколько более широкую трапезную и шатровую колокольню. Над крутой куполообразной кровлей четверика возвышаются круглые глухие барабаны пятиглавия, обитые железом, завершенные грушевидными чешуйчатыми главками на тонких шеях. Две оконные оси на боковых фасадах раздвинуты к краям, между ними расположены входные проемы. Сильно вытянутый восьмерик колокольни, увенчанный шатром с двумя рядами слухов и небольшой главкой, воздвигнут на невысокий, квадратный в плане нижний ярус, основу которого составляют два мощных пилона с переброшенными к стене трапезной арками.

Углы четверика подчеркнуты огибающими рустованными лопатками, по которым раскрепован мелкообломный карниз аттика, украшенный полукруглыми кокошниками (по четыре на каждом фасаде); дополнительная лопатка, отделяющая на боковых фасадах скругленные восточные углы трапезной, поднимается до аттика. Окна, имеющие лучковую перемычку, заключены в плоские наличники с ушами и замками, над которыми подвышены на вертикальных тягах профилированные лучковые сандрики с плечиками. Боковые входы обрамлены полуколонками с перехватом из двух архивольтов. Оконные обрамления четверика повторяются на фасадах апсиды и трапез-нон. У последней над рустованными угловыми лопатками проведен высокий антаблемент с гладким фризом. Нижний ярус колокольни, разделенный массивным сплошным импостом, изгибающимся над арками, обработан сдвоенными угловыми лопатками. Скупой декор восьмерика с арочным звоном и шатра воспроизводит формы 17 в.Четверик перекрыт сомкнутым сводом, апсида — коробовым с лотковой конхой, трапезная — деревянным потолком. Ход на колокольню устроен в западной стене трапезной со входом с южного фасада. Интерьерная клеевая роспись повреждена осыпями; сравнительно хорошо сохранилось изображение праотца Ионафана в живописной раме, имитирующей профилированный архивольт.

Церковь Боголюбской Богоматери — один из ранних примеров распространения русского стиля в провинции. Построена по образцовому проекту. Невысокий четверик храма, слегка растянутый в ширину, с широкой полукруглой апсидой и вытянутая в продольном направлении трапезная с примыкающей папертью скомпонованы кораблем — как единый объем, в котором четверик выделен только крупной главой на восьмигранном барабане и щипцами боковых фасадов. Общая двускатная кровля трапезной и паперти замыкается тремя крупными ложными закомарами с килевидными архивольтами над западным фасадом. Оштукатуренные фасады завершены подшивным карнизом сильного выноса и фризом горизонтальных впадин, раскрепованным по лопаткам (на западном фасаде — на пьедесталах), которыми отмечены все примыкания внутренних стен. Ребра барабана, трактованного как световой, подчеркнуты огибающими пилястрами с опояской. Арочные окна обрамлены наличниками с муфтированными вертикальными тягами и треугольным фронтоном, в разрыв которого вставлена полочка с розеткой. У западного портала тонкие тяги увенчаны коринфскими капителями, а фронтон заменен двумя полукруглыми кокошниками с треугольной перемычкой; арочный проем оформлен вписанных в портал простым архивольтом с импостами. Таким же архивольтом оформлены входы в боковые отделения паперти. Круглые окна хоров над папертью в боковых пряслах западного фасада выделены обводами. Восьмиугольные рамки в щипцах на центральной оси четверика так же, как тимпаны западного портала, включают плоские рельефные изображения христианских символов: Господне око, Жертвенная чаша и Орудия страстей. Четверик перекрыт глухим сомкнутым сводом, апсида, трапезная и паперть — деревянными потолками.

| 1.6. | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест. |
| --- | --- |

Исторически система расселения на территории Белосельского  СП складывалась вдоль основных транспортных путей  Пошехонье – Данилов (автодорога),  Белое  – Благодать, Белое – Федорково – Липино и Заднево – Погост Пятницкий  - Тайбузино.

По состоянию на 01.01.2009 на территории Белосельского СП расположено 93 СНП. Эти населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения (28) |  |
| 1.27 | Александровское | - |
| 1.6 | Большое Мильково | - |
| 1.8 | Гридино | - |
| 1.31 | Иванцево | - |
| 1.32 | Кученевка | - |
| 1.33 | Лаврово | - |
| 1.14 | Липино | - |
| 1.15 | Малое Мильково | - |
| 1.17 | Николо-Раменье | - |
| 1.36 | Овчинкино | - |
| 1.37 | Оконцево | - |
| 1.40 | Соренжа | - |
| 1.41 | Сосновец | - |
| 1.75 | Большие Дикуши | - |
| 1.42 | Фомушкино | - |
| 1.60 | Алабужево | - |
| 1.61 | Дорок | - |
| 1.65 | Исаково | - |
| 1.66 | Козлово | - |
| 1.45 | Большой Лом | - |
| 1.46 | Гарь Игнатова | - |
| 1.47 | Завидово | - |
| 1.51 | Назарово | - |
| 1.56 | Федяйкино | - |
| 1.57 | Холм Теплинский | - |
| 1.88 | Плосково | - |
| 1.83 | Крутец | - |
| 1.86 | Малые дикуши | - |
| 1.81 | Козлово | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей (22/61 чел.) |  |
| 1.2 | Аверковское | 5 |
| 1.7 | Братское | 4 |
| 1.29 | Гарь-Сога | 1 |
| 1.9 | Дуравка | 3 |
| 1.11 | Займище | 5 |
| 1.12 | Ильинское | 4 |
| 1.13 | Коровино | 4 |
| 1.35 | Новая Стройка | 2 |
| 1.18 | Панфилка | 1 |
| 1.38 | Серговка | 5 |
| 1.20 | Рыкалово | 4 |
| 1.67 | Малинники | 3 |
| 1.52 | Погорелка | 1 |
| 1.54 | Рогуля | 1 |
| 1.55 | Слобода | 1 |
| 1.58 | Ширяевское | 2 |
| 1.76 | Большие Погары | 4 |
| 1.78 | Демкино | 1 |
| 1.85 | Малые Городища | 2 |
| 1.81 | Козлово | 2 |
| 1.84 | Липовки | 2 |
| 1.92 | Симаново | 4 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей (32/536 чел.) |  |
| 1.3 | Антушево | 18 |
| 1.4 | Афанасово | 18 |
| 1.28 | Благодать | 11 |
| 1.5 | Большая Гарь | 37 |
| 1.30 | Голубково | 13 |
| 1.10 | Есипово | 9 |
| 1.26 | Мир | 37 |
| 1.16 | Негановское | 23 |
| 1.34 | Никиткино | 6 |
| 1.19 | Пигалево | 8 |
| 1.39 | Смильково | 13 |
| 1.21 | Софино | 17 |
| 1.22 | Старое-Давыдовское | 12 |
| 1.23 | Телятьево | 15 |
| 1.24 | Федорково | 15 |
| 1.94 | Фоминское | 28 |
| 1.90 | Притыкино | 44 |
| 1.72 | Балахонцево | 35 |
| 1.80 | Заднево | 16 |
| 1.48 | Крутец | 9 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.50 | Меледино | 6 |
| 1.53 | Починок | 7 |
| 1.62 | Дулово | 6 |
| 1.63 | Еремино | 14 |
| 1.64 | Ивановское | 7 |
| 1.70 | Щетниково | 11 |
| 1.73 | Березники | 11 |
| 1.74 | Большие Городища | 19 |
| 1.79 | Естфеево | 6 |
| 1.91 | Самоново | 10 |
| 1.68 | Сброднево | 30 |
| 1.87 | Печениково | 25 |
|  | СНП с населением от 51 до 200 жителей (8/805 чел.) |  |
| 1.59 | Дубасово | 175 |
| 1.69 | Тимино | 171 |
| 1.44 | Большие Ночевки | 52 |
| 1.49 | Малые Ночевки | 128 |
| 1.71 | Холм | 99 |
| 1.89 | Погост Пятницкий | 64 |
| 1.77 | Гузнево | 53 |
| 1.93 | Тайбузино | 63 |
|  | СНП с населением от 201 до 500 жителей (2/657 чел.) |  |
| 1.1 | Белое | 421 |
| 1.43 | Покров-Рогули | 236 |
| Всего: 93 населенных пункта 2 047 чел. |

точных фасадов флигелей и одно-

Анализируя сельское расселение Ярославской области, Пошехонского МР и Белосельского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения:

| Территория | Группировка СНП по численности населения |
| --- | --- |
|  | Всего СНП | СНП с постоянным населением | Без населения |
|  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 0 – 5 чел. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ярославская обл. | 6 026 | 4 884 | 93 | 150 | 479 | 2 432 | 1 730 | 1 142 |
| Пошехонский МР | 415 | 318 | - | 8 | 38 | 176 | 96 | 97 |
| Белосельское СП | 93 | 64 | - | 2 | 8 | 32 | 22 | 28 |

|  | Анализ сельского поселения Ярославской области, Пошехонского МР и Белосельского СП (на 2009г): |
| --- | --- |
| NN пп | Наименование показателей | Территория |
|  |  | Ярославская область | Пошехонский МР | Белосельское СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория, кв. км. | 36 177 | 3 080,6 | 760,7 |
| 2. | Население (всего), чел. | 1 228 700 | 17 400 | 2 047 |
| 2.1. | в том числе сельское население, чел. | 257 500 | 9 744 | 2 047 |
| 3. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 36,8 / 7,3 | 5,65 / 3,16 | 2,7 |
| 4. | Количество сельских поселений (СП) | 80 | 6 | 1 |
| 5. | Средняя численность населения в СП, чел. | 3 126 | 1 624 | 2 047 |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов (СНП) | 6 026 | 415 | 93 |
| 7. | Средняя численность населения СНП, чел. | 42 | 23,48 | 22 |
| 8. | Среднее количество СНП на территории СП | 75 | 69 | 93 |

Примечание:

В указанную площадь Пошехонского района не входит водный фонд Рыбинского водохранилища.

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Белосельского СП значительно ниже, чем среднеобластная но несколько выше, чем в Пошехонском МР. Среднее количество СНП на территории СП больше, чем в районе и в области, а средняя численность населения СНП ниже районной и областной.

| 2. | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования. |
| --- | --- |

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Ярославской области и Пошехонского МР осуществлялись по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок (до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Пошехонского МР и города Пошехонье, как центра расселения межрайонного уровня определены «Схемой» по варианту модернизационного развития, то развитие территории Белосельского СП по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период по двум сравнительным вариантам: модернизационому и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

| - - - - | Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в развитии других округов и поселений; Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного и водного фонда; Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско – Рыбинской агломерации и сельской агломерации между городами Ярославлем и Ростовом и увеличении доли отсталых и депрессивных районов; Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40%) исчезающих сельских населенных пунктов. |
| --- | --- |

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего - агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) предполагает:

| - - - | Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.); Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона; Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов. |
| --- | --- |

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим позициям:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

| 2.1. | Население и территориальное развитие. |
| --- | --- |

Площадь территории Белосельского СП в существующих административных границах составляет 76 069,9 га  и сохраняется на расчетный срок без изменений. Существующее население проживает в 93 СНП и составляет 2047 чел.

| Модернизационное развитие Исходя из сложившейся демографии, численность населения на территории Белосельского СП на расчетный срок принимается в количестве 2510 человек, постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей, а на 1-ю очередь (2014г.) - в количестве 2060 человек. Предполагается сохранение всех 93 СНП. | Инерционное развитие Численность населения прогнозируется исходя из материалов «Схемы территориального планирования Ярославской области» на 1-ю очередь в 1715 чел., и на расчетный срок в 1360 чел., постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей. Населенные пункты (28 из 93 или 30,0%) без постоянного населения остаются в перспективе под сомнением к существованию и их сохранение должно оцениваться индивидуально, в т.ч. при разработке «Схемы территориального планирования Пошехонского муниципального района». |
| --- | --- |

| 2.2. | Экономическая основа устойчивого развития. |
| --- | --- |

В настоящее время численность трудоспособного населения в Белосельского СП составляет около 1 177 чел. (57,5% от общей численности). Из этого числа около 300 чел. (25,5% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около  170 чел. (8,3%) – в сфере обслуживания. Около 707 чел. или 60,1% от числа трудоспособного населения трудится вне территории СП (преимущественно в городах Пошехонье,  и Рыбинске) и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.

| Модернизационное развитие Предполагается сохранять и развивать существующие сельскохозяйственные мощности во всех СНП, с учетом их перспективной модернизации. При развитии в перспективе объектов сервисного обслуживания вдоль основных автомагистралей прогнозируется значительный рост занятого трудоспособного населения в сфере обслуживания, чему также будет способствовать развитие объектов отдыха и туризма. Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспособного населения в 1240 человек (60,0%), в т.ч. занятых в сфере производства 620 чел., в сфере обслуживания 620 чел. На расчетный срок прогнозируется численность трудоспособного населения в 1500 чел., в том числе около 600 чел. в сфере производства и 900 чел. в сфере обслуживания. При этом новые производства и объекты социального обслуживания населения (модернизированные сельскохозяйственные производства, объекты придорожного сервиса и др.) создаются с целью прекратить в перспективе миграционные процессы с производственными целями. | Инерционное развитие В основе инерционного развития лежит сохранение всех существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и максимально возможное сохранение уровня трудоспособного населения в 60-65% от общей численности населения, т.е. 1030 чел. на 1-ю очередь и 810 чел. на расчетный срок. Из них занятых в сфере производства на уровне 55% и в сфере обслуживания на уровне 45%. Количество трудоспособного населения, связанного с системными миграционными процессами (в основном в города Пошехонье и Рыбинск) составит как на первую очередь, так и на расчетный срок около 60%. Предлагается модернизация и частичное развитие существующих сельхозпредприятий, и создание новых объектов обслуживания в комплексных общественно-деловых и рекреационных зонах. Трудоспособное население, связанное с развитием сферы обслуживания на территории СП будет перераспределяться за счет уменьшения миграционных потоков с производственными целями. |
| --- | --- |
| 2.3. | Экологическая безопасность. |

Как при модернизационном, так и при инерционном развитии территории Белосельского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 68,4 % и водного фонда на уровне 0,2% общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в том числе сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) спецназначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (защитные зоны).

| 2.4. | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность. |
| --- | --- |

Отсутствие «Схемы территориального планирования Пошехонского МР» объективно отражается на прогнозах перспективной демографии населения, развития жилищного строительства и жилищной обеспеченности в разрезе территории конкретного сельского поселения. Эти показатели можно, в результате, прогнозировать только концептуально в контексте с материалами «Схемы территориального планирования Ярославской области», существующей и прогнозируемой численностью населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов.

Существующий жилой фонд сельских поселений в Пошехонском МР оценивается в 300,7 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 29,7 кв. м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается по сельским поселениям в 29,7 тыс.кв.м.

Новое жилищное строительство в сельских поселениях Пошехонского МР прогнозируется на расчетный срок в 86,3 тыс.кв. м, на 1-ю очередь – 16,5 тыс.кв.м. Снос ветхого и аварийного жилого фонда, соответственно, в 29,7 тыс.кв. м и 7,6 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда, соответственно, в 56,6 тыс.кв. м и в 8,9 тыс.кв.м. Общий объем жилого фонда оценивается на перспективу расчетного срока в 357,3 тыс.кв.м. на перспективу 1-ой очереди в 309,6 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность прогнозируется, соответственно, в 35,0 кв. м/чел и в 33,4 кв. м/чел.

Существующий жилой фонд в Белосельском СП составляет 56,2 тыс.кв. м, средняя жилищная обеспеченность составляет – 27,5 кв. м/чел; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 7,6 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – от 50 до 65%.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации»), так и Ярославской области и Пошехонского МР («Схема территориального планирования Ярославской области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 13,6% до 16,1% на 1-ю очередь и от 30,0% до 32,9% на расчетный срок.

Численность сельского населения по Белосельскому СП спрогнозирована Генпланом, при модернизационном развитии  территории 2510 и 2060 чел. на расчетный срок и на первую очередь соответственно. При инерционном развитии территории  численность сельского населения, соответственно, составит 1715 и 1360 чел на расчетный срок, и на 1-ю очередь.

| Модернизационное развитие Новое строительство на расчетный срок составит 26,7 тыс.кв. м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 7,6 тыс.кв. м; прирост жилого фонда – 19,1 тыс.кв. м. Жилой фонд всего составит около 75,3 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 30,0 кв.м/чел. На 1-ю очередь развития территории эти же показатели, соответственно, составят: 4,4 тыс.кв.м.; 1,9 тыс.кв.м.; 2,5 тыс.кв.м.; Жилой фонд всего составит около 58,7 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 28,5 кв. м/чел. Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется довести до 50 – 55 %. Средняя жилая обеспеченность по Белосельскому СП несколько ниже, чем прогнозируется по району, как на первую очередь, так и на расчетный срок. | Инерционное развитие Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда в 7,6 тыс.кв. м (на 1-ю очередь – 1,8 тыс.кв. м) сохраняется. При прогнозной численности населения в СП на расчетный срок и на 1-ю очередь строительства, соответственно, в 1360 и 1715 чел. (по «Схеме территориального планирования Ярославской области») при жилой обеспеченности в 49,7кв. м/чел. и 38,7 кв. м/чел. перспективный жилой фонд как на расчетный срок, так и на первую очередь сохраняется в объеме 67,6 – 66,4 тыс.кв.м. Таким образом, новое строительство на расчетный срок и на первую очередь должно компенсировать снос аварийного и ветхого жилого фонда на территории СП и должно составлять, соответственно, около 19,0 тыс.кв.м и 12,0 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда при инерционном развитии планируется на расчетный срок и на первую очередь в размере 11,4 тыс.кв.м и 10,2 тыс.кв.м. Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жилого фонда должна составлять 50 – 55 %. |
| --- | --- |

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства, как с учетом роста жилищной обеспеченности, так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

| 2.5. | Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

И при модернизационном и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования специализации, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действительности.

В целом эта система на территории Белосельского СП сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Предусматривается широкая перспектива развития культурно-просветительных и культурно-развлекательных объектов, объектов отдыха и туризма, объектов обслуживания  в придорожных зонах основных автомагистралей, физкультурно-спортивных сооружений.

Особо подчеркивается целесообразность восстановления и реставрации храмов, являющихся объектами культурного наследия.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Белосельского СП  на вариант модернизационного развития.

| 3. | Перечень мероприятий по территориальному планированию. |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Белосельского сельского поселения относятся:

| - - - - - - - - | Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; Охрана окружающей среды, использование и охрана многочисленных объектов культурного наследия - памятников истории и культуры (25 объектов в 8 СНП); Развитие объектов отдыха и туризма; Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта (автомобильного) и его сервисного обслуживания; Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; Создание системы планировочных ограничений в использовании территории СП: охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия; Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП. Этапы реализации В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2026 год и 1-я очередь – 2014 год. Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Белосельского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Белосельского СП. Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Белосельского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Белосельского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения. 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности. |
| --- | --- |

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Белосельского СП относятся:

| - - - - - | Автомобильные дороги общего пользования, регионального и местного значения с придорожными полосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии 50 м., для автодорог V технической категории - 25 м от границы полосы отвода автодороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Магистральные и межпоселковые газопроводы (охранная зона от 75 до 200 м): утечка газа с последующим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения; Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов; Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; Пожары в жилом секторе; Факторы риска возникновения ЧС природного характера: - - - - Высокие уровни воды: наводнения при половодьях, дождевых паводках, заторах (превышение уровней воды выше отметки 102,3 м); Низкие уровни воды: падение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках (падение уровня воды ниже 97,0 м); Лесные пожары и весенние палы, Ураганы, смерчи, шквалы, град. |
| --- | --- |
|  | Требования пожарной безопасности |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

| - - - - | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 4): производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; На территории Белосельского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) отсутствуют, в настоящее время территория сельского поселения обслуживается пожарной частью города Пошехонье; для удовлетворения требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) предусматривается размещение перспективной пожарной части в c. Покров-Рогули. |
| --- | --- |

| 5. | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Положения о территориальном планировании и текстовая часть. Цели и задачи территориального планирования Белосельского сельского поселения. |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Белосельского СП являются:

| - - - - - - - - - - | сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития; безопасность территории и окружающей среды; комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; размещение (модернизация) промышленных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП; надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; активное использование лесохозяйственных ресурсов поселения и развитие лесного хозяйства: использование лесоэксплуатационного фонда, лесопереработка, лесовосстановительные работы, использование ценных растительных ресурсов – грибов, ягод, лекарственного и технического сырья; комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Расчетный срок реализации – 2026 год; Первая очередь реализации – 2014 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Белосельского СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

| 6. 6.1. | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации). Принципы территориального планирования. |
| --- | --- |

В Генплане Белосельского СП выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного

хозяйства и др.;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе:

- Земли промышленности;

- Земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Земли специального назначения;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса.

|  | Баланс земель при территориальном планировании Белосельского СП (перспективное развитие). |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 20 066,99 - 2 013,72 1 073,75 1,02 1 073,75 0,86 - - 51 983,49 155,36 706,59 | 26,4 - 2,7 1,4 0,0 1,4 0,0 - - 68,4 0,2 0,9 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 76 069,90 | 100,0 |
| 9. | Из всех земель: земли природоохранного назначения | 12 102,37 | 15,9 |

Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства,  Земли рекреационного назначения  при территориальном планировании территории Белосельского СП отсутствуют.

| 6.1.1. | Земли сельскохозяйственного использования. |
| --- | --- |

Земли сельскохозяйственного назначения сохраняются в существующих размерах -  20 066,99 га.

| 6.1.2. | Земли населенных пунктов. |
| --- | --- |

Генпланом не планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов.

Жилые зоны развиваются на землях всех 93 сохраняемых СНП (с Ж-1.1 по Ж-1.93).

При градостроительном зонировании для разработки правил землепользования и застройки СНП с численностью населения более 100 жителей, жилые зоны дифференцируются на зоны для индивидуальной жилой застройки (Ж-1), для малоэтажной смешанной жилой застройки до 3 этажей (Ж-2).

Площадь рассматриваемых (6) СНП изменяется следующим образом:

| NN пп | Наименование населенного пункта | Площадь (га) | Существующее население |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Перспективная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Белое Дубасово Тимино Поров-Рогули Малые Ночевки | 123,63 56,58 25,77 113,45 65,12 | 123,63 / ±0,0 56,58 / ±0,0 25,77 / ±0,0 113,45 / ±0,0 65,12 / ±0,0 | 421 175 171 236 128 |
|  | Итого: | 384,55 | 384,55 / ±0,0 | 1131 |

| 6.1.3. | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения. |
| --- | --- |

Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения и сохраняется на перспективу в существующих размерах - 1 073,75 га.

В соответствии с п. 1.2 ст. 26  Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.  Размер придорожной полосы определяется исходя из технической категории автомобильной дороги: для автомобильных дорог 3, 4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги, 5 тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.04.99 № 85-П (в редакции постановления Администрации области от 30.10.2006 г. № 253-а).

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам  к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги.

Право ограниченного использования земельного участка (сервитут), порядок его установления и прекращения определены в Правилах землепользования и застройки сельского поселения (Статья 19).

| 6.1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

При территориальном планировании этой категории земель  Генпланом принципиально отмечаются земли природоохранного назначения, которые представлены на площади12 102,37 га.

Режим использования государственного природного заказника «Кученевский» определен постановлением Администрации Ярославской области от  15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области» а также Федеральным законом от 14.марта 1995 года № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации».

На территории СП сохраняются с целью использования и охраны все  25 объекта культурного наследия (см. пункт 1.5.4).

В связи с тем, что на объекты культурного наследия расположенные на территории Пошехонского района отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон охраны, отдельно земли по ним при зонировании территории  Белосельсого СП не отмечаются.

| 6.1.5. | Земли лесного фонда. |
| --- | --- |

Земли лесного фонда сохраняются в существующих размерах – 51 983,49 га  (68,4%).

| 6.1.6. | Земли водного фонда. |
| --- | --- |

Земли водного фонда  на площади 155,36 га (0,2%), представленные акваторией рек  Соги, Моряжки, Кештомы, Марсомьянки, Ухры, Конглас сохраняются в существующих размерах.

.

| 6.1.7. | Земли запаса. |
| --- | --- |

Земли запаса на площади  706,59 га (0,9%)  Генпланом сохраняются в существующих размерах.

| 6.1.8. | Принципы градостроительного (территориально-функционального) зонирования СНП Белое, Дубасово, Тимино, Поров-Рогули, Малые Ночевки (численность населения – более 100 чел.). |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Белосельского СП выделяются 6 населенных пунктов с численностью населения 100 человек и более (СНП Белое, Дубасово,  Тимино,  Поров-Рогули,  Большие Ночевки,  Малые Ночевки), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций.

Все 6 рассматриваемых СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения. Территориально границы перечисленных населенных пунктов не изменяются.

Жилые зоны в землях населенных пунктов планируются Генпланом с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СП в 28,5 кв. м/чел. на 1-ю очередь и в 30,0 кв. м/чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Белосельского СП, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 6.2).

СНП Белое имеет в настоящее время централизованную систему водоснабжения, электроснабжения, отопления и канализации. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

| 6.2. | Социальное обслуживание населения. |
| --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Белосельского СП.

Система размещения объектов социального обслуживания дифференцируется в СП следующим образом:

| - - | Сохраняется система центров сельских агломераций: Белосельский сельский округ (центр – с. Белое), Приухринский сельский округ (центр – с. Покров-Рогули), Свердловский сельский округ (центр – д. Дубасово), Холмовский сельский округ (центр – д. Холм); Появляется новая АЗС в районе прохождения автомагистрали 1К14 «Пошехонье - Данилов» (с. Покров-Рогули). |
| --- | --- |

Объем основных учреждений образования, здравоохранения, культуры и сервисного обслуживания: торговли, общественного питания и бытового сервиса соответствует расчетным показателям на перспективу развития СП и нормативным радиусам обслуживания.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению этих функциональных объектов во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Одновременно, Генпланом предусматривается перспектива развития, объектов отдыха и туризма.

| 6.3. | Рекреационно-туристическая деятельность. |
| --- | --- |

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Пошехонского МР, ориентированную на внутренний, так и на внешний туризм.

Рекреационно-туристическая система района включает:

- многопрофильные рекреационно-туристические зоны областного и районного значения;

- водные и наземные экскурсионно-туристические маршруты;

- туристические узлы – маршрутно-опорные центры.

Многопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов, водоемов и прибрежных зон, исторического города Пошехонье и населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры.

Центром и связующим звеном туристско-экскурсионных маршрутов является город Пошехонье. Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная и паломническая.

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу своего историко-культурного или природно–экологического потенциала.

Город Пошехонье является маршрутно-опорным центром областного значения.

Огромное значение для района имеет Рыбинское водохранилище. Площадь его составляет 4,5 тыс. км 2. Длина с северо–запада на юго-восток 100 км. Средняя ширина доходит до 50 км. Средняя глубина 6 м. Объем воды составляет 25 куб. км, а береговая линия достигает 1724 км. Лещ, судак, сом, налим, плотва, окунь, чехонь, синец – это лишь часть сокровищ, добываемых в Рыбинском водохранилище.

По территории района протекает 33 реки, их общая протяженность составляет 1144 км. Самые крупные из них Сога, Согожа, Ухра, Ухтома, Кештома, Конгора, Маткома.

Реки Согожа, Сога, Ухра, Ухтома являются памятниками природы. На территории района насчитывается 136 родников.

Земли водного фонда составляют в районе 131,03 тыс. га или 29,9% территории.

Большая часть муниципального района занята лесами (209,06 тыс. га или 67,8% от территории сельских поселений). Прекрасные охотничьи угодья богаты птицей и зверьем. Здесь можно встретить медведя, куницу, бобра и лося.

Основная многопрофильная рекреационно-туристические зона на территории Пошехонского района формируется вдоль побережья Рыбинского водохранилища от устья реки Ухра через город Пошехонье и далее на север до границы с Вологодской областью, а также, частично, вдоль русла реки Согожа в ее нижнем течении. Площадь этой зоны ориентировочно составляет около 51,6 тыс. га.

Основные наземные туристические маршруты (автомобильные, велосипедные) проходят по автодорогам: Рыбинск - Пошехонье – Череповец, Пошехонье – Белое – Данилов, Пошехонье – Семеновское – Пречистое, Пошехонье  - Владычное.

Основные водные туристические маршруты проходят по акватории Рыбинского водохранилища и по рекам Согожа, Сога, Ухра, Конгора, Маткома, Керома, Репа, Ухтома и др.

Основные маршрутно-опорные центры на туристических маршрутах могут быть в следующих СНП: Гаютино, Ермаково, Федорково, Кременево, Лапушка, Владычное, Белое, Покров-Рогули.

Маршрутно-опорным центром областного значения остается город Пошехонье, как образец провинциальной культуры со статусом «достопримечательное место».

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности значительное место  занимают историко-архитектурные и археологические памятники и природные комплексы: в 29 населенных пунктах района расположены 72 объекта культурного наследия – памятника истории и культуры, в том числе 3 археологических памятника, 23 комплексных храмовых архитектурных ансамбля, включая ансамбль Адрианова монастыря в Адриановой слободе и 5 усадебных загородных ансамблей.

В соответствии с «Муниципальной целевой Программой развития туризма в Пошехонском муниципальном районе» в паломнические маршруты с посещением монастырей и церквей Пошехонского района  входят Адрианов монастырь (Белосельское СП) и Сохотский монастырь (Ермаковское СП).

В СНП Аганино на берегу реки Согожи планируется строительство нового туристического объекта «Деревня пошехонца» и в СНП Ясная Поляна – Центра по обслуживанию туристов.

Наряду с традиционными видами туризма в районе предполагается активное развитие сельского туризма, охотничьего и рыболовного туризма, экологического туризма, событийного и культурного туризма (районные и областные праздники и конкурсы). Во всех рекреационно-туристических зонах предусматривается возможность зимнего отдыха и отдыха с детьми.

| 6.4. | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. |
| --- | --- |

6.4.1.              Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП-500, 35 кВ на территории  Белосельского СП остается без изменения. Появление новых электроподстанций не планируется.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

| 6.4.2 | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Водоснабжение с. Белое осуществляется за счет подземных источников -  артезианских скважин (реконструируются и модернизируются).

Водоснабжение остальных СНП осуществляется из колодцев.

Очистные канализационные сооружения действуют в с. Белое. На перспективу появление новых очистных канализационных сооружений не планируется.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

| 6.4.3 | Газоснабжение. |
| --- | --- |

По территории СП проходят магистральный газопровод.

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа: от ГРС «Пошехонье» на СНП Покров-Рогули, Холм,  Погост Пятницкий, Большие Ночевки, Малые Ночевки, Белое, Федоровское, Дубасово, Тимино.

Всего в перспективе планируется подключить к природному газу 10 СНП.

Остальные СНП на территории  Белосельского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

| 6.4.4 | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Теплоснабжение Белосельского СП осуществляется от бытовых котельных (4).

Перспективное использование существующих отопительных и производственных котельных (с модернизацией) планируется на территории СНП Белое, Холм и Покров-Рогули.

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

| 6.4.5 | Связь |
| --- | --- |

Сохраняются на перспективу с последующей модернизацией объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи в районе СНП Белое, Покров-Рогули, Дубасово, Заднево.

Сохраняются отделения почтовой связи в СНП  Белое, Покров-Рогули, Холм, Мир. Новых почтовых отделений на перспективу не планируется.

В соответствии с областной программой развития телефонной связи от 60 до 70% СНП на территории Белосельского СП должны быть на 1-ю очередь реализации генплана поселения оборудованы таксофонами.

| 6.5. 6.5.1. | Основные планировочные ограничения. Охрана окружающей среды. |
| --- | --- |

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Белосельского СП в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

-  источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции).

-   несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;

-   очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты;

-   выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

-   кладбища;

-   магистральные газопроводы и ГРС.

Формирование природно-экологического каркаса территории Белосельского СП возможно с учетом следующих факторов:

| - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда и водного фонда (соответственно, на площади в 51 983,49 га – 68,4% и 155,36 га – 0,2%) как источников оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок до 90% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения; |
| --- | --- |

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории Белосельского СП отсутствуют и Генпланом, с учетом особенностей развития этой территории на перспективу, не планируются.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Охрана водных ресурсов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе  рек  Соги, Моряжки, Кештомы, Марсомьянки, Ухры, Конглас;

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:

###### -       использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление  авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

в пределах прибрежных защитных полос, кроме того,  не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В целях охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения,  создаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  Белосельского СП, так и для Пошехонского района в целом. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В настоящее время на территории Белосельского СП нет организованных участков для сбора, удаления и утилизации ТБО, на перспективу новых полигонов ТБО не планируется, отходы вывозятся на территорию ПригородногоСП Пошехонского МР (полигон ТБО ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» в районе СНП Аганино).

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнера должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения,  в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

- разработать схему санитарной очистки территории поселения;

- разработать  порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения;

- выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию;

- организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечить сбор (отдельно от ТБО) и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключить договора со специализированными организациями на сдачу вторичного сырья для  дальнейшей переработки.

- исключить из практики обращения с отходами их несанкционированное сжигание.

- всем природопользователям заключить договора на вывоз и захоронение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещение опасных отходов.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Состояние и охрана воздушного бассейна.

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Белосельского СП, как и в целом для Пошехонского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состояние воздушного бассейна Белосельское СП,  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Белосельскому СП не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Белосельское  СП может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Проведение данной работы осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет собственных средств.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

-  Осуществление организационных мероприятий по выявлению предприятий (в том числе сельскохозяйственных), для которых необходима разработка проектов СЗЗ, акцентировать внимание на предприятиях, в границах которых находится жилая зона.

-   Создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог.

-   Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

- В рамках плана реализации генерального плана предусмотреть меры по обеспечению мер по проведению мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

| 6.5.2. | Охрана объектов культурного наследия. |
| --- | --- |

Все 26 объектов культурного наследия (см. пункт 1.5.4.) памятники регионального значения и выявленные памятники  расположены, как правило, на территории СНП и их территориальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 №63-з и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

| 7. | Основные технико-экономические показатели. |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - | Площадь территории Белосельского СП 76 064,6 га, в местной системе координат (СК-76) – 76 069,9 га; Население: существующее – 2 047 чел., на расчетный срок (2026 г.) – 2510 чел., на 1 очередь (2014 г.) – 2060 чел.; Количество СНП – 93; Плотность сельского населения: существующая – 2,7 чел./кв.км, перспективная – 3,3 чел./кв.км; Средняя численность населения в СНП: существующая – 22 чел., перспективная – 27 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд: 56,2 тыс.кв.м, существующий ветхий и аварийный жилой фонд (под снос) – 7,6 тыс.кв.м, новое строительство на расчетный срок (2026 г.) – 26,7 тыс.кв.м, прирост жилого фонда – 19,1 тыс.кв.м, перспективный жилой фонд на расчетный срок (2026 г.) – 75,3 тыс.кв.м; Жилищная обеспеченность: существующая – 27,5 кв.м/чел., перспективная на расчетный срок – 30,0 кв.м/чел. Примечания: перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. перспективные показатели по жилищной обеспеченности ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской области» по муниципальным районам. |
| --- | --- |

|  | Сводный баланс земель при территориальном планировании Белосельского СП. |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Анализ территории (гектары/%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное развитие | Соотношение сущ.(3)/перс.(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 20 066,99 / 26,4 - 2 083,72 / 2,7 1 073,75 / 1,4 1,02 / 0,0 1 071,87 / 1,4 0,86 / 0,0 - - 51 983,49 / 68,4 155,36 / 0,2 706,59 / 0,9 | 20 066,99 / 26,4 - 2 013,72 / 2,7 1 073,75 / 1,4 1,02 / 0,0 1 071,87 / 1,4 0,86 / 0,0 - - 51 983,49 / 68,4 155,36 / 0,2 706,59 / 0,9 | ±0,00 / ±0,0 - ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 - - ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 76 069,90 / 100 | 76 069,90 / 100 | ±0,00 / ±0,0 |
| 9. | Из всех земель: земли природоохранного значения | 12 102,37 / 15,9 | 12 102,37 / 15,9 | - |

|  | Основные источники информации. |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 №60-з; СНиП 2.07.01-62 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области» (утверждены постановлением администрации Ярославской области от 13.02.2008 №33-а); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Ярославской области» (2007 г.); «Проект районной планировки Пошехонского района» (1979 г.); Документация по проектированию и описанию прохождения границ муниципального образования «Белосельского сельского поселения» Пошехонского МР (2006г.); Паспорт безопасности Белосельского сельского поселения Пошехонского МР, 2008г (разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 №484); Схема газификации Пошехонского МР (2006г.); Данные об особо охраняемых природных территориях, расположенных в границах Белосельского сельского поселения Пошехонского МР (письмо департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 15.04.2009 № 01-04/75а); Данные об объектах культурного наследия, расположенных в границах Белосельского сельского поселения Пошехонского МР (письмо департамента культуры и туризма Ярославской области от 30.03.2009 № 404-к/01-37); Перечень автодорог, проходящих по территории Некрасовского МР (письмо департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 02.04.2009 №05-13/1174). «Инфраструктура городских и сельских поселений Ярославской области» (территориальный орган Госстатистики по Ярославской области, 2008г.); «Муниципальная целевая Программа развития туризма в Пошехонском муниципальном районе» утверждена решением Собрания депутатов Пошехонского муниципального района № 69 от 19.02.2009 года. «Архитектура и монументальное искусство Ярославской области: Каталог. Выпуск 1: Пошехонье. Пошехонский район» /Е.Г. Щеболева, В.М. Рудченко, И.К. Русакомский, Г.К. Смирнов. – Ярославль; Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006г. |
| --- | --- |

# Text boxes

Главный иконостас. Фото 2000 г.

Дом жилой. Фото 2000 г.

Общественное здание. Фото 2000 г.

Конный двор. Фото 1927 г. ЯИАХМЗ

Главный дом. Синяя комната. Фото 1927 г. ЯИАКМЗ

Главный дом. Главный фасад. Фото 2000 г.

Контора. Фото 2000 г.

Дом управляющего. Фото 2000 г.

Северный флигель конного двора. Фото 2000 г.

Людской флигель. Фото 2000 г.

Коровник. Фото 2000 г.

Каретник. Фото 2000 г.