ООО НВЦ «Регион»

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9,

Тел. 8-477-361-81-94, (495) 409-94-98 (факс) E-mail: info@gis.su, www.gis.su

ОГРН 1055009338702,  ИНН 5008039312

несекретно

Генеральный план

Городского поселения Пошехонье

Ярославская область

Директор									Томилин В.В.

Главный инженер								Пущина Ж.В.

Руководитель проекта 							Тимофеева И.А.

Главный архитектор проекта						Мужичков Е.А.

Г. Долгопрудный

2008 г.

Основание для разрабоки:

Муниципальный контракт № 4 от 16.07.2007

Заказчик: Администрция городского поселения Пошехонье Ярославской области

Исполнитель: ООО НВЦ «Регион», г. Долгопрудный Московской области

Состав проекта:

I.  Пояснительная записка к Генеральному плану Городского поселения Пошехонье

ТОМ 1. Положение о территориальном планировании Городского поселения Пошехонье

ТОМ 2. Материалы по обоснованию генерального плана Городского поселения Пошехонье

II. Графические материалы

1. Основной чертеж, совмещенный с транспортной схемой, М 1:5000

2. Схема сетей водоснабжения и водоотведения, М 1:5000

3. Схема сетей газоснабжения, М 1:5000

4. Схема теплоснабжения, М 1:5000

5 Схема расположения в системе расселения

6. План современного использования, М 1:5000

Авторский коллектив

Главный инженер								Ж. В. Пущина

Руководитель проекта 							И. А. Тимофеева

Главный архитектор проекта						Е. А. Мужичков.

Руководитель отдела градостроительной подготовки	А. С. Павлов

Архитектор проекта	С. А. Бутусова

Начальник аналитического отдела	В. Н. Козлов

Начальник отдела инженерного обеспечения 	И. А. Тимофеева

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	С. А. Козлов

Руководитель группы инженерного отдела	А. Н. Карташова

Старший инженер по транспорту 	А. А. Савицкая

Инженер-архитектор	Н. А. Чикирякина

Техник-архитектор								С. А. Попова

___________________________________________________________________

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОШЕХОНЬЕ

РЕШЕНИЕ

от «_____» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития Городского поселения Пошехонье, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 1 октября 2006 г. № 66-з, Уставом Городского поселения Пошехонье, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Городского поселения Пошехонье.

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план Городского поселения Пошехонье.

2. Направить настоящее Решение и генеральный план Городского поселения Пошехонье Губернатору Ярославкой области и Главе Пошехонского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ____________________________ Городского поселения Пошехонье _________________.

Глава городского поселения

_________________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОМ 1. Положение о территориальном планировании Городского поселения Пошехонье	8

Часть I.	Общие положения	8

Часть II.	Основные сведения о Городском поселении Пошехонье.	9

Статья 2.01	Общие сведения о Городском поселении Пошехонье	9

Статья 2.02	Границы Городского поселения Пошехонье	9

Статья 2.03	Природные условия	17

Статья 2.04	Инженерно-геологические и гидрогеологические условия	18

Статья 2.05	Историко-культурное наследия	18

Раздел 1	Историческая справка	18

Часть III.	Цели и задачи территориального планирования Городского поселения Пошехонье.	20

Статья 3.01	Основные цели территориального планирования Городского поселения Пошехонье	20

Статья 3.02	Базовые направления и предпосылки развития Городского поселения Пошехонье	21

Статья 3.03	Задачи территориального планирования Городского поселения Пошехонье	22

Раздел 1	Задачи пространственного развития	22

Раздел 2	Организация пространственной структуры территории городского поселения Пошехонье	23

Раздел 3	Развитие   общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры	23

Раздел 4	Реконструкция и развитие жилых территорий	23

Раздел 5	Реорганизация и развитие производственных территорий	23

Раздел 6	Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства	23

Раздел 7	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	24

Раздел 8	Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

Раздел 9	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории	24

Раздел 10   Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	24

Часть IV.	Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.	25

Статья 4.01	Список основных мероприятий	25

Статья 4.02	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	25

Статья 4.03	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	26

Раздел 1	Жилые зоны	26

Раздел 2	Общественно-деловые зоны	26

Статья 4.04	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	26

Раздел 1	Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов	26

1	Жилище	26

2	Образование, здравоохранение и социальное обеспечение	27

3	Культура и искусство	27

4	Физическая культура и спорт	27

5	Объекты обслуживания населения	27

Раздел 2	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	27

1	Внешний транспорт	27

2	Улично-дорожная сеть и транспорт	27

Раздел 3	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	28

1	Водоснабжение	28

2	Водоотведение (канализация)	29

3	Теплоснабжение	29

4	Газоснабжение	29

5	Связь и информатизация	29

Статья 4.05	Мероприятия по охране памятников истории и культуры	29

Раздел 1	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	37

Раздел 2	Мероприятия по охране водных объектов	37

Раздел 3	Мероприятия по охране недр, подземных вод	37

Раздел 4	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	37

Раздел 5	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	37

1	Мероприятия по озеленению	37

2	Мероприятия по санитарной очистке территории	38

Статья 4.06	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	38

Статья 4.07	Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности	38

Статья 4.08	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	38

Статья 4.09	Мероприятия по изменению границ городского поселения Пошехонье	38

Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Городского поселения Пошехонье	39

Часть V.	Анализ состояния территории Городского поселения Пошехонье, проблем и направлений ее комплексного развития	39

Статья 5.01	Современное использование территории	39

Статья 5.02	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	40

Раздел 1	Исходные данные для расчета численности населения	40

1	Динамика численности населения в муниципальном образовании Городского поселения Пошехонье Ярославской области	40

2	Естественное движение населения	40

3	Распределение населения по основным возрастным группам и полу	41

4	График распределения населения по основным возрастным группам и полу	41

5	Коэффициент естественного движения населения	41

6	Миграция населения	42

Раздел 2	Прогнозирование численности населения	42

Статья 5.03	Жилищная сфера.	42

Раздел 1	Муниципальный жилой фонд и частный сектор	43

Раздел 2	Наличие жилищного фонда, расположенного в СЗЗ	50

Статья 5.04	Социальная сфера	51

Раздел 1	Перечень объектов соцкультбыта Городского поселения Пошехонье:	51

Статья 5.05	Анализ историко-культурного наследия	52

Раздел 1	Историко-географические исследования	52

Раздел 2	Анализ зрительного восприятия памятников архитектуры.	55

Статья 5.06	Транспортная инфраструктура.	55

Раздел 1	Автомобильный транспорт.	55

Раздел 2	Улично-дорожная сеть.	55

Статья 5.07	Коммунальное обслуживание	55

Раздел 1	Теплоснабжение.	55

Раздел 2	Газоснабжение.	56

Раздел 3	Канализование	56

Раздел 4	Водоснабжение	57

Раздел 5	Охрана окружающей среды	57

Статья 5.08	Архитектурно-планировочная организация территории.	58

Часть VI.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	58

Статья 6.01	Социально-экономические предпосылки развития территории.	58

Статья 6.02	Определение слабых и сильных сторон, угроз и возможностей развития города.	58

Статья 6.03	Обоснование точек роста.	59

Часть VII.	Обоснование перечня мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации	60

Статья 7.01	Жилищная сфера.	60

Статья 7.02	Социальная сфера.	62

Статья 7.03	Инженерное оборудование территории.	63

Раздел 1	Водоснабжение.	63

Раздел 2	Канализация.	63

Раздел 3	Теплоснабжение.	64

Раздел 4	Газоснабжение.	66

Раздел 5	Связь и информация.	66

Статья 7.04	Охрана окружающей среды.	66

Раздел 1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.	66

Раздел 2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	67

Раздел 3	Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.	67

Часть VIII.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	68

Статья 8.01	Возможные источники ЧС техногенного и природного характера	68

Статья 8.02	Анализ опасностей и риска	68

Часть IX.	Перечень используемых материалов.	73

Статья 9.01	Список используемых нормативных актов:	73

Статья 9.02	Список используемых исходных материалов:	73

# ТОМ 1. Положение о территориальном планировании Городского поселения Пошехонье

# Общие положения

Территориальное планирование Городского поселения Пошехонье осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Городского поселения Пошехонье и внесения в него изменений.

Генеральный план Городского поселения Пошехонье разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                                             № 190-ФЗ и законом Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от «1 октября 2006 г. № 66-з.

Генеральный план Городского поселения Пошехонье реализуется в границах муниципального образования.

В Генеральном плане Городского поселения Пошехонье учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана Городского поселения Пошехонье выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Городского поселения Пошехонье, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Городского поселения Пошехонье - 2028 год;

- первая очередь Генерального плана Городского поселения Пошехонье, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Городского поселения Пошехонье - 2013 год;

- перспектива - период, следующий за расчетным сроком Генерального плана Городского поселения Пошехонье, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития Городского поселения Пошехонье - 2028-2038 годы.

Проектные решения Генерального плана Городского поселения Пошехонье на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Городского поселения Пошехонье, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, использования подземного пространства Городского поселения Пошехонье и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Городского поселения Пошехонье.

Проектные решения Генерального плана Городского поселения Пошехонье на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период.

Генеральный план Городского поселения Пошехонье разработан ООО НВЦ «Регион».

Реализация Генерального плана Городского поселения Пошехонье осуществляется на основании плана реализации Генерального плана Городского поселения Пошехонье, который утверждается  в течение пяти месяцев со дня утверждения Генерального плана Городского поселения Пошехонье.

# Основные сведения о Городском поселении Пошехонье.

## Общие сведения о Городском поселении Пошехонье

Городское поселение Пошехонье образовано в соответствии с Законом «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области (с изменениями от 30 марта, 19 сентября 2005 г.)» от 21.12.2004 №65-з.

Общая площадь территории Городского поселения Пошехонье составляет 7,84 квадратных километра, из них под водными объектами находится 2,41 квадратных километра.

Центром городского поселения Пошехонье является г.Пошехонье.

Г. Пошехонье:

Географическая широта: 58°30'

Географическая долгота: 39°07'

Город Пошехонье расположен на Молого-Шекснинской низине, на правом берегу р. Согожа, при впадении в Рыбинское водохранилище, в 65 км к северу от города Рыбинск, в 151 км к северо-западу от Ярославля.

В 17 в. на месте современного города, в местности, называемой Пошехонье, существовало монастырское село Пертома. Название по р. Пертома; основа гидронима перт - "изба" (карельское perti, вепсское per't', финское pirtti "изба, избушка, дом"). В 1777 г. село преобразовано в город Пошехонье - "местность на реке Шехонь" (сравните с Поволжье, Порочье и т.п.), где Шехонь одна из форм названия р. Шексна (она же Шокстна, Шохсна, Шехна). Предположительно гидроним из древнефинно-угорского "дятел", в этом же регионе реки с "птичьими" названиями: Колпь, Ворон, Петух - кальки с дорусских названий. В 1918-92 гг. назывался Пошехонье-Володарск, в память о революционном деятеле В. Володарском (1891-1918).

Через Пошехонье протекают сразу пять рек: Согожа, Сога, Шельша, Пертомка и Троицкий ручей, которые соединяются в центре города, впадая в Согожу. Русла всех этих рек сильно расширены Рыбинским водохранилищем, что вызвало необходимость построить множество мостов в добавок к уже существовавшим.

## Границы Городского поселения Пошехонье

За начало границы Пошехонского городского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области принята точка 12.001, расположенная на стыке границ Пошехонского городского поселения  и  Пригородного  сельского  поселения  Пошехонского   муниципального  района   Ярославской области, на береговой линии реки Согожа в 1,27 км юго-юго-восточнее при проселочной дороги к улучшенной грунтовой дороге, в 1,13 км восточнее развилки проселочных дорог.

От   точки  12.001  граница идет в северном направлении на протяжении 0,63 км до точки 12.002 расположенной в 0,76 км юго-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улучшенной грунтовой дороге, в 1,27 км западно-юго-западнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки   12.002  граница идет в северо-восточном  направлении, вдоль улучшенной  грунт дороги, оставляя дорогу на территории городскою поселения Пошехонье, на протяжении 0,68 км 12.003, расположенной в 0,84 км восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улучшенной грунтовой дороге, в 0,69 км западнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.003 граница идет в северо-северо-западном направлении на протяжении 0,02 км до точки 12,004, расположенной в 0,83 км восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улучшенной грунтовой дороге, в 0,69 км западнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.004 граница идет в восточно-юго-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,13 км до точки 12.005, расположенной в 0,96 км восточно-юго-восточнее примыкания проселочной дороги к улучшенной грунтовой дороге, в 0,56 км западнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки  12.005 граница идет в восточно-юго-восточном направлении,  пересекая улучшенную грунтовую дорогу,  на протяжении 0,14 км до точки   12.006, расположенной  в   1,11   км  восточно–юго-восточнее примыкания  проселочной дороги  к улучшенной  грунтовой дороге,  в 0,44  км  западно-юго-западнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.006 граница идет в восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,65 км до точки 12.007, расположенной в 0,24 км западнее моста через реку Шельша, в 0,18 км восточно-юго-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.007 граница идет в северо-северо-западном направлении вдоль береговой линии реки Шельша, оставляя реку на территории городского поселения Пошехонье, пересекая улучшенную грунтовую дорогу, на протяжении 0,17 км до точки 12.008, расположенной в 0,66 км юго-юго-западнее моста через реку Шельша, в 0.17 км северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.008 граница идет в северо-восточном направлении вдоль береговой линии реки Шельша, оставляя реку на территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,05 км до точки 12.009, расположенной в 0.61 км юго-юго-западнее моста через реку Шельша, в 0,23 км северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.009 граница идет в северо-восточном направлении вдоль береговой линии реки Шельша, оставляя реку па территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,05 км до точки 12.010, расположенной в 0,52 км юго-юго-западнее моста через реку Шельша, в 0,29 км северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.010 граница идет в восточном направлении вдоль береговой линии реки Шельша оставляя реку на территории городского поселения Пошехонье, па протяжении 0,08 км до точки 12.011, расположенной в 0,54 км юго-юго-западнее моста через реку Шельша, в 0,35 км восточно-северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.011 граница идет в северном направлении вдоль береговой линии реки Шельша, оставляя реку на территории городского поселения Пошехонье, па протяжении 0,07 км до точки 12.012. расположенной в 0,47 км юго-юго-западнее мосла через реку Шельша, в 0,40 км северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.012 граница идет в северном направлении вдоль береговой линии реки Шельша. ославляя реку на территории городского поселения Пошехонье. на протяжении 0,12 км до точки 12.013. расположенной на береговой линии реки Шельша в 0,36 км юго-юго-западнее моста через реку Шельша, 0,50 км северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.013 граница идет в северо-северо-восточном направлении по береговой линии реки Шельша вверх по течению, оставляя реку на территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,76 км до точки  12.014, расположенной  на береговой линии реки Шельша в 0,27 км северо-северо- восточнее моста через реку Шельша, в 1,10 км северо-северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.014 граница идет в северном направлении на протяжении 0.01км. до точки 12.015, расположенной в русле реки Шельша и 0,29 км северо-северо-восточнее моста через реку Шельша в 1.13км северо-северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки  12.015 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0.01 км до точки 12.016, расположенной в 0,29 км северо-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1.13км северо-северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.016 граница идет в восточно-юго-восточном направлении на протяжении 0.00км до точки 12.017, расположенной в 0,29 км северо-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1.13км северо-северо-восточнее развилки улучшенных грунтовых дорог.

От точки 12.017 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,14 км до точки 12.018 расположенной на береговой линии реки Шельша в 0,60 км юго-восточнее развилки проселочных дорог в 1,35 км юго-юго западнее устья безымянного ручья.

От точки 12.018 граница идет в северо-северо-восточном направлении по береговой  линии реки Шельша вверх по течению на протяжении 0,77 км до точки 12.019, расположенной на береговой линии реки Шельша в 0,73 км восточнее развилки проселочных дорог, в 0,75 км юго-юго-западнее устья безымянного ручья.

От точки 12.019 граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,05 км до точки 12.020, расположенной в 0,74 км восточнее развилки проселочных дорог, и 0.79 км юго-юго-западнее устья безымянного ручья.

От точки 12.020 граница идет в восточно-юго-восточном направлении па протяжении 0.24 км до точки 12.021, расположенной в 0,91 км восточнее развилки проселочных дорог, в 0,84 км южнее устья безымянного ручья.

От точки 12.021 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,04 км до точки 12.022, расположенной в 0,93 км восточнее развилки проселочных дорог, в 0,82 км южнее устья безымянного ручья.

От точки 12.022 граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,17 км до точки 12.023, расположенной в 1,02 км восточно-юго-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,97 км южнее устья безымянного ручья.

От точки 12.023 граница идет в северо-восточном направлении вдоль улучшенной  грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,31 км до точки 12.024, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 1,17км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,30 км юго-юго-западнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.024 граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу, на протяжении 0,23 км до точки 12.025, расположенной в 1,21 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,47 км юго-юго-западнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.025 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,06 км до точки 12.026, расположенной в 1,28 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,43 км юго-юго-западнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.026 граница идет в юго-юго-восточном направлении па протяжении 0.11 км до точки 12.027, расположенной в 1,30 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,50 км южнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.027 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,04 км до точки 12.028, расположенной в 1,32 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,53 км южнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.028 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,02 км до точки 12.029. расположенной в 1,32 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,54 км южнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.029 граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,05 км до точки 12.030, расположенной в 1,33 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша. в 1,59 км южнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки   12.030 граница идет   в   западно-юго-западном  направлении но береговой липни реки Согожа вниз по течению на протяжении 0,12 км до точки 12.031, расположенной в 1,22 км восточно-северо-восточнее моста через реку Шельша, в 1,65 км южнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.031 граница идет в юго-юго-восточном направлении, пересекая реку Согожа, на протяжении 0,23 км до точки 12.032, расположенной на береговой линии реки Согожа в 0,68 км восточнее пристани, в 1,50 км восточно-северо-восточнее моста через реку Согожа.

От точки 12.032 граница идет в западно-юго-западном направлении по береговой линии реки  Согожа вниз по течению на протяжении 0,77 км до точки 12.033, расположенной на береговой линии реки Согожа в 0.32 км южнее пристани, в 0,74 км восточно-северо-восточнее моста через реку Согожа.

От точки 12.033 граница идет в юго-юго-западном направлении на протяжении 0.02км до точки 12.034, расположенной в 0,38 км южнее пристани, в 0,73 км восточно-северо-восточнее моста через реку  Согожа.

От точки 12.034 граница идет в южном направлении на протяжении 0,03  км до точки 12.035,  расположенной в 0,37 км южнее пристани, в 0,73 км восточно-северо-восточнее моста через реку Согожа.

От точки 12.035 граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,02 км до точки 12.036, расположенной в 0,37 км южнее пристани, в 0,73 км восточно-северо-восточнее моста через реку Согожа.

От  точки 12.036 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,04 км до точки 12.037 расположенной в 0,40 км южнее пристани, в 0,74 км восточно-северо-восточнее моста через реку Согожа.

От точки 12.037 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,03 км до точки 12.038 расположенной и 0,42 км южнее пристани, в 0,74 км восточно-северо-восточнее моем через реку Согожа.

От точки 12.038 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,11км до точки 12.039, расположенной в 0,51км юго-юго-восточнее пристани, в 0,81 км восточнее моста через реку Согожа.

От точки 12.039 граница идет в восточно-юго-восточном  направлении,  пересекая улучшенную грунтовую дорогу,  на  протяжении 0,07 км до точки  12.040, расположенной  в 0,60 км северо-северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,74 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.040 граница идет в северо-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,10 км до точки 12.041, расположенной в 0,70 км северо-северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,68 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.041 граница идет в северо-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,08 км до точки 12.042, расположенной в 0,78 км северо-северо-восточнее моста через реку Сога. в 0,61 км западно-юго-западнее водонапорной башки у птицефабрики.

От точки  12.042 граница идет  в северо-восточном направлении  вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,06 км до точки 12.043, расположенной в 0,83 км северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,56 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.043 граница идет в юго-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя порогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,07 км до точки 12.044, расположенной в 0,83 км северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,53 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.044 граница идет в юго-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,04 км до точки 12.045, расположенной в 0,82 км северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,51 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.045 граница идет в юго-восточном направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,02 км до точки 12.046. расположенной в 0,83 км северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,54 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.046 граница идет в восточно-юго-восточном  направлении вдоль улучшенной грунтовой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0.02 км до точки 12.047, расположенной у улучшенной грунтовой дороги в 0,83 км северо-восточнее моста через реку Сога. в 0,48 км западно-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.047 граница идет в южном направлении на протяжении 0,13 км до точки 12.048. расположенной в 0,73 км северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,57 км юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.048 граница идет в южном направлении на протяжении 0,11  км до точки  12.049 расположенной в 0,66 км  восточно-северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,66 км юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.049  граница  идет в южном  направлении на протяжении 0,09  км до 12.050 расположенной в 0,60 км  восточно-северо-восточнее моста через реку Сога,  в 0,65 км юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.050 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,24 км до точки 12.051 расположенной в 0.83 км восточно-северо-восточнее моста через реку Сога, в 0,62 км юго-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.051 границе идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0.0 км до точки 12.052, расположенной в 0,92 км восточно-северо-восточнее моста через реку Сога, в 0.56 км юго-юго-западнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.052 граница идет в юго-юго-восточном направлении на протяжении 0,10км до точки 12.053, расположенной в 0,92 км восточно-северо-восточнее моста через реку Cora, в 0,64км южнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.053 граница идет в южном  направлении  на протяжении 0.16 км   до точки 12.054,  расположенной  в 0,89 км  восточнее моста через реку Сога, в 0,68  км  южнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.054 граница идет и восточном направлении на протяжении 0,12 км до точки 12.055, расположенной в1,01км восточнее моста через реку Cora, в 0,80 км южнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.055 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,07 км до точки 12.056 расположенной в 1,07 км восточнее моста через реку Сога, в 0,80 км южнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.056 граница идет в южном направлении на протяжении 0,27 км до точки 12.057, расположенной в 1,05 км восточно-юго-восточнее моста через реку Сога, в 1,06 км южнее водонапорной башни у птицефабрики.

От точки 12.057 граница идет в южном направлении на протяжении 0,06 км до точки 12.058, расположенной в 1,07 км восточно-юго-восточнее моста через реку Сога, в 1,12 км южнее водонапорной башни у птицефабрики

От точки 12.058 граница идет в юго-восточном направлении по береговой линии реки Сога вверх по течению на протяжении 0,61 км до точки 12.059, расположенную на береговой линии, в 0,46 км северо-восточнее водонапорной башни у города Пошехонье, 0,83 км северо-западнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.059 граница идет и юго-юго-западном направлении, пересекая реку Сога, на протяжении 0,43  км до точки  12.060, расположенную в 0,16 км юго-восточнее водонапорной башни у населенного   пункта   Пошехонье.   0,84   км   западно-северо-западнее   трубы   под  улучшенной   грунтовой дорогой.

От точки 12.060 граница идет в южном направлении, пересекая ручей, проселочную и улучшенную грунтовую дороги, на протяжении 0,82 км до точки 12.061, расположенную в 0,90 км южнее водонапорной башни у города Пошехонье, 1,12 км западно-юго-западнее трубы под улучшенной грунтовой дорогой.

От точки 12.061 граница идет в западно-северо-западном направлении на протяжении 0,07 км до точки 12.062, расположенной в 1,54 км восточно-юго-восточнее церкви в населенном пункте Пошехонье. в 1,62 км восточнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.062 граница идет в западном направлении, оставляя ручей на территории городского поселения Пошехонье, на протяжении 0,02 км до точки 12.063, расположенной в русле безымянного ручья в 1,52 км восточно-юго-восточнее церкви в населенном пункте Пошехонье. в 1,59 км восточнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.063 граница идет в западно-северо-западном направлении по руслу безымянного ручья вниз по течению на протяжении 1,95 км до точки 12.064, расположенной в русле безымянного ручья в 0,31 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,92 км севернее развилки проселочных дорог.

От точки 12.064 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,07 км до точки 12.065. расположенной в 0,38 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,87 км севернее развилки проселочных дорог.

От точки 12.065 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,08 км до точки 12.066. расположенной в 0,46 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,83 км севернее развилки проселочных дорог.

От точки 12.066 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,08 км до точки 12.067. расположенной в 0,54 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,78 км севернее развилки проселочных дорог.

От точки 12.067 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,16 км до точки 12.068. расположенной в 0,71 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,71 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.068 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0.02 км до точки 12.069, расположенной в 0,71 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,74 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.069 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,22 км до точки 12.070, расположенной в 0,93 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,71 км северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.070 граница идет в юго-западном направлении, пересекая газопровод, на протяжении 0.71 км до точки 12.071, расположенной в 1,09 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в  0,71 км северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.071 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,27 км до тонки 12.072, расположенной в 1.36 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,80 км  западно-северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.072 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,09 км до тонки 12.073, расположенной в 1,45 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,85 км западно-северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.073 граница  идет  в западном   направлении,   пересекая  безымянный   ручей, на протяжении 0,01 км до точки 12.074, расположенной в 1,46 км юго-западнее церкви в населенном пункте Пошехонье, в 0,89 км западно-северо-западнее развилки проселочных дорог.

От точки 12.074 граница идет в западно-северо-западном направлении на протяжении 0,02 км до точки 12.075, расположенной в 0,75 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,50 км юго-юго-восточнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.075 граница идет в северо-северо-западном  направлении  вдоль полевой дороги. оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,06 км до точки 12.076 расположенной в 0,60 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,56 км юго-юго-восточнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.076 граница идем в северо-северо-западном направлении вдоль полевой дороги оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, па протяжении 0,07 км до точки 12.077. расположенной в 0,67 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,48 км юго-юго-восточнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.077 граница идет в северо-западном направлении вдоль полевой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, пересекая безымянный ручей, на протяжении 0,06 км до точки 12.078, расположенной в 0.73 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0.42 км южнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.078 граница идет в северо-западном направлении вдоль полевой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,11 км до точки 12.079. расположенной в 0,83 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,32 км южнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.079 граница идет в северо-северо-западном направлении вдоль полевой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,12 км до точки 12.080, расположенной в 0,95 км северо-северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,22 км юго-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.080 граница идет в северо-северо-западном направлении вдоль полевой дороги, оставляя дорогу на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,06 км до точки 12.081. расположенной в 1,01 км северо-северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,20 км юго-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.081 граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая полевую дорогу, на протяжении 0.07 км до точки 12.082, расположенной в 1,02 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,25 км юго-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.082 граница идет в северо-северо- западном направлении на протяжении 0,13 км до точки 12.083, расположенной в 1,15 км северо-западнее пересечения липни электропередач и проселочной дороги, в 0,23 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.083 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на протяжении 0,09 км до точки 12.084, расположенной в 1,14 км северо-северо-западнее пересечении липни электропередач и проселочной дороги, в 0,13 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.084 граница идет в северо-северо-западном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу, на протяжении 0,08 км до точки 12.085, расположенной В 1,21 км северо-северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,14 км западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье

От точки 12.085 граница идет в западно-юго-западном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу, на протяжении 0,10 км до точки 12.086, расположенной в 1,25 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,23 км западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.086 граница идет в западном направлении на протяжении 0,07 км до точки 12.087, расположенной в 1,26 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дорогой в 0.31 км западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.087 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0.02 км до точки 12.088, расположенной и 1,26 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дорогой в 0.32 км западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.088 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0.14 км до точки 12.089, расположенной в 1.12 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0.29км  юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье

От точки 12.089 граница идет в юго-западном направлении па протяжении 0,22 км до точки 12.090, расположенной в 1,16 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0.51 км юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки  12.090 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,23 км до точки 12.091,	расположенной в 1,39 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,60 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.091 граница идет в западно-юго-западном направлении на протяжении 0,05 км до точки 12.092, расположенной в 1,42 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги в 0,65 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.092 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,09 км до точки 12.093, расположенной в 1,44 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0.73 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.093 граница идет в северо-западном направлении, пересекая автодорогу с покрытием, на протяжении 0,05 км до точки 12.094, расположенной в 1,48 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,75 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.094 граница идет в юго-западном направлении вдоль автодороги с покрытием, оставляя автодорогу с покрытием на территории Пригородного сельского поселения, на протяжении 0,28 км до точки 12.095,	расположенной в 1,57 км западно-северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 1,01 км западно-юго-западнее водонапорной башни и населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.095 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,11 км до точки 12.096,	расположенной в 1.66 км западно-северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 1,04 км западно-юго-западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.096 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,41 км до точки 12.097,	расположенной в 1,55 км северо-западнее пересечения линии электропередач и проселочной дороги, в 0,68 км западнее водонапорной башни в населенном пункте Пошехонье.

От точки 12.097 граница идет в северо-западном направлении па протяжении 0,15 км до точки 12.098,	расположенной в 0,48 км северо-северо-восточнее примыкания улучшенной грунтовой дороги к автодороге с покрытием, в 0,49 км западнее автозаправочной станции.

Участок границы от точки 12.001 до точки 12.098 является границей с Пригородным сельским поселением Пошехонского муниципального района Ярославской области.

От точки 12.098 граница идет в северо-восточном направлении по береговой линии реки Согожа вверх по течению на протяжении 0,22 км до точки 12.099, расположенной в 0,63 км северо-северо-восточнее примыкания улучшенной грунтовой дороги к автодороге с покрытием, в 0,37 км западно-северо-западнее автозаправочной станции.

От точки 12.099 граница идет в северном направлении, пересекая русло реки Согожа. на протяжении 0,38 км до точки 12.001, расположенной в 1,27 км юго-юго-восточнее примыкания проселочной дороги и к улучшенной грунтовой дороге, в 1,13 км восточнее развилки проселочных дорог.

## Природные условия

Территория Городского поселения Пошехонье расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовыми  температурами от +2,9 до +3,5 градусов, средняя глубина промерзания почвы 85 см, максимальная глубина промерзания почвы 180 см. Преобладающее направление ветра юго-западное.

Осадков выпадает в среднем 500-750 мм в год.

Почвенный покров в основном представлен дерново-подзолистыми почвами.

Природная растительность   Городского поселения Пошехонье представлена хвойными и широколиственными породами деревьев.

Минерально-сырьевые ресурсы  представлены песками, песчано-гравийными смесями, глинами.

В структуре почв наибольшая доля принадлежит дерново-подзолистым почвам.

## Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Средние высоты по Городскому поселению Пошехонье – 100-115 м в Балтийской с.к.

Рельеф ровный, без существенных перепадов высот.

Через Пошехонье протекают пять рек: Согожа, Сога, Шельша, Пертомка и Верхне-Троицкий ручей, которые соединяются в центре города, впадая в Согожу. Русла всех этих рек, еще пятьдесят лет назад совсем небольших, сильно расширило Рыбинское водохранилище.

Реки на территории городского поселения Пошехонья имеют пологие берега, за исключением р. Шельши, у которой берега обрывистые.

Наиболее значительная река  — Согожа, протекает по Вологодской и Ярославской области, впадает в Рыбинское водохранилище на Волге. До создания Рыбинского водохранилища была притоком Шексны. Длина — 125 км, площадь бассейна — 2950 км2. В верхнем течении Согожа течёт на юго-восток в малонаселённой, лесистой местности. Принимая большое число мелких притоков, она быстро увеличивает ширину, за устьем первого крупного притока Сегжи она составляет около 30 метров. Течение довольно медленное. В нижнем течении за устьем крупнейшего притока Ухтомы начинает сказываться подпор Рыбинского водохранилища, течение исчезает, ширина увеличивается сначала до 50 метров а возле устья до 200 метров. На протяжении последних 30 км Согожа судоходна.

Протяженность реки Сога – 64 км, реки Шельши – 37 км.

Река Пертомка и Верхне-Троицкий ручей имеют протяженность менее 10 км.

## Историко-культурное наследия

### Историческая справка

Местность по реке Шексне издавна называлась Пошехонье по старому названию реки Шехонь и до 1341 года входило в удельное княжество Ярославское.

После смерти ярославского князя Василия Давидовича она стала уделом князя Глеба и существовала как удельное княжество до 1471 года. При Иоанне IV Пошехонь числилось уже родовым имением царя.

Самым значительным центром Пошехоньского края было село Пертома, расположенное при слиянии рек Согожи, Соги и Пертомки. Основание территории, как и в большинстве приречных поселений, начиналось со стрелки, образованной впадением реки Пертомки в реку Согожу. Именно здесь размещался ансамбль соборной Троицкой церкви, сначала деревянной, затем с XVIII века каменной. От собора вдоль берегов рек расходились дороги-улица, которые формировали продольные размещение слободы, являлись внешней связью с населенными пунктами региона.

С древнейших времен был заселен и левый берег р. Пертомки, пойма которой стала природной внутренней рекреацией села.

В окрестностях села с 16 века располагались монастыри. Спасо-Преображенский в 30 верстах по реке Сохоти и Андрианов в шести верстах по реке Ветхе, который владел крестьянами села Пертома. Монастыри имели экономические связи с селом и разделили с ним судьбу при разорении края, поляками в смутное время 1608-1613 годов.

Окрестности Пертомы продолжали обрастать монастырями и в XVII веке, которые становились новыми центрами тяготения местного населения и способствовали развитию его хозяйственной деятельности. Так в 1659 году была образована Исакова пустынь.

Размещение в 1680 году в селе Пертома воеводской канцелярии, говорили о значительной административной роли села, которое стало центром Пошехоньского уезда и затем провинцией при Петре I.

При развитии России 29 мая 1719 года на 10 губерний Пертома была названа провинциальным городом Санкт-Петербургской губернии. В 1727 году она вошла в состав Ярославской провинции в Московскую губернию. Пошехоньский край, богатый лесами, озерами и реками все больше привлекал внимание. Поэтому в царствование Елизаветы Петровны служилые люди императрицы наделялись здешними землями вместе с живущими на них крестьянами, что увеличило число крупных землевладельцев.

Население занималось кроме земледелия и скотоводства отливкой котлов, гвоздей, топоров и сох.

На реке Соть в городе находилась мельница. Весной и осенью на многолюдные ярмарки съезжались купцы из городов Ярославля, Ростова, Романова, Углича и Вологды с разными товарами.

Это говорит о значительном торговом потенциале города.

В августе 1777 года при императрице Екатерины II по указанию Ярославского наместника Мельгунова село Пертома вместе с деревней Троицкой образовали уездный город наместничества Пошехонье.

Таким образом, город получил свое название по уезду, тогда как в большинстве случаев имя населенного пункта присваивается району.

Для усиления административной роли города здесь были открыты присутственные места, городской магистрат, ратуша и другие «градские» учреждения: земский, уездный, сиротский и словесный суды, полиция и тюремный острог.

В 1778 году 20 июня был утвержден герб г. Пошехонья «в золотом поле накрест две зеленные зубчатые полосы, по середине в серебристом щите герб Ярославского наместничества».

Вместе с другими городами России в конце XVIII века город Пошехонье подвергся регулярной перепланировке.

План Пошехонья, конфирмованный 16 августа 1784 года представлял собой идеальную радиально-кольцевую систему.

В 1789 г. Открылось первое училище для обучения лиц не духовного сословия.

Продолжали развиваться ремесла, всего в 1862 году 30 заведений, в том числе: 6-портяжных, 5-сапожных, 4-столярных, 2 золотобойных, 10-кузниц. В них работали 70 ремесленников, число которых через 20 лет возрастет в 4е раза. Растет в городе количество каменных домов, до 34 к 1887году. В это время в городе работают свечновосковой завод, 5 кожевенных, крупчатая мельница и три золото и серебряно сусальных завода. Для города характерна бойкая розничная торговля.

Развивается система училищ, городских и уездных. В культурной жизни города стал заметен поэт пошехонец Савва Яковлевич Дерунов.

Все это позволяет прочесть в Ярославской прессе, что после Рыбинска, Ростова, Углича и Романов-Борисоглебска Пошехонь может считаться лучшим городом в губернии, одной из первых во всей империи по своему благоустройству.

После октябрьской революции в городе в результате активной культурной и просветительской деятельности местный интеллигенции открывается публичная библиотека на 3000 томов. Известная просветительница Е.С. Стойкова расширяет гимназию, которая становится центром женского образования в крае.

В 1918 г. Город стал называться Пошехонь-Володарск и именовался так до 1992 г.

Весной 1941 года после создания Рыбинского водохранилища изменился ландшафт города. Появились большие водные пространства,  подступившие вплотную к городскому центру, часть территорий оказалась под водой. У города появились новые возможности для связи водным путем не только с областными городами, но и с Москвой и Ленинградом, что усилило пассажиропотоки и транспортировку груза. Г. Пошехонье, благодаря транзитным водным путям, прилегающим по Рыбинскому водохранилищу, получил новый потенциал для экономического развития.

В августе 1977 года он встретил своё 200-летие.

# Цели и задачи территориального планирования Городского поселения Пошехонье.

## Основные цели территориального планирования Городского поселения Пошехонье

Основными целями территориального планирования Городского поселения Пошехонье являются создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития города, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия.

Территориальное планирование Городского поселения Пошехонье направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития Городского поселения Пошехонье;

- повышения качества среды обитания;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение инвестиционно-привлекательных зон, и создание благоприятных предпосылок для инвестирования;

- обеспечения учета интересов Российской Федерации; Ярославской области; жителей Городского поселения Пошехонье и их объединений.

## Базовые направления и предпосылки развития Городского поселения Пошехонье

Стратегической целью территориального планирования Городского поселения Пошехонье являются создание предпосылок перехода к устойчивому экономическому, социальному и экологическому развитию, улучшению среды обитания и жизни людей.

Предлагаемый Генеральный план направлен на устойчивое развитие поселение и на привлечение инвестиций в экономику поселения.

Базовые направления и предпосылки развития Городского поселения Пошехонье:

- Развитие промышленности и предпринимательства

Основным промышленным объектом на территории Городского поселения Пошехонье является сырзавод. Несмотря на то, что в настоящее время сырзавод практически не функционирует, он по-прежнему является инвестиционно-значимым объектом, благодаря торговой марке «Пошехонский сыр», имеющей общероссийскую известность.

В настоящее время промышленная зона расположена в юго-западной части города, на въезде в город со стороны г. Рыбинска вокруг сырзавода.

Кроме того, промышленные зоны сложились на полуостровах, образованных слиянием рек Согожа и Сога, а так же – Согожа и Шельша. Первая из них, расположенная вдоль ул. Заречной, обусловлена близостью действующей птицефабрики. Вторая, вдоль ул. Дорожной и пос. Рыбаков может предназначаться как для размещения промышленного производства с низкой степенью вредности, так и для размещения коммунально-складских объектов. Для этих зон возможно продолжать промышленно-складское использование территории, с учетом ограничений, предъявляемых к водоохранным зонам св соответствии с водным кодексом Российской Федерации.

Оптимально для развития городского поселения Пошехонье продолжать сохранять имеющуюся конфигурацию промышленно-складских зон, и предоставлять имеющиеся площадки для промышленных предприятий с санитарно-защитной зоной не выше 100 м.

Это позволит сохранить промышленный потенциал, являющимся базовым градообразующим фактором поселения.

- Жилая застройка

В свете новых градостроительных тенденций дезурбанизации и постепенного отхода от сосредоточения основной массы населения в высокоплотной многоэтажной застройке в крупных городах, постепенного перехода к малоэтажной усадебной и коттеджной застройке на территориях с хорошими условиями по инфраструктуре, транспорту и экологии, градостроительная ценность территории Городского поселения Пошехонье имеет тенденцию к росту.

Основной задачей градостроительного является развитие привлекательности Городского поселения Пошехонье как места проживания.

- Туризм

Территория поселения сочетает в себе благоприятную экологическую ситуацию с удобным месторасположением относительно Золотого Кольца.

- Основная проблема – это постоянный отток населения

Проблема обуславливается близостью крупных городов и отсутствием рабочих мест для квалифицированных специалистов. Но сейчас при наличии развитых современных коммуникаций и при начавшейся общей тенденции переносить наукоемкое и информационное производство в регионы проблема решается, но при наличии социальной привлекательности поселения и развитой инфраструктуры населенных пунктов

## Задачи территориального планирования Городского поселения Пошехонье

Основными задачами территориального планирования Городского поселения Пошехонье являются:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия территории.

- обеспечение эффективного использования территорий.

- создание благоприятной среды жизнедеятельности:

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий, обеспечение социальных потребностей населения, обеспечение возможности развития территории и комплексной застройки;

- развитие и размещение на территории поселения общественных и деловых центров;

- надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории;

- создание качественно новой структуры производственного комплекса;

- комплексность благоустройства и озеленения территории.

### Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя  ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности Городского поселения Пошехонье, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей, а также развития улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и города:

совершенствование пространственной структуры территории поселения;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие  зон общественных  центров  и  объектов социальной  инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития г. Пошехонье.

### Организация пространственной структуры территории городского поселения Пошехонье

сохранение исторической центральной части города с радиально-полукольцевой структурой улиц

переход развития города к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории, обусловленного значительным водным пространством ;

реконструкция и замена ветхого жилого фонда.

### Развитие   общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры

развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга, физической культуры и спорта;

организация общественно-деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

### Реконструкция и развитие жилых территорий

формирование жилых комплексов на свободных от застройки территориях, в том числе – на территории бывшего аэродрома, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

### Реорганизация и развитие производственных территорий

комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры, учитывающее потенциальное влияние производственных зон на окружающую территорию.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

Социальная инфраструктура

развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга, физической культуры и спорта;

организация общественно-деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе — объектов водного транспорта;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Инженерная инфраструктура

предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных систем;

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

речного водного пространства;

атмосферного воздуха;

подземных вод;

почв и растительности.

### Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

обеспечение инженерной защиты застроенной части города и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса города;

обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

координация действий органов местного самоуправления по обеспечению реализации генерального плана;

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

упорядочение категориального деления земель муниципального образования;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории города для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

# Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

## Список основных мероприятий

Реорганизация имеющейся застройки вдоль водных объектов, с соблюдением требований общего доступа к водным объектам общего пользования

Реорганизация юго-западной промышленной зоны возле сырзавода

Выделение зоны административно-деловой застройки вдоль набережной реки Пертомки по ул. Пролетарской

Создание рекреационной зоны вдоль Верхне-Троицкого ручья

Вынос кладбища за территорию городского поселения

Создание селитебной зоны на территории бывшего аэродрома

Создание рекреационной зоны на северном берегу р. Согожа вдоль трассы на Пеньково

Строительство оборудованного комплекса речного вокзала

Постепенная замена ветхого жилого фонда

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу  планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

сохранение промышленного значения и промышленных территорий города;

повышение интенсивности использования потенциальных селитебных территорий, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

выделение общественно-деловых зон в местах максимальной посещаемости жителями и туристами, а также в местах потенциального предоставления услуг населению;

развитие и совершенствование сложившегося центра г. Пошехонье;

обеспечение сохранения исторического облика и увеличения туристической привлекательности исторического центра г. Пошехонье

структуризация жилых, производственных и природных территорий;

запрет нового жилищного строительства в пределах существующих санитарно-защитных зон промышленных предприятий – все новое жилищное строительство запрещается, по мере износа домового фонда высвобождающиеся территории могут использоваться для коммунально-складских нужд или подлежат озеленению

северный берег реки Согожи расчищается и благоустраивается для использования в рекреационных целях;

замена ветхого жилого фонда;

сохранение этажности застройки не более чем 3 этажа

## Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

### Жилые зоны

Для создания комфортной среды жизнедеятельности города генеральным планом предусмотрено:

формирование новых жилых кварталов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

увеличение объемов благоустройства жилых территорий.

### Общественно-деловые зоны

С целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения генеральным планом закреплено:

развитие объектов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

### Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов

#### Жилище

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», генеральным планом предусматривается:

повышение средней жилищной обеспеченности до 33 м2/чел (рост составит 11м2.)

ввод в эксплуатацию на расчетный срок 66 тыс.м2 общей площади, в том числе за счет реконструкции ветхого жилья;

соблюдение темпов нового жилищного строительства (2008-2013 гг. – 38% от общей площади нового строительства; 2013-2018 гг. – 24%; 2018-2028 гг. – 38%), что позволит планомерно увеличивать основные фонды собственных строительных организаций и организовать мероприятия по привлечению частных инвесторов;

создание условий для строительства индивидуальной жилой застройки;

использование различных видов застройки: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, двухквартирные жилые дома с приквартирным участками, многоквартирная многоэтажная застройка, домов повышенной комфортности (таун-хаус).

#### Образование, здравоохранение и социальное обеспечение

Уровень социально-экономического развития муниципального образования во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Существующая застройка г. Пошехонья имеет удовлеторительную степень покрытия объектами образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Для новой жилой застройке, предусматриваемой на территории бывшего аэродрома, предусматриваются новые социальные объекты, в том числе – детский сад на 60 мест.

#### Культура и искусство

С целью духовного развития и потребности населения г. Пошехонье в объектах религиозного назначения, генеральным планом предусмотрена реконструкция ансамбля собора Троицы;

В целях сохранения историко-культурного наследия, проектом предусмотрены работы по установлению охранных зон памятников истории и культуры.

#### Физическая культура и спорт

Учреждения физкультуры и спорта имеют огромное значение в поддержании и укреплении здоровья жителей. Генеральным планом предусматривается реконструкция стадиона на углу ул. Войнова и ул. Красноармейской.

#### Объекты обслуживания населения

Формирование комплекса по оказанию услуг населению направлено на развитие малого бизнеса в сфере торговли (сети магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров), общественного питания, бытового обслуживания, а также жилищно-коммунального хозяйства, кредитно-финансового обслуживания и связи.

В процессе реализации генерального плана предусмотрено выделение зоны общественно-деловой застройки по Преображенской улице для размещения основных объектов обслуживания населения города.

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

Резервирование земель для транспортных объектов

Предусматривается резервирование земли для строительства комплекса речного вокзала.

#### Улично-дорожная сеть и транспорт

Предусматривается совершенствование улично-дорожной сети г. Пошехонье путем реализации мероприятий по реорганизации и реконструкции  существующих  и строительству новых улиц и дорог:

Реконструкция основных улиц и дорог на территории г. Пошехонье;

Ул. Преображенского

Ул. Войнова

Ул. Рыбинская

Ул. Заречная

Строительство новых квартальных и внутриквартальных транспортных поездов в районах новой застройки на территории бывшего аэродрома

Для пешеходного движения  проектом предусмотрено устройство и реконструкция тротуаров с асфальтобетонным покрытием по основным улицам исторического центра г. Пошехонье:

Ул. Преображенского

Площадь Свободы

В связи с появлением новой жилой застройки возникает проблема по размещению личного автотранспорта. Для решения данной проблемы генеральным планом предлагается строительство гаражных кооперативов в районах:

В юго-восточном районе, рядом с бывшей свалкой, в районе между школой №1 и больницей, за пределами придомовых территорий

На ул. Рыбинской в районе льносемстанции

На ул. Верхнее-Троицкий ручей в районе существующих гаражей.

Общее количество дополнительных мест для размещения автотранспорта составляет 150 машино-мест (площадь одного машино-места составляет 25м2).

Остальные автотранспортные средства предлагается размещать на территории личного подсобного хозяйства.

Заправку транспорта ГСМ следует производить на существующей АЗС.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения города предлагается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Сохраняется существующий водозабор и проложение магистральных сетей водоснабжения.

При численности населения на расчетный срок 5300 человек, водопотребление жилого фонда составит (при норме водопотребления 160л/чел в сутки)  848м3/сут.

С учетом водопотребления промышленных предприятий, полива, потерь на транспортировку и прочих неучтенных расходов, расходов на пожаротушение (1 пожар-190м3 в течение первых 3 часов) суммарное водопотребления может быть оценено в 1500м3/сут, что существенно ниже мощности имеющихся артезинанских скважин.

При вводе в действие сырзавода, его водоснабжение будет осуществляться из собственных артезианских скважин.

Схема водоснабжения – кольцевая. Проектные сети магистрального водопровода выполнить диаметром 100 - 150 мм, материал – пластиковые трубы. Замена сетей выполняется на основе планов текущего ремонта и замены сетей.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

#### Водоотведение (канализация)

Сброс сточных вод, в результате хозяйственной деятельности населения, выполняется в централизованную канализационную сеть и в выгреба.

Транспортировка стоков осуществляется самотечным коллектором, а затем, канализационной насосной станцией, расположенной в устье реки Пертомки, транспортируется на расположенные вне черты городского поселения очистные сооружения. Производительность очистных сооружений – 730000м3/год (фактическое поступление 120000м3/год или 328м3/сутки по данным за 2006 год).

Протяженность канализационных сетей – 6.7 км самотечных и 10 км напорных.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения (канализования) установлено наличие следующих проблем:

- крайняя изношенность напорного коллектора, ведущего к очистным сооружениям;

- избыточная мощность очистных сооружений.

#### Теплоснабжение

В настоящее время проводится реконструкция котельной школы с установкой нового котлового оборудования, что позволит улчшить характеристики теплоносителя до 90/70 вместо имеющихся сейчас 60/58.

Проектом предусматривается:

- перекладка сетей в ППУ;

-полная реконструкция котельной «Центральная» с заменой ее на котельную модульного типа.

Увеличение мощности котельных и строительство новых на расчетный срок не требуется, поскольку новое жилищное строительство будет преимущественно отапливаться газовыми котлами и местными небольшими котельными.

#### Газоснабжение

Проектом предусмотрено ввод в эксплуатацию новых ГРПШ при строительстве новых районов жилой застройки.

#### Связь и информатизация

По развитию системы связи в г. Пошехонье, предусматривается:

строительство сетей сотовой связи в перспективной застройке.

Строительство сетей Интернет.

## Мероприятия по охране памятников истории и культуры

В соответствии с инструкциями и рекомендациями, положенными в основу проекта, а также проведенным анализом, установлены следующие зоны:

А. Археологические.

В проекте выявлены два вида зон:

1. Зона археологических исследований. Эта зона совпадает с древнейшей территорией города и занимает его планировочное ядро: от стрелки рек Согожи и Пертомки до периметра площади Свободы. На этой территории перед проведением земляных работ должны проводиться археологические исследования.

2. Зона археологических наблюдений охватывает территорию соответствующую размещению дорегулярного поселения до XVIII века. В этой зоне при проведении земляных работ необходим археологический надзор.

Б. Охраняемого природного ландшафта.

В эту зону включена территория берегов рек Соги, Согожи, Пертомки, Троицкого ручья, которые после затопления Рыбинского водохранилища стали ниже, но сохранили живописные природные очертания и естественное озеленение, состоящее из крупных деревьев, характерных для этой местности. Зеленые поймы Троицкого ручья и реки Пертомки в сочетании с исторической застройкой стали характерной чертой городского пейзажа г. Пошехонье и имеют особенную ценность как внутренние городские рекреации. На этой территории запрещаются строительные работы, которые могут нанести ущерб ландшафту.

В. Охранные зоны памятников архитектуры.

В ранее разработанном генеральном плане были разработаны территории охраны зон памятников архитектуры, вошедших в свод и для зданий, рекомендованных к взятию под охрану. В связи со спецификой планировочной структуры, в городе определена групповая охранная зона, включающая ансамбль собора Троицы, торговые ряды и исторические сложившуюся застройку регулярного плана. К этой зоне принадлежит также фрагмент поймы реки Пертомки от Пролетарской до Рыбинской улицы относящейся к древнейшей территории города, в которой ландшафт неразрывно связан с исторически сложившейся застройкой.

Кроме этого определен ряд локальных охранных зон: комплекса бывшей женской гимназии, середины - конец XIX в. с ценной опорной застройкой окружения; комплекс бывшего духовного училища XVIII-XIX вв с ценной застройкой окружения; опорных зданий регулярного плана.

Зона регулирования застройки с ограничением высоты в два этажа предполагает застройку периметра кварталов при замене аварийного фонда. Она начинается от древнего ядра пл. Свободы до кольцевой улицы Терешковой. От улицы Терешковой и до ул. Воинова могут быть использованы 3-х этажные здания, соответствующие по протяженности фасадов, масштабу сложившейся застройки. Их сооружение может проводиться также при замене аварийного фонда.

Учитывая уже произошедшие и планируемые градостроительные изменения,  проектом предусмотрена разработка охранных зон для памятников архитектуры.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения город Пошехонье

1.	Памятник: Могилы Калевого А.М., Смирнова Ф.М., Преображенского С.А.
Адрес: г. Пошехонье, Войнова ул., городское кладбище

Датировка: 1918г. - 1919г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

2.	Ансамбль: Церковь Успения
Памятник: богадельня

Адрес : г.Пошехонье, Воинова ул.,78

Датировка: середина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

3.	Ансамбль: Церковь Успения
Памятник: святые ворота

Адрес : г.Пошехонье, Воинова ул., б/н

Датировка: 1822 г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

4.	Ансамбль: Церковь Успения
Памятник: церковь

Адрес : г.Пошехонье, Воинова ул.,72

Датировка: 1822 г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

5.	Памятник: Дом Кукличевых

Адрес : г.Пошехонье, Даниловская ул.,3

Датировка: первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: федерального значения

6.	Памятник: Дом Первовых

Адрес : г. Пошехонье, Даниловская ул.,15\19

Датировка : первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : федерального значения

7.	Памятник : Дом жилой

Адрес : г.Пошехонье, Даниловская ул.,13

Датировка : вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : выявленный объект

8.	Памятник : Дом Щукаловых

Адрес : г.Пошехонье, Любимская ул.,9/29,Пролетарская ул.

Датировка : первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : федерального значения

9.	Памятник: Дом жилой

Адрес: г. Пошехонье, Любимская ул., 11\32, Пролетарская   ул.,

Датировка : первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : выявленный объект

10.	Памятник: Дом жилой

Адрес: г. Пошехонье, Набережная р. Пертомки,4

Датировка: первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения:  выявленный объект

11. Памятник: Училище городское

Адрес : г.Пошехонье.Пролетарская ул., 1\9, наб.р.Пертомкн

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

12.	Ансамбль: Прогимназия женская
Памятник: корпус учебный

Адрес: г. Пошехонье, Даниловская ул.,16/16, Пролетарская ул.

Датировка: вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : выявленный объект

13.	Ансамбль: Прогимназия женская
Памятник: корпус учебный

Адрес: г. Пошехонье, Пролетарская ул.,16\16, Даниловская ул.

Датировка: 1893 г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объест

14.Памятник: Дом Шалаева

Адрес: г. Пошехонье, Набережная р. Соги 1/11, Свободы пл.

Датировка: первая греть XIX и.

Катеюрия историко-культурного значения : выявленный объект

15.	Памятник: Дом Шалаева

Адрес: г. Пошехонье, Набережная р.Соги,5

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

16.	Памятник: Дом Волкова

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,18

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

17.	Памятник: Дом Дубовых

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,9

Датировка: первая треть XIX в.

Категория историко-культурного значени : федерального значения

18.	Памятник: Дом Кудрявцева

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,29

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

19. Памятник: Дом Метелкина

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,35

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

20. Памятник: Дом Потробалова

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,24

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

21.	Памятник: Дом Свешникова

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,2

Датировка: конец XIX и.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

22.	Памятник: Дом Свешникова

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.13/9 (Пролетарская ул.)

Датировка: конец XIX в. - начало XX В.

Категория историко-культурного значения:  выявленный объект

23.	Памятник: Дом Семенова

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул..31

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

24.	Памятник: Дом Семенова

Адрес:  г. Пошехонье, Преображенского ул..33

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

25.	Памятник: Дом Шалаева

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,15/10,  Пролетарская ул.

Датировка: первая треп. XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

26.Памятник: Дом жилой с трактиром

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул..21

Датировка: первая треть XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

27.	Памятник: Магазин аптекарский Журавовича

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,19

Датировка: первая треть XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

28.	Ансамбль: Комплекс домов Калашникова
Памятник: дом жилой

Адрес: г. Пошехонье, Преображенского ул.,1/4,Свободы пл.

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

29. Ансамбль: Комплекс ломов Калашникова

Памятник: дом жилой

Адрес : г.Пошехонье, Преображенского ул.,3 Датировка : вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

30. Памятник: Дом Ананьева А.Е.

Адрес: г. Пошехонье, Рыбинская ул., 4

Датировка: вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения : выявленный объект

31. Памятник: Дом Шалаева

Адрес: г. Пошехонье, Рыбинская ул.1/18(наб.р.Пертомки)

Датировка: первая треть XIX в.

Категория историко-культурного значения  выявленный объект

32.	Памятник: Дом Шалаева В.Ф.

Адрес  г. Пошехонье, Рыбинская ул., 2 (/16 наб.р.Пертомки)

Датировка: вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

33.	Памятник: Дом заезжий Калашникова

Адрес:  г. Пошехонье, Свободы пл., 8\2, Любимская ул

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

34.	Памятник: Пожарное депо
Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл.,1
Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

35.	Ансамбль: Торговые ряды
Памятник: корпус восточный

Адрес: г.Пошехонье,Свободы пл., 3а Датировка : 1830-е г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

36.	Ансамбль: Торговые ряды
Памятник: корпус западный

Адрес: г. Пошехонье, Свободы ил.,3б

Датировка: 1830 г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

37.	Ансамбль : Управа городская
Памятник : :амбар

Адрес : г.Пошехонье, Свободы пл.,2 Датировка : начало XIX в. Категория историко-культурного значения : выявленный объект

38.	Ансамбль: Управа городская
Памятник: каретный двор
Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл.,2

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

39. Ансамбль: Управа городская

Памятник: конюшня

Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл.,2

Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

40. Ансамбль: Управа городская

Памятник: управа

Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл.,2 Датировка: начало XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

41.	Ансамбль: Церковь Троицы
Памятник: колокольня

Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл., б/н

Датировка: середина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

42.	Ансамбль: Церковь Троицы
Памятник: церковь

Адрес: г. Пошехонье, Свободы пл., б/н

Датировка : 1717 г.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

43.	Памятник: Дом Шалаева П.Ф.
Пошехонский район, с.Пошехонье-Володарское
Адрес: г.Пошехонье, Семенишина ул.,2
Датировка: первая половина XIX в.

Категория историко-культурного  значения: выявленный объект

44.	Ансамбль: Комплекс домов Шалаева
Памятник: дом жилой

Адрес: г.Пошехонье, Семинишина ул.,6

Датировка: первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

45.	Ансамбль: Комплекс домов Шалаева
Памятник: дом жилой

Адрес: г. Пошехонье, Семинишина ул.,8

Датировка: первая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

46.	Ансамбль: Училище духовное
Памятник: плавный корпус

Адрес: г.Пошехонье, набережная р.Пертомки, 27

Датировка: конец XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

47.	Ансамбль: Училище духовное
Памятник: трапезная

Адрес: г. Пошехонье, Советская ул.,4\28, Преображенского ул.

Датировка: конец XVIII в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

48.	Ансамбль: Училище духовное
Памятник: хозяйственная постройка

Адрес: г. Пошехонье, Советская ул.,4\28, Преображенского ул.

Датировка: конец XVIII в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

49.	Памятник: Дом жилой

Адрес: г. Пошехонье, Малая Ярославская ул.,5

Датировка: вторая половина XIX в.

Категория историко-культурного значения: выявленный объект

Памятники истории.

| 1 | Дом, в котором проходил 1 съезд комсомола Пошехонского уезда (№793 по словнику) | Ул. Преображенского 2/3 | 2 половина XIXв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Могила красноармейцев-пулеметчиков А.М. Калевого и Ф.М.Смирнова(№796 по словнику) | Ул.Воинова Мемориал | XXв. |
| 3 | Мемориал героев | Пл.Свободы | XXв. |

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории города, использованию и охране лесов

### Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

разработка проектов санитарно-защитных зон от предприятий и объектов;

организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон от объектов и производств, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу (автозаправочная станция, котельные, гаражные кооперативы);

проведение работ по нормированию выбросов.

### Мероприятия по охране водных объектов

разработка проектов по организации  водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек на территории города;

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

проведение контроля за соблюдением специального режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы;

организация  контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

### Мероприятия по охране недр, подземных вод

разработка проекта охранных зон водозаборных скважин на территории водоочистных сооружений;

организация, ограждение и озеленение охранных зон вокруг подземных источников питьевого водоснабжения.

### Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение проектом предусмотрен ряд мероприятий:

вертикальная планировка застроенной территории, организация и формирование первичного поверхностного стока в целях снижения водонасыщения грунтов, повышения уровня грунтовых вод, термоэрозии грунтов и прочих негативных последствий;

организация поверхностного стока с застроенной территории, путем устройства развитой водоотводной сети;

мероприятия по закреплению береговых склонов реки Шельша от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

### Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

#### Мероприятия по озеленению

Благоустройство природных территорий внутри границ города;

Формирование проработанной парковой прогулочной зоны в парке у собора Троицы;

Прореживание и благоустройство территории озеленительных полос возле собора Троицы;

Формирование зеленых насаждений, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

Организация зеленых насаждений вдоль основных дорог;

Организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

#### Мероприятия по санитарной очистке территории

разработка схемы санитарной очистки поселения.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

разработка паспорта безопасности территории городского поселения Пошехонье

разработка паспорта безопасности Пошехонского сырзавода

## Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

При проектировании нового жилого фонда следует придерживаться нормативов, указанных в Приложении 1 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

## Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Утверждение плана реализации генерального плана поселения.

Подготовка документации по планировке территории.

Подготовка программы мониторинга реализации генерального плана поселения.

## Мероприятия по изменению границ городского поселения Пошехонье

Проектом предусмотрено увеличение границ городского поселения Пошехонье в целях включения в черту города территорий, занятых домами, фактически относящимися к городу. А именно:

- Участок в районе переулка Новоселов;

- Участок в районе поселка Рыбаков;

- Участки в районе птицефабрики.

- ул. Гоголя, д.14

Суммарная площадь участков ориентировочно 10 га.

# Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Городского поселения Пошехонье

# Анализ состояния территории Городского поселения Пошехонье, проблем и направлений ее комплексного развития

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния города.

Выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Современное использование территории

Городское поселение Пошехонье занимает территорию спокойную по рельефу с заболоченными участками с постепенным понижением в сторону рек на территории города.

Базовая отрасль экономики поселения – пищевая (обработка собственной сельскохозяйственной продукции), дополнительные отрасли – деревообработка.

Коммунально-складские территории города и зоны промышленности сосредоточены в основном в юго-западной части территории, и на пересечении рек Сога и Согожа и Согожа и Шельша.

Площадь промышленных и коммунально-складских территорий занимает:

в юго-западной части территории порядка 43 га, на пересечении рек Сога и Согожа порядка 12 га и на пересечении рек Согожа и Шельша порядка 18 га.

Основные промышленные предприятия:

Пошехонский сырмаслозавод.

Общая площадь территории – 64 тыс. кв. м., площадь строений 10 тыс. кВ. м.

В настоящее время завод не работает.

На завод необходимо произвести поставку и установку нового современного оборудования.

Завод подлежит обязательному сохранению, как производитель продукции общероссийской известности.

Птицефабрика

В настоящее время вынесена за территорию города, но предоставляет рабочие места жителям города.

Хлебозавод

Обеспечивает внутригородские нужды потребления.

Остальные предприятия, расположенные на территории города, носят временный характер.

Для дальнейшего развития города необходимо обеспечить привлечение внимания инвесторов к площадкам для размещения промышленного производства, но при этом предусмотреть размещение производств не выше IV класса вредности, не ухудшающих экологию города.

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

### Исходные данные для расчета численности населения

В расчете прогнозной численности населения на расчетный срок по генеральному плану Городского поселения Пошехонье использованы следующие данные:

#### Динамика численности населения в муниципальном образовании Городского поселения Пошехонье Ярославской области

| Численность населения по годам (на начало года, тыс. человек) |
| --- |
| 1897 | 4,0 | 1970 | 8,0 | 1996 | 7,7 | 2003 | 7,0 |
| 1926 | 4,3 | 1979 | 7,8 | 1998 | 7,5 | 2005 | 6,9 |
| 1939 | 6,9 | 1989 | 8,0 | 2000 | 7,4 | 2006 | 6,9 |
| 1959 | 7,9 | 1992 | 8,0 | 2001 | 7,3 |  |  |

#### Естественное движение населения

| 2003 | 2004 |
| --- | --- |
| Род. | Умер. | Ест.пр. | Род. | Умер. | Ест.пр. |
| 84 | 167 | -83 | 71 | 139 | -68 |

#### Распределение населения по основным возрастным группам и полу

| все население* | моложе трудоспособного возраста | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. % | мужчины | женщины | Всего, в т.ч. % | мужчины | женщины | Всего, в т.ч. % | мужчины | женщины | Всего, в т.ч. % | мужчины | женщины |
| 6892 | 2967 | 3925 | 1170 | 569 | 601 | 4058 | 1948 | 2110 | 1664 | 450 | 1214 |
| 100 | 43 | 57 | 17 | 48,6 | 51,4 | 58,9 | 48 | 52 | 24,1 | 27 | 73 |

*Данные на начало 2005 года

#### График распределения населения по основным возрастным группам и полу

#### Коэффициент естественного движения населения

| 2003 | 2004 |
| --- | --- |
| Род. | Умер. | Ест.пр. | Род. | Умер. | Ест.пр. |
| 12,2 | 24,2 | -12 | 10,3 | 20,1 | -9,8 |

*в расчете на 1000 жителей ( на начало года,в %)

#### Миграция населения

| число прибывших | число выбывших | миграционный прирост (убыль) | Общий коэф. эффективности миграции (на 1000 чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | 101 | 15 | 2,17 |

*Данные на начало 2005 года

### Прогнозирование численности населения

Возможны два варианта расчета численности населения.

Вариант 1. Статистический.

С помощью применения статистического метода расчета, учитывая негативную динамику предыдущих периодов, получаем следующие цифры в оценке численности населения

| Муниципальные образования | 2007 г. | I очередь 2018 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пошехонье | 6.9 | 5.5 | 4.6 |

При применении статистического метода оценки предполагается, что возможный миграционный приток в городское поселение Пошехонье будет сохраняться на прежнем уровне или уменьшаться.

Вариант 2. Увеличение численности населения за счет миграционных притоков.

Увеличение численности г. Пошехонье возможно при модернизация Пошехонского сырзавода, развития промышленных и коммунально-складских предприятий и обеспечением притока дополнительной рабочей силы, обеспеченной жилым фондом для проживания.

В этом случае перспективный прогноз по численности населения будет выглядеть следующим образом.

| Муниципальные образования | 2007 г. | I очередь 2018 г. | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пошехонье | 6.9 | 5.9 | 5,3 |

Расчет численности населения на ближайшие 20 лет предполагает тенденцию к уменьшению общей численности населения – порядка 30 % по отношению к 2007 г.

## Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда поселения на 2007 г. составляет в г. Пошехонье – 155,5 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения общей площадью – 22,5 м2/чел.

Ветхий фонд составляет порядка 30% от общего жилого фонда Городского поселения Пошехонье.

### Муниципальный жилой фонд и частный сектор

Список муниципального жилищного фонда, городского поселения Пошехонье.

|  | Тип дома | Адрес | Общая площадь | Жилая площадь | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Салтыкова-Щедрина д.7 | 48,1 | 31,0 | 1 |
| 2 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Парковая д.3 | 39,5 | 23,2 | 1 |
| 3 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Парковая д.19 | 42,7 | 33,1 | 1 |
| 4 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Воинова д.2-а | 38,0 | 26,4 | 1 |
| 5 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Воинова д.53 | 40,4 | 30,0 | 1 |
| 6 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Воинова д.79 | 53,4 | 33,1 | 1 |
| 7 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Некрасова д.9 | 31,6 | 24,2 | 1 |
| 8 | Дом 1 квартирный жилой | пер.Новый д.9 | 50,2 | 35,6 | 1 |
| 9 | Дом 1 квартирный жилой | ул.50-летия Победы д.21 | 49,6 | 26,1 | 1 |
| 10 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.14 | 61,0 | 76,4 | 1 |
| 11 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.17 | 67,0 | 42,7 | 1 |
| 12 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.5 | 73,1 | 44,8 | 1 |
| 13 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Свободы д.28 | 45,9 | 33,0 | 1 |
| 14 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Семенишина д.3 | 46,8 | 35,0 | 1 |
| 15 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Семенишина д.15 | 54,4 | 35,9 | 1 |
| 16 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Семенишина д.22 | 67,5 | 51,4 | 1 |
| 17 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Мало-Ярославская д.8 | 57,2 | 36,3 | 1 |
| 18 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Чапаева д.9 | 106,3 | 70,0 | 1 |
| 19 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Новоселов д.8 | 77,9 | 44,9 | 1 |
| 20 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.25 | 51,6 | 31,7 | 1 |
| 21 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Осипенко д.25 | 48,8 | 24,6 | 1 |
| 22 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Осипенко д.32 | 54,7 | 35,6 | 1 |
| 23 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Осипенко д.34 | 41,4 | 26,6 | 1 |
| 24 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Первомайская д.10 | 43,0 | 32,6 | 1 |
| 25 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Преображенского д.29 | 151,8 | 96,1 | 1 |
| 26 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Терешковой д.57 | 67,3 | 47,9 | 1 |
| 27 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Терешковой д.60 | 120,1 | 79,0 | 1 |
| 28 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.59 | 42,1 | 27,7 | 1 |
| 29 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Новленская д.16 | 44,3 | 29,4 | 1 |
| 30 | Дом 1 квартирный жилой | пер.Новый д.9 | 51,3 | 36,7 | 1 |
| 31 | Дом 1 квартирный жилой | Лесной пер. д.14 | 49,0 | 29,0 | 1 |
| 32 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Загородная д.10 | 33,1 | 20,2 | 1 |
| 33 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Загородная д.22 | 51,0 | 38,8 | 1 |
| 34 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Заречная д.3 | 41,3 | 24,2 | 1 |
| 35 | Дом 1 квартирный жилой | ул.Заречная д.38 | 33,6 | 24,8 | 1 |
| 36 | Дом 1 квартирный жилой | ул. Дорожная д.6 | 50,5 | 33,5 | 1 |
| 37 | Дом 1 квартирный жилой | ул. Дорожная д.10 | 56,7 | 39,8 | 1 |
| 38 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.6 | 577,0 | 341,0 | 2 |
| 39 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.8 | 86,0 | 51,0 | 2 |
| 40 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.10 | 180,0 | 140,0 | 2 |
| 41 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.11 | 195,4 | 156,0 | 2 |
| 42 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.15 | 406,7 | 208,5 | 2 |
| 43 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.19 | 116,2 | 92,9 | 2 |
| 44 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Любимская д.23 | 384,6 | 245,1 | 2 |
| 45 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Воинова д.88 | 118,4 | 73,0 | 2 |
| 46 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Воинова д.129 | 248,7 | 165,7 | 2 |
| 47 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Некрасова д.10 | 51,5 | 27,4 | 2 |
| 48 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Н.Согожи д.2 | 178,2 | 111,6 | 2 |
| 49 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Советская д.17 | 347,7 | 214,8 | 2 |
| 50 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Советская д.19 | 236,4 | 141,2 | 2 |
| 51 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Советская д.24 | 235,2 | 154,5 | 2 |
| 52 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Советская д.34 | 139,9 | 87,2 | 2 |
| 53 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.4 | 173,4 | 96,3 | 2 |
| 54 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.7 | 132,2 | 71,7 | 2 |
| 55 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.26 | 212,5 | 140,1 | 2 |
| 56 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Горького д.5 | 84,9 | 49,8 | 2 |
| 57 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Володарского д.4 | 61,8 | 34,1 | 2 |
| 58 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Семенишина д.8 | 171,9 | 99,3 | 2 |
| 59 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мало-Ярославская д.4 | 82,1 | 51,2 | 2 |
| 60 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мало-Ярославская д.12-а | 106,5 | 87,6 | 2 |
| 61 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.1 | 111,6 | 73,1 | 2 |
| 62 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.2 | 111,4 | 66,8 | 2 |
| 63 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.3 | 110,5 | 61,6 | 2 |
| 64 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.4 | 152,0 | 99,4 | 2 |
| 65 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.5 | 153,5 | 101,5 | 2 |
| 66 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новоселов д.6 | 141,8 | 98,6 | 2 |
| 67 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.24 | 52,0 | 28,8 | 2 |
| 68 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.28 | 122,7 | 77,1 | 2 |
| 69 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.30 | 126,2 | 78,4 | 2 |
| 70 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.32 | 95,0 | 77,8 | 2 |
| 71 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.45 | 72,6 | 48,2 | 2 |
| 72 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.51 | 68,6 | 23,8 | 2 |
| 73 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Чкалова д.53 | 123,2 | 84,9 | 2 |
| 74 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Первомайская д.14 | 102,7 | 71,9 | 2 |
| 75 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Первомайская д.16 | 106,0 | 76,0 | 2 |
| 76 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Первомайская д.26 | 127,6 | 85,4 | 2 |
| 77 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.5-а | 222,8 | 160,0 | 2 |
| 78 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.11 | 263,6 | 169,9 | 2 |
| 79 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.14 | 229,0 | 156,2 | 2 |
| 80 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.18 | 326,3 | 215,1 | 2 |
| 81 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.22 | 212,4 | 145,2 | 2 |
| 82 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.26 | 153,0 | 119,7 | 2 |
| 83 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.27 | 344,8 | 248,4 | 2 |
| 84 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.31 | 256,2 | 196,4 | 2 |
| 85 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.33 | 348,9 | 178,3 | 2 |
| 86 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.35 | 228,0 | 150,2 | 2 |
| 87 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.36 | 73,5 | 48,9 | 2 |
| 88 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.71 | 117,0 | 70,8 | 2 |
| 89 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Преображенского д.96 | 110,1 | 77,8 | 2 |
| 90 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.9 | 290,4 | 212,4 | 2 |
| 91 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.12 | 141,9 | 89,4 | 2 |
| 92 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.14 | 217,3 | 167,7 | 2 |
| 93 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.19 | 425,7 | 301,5 | 2 |
| 94 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.22 | 79,9 | 67,6 | 2 |
| 95 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Даниловская д.48 | 81,5 | 50,5 | 2 |
| 96 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Терешковой д.33 | 203,8 | 129,1 | 2 |
| 97 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Терешковой д.54 | 344,1 | 203,1 | 2 |
| 98 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Терешковой д.56 | 106,1 | 69,3 | 2 |
| 99 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Терешковой д.58 | 251,0 | 181,7 | 2 |
| 100 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.4 | 75,8 | 52,1 | 2 |
| 101 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.6 | 85,8 | 51,4 | 2 |
| 102 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.8 | 191,2 | 121,8 | 2 |
| 103 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.14 | 81,2 | 65,7 | 2 |
| 104 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.16 | 323,3 | 208,7 | 2 |
| 105 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.20 | 263,2 | 216,2 | 2 |
| 106 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.21 | 107,9 | 72,2 | 2 |
| 107 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.23 | 164,1 | 135,7 | 2 |
| 108 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.25 | 63,4 | 49,4 | 2 |
| 109 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.32 | 91,6 | 59,7 | 2 |
| 110 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.44 | 81,8 | 60,8 | 2 |
| 111 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.54 | 70,8 | 45,5 | 2 |
| 112 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новленская д.7 | 58,0 | 33,8 | 2 |
| 113 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новленская д.29 | 63,8 | 47,2 | 2 |
| 114 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Новленская д.35 | 60,2 | 38,8 | 2 |
| 115 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.11 | 149,7 | 88,7 | 2 |
| 116 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.12 | 161,0 | 94,5 | 2 |
| 117 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.12-а | 68,5 | 45,1 | 2 |
| 118 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.22 | 80,3 | 50,2 | 2 |
| 119 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.34 | 103,8 | 78,4 | 2 |
| 120 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.36 | 314,2 | 237,4 | 2 |
| 121 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.1 | 131,1 | 90,8 | 2 |
| 122 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.3 | 114,3 | 65,5 | 2 |
| 123 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.6 | 126,9 | 76,4 | 2 |
| 124 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.7 | 85,4 | 59,0 | 2 |
| 125 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.9 | 83,9 | 58,3 | 2 |
| 126 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.10 | 120,6 | 73,3 | 2 |
| 127 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.11 | 81,2 | 56,6 | 2 |
| 128 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.12 | 126,2 | 76,0 | 2 |
| 129 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.13 | 98,9 | 68,2 | 2 |
| 130 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.14 | 132,2 | 81,5 | 2 |
| 131 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.15 | 126,6 | 75,4 | 2 |
| 132 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.16 | 127,7 | 73,6 | 2 |
| 133 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.1 | 102,5 | 73,6 | 2 |
| 134 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.2 | 127,3 | 73,9 | 2 |
| 135 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.3 | 122,2 | 89,9 | 2 |
| 136 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.4 | 125,7 | 73,6 | 2 |
| 137 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.6 | 130,3 | 74,0 | 2 |
| 138 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Молодежный д.14 | 130,5 | 75,7 | 2 |
| 139 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Маяковского д.1 | 85,4 | 63,0 | 2 |
| 140 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Маяковского д.19 | 83,2 | 55,8 | 2 |
| 141 | Дом 2 квартирный жилой | тер.Птицефабрики д.2 | 89,5 | 56,5 | 2 |
| 142 | Дом 2 квартирный жилой | тер.Птицефабрики д.5 | 56,7 | 36,0 | 2 |
| 143 | Дом 2 квартирный жилой | тер.Птицефабрики д.6 | 59,6 | 42,7 | 2 |
| 144 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Садовая д.18 | 125,5 | 88,5 | 2 |
| 145 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Загородная д.5 | 97,7 | 67,2 | 2 |
| 146 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Загородная д.6-а | 44,5 | 28,9 | 2 |
| 147 | Дом 2 квартирный жилой | Ул.Загородная д.24 | 104,4 | 65,0 | 2 |
| 148 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Загородная д.26 | 104,2 | 65,0 | 2 |
| 149 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Заречная д.21 | 75,2 | 46,2 | 2 |
| 150 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Заречная д.26 | 78,0 | 54,9 | 2 |
| 151 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Заречная д.34 | 117,2 | 64,8 | 2 |
| 152 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Зеленый д.5-а | 95,1 | 67,5 | 2 |
| 153 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Цветочный д.4 | 148,6 | 89,9 | 2 |
| 154 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Речной д.1 | 123,6 | 59,6 | 2 |
| 155 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Речной д.2 | 81,6 | 47,6 | 2 |
| 156 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Речной д.3 | 77,9 | 45,8 | 2 |
| 157 | Дом 2 квартирный жилой | пер.Речной д.4 | 79,9 | 46,2 | 2 |
| 158 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Солнечная д.1 | 92,1 | 55,5 | 2 |
| 159 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Солнечная д.3 | 92,0 | 56,0 | 2 |
| 160 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Солнечная д.6 | 131,4 | 81,5 | 2 |
| 161 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.4 | 92,1 | 54,8 | 2 |
| 162 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.5 | 93,8 | 55,0 | 2 |
| 163 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.6 | 96,7 | 56,3 | 2 |
| 164 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.7 | 93,8 | 55,0 | 2 |
| 165 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.8 | 93,3 | 54,9 | 2 |
| 166 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.9 | 93,8 | 55,0 | 2 |
| 167 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.10 | 93,3 | 54,9 | 2 |
| 168 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.11 | 146,8 | 82,6 | 2 |
| 169 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Строителей д.12 | 154,3 | 89,8 | 2 |
| 170 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.1 | 83,6 | 47,0 | 2 |
| 171 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.3 | 79,0 | 46,1 | 2 |
| 172 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.4 | 77,0 | 48,0 | 2 |
| 173 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.5 | 81,5 | 51,2 | 2 |
| 174 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.6 | 77,0 | 48,0 | 2 |
| 175 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.7 | 77,6 | 47,9 | 2 |
| 176 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.8 | 78,0 | 49,1 | 2 |
| 177 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.9 | 78,0 | 49,1 | 2 |
| 178 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.10 | 78,0 | 49,1 | 2 |
| 179 | Дом 2 квартирный жилой | ул.Мирная д.12 | 78,0 | 49,1 | 2 |
| 180 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.1 | 94,4 | 57,2 | 2 |
| 181 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.3 | 99,2 | 56,6 | 2 |
| 182 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.4 | 149,7 | 86,3 | 2 |
| 183 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.9 | 94,4 | 57,2 | 2 |
| 184 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.11 | 99,2 | 56,6 | 2 |
| 185 | Дом 2 квартирный жилой | ул. Дорожная д.14 | 99,1 | 71,6 | 2 |
| 186 | Дом 2 квартирный жилой | тер.Нефтебазы д.1 | 92,0 | 56,2 | 2 |
| 187 | Дом 2 квартирный жилой | тер.Нефтебазы д.3 | 76,5 | 50,4 | 2 |
| 188 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.7 | 70,0 | 46,4 | 2 |
| 189 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.9 | 65,7 | 40,7 | 2 |
| 190 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.12 | 80,9 | 53,7 | 2 |
| 191 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.15 | 68,0 | 51,7 | 2 |
| 192 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.17 | 124,2 | 72,6 | 2 |
| 193 | Дом 2 квартирный жилой | пос.Рыбаков д.18 | 121,9 | 70,8 | 2 |
| 194 | Дом 3 квартирный жилой | пер.Механизаторов д.18 | 84,0 | 71,6 | 3 |
| 195 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Воинова д.2 | 84,0 | 57,7 | 3 |
| 196 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Воинова д.18 | 138,4 | 108,2 | 3 |
| 197 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.3 | 157,8 | 83,2 | 3 |
| 198 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.5 | 165,0 | 94,7 | 3 |
| 199 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Семенишина д.6-а | 104,1 | 62,4 | 3 |
| 200 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.32 | 91,0 | 51,6 | 3 |
| 201 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Осипенко д.36 | 107,1 | 81,8 | 3 |
| 202 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Чкалова д.26 | 145,3 | 92,7 | 3 |
| 203 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Преображенского д.8 | 116,4 | 89,4 | 3 |
| 204 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Преображенского д.11-а | 91,2 | 61,9 | 3 |
| 205 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Преображенского д.32 | 101,9 | 56,8 | 3 |
| 206 | Дом 3 квартирный жилой | ул. Даниловская д.5 | 98,7 | 68,1 | 3 |
| 207 | Дом 3 квартирный жилой | ул. Даниловская д.10 | 242,5 | 147,7 | 3 |
| 208 | Дом 3 квартирный жилой | ул. Даниловская д.13 | 61,5 | 44,6 | 3 |
| 209 | Дом 3 квартирный жилой | ул. Даниловская д.24 | 118,0 | 68,8 | 3 |
| 210 | Дом 3 квартирный жилой | ул. Даниловская д.43 | 124,0 | 80,0 | 3 |
| 211 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Терешковой д.20 | 93,0 | 68,6 | 3 |
| 212 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Терешковой д.59 | 113,0 | 80,7 | 3 |
| 213 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.2 | 379,0 | 226,2 | 3 |
| 214 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.25 | 89,4 | 62,3 | 3 |
| 215 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.42 | 125,3 | 65,3 | 3 |
| 216 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.50 | 108,1 | 87,8 | 3 |
| 217 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.52 | 125,0 | 87,4 | 3 |
| 218 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.55 | 139,4 | 83,3 | 3 |
| 219 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Новленская д.5 | 632,9 | 343,1 | 3 |
| 220 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Новленская д.39 | 111,2 | 65,3 | 3 |
| 221 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.46 | 67,6 | 42,7 | 3 |
| 222 | Дом 3 квартирный жилой | пер.Юбилейный д.4 | 138,6 | 70,0 | 3 |
| 223 | Дом 3 квартирный жилой | пер.Молодежный д.8 | 165,1 | 87,6 | 3 |
| 224 | Дом 3 квартирный жилой | пер.Молодежный д.12 | 164,0 | 93,3 | 3 |
| 225 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Заречная д.28 | 97,9 | 57,0 | 3 |
| 226 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Строителей д.3 | 93,8 | 53,5 | 3 |
| 227 | Дом 3 квартирный жилой | ул.Мирная д.2 | 91,3 | 50,4 | 3 |
| 228 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Любимская д.4 | 190,0 | 128,0 | 4 |
| 229 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Любимская д.14 | 540,2 | 315,4 | 4 |
| 230 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Любимская д.17 | 212,1 | 166,5 | 4 |
| 231 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Любимская д.21 | 157,4 | 96,7 | 4 |
| 232 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Воинова д.10 | 115,9 | 73,8 | 4 |
| 233 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Воинова д.20 | 140,7 | 91,9 | 4 |
| 234 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Воинова д.36 | 263,0 | 156,1 | 4 |
| 235 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Советская д.10 | 149,6 | 98,4 | 4 |
| 236 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Советская д.22 | 143,3 | 93,4 | 4 |
| 237 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Советская д.28 | 310,8 | 192,8 | 4 |
| 238 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Советская д.39 | 147,9 | 102,5 | 4 |
| 239 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.36 | 201,8 | 137,9 | 4 |
| 240 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.42 | 434,2 | 247,6 | 4 |
| 241 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Иванова д.30 | 261,1 | 166,9 | 4 |
| 242 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Мало-Ярославская д.15 | 131,4 | 69,1 | 4 |
| 243 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.17 | 148,8 | 109,2 | 4 |
| 244 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.26 | 149,2 | 101,8 | 4 |
| 245 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Чкалова д.41 | 132,6 | 80,6 | 4 |
| 246 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Первомайская д.3-а | 310,9 | 166,5 | 4 |
| 247 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Первомайская д.4 | 190,7 | 142,5 | 4 |
| 248 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Первомайская д.5 | 192,2 | 145,4 | 4 |
| 249 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Первомайская д.6 | 197,0 | 143,8 | 4 |
| 250 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Преображенского д.7 | 204,1 | 119,1 | 4 |
| 251 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Преображенского д.16 | 289,8 | 216,0 | 4 |
| 252 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Преображенского д.17 | 118,9 | 73,6 | 4 |
| 253 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Преображенского д.20 | 466,0 | 325,0 | 4 |
| 254 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Преображенского д.24 | 328,9 | 236,9 | 4 |
| 255 | Дом 4 квартирный жилой | ул. Даниловская д.26 | 42,4 | 28,5 | 4 |
| 256 | Дом 4 квартирный жилой | ул. Даниловская д.28 | 109,2 | 72,8 | 4 |
| 257 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Терешковой д.35 | 318,8 | 164,4 | 4 |
| 258 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Терешковой д.46-а | 217,6 | 125,3 | 4 |
| 259 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Терешковой д.55 | 127,9 | 71,8 | 4 |
| 260 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.13 | 272,1 | 185,0 | 4 |
| 261 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.56 | 138,7 | 86,9 | 4 |
| 262 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Новленская д.18 | 113,2 | 77,1 | 4 |
| 263 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Новленская д.31 | 140,9 | 105,4 | 4 |
| 264 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Новленская д.37 | 174,4 | 99,5 | 4 |
| 265 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.24 | 216,2 | 130,9 | 4 |
| 266 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.27 | 203,2 | 136,8 | 4 |
| 267 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Садовая д.16 | 149,2 | 94,2 | 4 |
| 268 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Заречная д.23 | 156,2 | 104,4 | 4 |
| 269 | Дом 4 квартирный жилой | ул.Заречная д.25 | 146,9 | 115,5 | 4 |
| 270 | Дом 5 квартирный жилой | ул.Советская д.40 | 154,3 | 115,2 | 5 |
| 271 | Дом 5 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.46 | 201,0 | 131,3 | 5 |
| 272 | Дом 5 квартирный жилой | ул.Фрунзе д.20 | 183,7 | 120,2 | 5 |
| 273 | Дом 5 квартирный жилой | ул.Преображенского д.21 | 152,6 | 99,1 | 5 |
| 274 | Дом 5 квартирный жилой | ул. Пролетарская д.28 | 159,0 | 101,3 | 5 |
| 275 | 5 квартир в 24 квартирном жилом доме | ул.Красноармейская д.3-а | 174,5 | 87,0 | 5 |
| 276 | Дом 5 квартирный жилой | ул.Заречная д.34 | 152,0 | 102,2 | 5 |
| 277 | Дом 6 квартирный жилой | пер.Механизаторов д.13 | 355,7 | 219,1 | 6 |
| 278 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Семенишина д.6 | 199,0 | 127,4 | 6 |
| 279 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Верхне Троицкий ручей д.42 | 278,0 | 151,2 | 6 |
| 280 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Преображенского д.4 | 185,9 | 116,6 | 6 |
| 281 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Преображенского д.61 | 180,4 | 120,2 | 6 |
| 282 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.33 | 209,7 | 143,3 | 6 |
| 283 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.53 | 298,0 | 200,0 | 6 |
| 284 | Дом 6 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.2 | 174,8 | 113,0 | 6 |
| 285 | Дом 6 квартирный жилой | Лесной пер д.2 | 242,0 | 148,6 | 6 |
| 286 | Дом 7 квартирный жилой | ул.Н.Соги д.5 | 180,2 | 155,2 | 7 |
| 287 | Дом 7 квартирный жилой | ул.Советская д.16 | 312,3 | 184,4 | 7 |
| 288 | Дом 7 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки, д.10 | 367,1 | 296,5 | 7 |
| 289 | Дом 7 квартирный жилой | ул.Семенишина д.2 | 283,2 | 206,1 | 7 |
| 290 | Дом 7 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.26 | 233,5 | 138,0 | 7 |
| 291 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Любимская д.24 | 370,9 | 230,9 | 8 |
| 292 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Любимская д.30 | 206,0 | 139,5 | 8 |
| 293 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Воинова д.24 | 217,4 | 139,3 | 8 |
| 294 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Воинова д.75 | 315,5 | 206,9 | 8 |
| 295 | Дом 8 квартирный жилой | ул.50-летия Победы д.39 | 465,9 | 259,2 | 8 |
| 296 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Советская д.32 | 221,0 | 139,7 | 8 |
| 297 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.23 | 309,5 | 209,0 | 8 |
| 298 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.33-а | 383,5 | 235,6 | 8 |
| 299 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Комсомоьская д.39-а | 436,0 | 261,8 | 8 |
| 300 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Семенишина д.7-а | 392,9 | 264,0 | 8 |
| 301 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Мало-Даниловская д.5 | 369,5 | 215,8 | 8 |
| 302 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Первомайская д.3 | 383,1 | 261,9 | 8 |
| 303 | Дом 8 квартирный жилой | ул. Даниловская д.39 | 267,5 | 170,6 | 8 |
| 304 | Дом 8 квартирный жилой | ул. Даниловская д.50 | 320,6 | 218,2 | 8 |
| 305 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.12-а | 376,6 | 251,7 | 8 |
| 306 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.51 | 376,1 | 229,4 | 8 |
| 307 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Новленская д.1 | 217,5 | 151,9 | 8 |
| 308 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Новсленская д.28 | 267,1 | 183,3 | 8 |
| 309 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Новленская д.41 | 215,0 | 144,2 | 8 |
| 310 | Дом 8 квартирный жилой | ул.Загородная д.4 | 265,2 | 174,6 | 8 |
| 311 | Дом 10 квартирный жилой | ул.Шевченко д.11 | 337,8 | 192,6 | 10 |
| 312 | Дом 10 квартирный жилой | ул. Даниловская д.17 | 230,5 | 145,3 | 10 |
| 313 | Дом 11 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.45 | 357,3 | 226,2 | 11 |
| 314 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Любимская д.5 | 461,0 | 296,0 | 12 |
| 315 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Любимская д.7 | 519,0 | 296,0 | 12 |
| 316 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Любимская д.13 | 466,6 | 299,2 | 12 |
| 317 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Любимская д.16 | 467,0 | 303,1 | 12 |
| 318 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Любимская д.25 | 505,4 | 288,7 | 12 |
| 319 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Воинова д.54 | 445,8 | 282,9 | 12 |
| 320 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Воинова д.113 | 514,2 | 296,0 | 12 |
| 321 | Дом 12 квартирный жилой | ул.50-летия Победы д.54 | 546,2 | 331,3 | 12 |
| 322 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки, д.20 | 501,2 | 339,0 | 12 |
| 323 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.22 | 464,3 | 297,6 | 12 |
| 324 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.28 | 456,5 | 294,2 | 12 |
| 325 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки. д.29 | 468,3 | 303,5 | 12 |
| 326 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.30 | 459,8 | 298,8 | 12 |
| 327 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Иванова д.32 | 469,2 | 302,9 | 12 |
| 328 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Семенишина д.18 | 450,2 | 291,4 | 12 |
| 329 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Троицкий ручей д.1-а | 503,0 | 288,0 | 12 |
| 330 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Преображенского д.3 | 432,6 | 256,9 | 12 |
| 331 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Преображенского д.12 | 562,8 | 331,0 | 12 |
| 332 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Преображенского д.33-а | 506,8 | 292,2 | 12 |
| 333 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Преображенского д.63 | 520,7 | 297,7 | 12 |
| 334 | Дом 12 квартирный жилой | ул. Даниловская д.52 | 456,5 | 294,6 | 12 |
| 335 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Терешковой д.3 | 454,6 | 295,3 | 12 |
| 336 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Терешковой д.29-а | 453,6 | 293,9 | 12 |
| 337 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Терешковой д.31-а | 461,6 | 299,1 | 12 |
| 338 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Терешковой д.33-а | 459,9 | 299,6 | 12 |
| 339 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.14-а | 462,7 | 300,9 | 12 |
| 340 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.16-а | 464,0 | 301,0 | 12 |
| 341 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.17-а | 458,8 | 293,0 | 12 |
| 342 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.18 | 452,9 | 292,8 | 12 |
| 343 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.20-а | 465,3 | 302,3 | 12 |
| 344 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.5 | 452,3 | 295,7 | 12 |
| 345 | Дом 12 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.15 | 469,0 | 302,9 | 12 |
| 346 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Наб.р.Пертомки д.52 | 786,8 | 459,7 | 16 |
| 347 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Первомайская д.2 | 384,5 | 224,3 | 16 |
| 348 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Терешковой д.13 | 719,3 | 451,8 | 16 |
| 349 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.52 | 747,1 | 437,0 | 16 |
| 350 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.54 | 756,0 | 443,4 | 16 |
| 351 | Дом 16 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.64 | 804,1 | 356,9 | 16 |
| 352 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Советская д.35 | 763,7 | 510,2 | 18 |
| 353 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.35 | 894,6 | 508,7 | 18 |
| 354 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.37 | 864,7 | 503,2 | 18 |
| 355 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.37-а | 866,2 | 498,5 | 18 |
| 356 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Комсомольская д.39 | 845,1 | 498,6 | 18 |
| 357 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Иванова д.17 | 831,4 | 470,6 | 18 |
| 358 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Терешковой д.46 | 839,9 | 493,0 | 18 |
| 359 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.58 | 856,6 | 500,7 | 18 |
| 360 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.60 | 838,3 | 482,4 | 18 |
| 361 | Дом 18 квартирный жилой | ул.Красноармейская д.64-а | 844,8 | 494,1 | 18 |
| 362 | Дом 22 квартирный жилой | тер.ЦРБ д.1 | 939,1 | 611,2 | 22 |
| 363 | Дом 24 квартирный жилой | ул.Воинова д.27 | 1 117,5 | 739,9 | 24 |
| 364 | Дом 24 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.37 | 1 078,3 | 746,7 | 24 |
| 365 | Дом 24 квартирный жилой | ул.Рыбинская д.38 | 1 097,6 | 728,4 | 24 |
| 366 | Дом 27 квартирный жилой | пер.Сыроделов д.1-а | 1 378,4 | 777,4 | 27 |
| 367 | Дом 27 квартирный жилой | ул.Воинова д.121-а | 1 354,3 | 771,5 | 27 |
| 368 | Дом 33 квартирный жилой | ул.Пролетарская д.33 | 1 848,3 | 1 042,9 | 33 |
| 369 | Дом 36 квартирный жилой | ул.Любимская д.22 | 1 821,5 | 1 040,6 | 36 |
| 370 | Дом 36 квартирный жилой | ул.Н.Соги д.8 | 1 797,2 | 1 010,2 | 36 |
| 371 | Дом 36 квартирный жилой | ул. Даниловская д.27 | 1 831,4 | 1 038,2 | 36 |
|  | Итого |  | 90 830,0 | 56 804,1 | 1883 |

Суммарные характеристики муниципального жилого фонда:

| Тип домов | Общая площадь | Жилая площадь | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 квартирные дома | 28 056,8 | 18 083,1 | 451 |
| 4-11 квартирные дома | 20 634,7 | 13 323,4 | 483 |
| 12-18 квартирные дома | 27 874,9 | 16 890,6 | 660 |
| 22-36 квартирные дома | 14 263,6 | 8 507,0 | 289 |

Площадь жилого фонда в частном секторе – 64,7 тыс. кв.м

### Наличие жилищного фонда, расположенного в СЗЗ

Согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

В Городском поселении Пошехонье ряд объектов расположен в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Перечень санитарно-защитных зон приведены в таблице и отображены на схеме генерального плана.

|  | местонахождение | класс вредности | СЗЗ | наличие жилфонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Птицефабрика | за границей поселения | 3 | 300 | есть |
| Льнозавод | ул. Рыбинская | 4 | 100 | есть |
| Хлебозавод | ул. Рыбинская | 5 | 50 | нет |
| Автозаправка | ул. Рыбинская | 5 | 50 | нет |
| Лесопилка | ул. Рыбинская | 4 | 100 | нет |
| ОАО Сельхозтехника | ул. Рыбинская | 5 | 50 | есть |
| ГУП "Автодор" | ул. Рыбинская | 4 | 100 | нет |
| АТП (автотранспортное предприятие) | ул. Верх. Троицкий ручей | 4 | 100 | есть |
| Сырзавод | ул. Заводская | 3 | 300 | есть |
| Сельхозтехника | ул. Рыбинская | 5 | 50 | нет |
| Рыбзавод | пос. Рыбаков | 5 | 50 | нет |
| Склады | ул. Загородная | 5 | 50 | есть |
| Пилорама | ул. Загородная | 4 | 100 | нет |
| Льносемстанция | ул. Рыбинская | 5 | 50 | есть |
| ПБО | за границей поселения | 2 | 500 | нет |
| ООО "Шанс Строительство" | ул. Дорожная | 4 | 100 | есть |

В результате оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

- в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд, что  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  не допускается.

Генеральным планом предусматривается постепенный вывод жилой застройки из зоны СЗЗ.

## Социальная сфера

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселений, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Социальный комплекс по обслуживанию населения в основном сосредоточен в центре г. Пошехонье, но при этом радиус обслуживания объектов социальной сферы практически полностью охватывает городскую территорию.

### Перечень объектов соцкультбыта Городского поселения Пошехонье:

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Дом культуры | Преображенского ул. |
| Магазин | Преображенского ул. |
| Музыкальная школа | Преображенского ул. |
| Магазин "Цветы" | Преображенского ул. |
| Школа | Пролетарская ул. |
| Кинотеатр | Преображенского ул. |
| Детская библиотека | Советская ул. |
| Общежитие сельхозколледжа | Советская ул. |
| Музей | Любимская ул. |
| Ресторан | Преображенского ул. |
| Школа | Наб. Пертомки |
| Школа | Красноармейская ул. |
| Больница | Красноармейская ул. |
| Банно-прачечный комбинат | Семенишина ул. |
| Гостиница | Наб.р.Пертомки ул. |
| Библиотека | Преображенского ул. |
| Магазин | Войнова ул. |
| Детский сад | Войнова ул. |
| Магазин | Преображенского ул. |
| Рынок | Войнова ул. |
| Детский сад | Наб.р.Пертомки ул. |
| Торговые ряды | Преображенского ул. |
| Отдел Социальной помощи | Войнова ул. |
| Детский сад | Строителей ул. |
| Детский сад | Горького ул. |
| Детский сад | Пролетарская ул. |
| Рынок | Терешковой ул. |
| Торговые ряды | Свободы пл. |

## Анализ историко-культурного наследия

### Историко-географические исследования

Ландшафт

Естественное природное окружение г. Пошехонье представляет собой незначительно всхолмленную равнину, омываемую небольшими реками Пертомкой, Согой и Шельшей, впадающими в реку Согожа.

После заполнения Рыбинского водохранилища в 1941 году изменился характер и масштаб водных пространств. Ландшафт сохранил живописность пейзажа, но благодаря повышению уровня воды на несколько метров, уменьшилась высота берегов. Значительная территория города ушла под воду и широкие водные пространства, увеличившиеся в 7-10 раз, подойдя к застройке исторического ядра, создали широкие возможности для обзора городских панорам и усилили визуальную роль городской доминанты: колокольни Собора Троицы.

Пойма реки Пертомки вместе с берегами Верхне-Троицкого ручья представляют сейчас живописную естественную зеленую городскую рекреацию, благодаря крупным деревьям, растущим по берегам. Вместе с обвалованными и озелененными берегами рек Соги и Согожи они требуют тщательного ухода и сохранения, как ценные элементы антропогенного ландшафта, составляющего единое целое с памятниками архитектуры и ценной исторической средой города Пошехонье.

Культурный слой

В связи с плохой археологической изученностью для выявления границ культурного слоя  г. Пошехонье были проанализированы следующие материалы:

- Топографические планы города (XVIII-XX вв)

- Описи, историческая и краеведческая литература, данные инженерно-геологических изысканий, позволившие определить толщину культурного слоя.

Недостаточные сведения о времени возникновения древнего села Пертома, явившегося предшественником города Пошехонье позволили сделать лишь приблизительный вывод о времени освоения этой территории. По данным исторических источников можно предполагать, что возраст поселения насчитывает около 600 лет.

Данные инженерно-геологических изысканий подтвердили предположение, что освоение территории начиналось  со стороны речки Пертомки и Согожи, что соответствует традиционному развитию русских поселений. Село, освоив территорию центрального ядра, разрасталось слободами вдоль дорог, следовавших на Рыбинск, Данилов, Череповец.

Проанализировав результаты бурения скважин, можно сделать вывод, что древнейшее ядро города находилось на стрелке и прилежащих берегах р. Пертомки, где глубина культурного слоя колеблется от 1.2м - 1.7 м. Эта территория освоена в XIV-XV вв.

В границах дорегулярной планировки города к.XVIIIв.толщина культурного слоя от 1.0 м до 0.8м; там должны проводиться археологические наблюдения при производстве земляных работ.

Данные геологических скважин.

| № пп | Местоположение | Номера скважин | Толщ. Культурного слоя в м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрелки рек Согожи и Пертомки | 6 7 8 | 2,2 1,7 1,8 |
| 2 | Улица Рыбинская | 100 5 | 0,6 1,8 |
| 3 | Улица Семенишина | 3 | 1,7 |
| 4 | Улица Любимская | 9 10 | 0,8 0,8 |

Планировочная структура и ценная застройка.

Современная планировка г. Пошехонье — результат переустройства русских городов,  проводимого в к. XVIII- начале XIX вв., позволившего освободиться от средневековой системы, способствующей  пожарам и эпидемиям.

Специально организованная для этой работы «Комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы» предложила для города Пошехонье радиально-кольцевую планировку, широко использующуюся для реконструкции небольших городов.

Все композиция представляла собой полукольцо, в центре которого размещалась главная площадь с ансамблем соборных церквей, от которых расходились 5 радиусов–улиц, которые сообщались между собой тремя рядами кольцевых улиц. Вся территория ограничивалась городским валом.

Эта условная радиально-кольцевая планировка затем на месте была  откорректирована, вероятно, ярославскими архитекторами. Разбивка производилась бережно с учетом реальной ситуации и большим вкусом. Поэтому удалось сохранить систему выхода старых улиц на центральную площадь и с незначительным отклонением использовать сложившуюся главную городскую улицу Ярославскую, разместив на ней торговую конную площадь, как и в средневековом варианте.

Таким образом, сохранилось традиционное на ярославской земле замыкание перспективы улицы акцентом и сложившееся функциональное зонирование территории. Удачная разбивка кварталов, живописный ввод внутрь города озелененных пойм реки Пертомки и Троицкого ручья, хорошее раскрытие на главную реку Согожу застройки набережных – наружного фасада Пошехонья и, наконец, визуальная связь всех радиусов-улиц с главной доминантой – ансамблем собора Троицы, продемонстрировали прекрасное искусство русских зодчих. Это создало великолепные возможности для города, что и продемонстрировала двухсотлетняя история его развития.

Функциональное использование городской территории.

Город Пошехонь во время регулярной перепланировки получил функциональное зонирование в пределах исторического ядра. Можно обратиться к плану города 1795 года, из которого видно, что центральная площадь должна была застраиваться административными и торговыми зданиями. Здесь же размещались и жилые каменные дома с лавками. При въезде в город вдоль основных дорог размещались кузнецы. За городским валом расположилось кладбище, которое существует в современном городе. Вниз по течению рек у городской окраины стали развиваться бойни, кожевенные и другие производства, которые положили начало развитию существующей промышленной зоны города. В XIX в. сложились участки училищ, комплексы застройки которых и в современном Пошехонье используются для этой же цели.

Памятники истории и культуры г. Пошехонье, ценная историческая застройка.

Каменные дома появились в Пошехонье лишь в связи с перепланировкой в конце XVIII века. До этого времени застройка носила слободской или сельский характер, здания были деревянными. Поэтому из сохранившихся самые старые дома относятся к концу XVIII века и началу XIX века, обозначая опору нового плана, располагаясь на самых ответственных местах, чаще всего на углах кварталов, закрепляя новые регулярные улицы.

Особенностью пошехонских зданий являются почти полное отсутствие последующих переделок фасадов: изменения объемов при надстройках, пробивки новых проемов, обновления оформления в связи с изменениям стилевой моды. Учитывая эту особенность города,  его застройку можно считать прекрасной иллюстрацией провинциального домостроения  по образцовым проектам в первую половину XIX века. Именно эти здания составляют большинство из ценной застройки города.

Большую ценность для характеристики исторической среды города представляют собой сохранившиеся комплексы учебных заведений: женской гимназии и духовного училища. Поэтому предлагается взять под охрану все сооружения комплексов, построенных в XVIII-XIX веках.

Деревянная застройка города представлена в основном частными домами, типологически связанными с характерным для городов региона мещанским домом. Но в городе есть и более значительные здания, выполненные в различных стилях, характерных для русского деревянного зодчества XIX – XX вв.

Наибольший интерес представляют дома первой половины и середины XIX века купца Шалаева №4 и 6 по ул. Семенишина, которые в комплексе с каменным домом № 8/2 по наб. р. Пертомки предлагается взять под охрану. Дом № 4редкий пример провинциального «классицизма», когда большое внимание уделяется декорированию крупного деревянного городского дома. Сходство можно видеть в обрамлении проемов с замковым «камнем» и сандриками, в сухариках по карнизу, в рустовке стены, выполненной по деревянной обшивке. Кроме этого, можно отметить, что конструкция здания пятистенка, состоящего из двух срубов, скрыта декоративным проемом. Центральная стена может быть замечена лишь в декоративном центральном окне. Она не выходит на фасад, что придает зданию более крупный масштаб.

Соседний дом №6 представляет собой более позднюю постройку, конструкция которой соответствует фасадам, выполненным в формах, характерных для «образцовых» домов Пошехонья середины XIX века. При этом сохраняется своеобразие приемов деревянной архитектуры.

Фрагмент улицы, на которой расположены эти дома, визуально наиболее насыщен. Он выходит на живописный берег реки Пертомки и, как все от радиальных улиц, проецируется на городскую доминанту – колокольню Троицкого собора. Это наиболее эффективная перспектива, так как фронтальная проекция колокольни усиливает ее отражение в реке Пертомки.

Таким образом, фрагмент ул. Семенишина, сохранивший историческую застройку, представляет собой ценную среду ансамбля собора Троицы и является примером эффективного использования природных условий и высотной доминанты. Поэтому он может быть отнесен к наиболее удачным примерам использования приемов радиальной градостроительной структуры.

Незначительное количество зданий, построенных в большинстве случаев как учреждения, являются примером архитектуры города конца XIX начала XX века, в основном они представляют собой эклектическое соединение фрагментов позднего классицизма и ренессансно-барочного стиля. Часть из них рекомендуется взять под охрану, если они входят в ансамбль или являются средой ценного в архитектурном отношении объекта, другие рекомендуются к сохранению, т.к. представляют историческую среду города.

### Анализ зрительного восприятия памятников архитектуры.

Радиально-кольцевая структура города Пошехонье обеспечила хороший обзор ансамбля собора Троицы со всех радиальных улиц. На них были определены зоны степени обзора – городской доминанты – колокольни ансамбля. Они помогли определить границы зоны охраны недвижимых памятников города. Историческое ядро Пошехонья ограниченное бывшим городским валом (современной улицей Воинова) не имеет сооружений, деформирующих пространственную структуру города. Это помогло определить зоны регулирования застройки, которые сохраняют исторические сложившуюся роль высотных акцентов города – общегородского ансамбля собора Троицы и локальную – Успенской церкви. Благодаря большим водным пространствам в городе много мест обзора городских панорам, включающих в себя застройку и зеленые массивы прибрежного ландшафта.

## Транспортная инфраструктура.

### Автомобильный транспорт.

На сегодняшний день через населенный пункт проходят магистральная автодорога Рыбинск-Череповец, а также дороги межрайонного значения Пошехонье-Данилов и Пошехонье-Пречистое.

### Улично-дорожная сеть.

Основные улицы и дороги выполнены в капитальном исполнении (асфальтобетон, сборный цементобетон).

Наиболее обеспеченной улично-дорожной сетью является центральная часть г. Пошехонье.

На въезде в г. Пошехонье расположена автозаправочная станция для обслуживания автомобильного транспорта.

Транспортная инфраструктура поселения находится в удовлетворительном состоянии.

## Коммунальное обслуживание

### Теплоснабжение.

Система теплоснабжения г. Пошехонье – централизованная.

Большая часть города снабжается от Котельной «Центральная», расположенной на ул. Даниловская в историческом центре города. Установлено 7 котлов, суммарная мощность - 11.5 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 7.2 км в 2-трубном исчислении.

Остальные котельные спроектированы для точеченого отопления отдельных объектов, а также соседних домов.

Котельная на ул. Семенишина. Отапливает банно-оздоровительный комплекс, гостиницу «Сога», ряд домов на ул. Рыбинская. Установлено 2 котла, суммарная мощность – 1.2 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.5 км в 2-трубном исчислении.

Котельная школьная. Отапливает школу. Мощность котельной – 0.18 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.13 км в 2-трубном исчислении.

Котельная ЦРБ. Отапливает больничный комплекс и жилой дом Красноармейская д.1. Установлено 4 котла, суммарная мощность 2.9 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.4 км в 2-трубном исчислении.

Котельная на территории льнозавода. Отапливает дома 30-56 по ул. Рыбинской. Тип котельной – модульная. Установлено 2 котла, суммарная мощность – 1.9 Гкал/ч. Протяженность сетей – 2.2 км в 2-трубном исчислении.

Значительная часть домов в частном секторе отапливается газовыми котлами или небольшими котельными.

Анализируя существующее состояние инженерной инфраструктуры, установлено наличие следующих проблем:

- неудовлетворительное состояние изоляции трубопроводов, что приводит к высоким (до 15%) потерям. Работы по замене сетей проводятся неудовлетворительно низкими темпами – так, за текущий год в ППУ было переложено 0.4 км сетей;

- изношенность оборудования котельных, что не позволяет соблюдать температурный график. Так, для обслуживающей большуя часть города котельной «Центральная», фактический температурный график – 59/50. Только на котельной на территории льнозавода поддерживается требуемый график 95/70.

### Газоснабжение.

Система газоснабжения в г.Пошехонье – централизованная.

Источником газоснабжения служит ГРС «Пошехонье», находящееся в 2км от города в селе Ясная Поляна.

Понижение давления газа осуществляется 3 ГРП, установленных на ул. Даниловская (ГРП  4), ул. Терешковой (ГРП 1) и в непосредственно примыкающей к городу деревне Пегаскино (ГРП 3).

Массовый переход на использования для отопления индивидуальных котлов, вызвал рост газопотребления и нехватку мощностей существующих ГРП. Поэтому дополнительно к имеющимся ГРП в городе установлены ГРПШ в южной части ул. Рыбинская и в заречной части города.

Анализируя, существующее состояние системы газоснабжения выявлено наличие следующих проблем:

- недостаточная мощность ГРП;

- не все ГРП закольцованы между собой (закольцованы только ГРП 1 и 3), что ведет к снижению надежности работы системы.

### Канализование

Сброс сточных вод, в результате хозяйственной деятельности населения, выполняется в централизованную канализационную сеть и в выгреба.

Транспортировка стоков осуществляется самотечным коллектором, а затем, канализационной насосной станцией, расположенной в устье реки Пертомки, транспортируется на расположенные вне черты городского поселения очистные сооружения. Производительность очистных – 730000м3/год (фактическое поступление 120000м3/год или 328м3/сутки по данным за 2006 год).

Протяженность канализационных сетей – 6.7 км самотечных и 10 км напорных.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения (канализования) установлено наличие следующих проблем:

- крайняя изношенность напорного коллектора, ведущего к очистным сооружениям;

- избыточная мощность очистных сооружений.

### Водоснабжение

Источником водоснабжения города является подземный водоносный горизонт, вскрытый при помощи 3 артезианских скважин.

Водозабop расположен на берегу реки Сога в восточной части поселения. Среднесуточный водозабор – 23м3/час, при возможности обеспечения 48м3/час.

Качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть не соответствует требованиям «ГОСТ Вода питьевая».

В поселении принята централизованная объединенная частично закольцованная система хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей – 27 км. Тип прокладки - подземный.

Потребность в воде на расчетный срок – 1500м3/сут с избытком обеспечивается существующими скважинами, строительство дополнительных не требуется.

Напор в сети является достаточным для обеспечения потребителей во всем городе.

Анализируя существующие состояние системы водоснабжения установлено наличие следующих проблем:

- несоответствие воды требованиям ГОСТ из-за отсутствия станций обезжелезивания и хлорирования;

- неудовлетворительное техническое состояние и крайняя изношенность сетей водоснабжения (порядка 50% требует замены), что приводит к большим утечкам в сетях и водонапорных башнях.

### Охрана окружающей среды

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие санитарно–защитных зон от производственных, перерабатывающих и коммунально-складских и иных объектов. В процессе функционирования, объекты в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Помимо санитарно-защитных зон на территории города находится водоохранная зона, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию ограничения хозяйственной деятельности.

## Архитектурно-планировочная организация территории.

В результате анализа современного состояния территории города, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые нашли свое отражение в содержании архитектурно-планировочного решения:

-	Основным направлением территориального развития селитебных территорий является последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов малой этажности;

Совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

Упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых районов поселения;

Формирование зон отдыха населения;

Разработка мероприятий по благоустройству территории города: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

Полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом реконструкции существующих сетей и строительством новых.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## Социально-экономические предпосылки развития территории.

Городское поселение Пошехонье находится в Ярославской области.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на перспективу до 2030 г.:

К важным предпосылкам дальнейшего эффективного развития региона следует отнести: имеющийся промышленный потенциал;  близость к Москве как к крупнейшему потребительскому рынку; значительный научно-образовательный потенциал; благоприятный бизнес-климат; высокую инвестиционную привлекательность; значительные водные ресурсы; высокий уровень газификации; выдающееся историко-культурное наследие.

Из проблем и иных факторов, ограничивающих развитие, нужно выделить: дефицит электроэнергии; ограниченность свободных трудовых ресурсов; высокий износ основных фондов; значительную внутрирегиональную дифференциацию; плохое качество автодорог

## Определение слабых и сильных сторон, угроз и возможностей развития города.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни города: экономика, население, муниципальное хозяйство и структура управления муниципальным образованием, географическое и историческое своеобразие города, - позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов, которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования и г. Пошехонье.

Результаты анализа позволили выделить следующие слабые и сильные стороны текущего состояния муниципального образования, в основном относящиеся к внутренним факторам, а также выявить ряд угроз и возможностей, предлагаемых внешней средой поселения. Ниже приводится перечень сильных и слабых сторон текущего состояния МО.

Сильные стороны.

- Стабилизация экономики.

- Наличие собственности, обеспечивающей инвестиционную привлекательность МО.

- Наличие трудовых ресурсов.

- Увеличение потока туристов.

- Наличие фактора активной культурной жизни и деятельного общественного начала, уверенное использование культурного потенциала.

Слабые стороны

- Невостребованность ресурсов развития.

- Низкая доля промышленного производства товаров в структуре экономики.

- Отсутствие предприятий, реализующих инвестиционные проекты.

- Низкий уровень жизни населения.

- Неактивность со стороны инвесторов к возможностям поселения

- Отсутствие проработанных инвестиционных проектов.

- Невысокая общественная активность населения в вопросах культурной жизни.

- Зависимость от бюджетов верхнего уровня.

## Обоснование точек роста.

Соотнесение выявленных сильных сторон и возможностей позволяет определить основные точки роста муниципального образования, которые и должны определять приоритетность и направления дальнейших действий в рамках разрабатываемой стратегии.

Инвестиционно-привлекательный фонд земель и имеющейся муниципальной собственности при интересе к инвестированию средств в муниципальное образование позволят увеличить доходы городского бюджета при условии определения правил участия в конкурсе и  предоставления прав собственности.

Наиболее вероятными точками роста Городского поселения Пошехонье в перспективе до 2018 г. станут:

- эффективное использование муниципальной собственности и земли;

- освоение территорий под жилищное строительство;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- лесообработка и мебельная промышленность;

- развитие не ресурсоемких производств, оказывающих минимальное влияние на экологическую ситуацию;

- развитие туризма как одной из основных отраслей народного хозяйства муниципального образования и максимизация доходов от него;

- развитие складов и оптовой торговли продуктами питания, в т.ч. местного производства.

# Обоснование перечня мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации

## Жилищная сфера.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

создание современной комфортной среды в городе путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети центров обслуживания населения;

повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо вынос жилищного фонда за границы СЗЗ;

увеличение средней жилищной обеспеченности до 33 кв.м. на человека;

рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья назначено в три этапа, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2008-2013 гг.

2 очередь……………..2014-2018 гг.

3 очередь……………..2019-2028 гг.

В проекте предусматривается освоение территории аэродрома под новое строительство и постепенная замена  существующего ветхого и аварийного жилого фонда по всей территории города.

По типам застройки предлагается следующая структура нового жилищного фонда:

| Вид застройки | Площадь под застройку, га | Площадь жилого фонда, тыс. кв.м. | В % от планируемого жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная застройка, 1-2 эт. и двухквартирные жилые дома, 1 -2 эт. | 59,4 | 39,6 | 60% |
| многоквартирная застройка, 2-3 эт. | 7,4 | 9,9 | 15% |
| сблокированная застройка: 2 эт. (таун-хаус) и четырехквартирные жилые дома, 1 эт. | 15,5 | 16,5 | 25% |

Соотношение объемов общей площади по очередям строительства:

- 1 очередь     36% - 24 000 кв.м.;

- 2 очередь     27% - 18 000 кв.м.;

- 3 очередь     36% - 24 000 кв.м.

Всего в течение расчетного срока запланировано строительство порядка 66 тыс.кв.м. Потребность в общей площади жилищного фонда приведена в таблице.

Потребность в жилье населения г. Пошехонье

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Значения по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008-2013 | 2014-2018 | 2019-2028 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 6 900 | 6 300 | 5 900 | 5 300 | - |
| 2 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/ чел. | 22,5 | 26,7 | 29,5 | 33,0 | - |
| 3 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | 155 500,0 | 167 900,0 | 174 300,0 | 174 900,0 | - |
| 4 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 155 500,0 | 155 500,0 | 167 900,0 | 174 300,0 |  |
| 5 | Снос жилья | м2 |  | 11 600,0 | 11 600,0 | 23 400,0 | 46 600,0 |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода | м2 | 155 500,0 | 143 900,0 | 156 300,0 | 150 900,0 |  |
| 7 | Общий объем нового строительства | м2 |  | 24 000,0 | 18 000,0 | 24 000,0 | 66 000,0 |
| 8 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 155 500,0 | 167 900,0 | 174 300,0 | 174 900,0 |  |
| 9 | Площадь новых земельных участков, осваемых под жилищное строительство | га |  | 17,3 | 8,7 | 0,0 | 26,0 |
| 10 | Площадь земельных участков, уже занятых жилой застройкой, под строительство | га |  | 12,7 | 13,8 | 30,0 | 56,5 |

Примечание.  В графе №8 учтены общие объемы сноса и строительства без объема жилищного фонда находящегося на стадии строительства в 2007 году.

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 5,3 тыс.чел. составит 33 кв.м. Рост за расчетный срок составит 11 кв.м. Инженерная обеспеченность жилищного фонда на конец расчетного срока по всем составляющим будет 100%.

## Социальная сфера.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

Проектными решениями генерального плана к строительству предложены объекты представленные в таблице.

Таблица. Распределение объемов строительства объектов социально -бытового обслуживания населения

| Наименование | Местонахождение | Очередь строительства | Ед. изм. мощности | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреационный центр | северный берег реки Согожи, дорога на Пертово | 1-2 | га | 24 |
| Рекреационная зона | Северо-восточный берег реки Согожи, дорога на Череповец | 1-2 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Кладбище | выезд из города по ул. Преображенской, дорога на Данилов | 1 | га | 25 |
| Гаражный комплекс | ул. Рыбинская | 1 | тыс. кв. м | 50 |
| Гаражный комплекс | ул. Рыбинская | 1 | тыс. кв. м | 50 |
| Гаражный комплекс | ул. Верхне-Троицкий ручей | 1 | тыс. кв. м | 120 |
| Пристань | северный берег реки Согожи, дорога на Пертово | 2 | кв. м. | 200 |
| Детский сад | ул. Чапаева, территория бывшего аэродрома | 1 | мест | 70 |
| Торгово-общественный центр | ул. Чапаева, территория бывшего аэродрома | 2 | кв. м. торг. площади | 700 |
| Торговый центр | ул. Войнова | 1-2 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Торговый центр | ул. Войнова | 1-2 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Гаражный комплекс | ул. Чапаева, территория бывшей свалки | 1 | машиномест | 120 |
| Комплекс "Речной вокзал" | набережная реки Согожи | 1-2 | кв. м. | 700 |
| Магазины | ул. Преображенского, ул. Заречная, ул. Дорожная | 1-3 | кв. м. торг. площади | 2500 |
| Гостиничный комплекс | Северо-восточный берег реки Согожи, дорога на Семеновское | 1-2 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Воскресная школа | ул. Набережная р.Соги | 1 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Музей «Топтыгин Дом» | ул. Советская | 1 |  | Площадь по заданию на проектирование |
| Музей | ул. Советская | 1 |  | Площадь по заданию на проектирование |

## Инженерное оборудование территории.

### Водоснабжение.

Источником водоснабжения города является подземный водоносный горизонт, вскрытый при помощи 3 артезианских скважин.

Водозабop расположен на берегу реки Сога в восточной части поселения.

Качество питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть не соответствует требованиям «ГОСТ Вода питьевая».

В поселении принята централизованная объединенная частично закольцованная система хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

Протяженность водопроводных сетей – 28 км. Тип прокладки - подземный.

Потребность в воде на расчетный срок – 1500м3/сут с избытком обеспечивается существующими скважинами, строительство дополнительных не требуется.

Напор в сети является достаточноым для обеспечения потребителей во всем городе.

Анализируя существующие состояние системы водоснабжения установлено наличие следующих проблем:

- несоответствие воды требованиям ГОСТ;

- неудовлетворительное техническое состояние и крайняя изношенность сетей водоснабжения (порядка 50% требует замены).

Проектное решение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения города предлагается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Сохраняется существующий водозабор и проложение магистральных сетей водоснабжения.

При численности населения на расчетный срок 5300 человек, водопотребление жилого фонда составит (при норме водопотребления 160л/чел в сутки)  848м3/сут.

С учетом водопотребления промышленных предприятий, полива, потерь на транспортировку и прочих неучтенных расходов, расходов на пожаротушение (1 пожар-190м3 в течение первых 3 часов) суммарное водопотребления может быть оценено в 1500м3/сут, что существенно ниже мощности имеющихся артезинанских скважин.

При вводе в действие сырзавода, его водоснабжение будет осуществляться из собственных артезианских скважин.

Схема водоснабжения – кольцевая. Проектные сети магистрального водопровода выполнить диаметром 100 - 150 мм, материал – пластиковые трубы. Замена сетей выполняется на основе планов текущего ремонта и замены сетей.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

### Канализация.

Водоотведение

Сброс сточных вод, в результате хозяйственной деятельности населения, выполняется в централизованную канализационную сеть и в выгреба.

Транспортировка стоков осуществляется самотечным коллектором, а затем, канализационной насосной станцией, расположенной в устье реки Пертомки, транспортируется на расположенные вне черты городского поселения очистные сооружения. Производительность очистных – 3000м3/сут.

Протяженность канализационных сетей - 36 км.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения (канализования) установлено наличие следующих проблем:

- крайняя изношенность напорного коллектора, ведущего к очистным сооружениям;

- избыточная мощность очистных сооружений.

Проектное решение

Проектом предусматривается постепенная замена самотечного и напорного коллектора на пластиковые трубы на основании планов текущего ремонта и замены сетей.

Необходимо проведение работ по подключению жилых домов к централизованной системе водоотведения.

Удаленность, изношенность как оборудования, так и напортного коллектора существующих очистных сооружений, а также избыточная мощность таковых, обуславливает необходимость строительства новых очистных сооружений. Строительство предлагается произвести в промышленной зоне в западной части города. Мощность очистных может быть принята в 1500м3/сут.

### Теплоснабжение.

Система теплоснабжения г. Пошехонье – централизованная.

Большая часть города снабжается от Котельной «Центральная», расположенной на ул. Даниловская в историческом центре города. Установлено 7 котлов, суммарная мощность - 11.5 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 7.2 км в 2-трубном исчислении.

Остальные котельные спроектированы для точеченого отопления отдельных объектов, а также соседних домов.

Котельная на ул. Семенишина. Отапливает банно-оздоровительный комплекс, гостиницу «Сога», ряд домов на ул. Рыбинская. Установлено 2 котла, суммарная мощность – 1.2 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.5 км в 2-трубном исчислении.

Котельная школьная. Отапливает школу. Мощность котельной – 0.18 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.13 км в 2-трубном исчислении.

Котельная ЦРБ. Отапливает больничный комплекс и жилой дом Красноармейская д.1. Установлено 4 котла, суммарная мощность 2.9 Гкал/ч. Топливо – природный газ. Протяженность сетей – 0.4 км в 2-трубном исчислении.

Котельная на территории льнозавода. Отапливает дома 30-56 по ул. Рыбинской. Тип котельной – модульная. Установлено 2 котла, суммарная мощность – 1.9 Гкал/ч. Протяженность сетей – 2.2 км в 2-трубном исчислении.

Значительная часть домов в частном секторе отапливается газовыми котлами или небольшими котельными.

Анализируя существующее состояние инженерной инфраструктуры, установлено наличие следующих проблем:

- неудовлетворительное состояние изоляции трубопроводов, что приводит к высоким (до 15%) потерям. Работы по замене сетей проводятся неудовлетворительно низкими темпами – так, за текущий год в ППУ было переложено 0.4 км сетей;

- изношенность оборудования котельных, что не позволяет соблюдать температурный график. Так, для обслуживающей большуя часть города котельной «Центральная», фактический температурный график – 59/50. Только на котельной на территории льнозавода поддерживается требуемый график 95/70.

Проектное решение

В настоящее время проводится реконструкция котельной школы с установкой нового котлового оборудования, что позволит улчшить характеристики теплоносителя до 90/70 вместо имеющихся сейчас 60/58.

Проектом предусматривается:

- перекладка сетей в ППУ;

- полная реконструкция котельной «Центральная» с заменой ее на котельную модульного типа.

Увеличение мощности котельных и строительство новых на расчетный срок не требуется, поскольку новое жилищное строительство будет преимущественно отапливаться газовыми котлами и местными небольшими котельными.

### Газоснабжение.

Система газоснабжения в г.Пошехонье – централизованная.

Источником газоснабжения служит ГРС «Пошехонье», находящееся в 2км от города в селе Ясная Поляна.

Понижение давления газа осуществляется 3 ГРП, установленных на ул. Даниловская (ГРП  4), ул. Терешковой (ГРП 1) и в непосредственно примыкающей к городу деревне Пегаскино (ГРП 3).

Массовый переход на использования для отопления индивидуальных котлов, вызвал рост газопотребления и нехватку мощностей существующих ГРП. Поэтому дополнительно к имеющимся ГРП в городе установлены ГРПШ в южной части ул. Рыбинская и в заречной части города.

Анализируя, существующее состояние системы газоснабжения выявлено наличие следующих проблем:

- недостаточная мощность ГРП;

- не все ГРП закольцованы между собой (закольцованы только ГРП 1 и 3), что ведет к снижению надежности работы системы.

Проект

Проектом предусмотрено ввод в эксплуатацию новых ГРПШ при строительстве новых районов жилой застройки.

### Связь и информация.

По развитию системы связи в поселения, предусматривается:

- строительство вышек сотовой связи в перспективной застройке

- проведение сети Интернет.

## Охрана окружающей среды.

Согласно «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы 3В, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Уточнение нормативного размера СЗЗ должно быть выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

### Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

  - вынос жилья из санитарно-защитных зон;

  - организация, благоустройство санитарно-защитных зон;

  - организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры города, способствующая улучшению состояния воздушного бассейна;

  - проведение работ по нормированию выбросов;

  - контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

### Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть г. Пошехонье представлена рекой Согожа и ее притоками.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе города в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от уклона берегов, длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Водоохранные зоны рек на территории города устанавливается:

  - Река Согожа -  в размере 200 метров.

  - Река Сога -  в размере 200 метров.

  - Река Шельша -  в размере 100 метров.

  - Река Пертомка -  в размере 50 метров.

  - Верхнее-Троицкий ручей – в размере 50 метров

Прибрежная защитная полоса рек на территории города устанавливается:

  - Река Согожа -  в размере 30 метров.

  - Река Сога -  в размере 30 метров.

  - Река Шельша -  в размере 50 метров.

  - Река Пертомка -  в размере 50 метров.

  - Верхнее-Троицкий ручей – в размере 50 метров

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

  - организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос на прилегающих к водным объектам территориях с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод;

  - организация поверхностного стока на территории города и промпредприятий с очисткой вод на выпуске;

  - предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

  - организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Городского поселения Пошехонье.

### Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в Пошехонье, вывозятся на полигон за территорией города, возле птицефабрики.

На полигон твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром Госсанэпиднадзора.

Генеральным планом предусматривается следующая схема санитарной очистки Городского поселения Пошехонье:

- очистка поселения от твердых бытовых отходов должна производиться по планово-регулярной системе;

- для сбора мусора используются контейнеры;

- площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Они должны иметь ровное бетонное покрытие, ограждены зелеными насаждениями;

- мусор необходимо вывозить на полигон ТБО спецмашинами.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Возможные источники ЧС техногенного и природного характера

Чрезвычайная (чрезмерная) ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

  - Наводнения

  - Аварийные ситуации, вызванные нарушениями технологического процесса с выбросом (проливом) ОВ (например, аммиака — в случае возобновления работы сырзавода),  трубопроводов (запорной арматуры) и т.д.

  - Лесные пожары.

  - Аварии на автодорогах, по которым возможна перевозка АХОВ, ГСМ, СУГ, при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зоны химического заражения (зон разрушения и пожаров).

  - Отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на объекте.

## Анализ опасностей и риска

Вероятность наступления чрезвычайной ситуации впоследствии наводнения

В связи с большим процентом территории, занимаемой в городе водными объектами (более 30% территории) и техногенным произхождением этих объектов, значительную опасность могут представлять наводнения на территории города, вызванные природными или техногенными факторами.

Для уменьшения вреда последствий, вызванных наводнением, необходимо определить и разработать план эвакуации вследствии наводнения и обеспечить ответственную за эвакуацию организацию необходимыми спасатенльными средствами для эвакуации городского населения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных  автотранспортных  магистралях

При транспортировке опасных грузов автомобильным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся  выбросом  ОВ.

Наиболее неблагоприятной ситуацией при аварии является разрушение наибольших емкостей с ОВ в летнее время при солнечной погоде и устойчивом ветре в сторону объекта.

В таблице  приведены скорости переноса переднего фронта облака АХОВ в зависимости от скорости ветра, м/сек.

Таблица Скорость переноса переднего фронта облака зараженного

воздуха в зависимости от скорости ветра, км/час

| Скорость ветра, м/с | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |
| 5 | - | 29 | - |

Основные понятия и определения лесных пожаров.

1. Лесной пожар (ЛП) – это стихийное (то есть неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную  не горящей территорией, В лесную площадь, по которой  распространяется пожар, входят открытые лесные пространства (вырубки,  гари и др.)

В зависимости от сгораемых материалов различают два основных вида ЛП: низовые и верховые.

По скорости  распространения пожары разделяются на три категории: сильные (свыше 100 м/мин.) средней силы (3-100 м/мин.) и слабые (до 3 м/мин.).

2. Кромкой пожара называют непрерывно продвигающуюся по горючему материалу полосу горения, на которой основный горючий материал сгорает с максимальной интенсивностью и образует вал огня.

Фронт пожара – наиболее быстро распространяющаяся в направлении ветра огневая кромка..

Тыл – двигающаяся против ветра кромка огня.

Фланги – продвигающаяся перпендикулярно ветру огневая кромка.

3. Низовым называется ЛП, распространяющийся по почвенному покрову. Низовой пожар бывает двух видов: беглый и устойчивый.

Беглым называется пожар, при котором горят почвенные покровы, опавшие листья и хвоя.  Пожары чаще бывают и распространяются с большой скоростью там, где есть высохший  надпочвенный слой. Горение надпочвенного покрова на единице площади продолжается короткое время, при котором  обгорают корни деревьев, кора, хвойный подвесок.

Устойчивый пожар  - это пожар, при котором после сгорания покрова горят подстилка, пни, валежник и др.

Он развивается обычно летом, горение продолжается длительное время. Здесь могут создаваться условия для верховых пожаров.

Для низовых пожаров характерна  вытянутая форма пожарища, с неровной кромкой наличием фронта, тыла и флангов. Цвет дыма при низовом пожаре – светло-серый.

Развитие низовых пожаров во многом зависит от характера лесного массива. Низовые пожары на вырубках обычно распространяются с большей скоростью, чем под пологом древостоев. В изреженных молодняках скорость распространения горения при ветре, как правило, значительно выше, чем в сомкнутых.

4. Верховой пожар является дальнейшей стадией развития низового пожара с распространением  огня по кронам и стволам верхних ярусов. Основным горючим материалом на фронте являются листья и сучья, главным  образом, хвойных  деревьев и лесной почвенный покров. На флангах и в тылу верховой пожар распространяется низовым огнем.

Наиболее интенсивное горение происходит во фронте пожара. Верховые пожары бывают беглые (пятнистые) и устойчивые. Беглые верховые пожары наблюдаются при сильном ветре. Огонь обычно распространяется по пологу древостоя скачками (пятнами), иногда значительно опережая фронт низового пожара. При движении пожара по кронам ветер разносит искры, горящие ветви, которые создают новые очаги низовых пожаров на сотни метров впереди основного очага. Во время скачка пламя распространяется по кронам со скоростью 100 м/мин и выше, однако скорость распространения самого пожара меньше, так как после скачка происходит задержка, пока низовой огонь не пройдет участок с уже сгоревшими кронами. Форма площади при беглом верховом пожаре вытянутая по направлению ветра. Дым верхового пожара – темный. При устойчивых верховых пожарах огонь распространяется  по кромкам пожара по мере продвижения  кромки устойчивого низового. После такого пожара остаются обугленные останки стволов и наиболее крупных сучьев.

Основные понятия о  урагане, буре, смерче.

УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/час, а в  приземном слое до 200 км/час.

БУРЯ – длительный , очень сильный ветер со скоростью более 20 м/сек, наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.

СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.  Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком.

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол,  летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы  в случае полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли ( “черные бури”)  на  полях, дорогах и населенных пунктах, а также загрязнения воды. Основными признака и возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой  нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли.

Степень разрушения зданий и сооружений определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте их расположения. Под расчетной скоростью ветра принимается максимальная скорость ветра, при котором здания и сооружения не получают разрушений.

Характеристика застройки содержит данные по назначению, этажности зданий и сооружений, а также материалу стен, перекрытий и покрытий.

Справочные данные по степеням разрушений зданий и сооружений при ураганах.

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружений и оборудования | Скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания конструкции | 25-30 | 30-50 | 50-70 | > 70 |
| 2. | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-00 | > 60 |
| 3. | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | > 55 |
| 4. | Легкие склады – навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей. | 15-20 | 20-45 | 45-60 | > 60 |
| 5. | Склады-навесы из железобетонных элементов | 25-35 | 35-55 | 55-70 | > 70 |
| 6. | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | > 100 |
|  | Водонапорные башни: |  |  |  |  |
| 7. | кирпичные | 30-35 | 35-55 | 55-85 | > 85 |
| 8. | стальные | 30-35 | 35-55 | 55-85 | > 85 |
|  | Резервуары: |  |  |  |  |
| 9. | Наземные металлические | 30-40 | 40-55 | 55-70 | > 70 |
| 10. | Частично заглубленные | 35-45 | 45-65 | 65-85 | > 85 |
| 11. | Газгольдеры | 30-35 | 35-45 | 45-55 | > 55 |
|  | Градирни: |  |  |  |  |
| 12. | Прямоугольные вентиляторные с железобетонным или стальным каркасом. | 15-20 | 20-30 | 30-40 | > 40 |
| 13. | Цилиндрические вентиляторные из монолитного или сборного железобетона. | 20-25 | 25-35 | 35-45 | > 45 |
|  | Насосные станции |  |  |  |  |
| 14. | Наземные кирпичные | 25-30 | 30-40 | 40-50 | > 50 |
| 15. | Наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | > 55 |
| 16. | Полузаглубленные железобетонные | 35-40 | 40-50 | 50-65 | > 65 |
| 17. | Ректификационные колонны | 25-30 | 30-40 | 40-55 | > 55 |
| 18. | Открытое распределительное устройство | 20-25 | 25-35 | 35-55 | > 55 |
| 19. | Крановое оборудование | 35-40 | 40-55 | 55-65 | > 65 |
| 20. | Подъемно-транспортное оборудование | 35-40 | 40-50 | 50-60 | > 60 |
| 21. | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | > 45 |
|  | Трубопроводы: |  |  |  |  |
| 22. | наземные | 35-45 | 45-60 | 60-80 | > 80 |
| 23. | На металлических железобетонных эстакадах | 35-40 | 40-55 | 55-65 | > 65 |
| 24. | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | > 50 |
| 25. | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | > 60 |
| 26. | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | > 50 |

Средние частоты возникновения на территории России бурь и ураганов с различной скоростью ветра.

| Регион, город. | Максимальная скорость ветра, м/с при частоте 1/год. |
| --- | --- |
|  | 0.2 | 0.05 | 0.02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Иваново | 23 | 27 | 31 |
| Рязань | 26 | 31 | 35 |
| Саратов | 28 | 33 | 38 |

Эксплуатация потенциально опасных объектов

В ходе эксплуатации потенциально опасных объектов следует предусмотреть постоянный контроль со стороны руководителей объектов и других надзорных органов за содержанием в исправности технологического оборудования, строительных конструкций зданий и сооружений средств защиты, оповещения и контроля своевременным проведением регламентных и ремонтных работ. Подобный контроль должен быть установлен за состоянием инженерных коммуникаций проходящих вблизи зданий химически опасных объектов.

Предлагаются следующие решения по снижению риска:

а) Технические решения направлены на обеспечение безопасности.

- Исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов АХОВ обеспечивается следующими техническими решениями:

- своевременным выполнением технического обслуживания (регламентных и ремонтных работ);

- комплексной диагностикой площадочных сооружений и оборудования;

- выполнением капитального ремонта контейнеров технологических трубопроводов и оборудования и запарной арматуры;

- мероприятий по поддержанию корозийной  устойчивости металлоконструкций технологических трубопроводов, оборудования.

- выполнение трубопроводов из бесшовных (цельнокатанных) труб;

- изготовление прокладок для фланцевых соединений из материалов стойких для работы в среде хлора  ( свинец, паронит, фторкаучуковая резина, фторопласт).

б) Организационно-технические мероприятия:

- на каждом потенциально-опасном объекте разработка (доработка) «Плана ликвидации аварийных ситуаций» (план корректируется в процессе проведения тренировок, способствует приобретению персоналом навыков в ликвидации аварийных ситуаций и их предотвращению при разгерметизации оборудования);

- проведение учебно-тренировочных занятий по «Плану ликвидации аварийных ситуаций»;

- обучение и регулярная проверка знаний персонала по Правилам безопасности в работе с АХОВ и их действиям в чрезвычайных ситуациях  (при обучении, проверки знаний, отработке навыков, ликвидации аварийных ситуаций на объектах уделять особое внимание поведению персонала на объекте, порядку действий с учетом конкретной опасности и наиболее вероятных аварий, способам выполнения работ, предупреждающих возникновение чрезвычайных ситуаций);

- проведение проверок технических средств молниезащиты: проводить 1 раз в год перед началом грозового сезона. Заземляющие устройства и заземлители подвергать осмотру и испытаниям на сопротивление один раз в 4 года с обязательным составлением актов проверки.

# Перечень используемых материалов.

## Список используемых нормативных актов:

СанПиН (2003 г.),

Градостроительный Кодекс РФ (2004 г.),

Земельный Кодекс РФ (2001 г.),

Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.)

Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания

## Список используемых исходных материалов:

Материалы Администрации г. Пошехонье:

- Планшеты топографической съемки города Пошехонье.

- Дежурный адресный план города

- Список памятников истории и культуры

- Данные о муниципальном жилом фонде

- Данные о промышленных предприятиях

- Материалы ранее разработанных генеральных планов

- Исполнительная схема пос. Рыбаков

Материалы инженерных предприятий:

- Дежурная схема сетей теплоснабжения

- Данные о текущем состоянии сетей теплоснабжения

- Дежурная схема сетей водоснабжения и водоотведения

- Даные о текущем состоянии сетей водоснабжения и водоотведения

- Исполнительная съемка по сетям водоснабжения и водоотведения

- Дежурная схема сетей газоснабжения

- Данные о текущем состоянии сетей газоснабжения

Материалы Ярославской области:

- Схема территориального планирования Ярославской области. Аналитическая записка по Пошехонскому району.

- Схема территориального планирования Ярославской области. Картографические материалы

- Документация по проектированию и описанию прохождения границы муниципального образования «Городское поселение Пошехонье»

Прочие материалы

- Сведения из открытых источников – публикации в прессе Ярославской области, сети Интернет и т.д.

- Результаты полевого обследования