ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРЕМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ярославль 2016

Общество с ограниченной ответственностью

«ИНТПРОЕКТ»

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер № 0141.04-2010-7606066919-П-099 от «10» августа 2012 г. Выданного НП «Объединенные разработчики проектно-строительной документации» номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРЕМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Директор ООО «ИНТПРОЕКТ»: ____________/ О. Е. Потянова./

Ярославль 2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.	6

1.	Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития.	6

1.1.	Общие сведения.	6

1.2.	Градостроительная ситуация.	6

1.3.	Краткая характеристика природных условий.	7

1.4.	Землеустройство.	9

1.5.	Социально-экономическое состояние территории.	10

1.5.1.	Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.	10

1.5.2.	Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура.	11

1.5.3.	Социальное обслуживание населения.	12

1.5.4.	Система особо охраняемых территорий и объектов.	14

1.6.	Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест.	22

2.	Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования.	25

2.1.	Население и территориальное развитие.	26

2.2.	Экономическая основа устойчивого развития.	27

2.3.	Экологическая безопасность.	27

2.4.	Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.	28

2.5.	Система учреждений обслуживания населения.	29

3.	Перечень мероприятий по территориальному планированию.	30

4.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности.	30

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.	32

5.	Цели и задачи территориального планирования Кременевского сельского поселения.	32

6.	Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации).	33

6.1.	Принципы территориального планирования.	33

6.1.1.	Земли сельскохозяйственного использования.	34

6.1.2.	Земли населенных пунктов.	34

6.1.3.	Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения.	35

6.1.4.	Земли особо охраняемых территорий и объектов.	36

6.1.5.	Земли лесного фонда.	37

6.1.6.	Земли водного фонда.	37

6.1.7.	Земли запаса.	37

6.1.8.	Принципы градостроительного (территориально-Функционального) зонирования СНП Кременево,  Лапушка,  Вощиково,    (численность населения – более 100 чел.).	37

6.2.	Социальное обслуживание населения.	38

6.3.	Рекреационно-туристическая деятельность.	39

6.4.	Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.	40

6.4.1.	Электроснабжение	40

6.4.2.	Водоснабжение и водоотведение	40

6.4.3.	Газоснабжение.	40

6.4.4.	Теплоснабжение	41

6.4.5.	Связь	41

6.5.	Основные планировочные ограничения.	41

6.5.1.	Охрана окружающей среды.	41

6.5.2.	Охрана объектов культурного наследия.	45

7.	Основные технико-экономические показатели.	46

Основные источники информации	48

###### ПРИЛОЖЕНИЯ

- Графические материалы: Генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:20000.

- Графические материалы: Генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области. Карта границ населенных пунктов. М 1:20000.

- Графические материалы: Генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области. Карта функционального зонирования. М 1:20000.

|  | ВВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

Генеральный план Кременевского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области (далее – Генплан) разработан в 2009 году ООО «Спецстройпроект» (150040 Ярославль, ул. Некрасова 39 Б; лицензия Д 816001 от 18.12.2006 рег. № ГС-1-76-02-26-7606047338-005005-2 выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; шифр проекта МК-17-09).

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее - РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.

Генплан состроит из обобщенных карт (схем) по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории СП, размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Кроме того, по сельским населенным пунктам (далее - СНП) Кременево, Лапушка, Вощиково, Ляча,  где существующее население составляет свыше 100 зарегистрированных жителей, - проведено градостроительное зонирование территории в границах СНП.

Генплан является муниципальным нормативно-правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Кременевского СП.

Генплан действует на территории Кременевского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.) и «Проекта районной планировки Пошехонского района», другие источники информации (см. «Основные источники информации»).

Как промежуточные этапы, материалы Генплана и Правил должны рассматриваться на публичных слушаниях в Кременевском СП. До публичных слушаний они должны обсуждаться на областном научно-техническом (градостроительном) совете при департаменте градостроительства и архитектуры Ярославской области, и неоднократно рассматривались в Администрациях Пошехонского муниципального района и Кременевского сельского поселения, что должно способствовать, с учетом замечаний и предложений, более качественному анализу тенденций развития и выработке стратегических решений по планировке территории СП.

|  | ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления её комплексного развития. Общие сведения. |
| --- | --- |

Кременевское сельское поселения является одним из 6-х аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Пошехонского муниципального района  (далее-МР) Ярославской области, центром соответствующей системы расселения.

Географическая площадь территории поселения составляет 25524,8053га.  (в местной СК-76), периметр – 101,566 км.

На севере Кременевское  СП граничит с Пригороным СП Пошехонского МР, на востоке – с Белосельским СП Пошехонского МР. Южная граница совпадает с границей между Пошехонским и Рыбинским МР. На западе граница проходит вдоль побережья Рыбинского водохранилища.

В состав Кременевского СП входят 42 сельских населенных пунктов (далее-СНП).

Административным центром Кременевского СП является село Кременево.

Границы Кременевского СП установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 15 октября 2014г. № 53-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области», в административных границах Погорельского сельского округа (центр – с. Кременево) и  Вощиковского сельского округа (центр – д. Вощиково).

Численность населения Кременевского СП (на 2009год) составляет 1628 человека, зарегистрированных по месту жительства.

|  | Градостроительная ситуация. |
| --- | --- |

Территория Кременевского СП расположена на юго-западе Пошехонского муниципального района.

Транспортные связи центра СП – с. Кременево и большинства СНП на территории СП с центром области – г. Ярославлем и с центром Пошехонского МР – г. Пошехонье осуществляется по системе автомобильных дорог местного значения, которые выходят на федеральную автомагистраль М8. «Москва-Архангельск » (через  г. Данилов), региональные автомагистрали  Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец» и Р151.1К1 «Рыбинск – Тутаев – Ярославль».

Сообщене с г. Ярославлем осуществляется по двум направлениям: с. Кременево – г. Пошехонье (Р104.1К5 – 10 км), далее по автомагистрали 1К14 «Пошехонье - Данилов» (77 км) до автомагистрали М8. «Москва- Архангельск» (87 км) и с. Кременево –    г. Рыбинск по автомагистрали Р104.1К5 (63 км), и далее до г. Ярославля по автомагистрали Р151.1К1 (90 км).

Территория Кременевского СП, в целом, и большинство СНП на территории СП  связаны  автодорожным сообщением с центром – с. Кременево системой автодорог регионального и местного значения: на СНП Малая Луха – Кременево – Крестцы – Обновленское – Панфилово – Демихово – Лапушка – Окулово -  Пачеболка (Р151.1К1 «Рыбинск – Тутаев – Ярославль»), на СНП Ляча – Вощиково – Юрково – Старово – Юрцино - Кардинское.

По западной  части территории с севера на юго-запад проходит автомагистраль регионального значения Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец»  которая проходит по территории центра СП – с. Кременево.

Железнодорожных магистралей по территории СП не проходит.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Рыбинске (63).

Ближайшие речные порты  на реке Волге в городе Рыбинске; ближайший аэропорт  «Староселье» - на территории Назаровское СП в Рыбинском МР (44км).

По территории СП  проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 220 и 35 кВ. Магистральный газопровод пересекает  сельское поселение с севера на юг. Магистральных нефтепроводов на территории СП нет.

Вдоль северо-западной границы сельского поселения протекает река Ухра, западная часть поселения выходит на побережье Рыбинского водохранилища. В северной части поселения протекают реки Лужка и Кештома, Акатовка, в юго-западной части расположены реки Ега и Коржа.

Отмечается значительное количество объектов культурного наследия (4 комплексных памятников истории и культуры). На территории Кременевского СП особо охраняемых природных территорий нет.

Объектов специального назначения – скотомогильников и биозахоронений,  а также полигонов твердых бытовых отходов на территории Кременевского СП нет.

Расстояние от центра муниципального района  г. Пошехонье до г. Ярославля (через      г. Рыбинск)– 163 км;  до г.  Ярославля (через г. Данилов) - 154 км ; до г. Рыбинск – 73 км; до г. Данилов  - 77 км; до г. Череповца – 120 км.

Расстояние от центра поселения – села Кременево до г. Пошехонье составляет 10 км.

|  | Краткая характеристика природных условий. |
| --- | --- |

Климат умеренно-континентальный с умеренно-жарким и влажным летом и холодной многоснежной зимой. Среднегодовая   многолетняя  температура  +12,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет 74,1 мм, большая часть из них приходится на летнее время года.

Неблагоприятные погодные явления: сильные морозы, метели (до 50 дней  году) и другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки).

Преобладающее направление ветра – северо-западное, среднегодовая скорость ветра 10 км/ч.

Для СП характерны сильные ветры - ураганы, смерчи, шквалы. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с. Площадь поражения на территории СП обычно не превышает 5 кв.км.

Ураганные ветры имеют скорость 32 м/с и более.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82 %.

|  | Роза ветров на территории Кременевского СП. |
| --- | --- |

Повторяемость (%) направлений ветра за год (среднегодовая).

Рельеф местности в Кременевском сельском поселении представляет собой слегка всхолмленную равнину и бывает различных видов: возвышенность, равнина, низина. В геологическом отношении территория поселения относится к осевой части обширной московской впадины (синеклизы). Кристалический фундамент залегает на глубине свыше 2 км. На поверхности четвертичные отложения образуют сложный покров, представленный преимущественно моренными суглинками, межморенными и подморенными песками. Почвенный покров представляют дерново-подзолистые почвы с включением дерново-заболоченных почв. По механическому составу преобладает мелкий и средний суглинок. В целом почвы не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, часто, избыточного переувлажнения.

Кременевское СП расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на территории СП составляет 8 701,29 га или 40,5%.

Основные типы лесов – хвойные, смешанные и мелколиственные. Основными преобладающими породами являются сосна, ель, берёза, и осина. Нередки кустарничковые и травяные леса. Из животного мира встречаются лоси, кабаны, белки, зайцы, бобры, глухари, тетерева,  другие животные и птицы.

Гидрографическая сеть представлена реками Ухрой, Лужкой, Кештомой, Акатовкой, Егой, Коржей, рядом ручьев. Перечисленные реки впадают в Рыбинское водохранилище.

|  | Землеустройство. |
| --- | --- |

|  | Баланс земель при территориальном планировании Кременевского СП (существующее положение) |
| --- | --- |

| NN | Категория земель | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| пп | (наименование зон) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, | 10798,6946 | 42,3 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. | 1,1482 | - |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1009,0401 | 4,0 |
| 3. | Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, | 662,9753 | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |
| 3.1. | Земли промышленности | - | - |
| 3.2. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 660,1953 | - |
| 3.3. | Земли специального назначения | 2,78 | - |
| 4. | Земли особо охраняемых природных территорий (в составе земель населенных пунктов) | 1,7148 | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 8701,29 | 34,1 |
| 6. | Земли водного фонда | 4269,8353 | 16,7 |
| 7. | Земли запаса | 82,97 | 0,3 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 25524,8053 | 100 |

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Кременевском СП с содержанием землеустроительного баланса Ярославской области и Пошехонского МР по основным категориям земель выявляет следующее:

| - - - - - | При общей площади земель в границах Ярославской области в размере 3 617,70 тыс. га и в границах Пошехонского МР – 438,311 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 1 070,50 тыс. га (29,6%), в Пошехонском МР – 88,73 тыс. га (20,2%), а в Кременевском СП – 10,83 тыс. га или 50,4%; Земли СНП в области составляют 137,9 тыс. га (3,8%), в Пошехонском МР – 9,33 тыс. га (6,8%), а в Кременевском СП – 0,97 тыс. га или 4,5%; Земли лесного фонда по области составляют 1 734,10 тыс. га (47,9%), в Пошехонском МР – 205,94 тыс. га (47,0%), а в Кременевском СП – 8,7 тыс. га или 40,5%; Земли водного фонда по области составляют 365,30 тыс. га (10,1%), в Пошехонском МР – 131,03 тыс. га (30,0%), а в Кременевском СП – 0,2 тыс. га или 1,1%; Земли природоохранного назначения в Ярославской области составляют 342,59 тыс. га (9,5%), в Пошехонском МР – 29,07 тыс. га (6,6%), а в Кременевском СП земли природоохранного назначения отсутствуют. |
| --- | --- |

Примечание:

В земли водного фонда в Пошехонском МР входит акватория Рыбинского водохранилища.

|  | Социально-экономическое состояние территории. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции. |
| --- | --- |

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ярославской области», численность населения по области и Пошехонскому МР будет изменяться следующим образом (в тыс. чел.):

| Муниципальные образования | 2006 г. | 1 очередь 2014 г. | Расчетный срок 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ярославская область, в т.ч.: - городское - сельское Пошехонский район, в т.ч.: - г. Пошехонье - сельское | 1 338,7 1 088,6 250,1 17,4 6,9 10,5 | 1 253,4 1 040,8 212,6 14,3 5,5 8,8 | 1 192,6 1 021,6 171,0 11,6 4,6 7,0 |

Таким образом, убыль сельского населения по области прогнозируется на 1 очередь на 15,0%, на расчетный срок – на 31,6%; по Пошехонскому МР, соответственно, на 16,2% и на 33,4%.

К концу расчетного срока в возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения:

| - - | Ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших возрастов с 14,2% до 17,3%; Снизится численность и удельный вес трудоспособного населения (с 61,9% до 54,9%) при увеличении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. |
| --- | --- |

Таким образом (по «Схеме…»), следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения.

Существующее население в Кременевском СП (зарегистрированных по месту жительства) составляет 1 602 чел., проживающих в 42 СНП, в том числе в селе Кременево – 494 чел.

Численность трудоспособного населения составляет около 850 чел. (53,1%), численность пенсионеров – 488 чел. (30,5%), население младше трудоспособного возраста, таким образом, - 264 чел. (16,5%).

От общего числа трудоспособного населения (850 чел. или 53,1%) около 195 чел. (12,2% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 137 чел. (8,6%), - в сфере обслуживания, в том числе около 518 чел. или 32,3 % от числа трудоспособного населения трудятся вне территории Кременевского СП (преимущественно в городах Пошехонье и Рыбинске) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 62,0 года, в том числе мужчин – 57,0 года и женщин – 69,0. Рождаемость составляет около 12,0 чел./год на 1 000 жителей, смертность составляет около 29 чел./год на 1 000 жителей. Естественная убыль населения составляет около 17 чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.1990 население Кременевского СП составляло 2 148 чел., в том числе села Кременево – 607 чел.

Таким образом, убыль населения за 20 лет составила около 546 чел. или около 27 чел./год.

По прогнозу «Схемы территориального планирования Ярославской области» население Кременевского СП должно составлять (исходя из прогноза сельского населения по Пошехонскому МР) на расчетный срок – около 1 070 чел., на 1 очередь – 1350 чел., т.е. убыль населения до 2026 года прогнозируется из расчета 31 чел./год.

Исходя из демографического анализа населения за последние 20 лет, с учетом тенденции демографии за последние 2-3 года (2005-2008 гг.), прогнозируется численность постоянного сельского населения, зарегистрированного в Кременевском СП, на расчетный срок (2026 г.) в 2 100 чел., на 1 очередь – 1650 чел,  при существующем населении (на 2009 г.) в 1 1 602 чел.

Таким образом, Генпланом прогнозируется возможность относительной стабилизации населения СП на 1 очередь и рост населения на расчетный срок.

|  | Производство. Инженерно-транспортная инфраструктура. |
| --- | --- |

На территории сельского поселения располагаются 2 промышленных объекта: ООО «ЮКАС» (торговая деятельность, изготовление тары) и «Ухра лес» (деревообработка).

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве молока и мяса. В агропромышленном комплексе СП функционирует 2 сельскохозяйственных предприятия (колхоз «Новая Кештома» и СПК «Прилив»).

Колхоз  «Новая Кештома»:

- якушовский комплекс КРС, с.Кременево (400 голов);

- родильное отделение КРС, с.Кременево (200 голов);

- телятник мол. КРС, с.Кременево (120 голов);

- откорм мол. КРС, с.Кременево (300 голов);

- мастерская по ремонту тракторов, с.Кременево (на 8 единиц);

- тракторный гараж, с.Кременево (на 20 единиц);

- автомобильный гараж, с.Кременево (на 20 единиц);

- МТФ, д. Кресцы (120 голов);

- МТФ, д. Обновленское (120 голов);

- Телятник, д. Обновленское (60 голов);

- Ромбическая сушилка, с.Кременево (30 т. в смену);

- Картофельное хранилище, с.Кременево;

СПК «Прилив»:

- МТФ, д. Вощиково (120 голов);

- МТФ №1, д. Юрково (80 голов);

- МТФ №1, д. Юрково (200 голов);

- Мастерская по ремонту тракторов, (на 4 единицы);

- Телятник, д. Старово (на 100 голов);

- сушилка зерновая, д. Старово (30 т. в смену);

- сенной навес, д. Селища (400 т.)

По западную  часть территории с севера на юго-запад пересекает автомагистраль регионального значения Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье  - Череповец» вдоль побережья Рыбинского водохранилища сосредоточена и основная часть автодорог местного значения.

Всего насчитывается около 54,25 км автодорог общего пользования из них 30% км с твердым покрытием.  На территории СП 37 населенных пунктов не обеспечены подъездными дорогами с твердым покрытием.

Автомобильные дороги государственной собственности Ярославской области:

| - - - - - - - - - | Сергиев Посад – Рыбинск - Череповец (3-а; 21,0 км); Окулово - Вощиково (2-С-а; 6км); Вощиково - Кардинское (2-С-а; 5,9км); Вощиково - Ильинское (2-С-а; 1,6 км); Сергиев Посад - Череповец - Сваруха (2-С-а; 2,2 км); Кременево - Никулино (4-в; 1,5 км); Никулино - Бараново (б/к; 1,8 км); Титово - Старово (2-С-а; 0,6 км); Малая Луха – Большая Луха (б/к; 2 км); |
| --- | --- |

Железных дорог на территории сельского поселения нет.

Магистральный газопровод  проходит  по территории поселения в направлении с севера на юг.

Природным газом от межпоселковых газовых сетей обеспечены 2 СНП: Кременево, Малая Луха.

Жители остальных населенных пунктов пользуются преимущественно сжиженным газом.

Антенны (вышки) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  (3) расположены в районе СНП Обновленское, Смешково,  Вощиково; сельское поселение обслуживается  2 почтовыми отделениями связи (ПО Кременево, ПО Вощиково).

На территории СП электроподстанций на магистральных ЛЭП нет.

Водоснабжение от подземных вод осуществляются в центре СП с. Кременево  (2 скважины) и в 2 крупных СНП: Крестцы и Малая Луха. В с. Кременево действуют канализационных очистных сооружений.

На территории  сельского поселения находится ряд отопительных котельных (в СНП Кременево (2 газовые кокельные) и  Вощиково (1 угольная котельная).

Социальное обслуживание населения.

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, можно констатировать, что объемы основных учреждений (расположены преимущественно в с.Кременево и СНП Вощиково, Малая Луха  и др.) соответствуют расчетным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания.

В Кременевском СП существуют:

| - - - - - - - - - - - - - | Административно-управленческих объектов – 4 (администрация СП, контора колхоза «Новая Кештома», контора Крестцовского сельского потребительского общества (с. Кременево), контора СПК «Прилив», администрация СП (д. Вощиково); Общеобразовательных школ – 2 (МОУ СОШ с дошкольной группой, с. Кременево, д. Вощиково) на 432 учащихся; Детских дошкольных учреждений – 2 (дошкольные группы при МОУ СОШ с. Кременево, д. Вощиково); Учреждений культурно-досугового типа – 3 (с. Кременево, д. Вощиково, д. Малая Луха); Библиотек – 2 (с. Кременево, д. Вощиково); Объекты социального обеспечения – 1детский дом «Русская усадьба», д. Вощиково; Объектов здравоохранения: 1 врачебная амбулатория (д. Вощиково); 4 фельдшерско-акушерских пункта (с. Кременево, д. Крестцы, д. Малая Луха, д. Никулино); Учреждения физической культуры и спорта – отсутствуют; Объектов общественного питания – 1 кафе (д. Окулово); Гостиницы – 1 в д. Окулово; Объектов торговли – 11 (с. Кременево – 3, д. Панфилово (1), д. Обновленское (1), д. Кресцы (1), д. Малая Луха (1), д. Никулино (1), д. Окулово (1), д. Вощиково (3)); Почтовых отделений – 2 ( ПО Кременево, ПО Вощиково); Отделение банка – 1 (с. Кременево). |
| --- | --- |

В СП действуют 4 сельских кладбища (д. Лапушка, д. Покров-Кештома,  д. Вощиково, д. Кардинское).

Зарегистрирован 1 приход Русской православной церкви (РПЦ) – церковь Ильинская (с. Кременево).

|  | Система особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Пошехонского муниципального округа от 25.02.2005 №78 «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Пошехонского муниципального округа Ярославской области» в границах Кременевского сельского поселения располагается 1 ООПТ муниципального уровня -  охраняемый природный объект «Парк с. Вощиково».

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 4 все являются выявленными объектами.

Из общего количества памятников – комплексных памятников культовой архитектуры  –  1 ансамбль, в составе 2 объектов.

СПИСОК

объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры),

расположенных на территории Кременевского сельского поселения

Пошехонского района Ярославской области

Выявленные объекты

Памятник: Церковь Ильи Пророка

Адрес: д. Ильинское

Датировка: 1800 г.

Памятник: Церковь Николая Чудотворца

Адрес: д. Лапушка

Датировка: 1773 г.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: Церковь Казанской Богоматери

Адрес: д. Сырнево

Датировка: 1777.

Ансамбль: Храмовый комплекс

Памятник: Церковь Рождества Христова

Адрес: д. Сырнево

Датировка: 1767 г.

Материалы «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России».

Ярославская область. Пошехонский район.

ПОШЕХОНСКИЙ   РАЙОН

ВОЩИКОВО

ДАЧА М. Е. КОМАРОВА, кон. 19 в.

Характерная для небольших загородных усадеб позднего периода эклектики жилая постройка, окруженная остатками парка, расположена на южной окраине села. Деревянный на кирпичном цоколе дом выстроен по заказу тайного советника Меркурия Елизаровича Комарова, нажившего капитал на торговле текстилем. Восточнее дома стоит здание сельской больницы, выстроенной на средства владельца дома.

Дом одноэтажный, сложный в плане, с двускатными и вальмовыми железными крышами, над которыми возвышается восьмигранный бельведер. Бревенчатые стены рублены в обло, изнутри оштукатурены, фронтоны двускатных кровель подшиты тесом. Основу композиции составляет «глаголь» в восемь окон по южному и восточному фасадам. К средней части восточного фасада примыкает прихожая с выходящей на крыльцо дверью и двумя фланкирующими окнами, к правой части южного — закрытая трехоконная веранда. На торцовом западном фасаде «глаголя» устроена вторая, открытая веранда со спускающимся в сад задним крыльцом. Все фасады объединены подшивным карнизом сильного выноса с двумя рядами подзоров, украшенных накладной и ажурной узорной резьбой. Сохранившиеся оконные наличники — рамочные, с приспущенными углами — завершены резными сандриками с треугольным подвышением на кронштейнах.

Ядром свободной планировки является расположенный за прихожей холл с бельведером над ним, образующим верхний свет помещения. Холл связывает парадную анфиладу, тянущуюся вдоль восточного фасада, с жилыми комнатами в западной части здания, разделенными продольным коридором, который ведет к задней веранде. Среди последних выделяется квадратный изолированный кабинет с тройным окном, выходящим на южный фасад.

БОЛЬНИЦА,

кон. 19 — нач. 20 в.

|  | Пример благотворительного строительства в селах Ярославской губернии. Построена на средства Меркурия Елизаровича Комарова, владельца богатого дачного дома, стоящего поблизости. Двухэтажное, вытянутое в плане здание в девять оконных осей по боковым фасадам и в пять — по западному торцовому покрыто на два ската. К восточному фасаду примыкает одноэтажная пристройка под вальмовой кровлей. Бревенчатые, рубленые с остатком стены на |
| --- | --- |

южном и западном фасаде обшиты тесом, завершены карнизом сильного выноса. Лаконичное решение фасадов исчерпывается вертикальной обшивкой остатков. Разделяющий палаты сквозной продольный коридор   пересекается   двумя   поперечными сенями с выходами на южный фасад.

Два оконных проема первого этажа сохранили первоначальные наличники с треугольными фронтончиками.

ИЛЬИНСКОЕ НА ЭГЕ

ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, кон. 18 в.

Сельский приходской храм в стиле раннего классицизма отличается компактной группировкой объемов и редким богатством фасадного декора. Стоит в стороне от села, на кладбище. Выстроен из кирпича на средства прихожан и капитана Андрея Тобугина в 1800—1822 гг. по одному из распространенных в уезде проектов. В трапезной помещались приделы Флора и Лавра и Дмитрия Солунского.

Развитый в высоту трехсветный пятиглавый четверик в три оконные оси по фасадам с полукруглой апсидой, расширенной боковыми ризалитами, и небольшая квадратная в плане трапезная скомпонованы кораблем; на продольной оси к трапезной примыкает высокая трехъярусная колокольня. Несколько заглубленные относительно алтарных ризалитов и боковых стен трапезной фасады четверика в нижнем ярусе, включающем круглые окна второго света, оформлены портиками из четырех приставленных к стене тосканских колонн. Четверик, повышенный аттиком, завершен луковичными главами на глухих восьмигранных барабанах, крутое куполообразное покрытие столпообразной колокольни увенчано сходной по форме небольшой главкой.

Вертикализм четверика подчеркнут в верхнем ярусе сдвоенными пилястрами на углах и в простенках арочных окон, поставленными на подоконный отлив и несущими нераскрепованный антаблемент с зубцовым карнизам. Карниз аттика дробится двумя рядами прямых и косых дентикул вперебежку. Эта форма, с уменьшением обломов, повторяется в антаблементе портиков, над фризом выступающих квадратных триглифов, и в карнизе высоких фронтонов. Окна верхнего света охвачены архивольтами на тонких пилястрах, умножающих число вертикалей. В нижнем ярусе, включая алтарь и трапезную, все простенки обработаны лопатками, сопряженными без раскреповок с антаблементом, узкий фриз которого заполнен обронным узором ромбиков; в углы алтарных ризалитов вставлены трехчетвертные колонны. Проемы, имеющие лучковую перемычку, обрамлены тонкими ленточными наличниками с замками, над окнами помещены плоские горизонтальные выступы. Сильно вытянутые арочные ярусы колокольни оформлены отступающими от углов двухколонными портиками с фронтонами и триглифометопными фризами упрощенной формы.

Четверик перекрыт сомкнутым сводом, алтарь — цилиндрическим с лотковой конхой и распалубками боковых отделений, трапезная — цилиндрическим с надоконными распалубками. Ход на колокольню устроен в ее северной стене.

ЛАПУШКА (НИКОЛЬСКОЕ НА ЛАПУШКЕ)

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, посл, треть 18 в.

Выразительный пример приходского сельского храма в стиле барокко, отличающегося своеобразием пропорций и нестандартностью фасадного декора.

Кирпичная церковь с отдельно стоящей трехъярусной колокольней построена в 1773—1777 гг. князьями Ухтомскими. Основной престол храма был освящен в честь Троицы, а приделы в трапезной — во имя Иоанна Богослова и Николая Чудотворца.

Колокольня была трехъярусной, квадратной в плане, с полуярусом над нижним четвериком. Ее гуськовую кровлю венчал высокий шпиль с крестом. Декор нижних яруса и полуяруса был плоскостным и состоял из угловых лопаток (соответственно рустованных и филенчатых) и несложных карнизов. Арки звона в двух верхних ярусах были декорированы трехчетвертными колонными портиками. В 1900 г. храм был отремонтирован на средства пошехонских мещан Г. С. и А. Г. Растороповых; именно тогда была устроена небольшая закрытая паперть перед западным фасадом. Во 2-й пол. 1910-х гг. старая кирпичная ограда, окружавшая кладбище, раскинувшееся вокруг церкви, была заменена новой, также кирпичной с металлической решеткой поверху. К настоящему времени колокольня и церковная ограда не сохранились; утрачены глава храма, кровля алтаря и трапез-нон, главки приделов, перекрытие и лестница западной паперти. Церковь стоит на кладбище в стороне от села, расположенного на высоком берегу р. Ухра.

Западнее храма протекает впадающий в реку ручей Лапушка, давший название селу. В композиции доминирует центральный объем храма типа восьмерик на четверике, восьмискатную кровлю которого венчает восьмигранный барабан утраченной главы. Линию боковых фасадов четверика продолжает пониженный алтарь с трехгранной восточной стеной. Трапезная, по высоте равная четверику, значительно шире него. Прямоугольная в плане, она растянута в поперечном направлении и имеет скругления на восточных углах. С запада к ней примыкает небольшая пятигранная паперть.

Все объемы храма связывает низкий профилированный цоколь. Плоскостный и наивный по рисунку фасадный декор здания выдает руку провинциального мастера. Углы четверика подчеркнуты узкими сдвоенными лопатками, которые крепуют широкий карниз, образованный нависанием рядов кирпичной кладки. Проемы боковых входов с лучковыми перемычками окружены простыми вдавленными рамками.

Фланкирующие их окна, также имеющие лучковые перемычки, заключены в широкие рамочные наличники, «подвешенные» на спускающихся от карниза лопатках. Между горизонталью верхнего края наличника и тягой, скрепляющей висячие лопатки, образуется прямоугольная надоконная филенка. Под окнами между парными отрезками профилированных карнизов помещены лежачие накладные доски-щиты с вынутыми углами. Боковые и восточные диагональные грани восьмерика прорезаны окнами, декорированными аналогично четверику, а ребра его граней подчеркнуты огибающими лопатками. Те же формы повторены в убранстве фасадов трапезной и алтаря.

В интерьере доминирует высокое пространство храма, перекрытого восьмилотковым сводом со световым барабаном главы в шелыге. Конструктивный переход от четверика к восьмерику осуществлен при помощи тромпов. Алтарь, объединяющийся с храмом гремя проходами, и трапезная, в которую ведет широкая арка, перекрыты поперечными

| Церковь Николая Чудотворца. Восьмерик | Церковь Николая Чудотворца |
| --- | --- |

лотковыми сводами с распалубками над окнами. На внутренних стенах храма сохранился сухой штукатурный декор, относящийся ко времени ремонта здания в 1900 г.: профилированные тяги образуют своеобразные наличники окон, украшают их откосы и обрамляют лотки свода с круглыми филенками в нижней части (в диагональных гранях эти филенки служат рамами для голосников).

ПОКРОВ-КЕШТОМА (ПОКРОВСКОЕ НА КЕШТОМЕ)

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, посл. четв. 18 в.

Необычно крупный сельский приходской храм в стиле раннего классицизма стоит в стороне от села, на кладбище. Выстроен из кирпича в 1775—1785 г. на средства помещика Федора Матвеевича Леонтьева. В верхней, холодной, церкви находились престолы Воскресения Христова и Федора Сгратилата, в нижней, теплой, — Покровский, Казанский и Никольский.

Двухэтажное здание сильно вытянуто по продольной оси. К пятиглавому четверику, двусветному в верхнем этаже, примыкают с двух сторон в общих линиях боковых фасадов прямоугольный алтарь и притвор; далеко отстоящая к западу трехъярусная столпообразная колокольня соединена с притвором узкой трапезной, встроенной, очевидно, несколько позже. Луковичные главы подняты над четырехскатной кровлей четверика на стройных восьмигранных барабанах (центральный — световой), высокий купол колокольни увенчивался шпилем, ныне утраченным.

Фасады четверика завершены зубцовым карнизом и гладким фризом; такое же завершение объединяет пониженные объемы алтаря, притвора, трапезной и нижний ярус колокольни, продолжаясь по боковым фасадам четверика (уже без зубцов) в качестве междуярусного членения. Этажи разделены профилированным поясом, ниже которого стены обработаны дощатой рустовкой.

В верхнем этаже углы объемов оформлены слегка отступающими сдвоенными пилястрами, по которым раскреповываются горизонтальные профили; ярусные пилястры четверика дополнены одинарными пилястрами с Т-образной капителью в простенках трех оконных осей. Арочные окна верхнего света обрамлены широкими гладкими архивольтами с выделенным замковым камнем, у окон нижнего, имеющих эллиптическую перемычку, — широкий архивольт сочетается с узкими вертикальными тягами, образуя барочные «уши»; в нижнем этаже обрамляющие тяги, поднятые над архивольтом к междуэтажному поясу, заключают плоский стилизованный сандрик. Прямоугольные окна алтаря, притвора и трапезной обрамлены ленточными наличниками с завершающей лежачей филенкой. Карнизы и сдвоенные пилястры ярусов колокольни дополнены во

|  | втором ярусе небольшими треугольными фронтонами; общий междуэтажный пояс, отделяющий в нижнем ярусе рустованные пилоны, размыкается мощными архивольтами арок; купол прорезан круглыми люкарнами. Четверик храма перекрыт сомкнутым сводом, алтарь и притвор — лотковыми с надоконными распалубками. В нижнем этаже в пространстве четверика выгорожены прямоугольные алтари приделов, соединенные арками с притвором и перекрытые цилиндрическими сводами. Деревянные балочные перекрытия трапезной не сохранились. |
| --- | --- |

СЫРНЕВО

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС, 2-я пол. 18 в.

Характерный для северных районов России комплекс из двух приходских храмов расположен в южной части села, на возвышенном месте: холодная церковь Рождества Христова 1767 г. с приделом Николая Чудотворца и к северо-востоку от нее теплая Казанская 1777 г. Обе выстроены из кирпича на средства прихожан. На церковном кладбище к югу от Казанской церкви сохранилось мраморное надгробие штабскапитанши А. И. Кожиной, урожд. Молчановой (1780-1857).

В архитектурном решении церкви Рождества Христова оригинальные признаки барокко сочетаются с реминисценциями 17 в. Двусветный пятиглавый четверик храма с сильно выступающей полукруглой апсидой, несколько более широкая трапезная, удлиненная папертью, и встроенная в паперть трехъярусная  колокольня с двумя поздними контрфорсами с западной стороны образуют традиционную продольную композицию. Луковичные чешуйчатые главы над четырехскатной кровлей храма подняты на тонкие круглые барабаны. Южный фасад четверика включает две оси проемов с боковым входом на западной из них, на северном фасаде входной проем смещен к центру. Четырехгранная колокольня с двумя арочными ярусами, убывающими по площади кверху, увенчана высоким шпилем на квадратном постаменте с вогнутыми ребрами.

Углы четверика, трапезной и паперти обработаны отступающими рустованными лопатками, четверик завершен аттиком с полукруглыми кокошниками (по шесть на каждом фасаде), который отделяется раскрепованным по лопаткам поясом ступенчатых консолек. Глухие барабаны пятиглавия украшены тонкими карнизами на консольках и поясками. Все окна имеют лучковую перемычку, заключены в плоские наличники своеобразного рисунка: высокие пилястры с навершиями резко сужаются в верхней части и обрамляют венчающий треугольный фронтончик на подвышении с вогнутыми краями; нижний перехват наличника усложнен полукруглым фартуком и спускающимися углами. Порталы выполнены широким валом.

Ярусы колокольни разделены профилированными карнизами и тонкими импостами; второй ярус оформлен плоскими, отступающими от углов раскреповками стен, третий — угловыми полуколоннами, поднятыми до отметки импостов; вогнутые ребра постамента под шпилем наложены поверх огибающих лопаток, стенки прорезаны арочными нишами.

Четверик и трапезная перекрыты лотковыми сводами с надоконными распалубками, апсида — коробовым с конхой, паперть — коробовым с распалубками входных проемов, служащими основанием верхних ярусов колокольни. Вход на колокольню устроен из паперти в ее западной стене. Окна снабжены кубоватыми решетками.

На южной стене четверика, в простенках нижнего света, сохранился фрагмент первоначальной клеевой росписи: архитектурный мотив мраморных колонн. Сохранились также фрагменты масляной живописи нач. 20 в.: фигуры евангелистов в северных простенках верхнего света и двух ангелов — на северном лотке свода.

| Церковь Рождества Христова. Фото 2000 г. | Казанская церковь решена в классицистических формах. Невысокий четверик с сильно выступающей полукруглой апсидой и трапезная с примыкающей: папертью под общей двускатной кровлей скомпонованы кораблем. Главка над металлическим купольным покрытием храма утрачена. Боковые фасады четверика и фасад паперти оформлены четырехколонными тосканскими портиками с треугольными фронтонами и зубцовыми карнизами, придающими скромной постройке представительность. Фронтоны боковых портиков упираются в массивный венчающий карниз четверика, фасадные плоскости обрамлены угловыми лопатками и нераскрепованным узким фризом. |
| --- | --- |

Прямоугольные окна украшены простыми сандриками на плоских консольках; боковые окна паперти помещены в плоские арочные заглубления. Храм, апсида и трапезная перекрыты цилиндрическими сводами, апсида — с конхой, трапезная — с замыкающим западным лотком.

Особенностью интерьера церкви являются две пары толстых колонн с базами и лепными коринфскими капителями, поддерживающих балку широкого проема между храмом и трапезной; по сторонам проема колоннам соответствуют пары пристенных пилястр того же ордера. Люнет над балкой со стороны храма сохранил сильно потемневшую композицию маслом «Христос и грешница», со стороны трапезной — выполненные гризайлью архиерейские атрибуты.

|  | Современная архитектурно-планировочная организация территории. Расселение и система населенных мест. |
| --- | --- |

Исторически система расселения на территории Кременевского  СП складывалась вдоль основных транспортных путей  Пошехонье – Рыбинск (автодорога),  Кременево – Григорово – Никулино -  Бараново  и  Окулово - Ляча – Вощиково – Юрково – Старово – Юрцино - Кардинское.

По состоянию на 01.01.2009 на территории Кременевского СП расположено 42 СНП. Эти населенные пункты группируются следующим образом по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население):

| Порядковый индекс | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения (5) |  |
| 1.31 | Лапушка | - |
| 1.27 | Кошелево | - |
| 1.39 | Покров-Кештома | - |
| 1.13 | Смешково | - |
| 1.9 | Окулово | - |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей (14/48 чел.) |  |
|  | Пачеболка | 1 |
| 1.24 | Вахтино | 3 |
| 1.22 | Бобарино | 4 |
| 1.30 | Курочкино | 1 |
| 1.33 | Мальгино | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.10 | Пустошка | 1 |
| 1.6 | Кладово | 3 |
| 1.18 | Юрково | 5 |
| 1.3 | Евсевьево | 2 |
| 1.15 | Середнево | 5 |
| 1.15 | Сырнево | 5 |
| 1.11 | Селища | 4 |
| 1.7 | Козицино | 5 |
| 1.41 | Торопихино | 4 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей (15/200 чел.) |  |
| 1.40 | Сваруха | 9 |
| 1.20 | Бабкино | 9 |
| 1.26 | Демихово | 26 |
| 1.37 | Панфилово | 31 |
| 1.23 | Большая Луха | 13 |
| 1.25 | Григорово | 28 |
| 1.42 | Ульяновское | 17 |
| 1.34 | Нагинское | 10 |
| 1.9 | Криково | 6 |
| 1.8 | Ляча | 7 |
| 1.16 | Таргобино | 7 |
| 1.19 | Юрцино | 6 |
| 1.4 | Ильинское | 9 |
| 1.14 | Старово | 11 |
| 1.17 | Тиманово | 11 |
|  | СНП с населением от 51 до 200 жителей (5/384 чел.) |  |
| 1.36 | Обновленское | 67 |
| 1.28 | Крестцы | 99 |
| 1.32 | Малая Луха | 114 |
| 1.35 | Никулно | 52 |
| 1.5 | Кардинское | 52 |
|  | СНП с населением от 201 до 500 жителей (2/970 чел.) |  |
| 1.1 | Кременево | 494 |
| 1.2 | Вощиково | 476 |
| Всего: 42 населенных пункта 1602 чел. |

Анализируя сельское расселение Ярославской области, Пошехонского МР и Кременевского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения:

| Территория | Группировка СНП по численности населения |
| --- | --- |
|  | Всего СНП | СНП с постоянным населением | Без населения |
|  |  | Всего | Более 500 чел. | 201 – 500 чел. | 51 – 200 чел. | 6 – 50 чел. | 0 – 5 чел. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ярославская обл. | 6 026 | 4 884 | 93 | 150 | 479 | 2 432 | 1 730 | 1 142 |
| Пошехонский МР | 415 | 318 | - | 8 | 38 | 176 | 96 | 97 |
| Кременевское СП | 42 | 37 | - | 2 | 5 | 16 | 14 | 5 |

|  | Анализ сельского поселения Ярославской области, Пошехонского МР и Кременевского СП (на 2009г): |
| --- | --- |
| NN пп | Наименование показателей | Территория |
|  |  | Ярославская область | Пошехонский МР | Кременевское СП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория, кв. км. | 36 177 | 3 080,6 | 214,9 |
| 2. | Население (всего), чел. | 1 228 700 | 17 400 | 1 602 |
| 2.1. | в том числе сельское население, чел. | 257 500 | 9 744 | 1 602 |
| 3. | Плотность населения (всего/сельского), чел./кв.км. | 36,8 / 7,3 | 5,65 / 3,16 | 7,4 |
| 4. | Количество сельских поселений (СП) | 80 | 6 | 1 |
| 5. | Средняя численность населения в СП, чел. | 3 126 | 1 624 | 1 602 |
| 6. | Количество сельских населенных пунктов (СНП) | 6 026 | 415 | 42 |
| 7. | Средняя численность населения СНП, чел. | 42 | 23,48 | 38,1 |
| 8. | Среднее количество СНП на территории СП | 75 | 69 | 42 |

Примечание:

В указанную площадь Пошехонского района не входит водный фонд Рыбинского водохранилища.

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что средняя численность населения на территории Кременевского СП значительно ниже, чем среднеобластная и несколько ниже, чем в Пошехонском МР. Среднее количество СНП на территории СП меньше, чем в районе и в области, а средняя численность населения СНП выше районной, но ниже областной.

|  | Обоснование вариантов решения задач (концепция) территориального планирования. |
| --- | --- |

В соответствии со «Стратегией перспективного социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.» и «Схемой территориального планирования Ярославской области» выработка сценарных условий и параметров прогноза развития в вопросах экономики, социальной сферы и расселения на территории Ярославской области и Пошехонского МР осуществлялись по трем основным вариантам: инерционному (или традиционному), модернизационному и инновационному (или целевому).

Базовым вариантом развития для Ярославской области в целом определен инновационный тип.

Одновременно, ряд административно-территориальных образований (как муниципальных районов в целом, так и территорий отдельных городских округов и поселений) на расчетный срок (до 2026 г.) будут развиваться по вариантам модернизационного или инерционного сценариев.

Если развитие территории Пошехонского МР и города Пошехонье, как центра расселения межрайонного уровня определены «Схемой» по варианту модернизационного развития, то развитие территории Кременевского СП по особенностям социально-экономической инфраструктуры, агропромышленного комплекса, пространственно-ландшафтной инфраструктуры и системы расселения можно рассматривать в определенный Генпланом период по двум сравнительным вариантам: модернизационому и инерционному.

Инерционный (или традиционный) тип развития территории предполагает:

| - - - - | Замедление экономического развития: падение объема инвестиций, рост износа основных фондов, сохранение существующего уровня достигнутого развития только в городах Ярославле и Рыбинске, сильная диспропорция в развитии других округов и поселений; Сохранение потенциала основных компонентов природопространственной среды преимущественно за счет земель лесного и водного фонда; Территориальная диспропорция в социально-экономическом развитии: преимущественном развитии Ярославско – Рыбинской агломерации и сельской агломерации между городами Ярославлем и Ростовом и увеличении доли отсталых и депрессивных районов; Нарастание негативных тенденций в социальной сфере: уменьшение количества и ухудшение качественного состава населения, усиление миграционных потоков, значительное количество (до 40%) исчезающих сельских населенных пунктов. |
| --- | --- |

Модернизационный тип развития территории характеризуется:

| - - - | Сохранением потенциала сложившейся на территории поселения экономической (прежде всего - агроэкономической) базы с диверсификацией традиционных функционально-технологических звеньев путем «наращивания» новых небольших производств по доработке (переработке) продукции (прежде всего сельскохозяйственного производства) по заказам конкретных потребителей; Сохранением и развитием природопространственного потенциала территории при приоритетном развитии рекреационных зон и объектов; Сохранением и развитием сложившейся системы расселения с выделением сельских агломерационных структур и формированием в их центрах комплексной системы предприятий (учреждений) социально-бытового обслуживания населения, дальнейшим совершенствованием инженерно-транспортной инфраструктуры, развитием жилищного строительства в сельских населенных пунктах на основе преимущественно (до 75%) индивидуальной, а так же смешанной малоэтажной (до 25%) жилой застройки, последовательным увеличением (в 1,5 раза) средней жилищной обеспеченности, полной ликвидации в период расчетного срока ветхого и аварийного жилого фонда, повышением в 1,5 – 2 раза показателей обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием. |
| --- | --- |

Инновационный (или целевой) тип развития (кроме позиций, отмеченных в модернизационном) предполагает:

| - - - | Укрепление тенденций устойчивого развития, в т.ч. стабилизация численности населения в центрах городских и сельских агломераций и перспективным расселением на основе реосвоения территории области: создание новых жилых зон с появлением свободного жилого фонда (второе жилье для горожан, сдача в аренду, вторичный рынок жилья для расселения мигрантов и др.); Активное развитие познавательного (культурно-исторического) и рекреационного (спортивно-оздоровительного) отдыха и туризма, в т.ч. для жителей (гостей) из Московского региона; Развитие территории в т.ч. с активным внедрением и освоением внешних инноваций (технологий) в промышленном и сельскохозяйственном производстве и новыми направлениями инженерно-транспортной инфраструктуры с учетом территориального взаимовлияния Московского (столичного) и Ярославского регионов. |
| --- | --- |

Сравнение основных направлений развития производится в Генплане концептуально по следующим позициям:

| - - - - - | Население и территориальное развитие; Экономическая основа устойчивого развития; Экологическая безопасность; Жилищное строительство и жилищная обеспеченность; Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

|  | Население и территориальное развитие. |
| --- | --- |

Площадь территории Кременевского СП в существующих административных границах составляет 21 498,4 га  и сохраняется на расчетный срок без изменений. Существующее население проживает в 42 СНП и составляет 1602 чел.

| Модернизационное развитие Исходя из сложившейся демографии, численность населения на территории Кременевского СП на расчетный срок принимается в количестве 2 098 человек, постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей, а на 1-ю очередь (2014г.) - в количестве 1 651 человек. Предполагается сохранение всех 42 СНП. | Инерционное развитие Численность населения прогнозируется исходя из материалов «Схемы территориального планирования Ярославской области» на 1-ю очередь в 1 350 чел., и на расчетный срок в 1 070 чел., постоянно проживающих (зарегистрированных) жителей. Населенные пункты (19 из 42 или 45,2%) без постоянного населения остаются в перспективе под сомнением к существованию и их сохранение должно оцениваться индивидуально, в т.ч. при разработке «Схемы территориального планирования Пошехонского муниципального района». |
| --- | --- |

|  | Экономическая основа устойчивого развития. |
| --- | --- |

В настоящее время численность трудоспособного населения в Кременевского СП составляет около 850 чел. (53,1% от общей численности). Из этого числа около 195 чел. (22,9% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и около 137 чел. (16,1%) – в сфере обслуживания. Около 518 чел. или 30,8% от числа трудоспособного населения трудится вне территории СП (преимущественно в городах Пошехонье,  и Рыбинске) и эти процессы связаны с системными миграциями с производственными целями.

| Модернизационное развитие Предполагается сохранять и развивать существующие сельскохозяйственные мощности во всех СНП, с учетом их перспективной модернизации. При развитии в перспективе объектов сервисного обслуживания вдоль основных автомагистралей прогнозируется значительный рост занятого трудоспособного населения в сфере обслуживания, чему также будет способствовать развитие объектов отдыха и туризма. Прогнозируется на 1-ю очередь численность трудоспособного населения в 990 человек (60,0%), в т.ч. занятых в сфере производства 495 чел., в сфере обслуживания 495 чел. На расчетный срок прогнозируется численность трудоспособного населения в 1 260 чел., в том числе около 500 чел. в сфере производства и 760 чел. в сфере обслуживания. При этом новые производства и объекты социального обслуживания населения (модернизированные сельскохозяйственные производства, объекты придорожного сервиса и др.) создаются с целью прекратить в перспективе миграционные процессы с производственными целями. | Инерционное развитие В основе инерционного развития лежит сохранение всех существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и максимально возможное сохранение уровня трудоспособного населения в 60-65% от общей численности населения, т.е. 810 чел. на 1-ю очередь и 640 чел. на расчетный срок. Из них занятых в сфере производства на уровне 55% и в сфере обслуживания на уровне 45%. Количество трудоспособного населения, связанного с системными миграционными процессами (в основном в города Пошехонье и Рыбинск) составит как на первую очередь, так и на расчетный срок около 60%. Предлагается модернизация и частичное развитие существующих сельхозпредприятий, и создание новых объектов обслуживания в комплексных общественно-деловых и рекреационных зонах. Трудоспособное население, связанное с развитием сферы обслуживания на территории СП будет перераспределяться за счет уменьшения миграционных потоков с производственными целями. |
| --- | --- |

|  | Экологическая безопасность. |
| --- | --- |

Как при модернизационном, так и при инерционном развитии территории Кременевского СП предусматривается сохранение существующих территориальных параметров лесного фонда на уровне 40,5 % и водного фонда на уровне 1,1% общей площади территории.

Устанавливаются законодательные регламенты по землям водного фонда (водоохранные зоны), производственным (в том числе сельхозпроизводство) предприятиям и территориям (объектам) спецназначения (санитарно-защитные зоны), по объектам с риском возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (защитные зоны).

|  | Жилищное строительство и жилищная обеспеченность. |
| --- | --- |

Отсутствие «Схемы территориального планирования Пошехонского МР» объективно отражается на прогнозах перспективной демографии населения, развития жилищного строительства и жилищной обеспеченности в разрезе территории конкретного сельского поселения. Эти показатели можно, в результате, прогнозировать только концептуально в контексте с материалами «Схемы территориального планирования Ярославской области», существующей и прогнозируемой численностью населения и параметрами развития жилых территорий сельских населенных пунктов.

Существующий жилой фонд сельских поселений в Пошехонском МР оценивается в 300,7 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 29,7 кв. м/чел. Объем ветхого и аварийного жилого фонда оценивается по сельским поселениям в 29,7 тыс.кв.м.

Новое жилищное строительство в сельских поселениях Пошехонского МР прогнозируется на расчетный срок в 86,3 тыс.кв. м, на 1-ю очередь – 16,5 тыс.кв.м. Снос ветхого и аварийного жилого фонда, соответственно, в 29,7 тыс.кв. м и 7,6 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда, соответственно, в 56,6 тыс.кв. м и в 8,9 тыс.кв.м. Общий объем жилого фонда оценивается на перспективу расчетного срока в 357,3 тыс.кв.м. на перспективу 1-ой очереди в 309,6 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность прогнозируется, соответственно, в 35,0 кв. м/чел и в 33,4 кв. м/чел.

Существующий жилой фонд в Кременевском СП составляет 49,6 тыс.кв. м, средняя жилищная обеспеченность составляет – 31,0 кв. м/чел; объем ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 1,1 тыс.кв.м. Степень износа жилого фонда – от 50 до 65%.

Концепцией развития, как Российской Федерации («Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации»), так и Ярославской области и Пошехонского МР («Схема территориального планирования Ярославской области») прогнозируется перспективное сокращение сельского населения от 13,6% до 16,1% на 1-ю очередь и от 30,0% до 32,9% на расчетный срок.

Численность сельского населения по Кременевскому СП спрогнозирована Генпланом, при модернизационном развитии  территории 1 650 и 2 100 чел. на расчетный срок и на первую очередь соответственно. При инерционном развитии территории  численность сельского населения ,соответственно, составит 1 350 и 1 070 чел на расчетный срок, и на 1-ю очередь.

| Модернизационное развитие Новое строительство на расчетный срок составит 20,8 тыс.кв. м; снос аварийного и ветхого жилого фонда – 1,1 тыс.кв. м; прирост жилого фонда – 19,7 тыс.кв. м. Жилой фонд всего составит около 69,3 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 33,0 кв.м/чел. На 1-ю очередь развития территории эти же показатели, соответственно, составят: 3,6 тыс.кв.м.; 0,4 тыс.кв.м.; 3,2 тыс.кв.м.; Жилой фонд всего составит около 52,8 тыс.кв.м. Средняя жилая обеспеченность – 32,0 кв. м/чел. Степень инженерного благоустройства жилого фонда на расчетный срок прогнозируется довести до 70 – 85%. Средняя жилая обеспеченность по Кременевскому СП несколько ниже, чем прогнозируется по району, как на первую очередь, так и на расчетный срок. | Инерционное развитие Выбытие на расчетный срок аварийного и ветхого жилого фонда в 1,1 тыс.кв.м (на 1-ю очередь – 0,4 тыс.кв.м) сохраняется. При прогнозной численности населения в СП на расчетный срок и на 1-ю очередь строительства, соответственно, в 1070 и 1350 чел. (по «Схеме территориального планирования Ярославской области») при жилой обеспеченности в 49,7кв. м/чел. и 38,7 кв.м/чел. перспективный жилой фонд как на расчетный срок, так и на первую очередь сохраняется в объеме 53,2 – 52,2 тыс.кв.м. Таким образом, новое строительство на расчетный срок и на первую очередь должно компенсировать снос аварийного и ветхого жилого фонда на территории СП и должно составлять, соответственно, около 4,7 тыс.кв.м и 3,0 тыс.кв.м. Прирост жилого фонда при инерционном развитии планируется на расчетный срок и на первую очередь в размере 3,6 тыс.кв.м и 2,6 тыс.кв.м, соответственно. Одновременно, степень инженерного благоустройства сохраняемого жилого фонда должна составлять 70 – 80%. |
| --- | --- |

Перспективы развития Кременевского СП связаны с увеличением жилых зон - земель населенных пунктов,  ориентировочно на 12,37 га или на 1,3 %. Из этих территорий около 9,3 га (75%) будет спланировано под жилищное строительство, в т.ч. 7,0 га в зонах индивидуальной жилой застройки и  2,3  га в зонах малоэтажной смешанной жилой застройки, что позволит в перспективе разместить новый жилой фонд ориентировочно в 3,1 тыс.кв. м при жилищной обеспеченности в 40,2 кв. м/чел, прогнозируемой на расчетный срок «Схемой территориального планирования Ярославской области».

Проведенный прогнозный расчет выявляет специфичную тенденцию жилищного строительства и показателей жилой обеспеченности в перспективе развития сельских территорий, обусловленную соотношением темпов сокращения численности сельского населения, темпов выбытия жилого фонда и потребностью нового жилищного строительства, как с учетом роста жилищной обеспеченности, так и за счет возникновения новых земельных резервов для развития селитебных территорий.

|  | Система учреждений обслуживания населения. |
| --- | --- |

И при модернизационном и при инерционном вариантах развития регламенты функционирования специализации, емкости и радиусы обслуживания учреждений обслуживания населения должны соответствовать действительности.

В целом эта система на территории Кременевского СП сложилась и ее можно принять за основу.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению объектов обслуживания населения во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Предусматривается широкая перспектива развития культурно-просветительных и культурно-развлекательных объектов, объектов отдыха и туризма, объектов обслуживания  в придорожных зонах основных автомагистралей, физкультурно-спортивных сооружений.

Особо подчеркивается целесообразность восстановления и реставрации храмов, являющихся объектами культурного наследия.

Исходя из вышеизложенного по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования, концепция Генплана ориентируется в перспективном развитии территории Кременевского СП  на вариант модернизационного развития.

|  | Перечень мероприятий по территориальному планированию. |
| --- | --- |

К основным мероприятиям по территориальному планированию Кременевского сельского поселения относятся:

| - - - - - - - - | Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон; Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания; Охрана окружающей среды, использование и охрана многочисленных объектов культурного наследия - памятников истории и культуры (4 объекта в 3 СНП); Развитие объектов отдыха и туризма (в СНП Окулово и Пачеболка); Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта (автомобильного) и его сервисного обслуживания (АЗС в районе с. Кременево); Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов; Создание системы планировочных ограничений в использовании территории СП: охрана окружающей среды и объектов историко-культурного наследия; Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП. Этапы реализации В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2026 год и 1-я очередь – 2014 год. Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Кременевского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Кременевского СП. Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Кременевского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Кременевского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Требования пожарной безопасности. |
| --- | --- |

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Кременевского СП относятся:

| - - - - - | Автомобильные дороги общего пользования, регионального и местного значения с придорожными полосами для дорог III-IV технической категории на расстоянии 50 м., для автодорог V технической категории - 25 м от границы полосы отвода автодороги: розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте; Магистральные и межпоселковые газопроводы (охранная зона от 75 до 200 м): утечка газа с последующим возгоранием, аварийные ситуации, повреждение систем газоснабжения; Отопительные котельные (охранные зоны от 50 до 100 м): взрывопожароопасные объекты, аварийные остановки, перебои в теплоснабжении объектов; Склады ГСМ на производственных и сельхозпроизводственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф; Пожары в жилом секторе; Факторы риска возникновения ЧС природного характера: - - - - Высокие уровни воды: наводнения при половодьях, дождевых паводках, заторах (превышение уровней воды выше отметки 102,3 м); Низкие уровни воды: падение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках (падение уровня воды ниже 97,0 м); Лесные пожары и весенние палы, Ураганы, смерчи, шквалы, град. |
| --- | --- |

|  | Требования пожарной безопасности |
| --- | --- |

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

| - - - - | Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения (см. пункт 4): производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.; Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории СНП; На территориях СНП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в СНП с количеством жителей до 50 человек, а также в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки; На территории Кременевского СП подразделения пожарной охраны (пожарные депо) отсутствуют, в настоящее время территория сельского поселения обслуживается пожарной частью города Пошехонье; для удовлетворения требованиям прибытия подразделений пожарной охраны в сельских поселениях в течение 20 минут (не более) предусматривается размещение перспективной пожарной части в д. Вощиково. |
| --- | --- |

|  | ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ. Цели и задачи территориального планирования Кременевского сельского поселения. |
| --- | --- |

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Кременевского СП являются:

| - - - - - - - - - - | сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения; обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития; безопасность территории и окружающей среды; комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров; размещение (модернизация) промышленных объектов на землях СП с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории СП; надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур; сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования, как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства; активное использование лесохозяйственных ресурсов поселения и развитие лесного хозяйства: использование лесоэксплуатационного фонда, лесопереработка, лесовосстановительные работы, использование ценных растительных ресурсов – грибов, ягод, лекарственного и технического сырья; комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории, сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом; учет с целью использования и охраны природоохранных объектов и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |
| --- | --- |

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Ярославской области» следующие временные сроки его реализации:

| - - | Расчетный срок реализации – 2026 год; Первая очередь реализации – 2014 год. |
| --- | --- |

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Кременевского СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

|  | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения (этапы реализации). Принципы территориального планирования. |
| --- | --- |

В Генплане Кременевского СП выделены следующие категории земель (территориально-функциональные зоны и подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе:

- Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного

хозяйства и др.;

- Земли населенных пунктов;

-  Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального

назначения, в том числе:

- Земли промышленности;

- Земли инженерно-транспортной инфраструктуры;

-Земли специального назначения;

- Земли особо охраняемых территорий и объектов;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда;

- Земли запаса.

|  | Баланс земель при территориальном планировании Кременевского СП (перспективное развитие). |
| --- | --- |

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 10 803,82 2,91 989,91 6756,65 12,67 660,20 3,78 0,33 0,33 8 701,29 244,03 82,97 | 50,3 0,0 4,6 3,1 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 40,5 1,1 0,4 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 24 777,70 | 100,0 |
| 9. | Из всех земель: земли природоохранного назначения | - | - |

Земли природоохранного назначения  при территориальном планировании территории Кременевского СП отсутствуют.

|  | Земли сельскохозяйственного использования. |
| --- | --- |

Планируется сокращение земель сельскохозяйственного назначения с 10 798,69 га до 10 786,48 га (на 0,11%). При этом земли сельскохозяйственных угодий сокращаются на 12,22 га, одновременно с этим, земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения не изменяются.

|  | Земли населенных пунктов. |
| --- | --- |

Жилые зоны развиваются на землях всех 42 сохраняемых СНП.

Генпланом планируется прирост жилых зон в землях населенных пунктов с 1009,04 га до 1021,26 га или на 12,22 га (1,2%)

Площадь рассматриваемых (3) СНП изменяется следующим образом:

| №№ | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Кременево (Ж-1.1) | 205,1379 |
| 2. | Лапушка (Ж-1.31) | 33,9 |
| 3. | Вощиково (Ж-1.2) | 61,3 |
|  | Итого: | 300,3379 |

Примечание: в связи с отсутствием сведений о координировании границ населенных пунктов, указанная в таблице площадь может отличаться от площади вычисленной по результатам межевания.

- подпункт дополнить таблицей следующего содержания:

«Перечень земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения», ранее включенных, а также включаемых в границы населенных пунктов».

| № № п/п | Кадастровый № | Площадь участка, кв. м. | В какой населенный пункт включается |
| --- | --- | --- | --- |
| Ранее включенные земельные участки в границы населенных пунктов |
| 1. | 76:12:173201:0084 | 35500 | д. Крестцы |
| 2. | 76:12:050222 | 88200 | д. Лапушка |
| 3. | 76:12:050203:0060 | 10000 | д. Пачеболка |
| 4. | 76:12:050203:0020 | 19000 | д. Вахтино |
| 5. | 76:12:050203:0051 | 31000 | д. Большая Луха |
| 6. | 76:12:050203:0041 | 23000 | д. Панфилово |
| 7. | 76:12:050201:54 | 5000 | д. Лапушка |
| 8. | 76:12:050201:53 | 5000 | с. Кременево |
|  | Итого | 216700 |  |
| Ранее включенные земельные участки в границы населенных пунктов |
| 1. | 76:12:050201:106 | 10000 | с. Кременево |
| 2. | 76:12:050201:107 | 20000 | с. Кременево |
| 3. | 76:12:050201:108 | 10000 | с. Кременево |
| 4. | 76:12:050201:109 | 10000 | с. Кременево |
|  | Итого | 50000 |  |
| Включаемые земельные участки в границы населенных пунктов |
| 1. | 76:12:050201:113 | 43 443,1 | с. Кременево |
| 2. | 76:12:050201:119 | 140 000,0 | д. Лапушка |
|  | Итого | 183 443,1 |  |
|  | Всего: | 450143,1 |  |

|  | Земли промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и специального назначения. |
| --- | --- |

Рост этой категории земель планируется на 1,00 га или  на 0,1 % (с 663,03 га до 677,67 га) прежде всего за счет расширения кладбища в деревне Лапушка и организации площадки для сбора ТБО в районе СНП Кременево.

В соответствии с п. 1.2 ст. 26  Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…» вдоль автомобильных дорог, за исключением участков дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.  Размер придорожной полосы определяется исходя из технической категории автомобильной дороги: для автомобильных дорог 3, 4 тех. кат. – 50 м от границы полосы отвода автодороги, 5 тех. кат. – 25 м от границы полосы отвода автодороги.

На пользование придорожной полосой устанавливаются ограничения в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.04.99 № 85-П (в редакции постановления Администрации области от 30.10.2006 г. № 253-а).

По автодорогам общего пользования местного значения, трассировка которых сложилась исторически, а также по всем сложившимся автомобильным подъездам  к существующим населенным пунктам (независимо от характера покрытия дорожной полосы и от численности населения в них), которые указаны в генеральном плане и проходят в настоящее время вне категории земель промышленности, энергетики и транспорта (преимущественно по землям сельскохозяйственного назначения) в планах реализации генеральных планов должны устанавливаться публичные сервитуты (право ограниченного пользования) на резервирование соответствующих существующих перспективных полос отвода автодороги.

Право ограниченного использования земельного участка (сервитут), порядок его установления и прекращения определены в Правилах землепользования и застройки сельского поселения (Статья 19).

|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов. |
| --- | --- |

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

При территориальном планировании этой категории земель  Генпланом принципиально отмечаются земли рекреационного назначения, которые представлены на площади в 0,33 га (база отдыха Овчаровой) и земли природоохранного назначения (парк в с. Вощиково).

В соответствии с перечнем региональных ООПТ (утвержден постановлением Администрации Ярославской области от 25.02.2005 №8)  и перечнем муниципальных ООПТ (утвержден постановлением Администрации Пошехонского муниципального округа от 25.02.2005 №78)  в границах Пригородного сельского поселения находятся 2 особо охраняемые природные территории регионального значения и 1 ООПТ местного значения.

На территории СП сохраняются с целью использования и охраны все  4 объекта культурного наследия, в том числе: 1 храмовый ансамбль, состоящий из 2-х объектов и другие памятники истории и культуры (см. пункт 1.5.4).

В связи с тем, что на объекты культурного наследия расположенные на территории Пошехонского района отсутствуют утвержденные в установленном порядке границы зон охраны, отдельно земли по ним при зонировании территории  Кременевсого СП не отмечаются.

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения, регулируются Земельным кодексом РФ, законом РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон Ярославской области от 28.12.2015 N 112-з "Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области».

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

Согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных природных заказников, памятников природы, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась ООПТ, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

Согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в Ярославской области» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об ООПТ регионального значения.

|  | Земли лесного фонда. |
| --- | --- |

Земли лесного фонда сохраняются в существующих размерах – 8 701,29 га  (40,5%).

|  | Земли водного фонда. |
| --- | --- |

Земли водного фонда  на площади 4269,8353га (16,7%), представленные акваторией Рыбинского водохранилища, рек Лужка, Кештома, Акатовка, Ухра, Ега и Коржа.

|  | Земли запаса. |
| --- | --- |

Земли запаса на площади  82,97 га (0,4%)  Генпланом сохраняются в существующих размерах.

|  | Принципы градостроительного (территориально-Функционального) зонирования СНП Кременево, Лапушка, Вощиково, (численность населения – более 100 чел.). |
| --- | --- |

В соответствии с перспективным территориальным планированием Кременевского СП выделяются 3 населенных пунктов с численностью населения 100 человек и более ( СНП Кременево ,  Лапушка,  Вощиково), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций.

Все 3 рассматриваемых СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения. Территориально изменяются границы д. Лапушка со 19,9 га до 28,7   га.

Жилые зоны в землях населенных пунктов планируются Генпланом с перспективой строительства преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения СП в 33,4 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 35,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в Правилах землепользования и застройки Кременевского СП, разрабатываемых  на основе настоящего Генплана.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что СНП должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 6.2).

СНП Кременево и Вощиково имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения, электроснабжения, отопления и газоснабжения, в СНП Лапушка и Ляча централизованные системы водоснабжения и канализации отсутствуют. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

В с. Кременево на перспективу планируются Генпланом новая артезианская скважина (в настоящее время действуют 2 скважины).

|  | Социальное обслуживание населения. |
| --- | --- |

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генплане с учетом большинства существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории Кременевского СП.

Система размещения объектов социального обслуживания дифференцируется в СП следующим образом:

| - - | Сохраняется система центров сельских агломераций в центре СП – с. Кременево (Погорельский сельский округ), с. Вощиково (Вощиковский сельский округ) Появляется новая АЗС в районе прохождения автомагистрали Р104.1К5 «Сергиев Посад – Углич – Рыбинск – Пошехонье - Череповец» (с. Кременево). |
| --- | --- |

Объем основных учреждений образования, здравоохранения, культуры и сервисного обслуживания: торговли, общественного питания и бытового сервиса соответствует расчетным показателям на перспективу развития СП и нормативным радиусам обслуживания.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению этих функциональных объектов во вновь планируемых жилых, производственных и рекреационных зонах.

Одновременно, Генпланом предусматривается перспектива развития, объектов отдыха и туризма (развитие существующих объектов отдыха и туризма в СНП Окулово и Пачеболка, новая пристань в районе д. Окулово).

|  | Рекреационно-туристическая деятельность. |
| --- | --- |

Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Пошехонского МР, ориентированную на внутренний, так и на внешний туризм.

Рекреационно-туристическая система района включает:

- многопрофильные рекреационно-туристические зоны областного и районного значения;

- водные и наземные экскурсионно-туристические маршруты;

- туристические узлы – маршрутно-опорные центры.

Многопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов, водоемов и прибрежных зон, исторического города Пошехонье и населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры.

Центром и связующим звеном туристско-экскурсионных маршрутов является город Пошехонье. Направленность туристических маршрутов – познавательно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная и паломническая.

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу своего историко-культурного или природно–экологического потенциала.

Город Пошехонье является маршрутно-опорным центром областного значения.

Огромное значение для района имеет Рыбинское водохранилище. Площадь его составляет 4,5 тыс. км 2. Длина с северо–запада на юго-восток 100 км. Средняя ширина доходит до 50 км. Средняя глубина 6 м. Объем воды составляет 25 куб. км, а береговая линия достигает 1724 км. Лещ, судак, сом, налим, плотва, окунь, чехонь, синец – это лишь часть сокровищ, добываемых в Рыбинском водохранилище.

По территории района протекает 33 реки, их общая протяженность составляет 1144 км. Самые крупные из них Сога, Согожа, Ухра, Ухтома, Кештома, Конгора, Маткома.

Реки Согожа, Сога, Ухра, Ухтома являются памятниками природы. На территории района насчитывается 136 родников.

Земли водного фонда составляют в районе 131,03 тыс. га или 29,9% территории.

Большая часть муниципального района занята лесами (209,06 тыс. га или 67,8% от территории сельских поселений). Прекрасные охотничьи угодья богаты птицей и зверьем. Здесь можно встретить медведя, куницу, бобра и лося.

Основная многопрофильная рекреационно-туристические зона на территории Пошехонского района формируется вдоль побережья Рыбинского водохранилища от устья реки Ухра через город Пошехонье и далее на север до границы с Вологодской областью, а также, частично, вдоль русла реки Согожа в ее нижнем течении. Площадь этой зоны ориентировочно составляет около 51,6 тыс. га.

Основные наземные туристические маршруты (автомобильные, велосипедные) проходят по автодорогам: Рыбинск - Пошехонье – Череповец, Пошехонье – Белое – Данилов, Пошехонье – Семеновское – Пречистое, Пошехонье  - Владычное.

Основные водные туристические маршруты проходят по акватории Рыбинского водохранилища и по рекам Согожа, Сога, Ухра, Конгора, Маткома, Керома, Репа, Ухтома и др.

Основные маршрутно-опорные центры на туристических маршрутах могут быть в следующих СНП: Гаютино, Ермаково, Федорково, Кременево, Лапушка, Владычное, Белое, Покров-Рогули.

Маршрутно-опорным центром областного значения остается город Пошехонье, как образец провинциальной культуры со статусом «достопримечательное место».

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности значительное место  занимают историко-архитектурные и археологические памятники и природные комплексы: в 29 населенных пунктах района расположены 72 объекта культурного наследия – памятника истории и культуры, в том числе 3 археологических памятника, 23 комплексных храмовых архитектурных ансамбля, включая ансамбль Адрианова монастыря в Адриановой слободе и 5 усадебных загородных ансамблей.

В соответствии с «Муниципальной целевой Программой развития туризма в Пошехонском муниципальном районе» в паломнические маршруты с посещением монастырей и церквей Пошехонского района  входят Адрианов монастырь (Белосельское СП) и Сохотский монастырь (Ермаковское СП).

В СНП Аганино на берегу реки Согожи планируется строительство нового туристического объекта «Деревня пошехонца» и в СНП Ясная Поляна – Центра по обслуживанию туристов.

Наряду с традиционными видами туризма в районе предполагается активное развитие сельского туризма, охотничьего и рыболовного туризма, экологического туризма, событийного и культурного туризма (районные и областные праздники и конкурсы). Во всех рекреационно-туристических зонах предусматривается возможность зимнего отдыха и отдыха с детьми.

|  | Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. |
| --- | --- |

### Электроснабжение

Сеть магистральных ЛЭП-220, 35 кВ на территории  Кременевского СП остается без изменения. Появление новых электроподстанций не планируется.

Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4кВ в населенных пунктах находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и ТП, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

|  | Водоснабжение и водоотведение |
| --- | --- |

Водоснабжение с. Кременево осуществляется за счет подземных источников -  артезианских скважин (реконструируются и модернизируются).

Артезианские скважины водоснабжения существуют и действуют (модернизируются) в СНП  Кременево  Крестцы и Малая Луха. В с. Кременево запланировано появление новой артезианской скважины, водоснабжение остальных СНП осуществляется из колодцев.

Очистные канализационные сооружения действуют в с. Кременево. На перспективу появление новых очистных канализационных сооружений не планируется.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

|  | Газоснабжение. |
| --- | --- |

По территории СП проходят магистральный газопровод «Горький – Ярославль - Череповец». Межпоселковые газопроводы обслуживают северо-западную часть СП.  Всего на территории СП природным газом обеспечены 2 СНП (с. Кременево и д.  Малая Луха).

Перспективные газопроводы-отводы (межпоселковые газопроводы) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к сетям природного газа: от ГРС «Пошехонье» на СНП Вощиково, Крестцы, Обновленское, Панфилово, Демихово, Окулово, Ляча.

Всего в перспективе планируется подключить к природному газу 8 СНП.

Остальные СНП на территории  Кременевского СП в перспективе остаются на обеспечении сжиженным газом.

Газопроводы-отводы оборудуются системой ГРП и ШРП, от которых газ подается по сетям низкого давления потребителям природного газа.

|  | Теплоснабжение |
| --- | --- |

Теплоснабжение Кременевского СП осуществляется от бытовых котельных (3).

Перспективное использование существующих отопительных и производственных котельных (с модернизацией) планируется на территории СНП Кременево (2 газовые кокельные) и  Вощиково (1 угольная котельная).

Для перспективной индивидуальной усадебной жилой застройки должны преимущественно использоваться индивидуальные системы теплоснабжения.

|  | Связь |
| --- | --- |

Сохраняются на перспективу с последующей модернизацией объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи на территории узла связи в районе СНП Обновленское, Смешково, Вощиково.

Сохраняются отделения почтовой связи в СНП  Кременево, Вощиково; Новых почтовых отделений на перспективу не планируется.

В соответствии с областной программой развития телефонной связи от 60 до 70% СНП на территории Кременевского СП должны быть на 1-ю очередь реализации генплана поселения оборудованы таксофонами.

|  | Основные планировочные ограничения. Охрана окружающей среды. |
| --- | --- |

К основным факторам негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Кременевского СП в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, животноводческие фермы, подсобные хозяйства и прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

-  источники негативных воздействий электромагнитных излучений и шума (воздушные линии электропередачи и понижающие подстанции).

-   несанкционированные свалки и другие нарушенные и загрязненные территории;

-   очистные сооружения канализации, отстойники, иловые карты;

-   выпуски загрязненных стоков в открытые водоемы и на рельеф;

-   кладбища;

-   магистральные газопроводы и ГРС.

Формирование природно-экологического каркаса территории Кременевского СП возможно с учетом следующих факторов:

| - - - - - | Перспективное сохранение земель лесного фонда и водного фонда (соответственно, на площади в 8 701,29 га – 40,5% и 239,25 га – 1,1%) как источников оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки; Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП; Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов спецназначения, а также от перспективных производств с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду; Увеличение на расчетный срок до 90% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки; Устройство на территориях существующих и перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения; |
| --- | --- |

В настоящее время организованные места для сбора, удаления и утилизации ТБО на территории Кременевского СП отсутствуют и Генпланом, с учетом особенностей развития этой территории на перспективу, не планируются.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Охрана водных ресурсов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохраной зоне и прибрежной полосе  рек  Ухры, Лужки, Кештомы, Акатовки, Еги, Коржи и других;

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Согласно  ст.65  Водного кодекса Российской ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 30 до 50 м.

В водоохранных зонах запрещается:

###### -       использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление  авиационных мер по борьбе с вредителями  и болезнями растений;

- в пределах прибрежных защитных полос, кроме того,  не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

В целях охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения,  создаются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охрана почв от загрязнения отходами производства и потребления.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  Кременевского СП, так и для Пошехонского района в целом. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В настоящее время на территории Кременевского СП нет организованных участков для сбора, удаления и утилизации ТБО, на перспективу новых полигонов ТБО не планируется, отходы вывозятся на территорию Пригородного СП Пошехонского МР (полигон ТБО ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» в районе СНП Аганино).

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Контейнера должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для комплексного решения вопросов связанных с охраной почв от загрязнения,  в поселении необходимо разработать мероприятия для создания благоприятных условий для сбора, удаления, временного хранения и утилизации ТБО, а именно:

- разработать схему санитарной очистки территории поселения;

- разработать  порядок обращения с отходами производства и потребления на территории поселения;

- выявить все несанкционированные свалки и провести их рекультивацию;

- организовать раздельный сбор отходов в жилом секторе в сменные контейнеры;

- обеспечить сбор (отдельно от ТБО) и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключить договора со специализированными организациями на сдачу вторичного сырья для  дальнейшей переработки.

- исключить из практики обращения с отходами их несанкционированное сжигание.

- всем природопользователям заключить договора на вывоз и захоронение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещение опасных отходов.

Комплексно вопросы санитарной очистки и обращения с отходами производства и потребления на территории Пошехонского МР будут рассматриваться в перспективе в «Схеме территориального планирования Пошехонского МР».

Состояние и охрана воздушного бассейна.

Наиболее характерными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу Кременевского СП, как и в целом для Пошехонского района, являются: углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой плотности населения, отсутствием вредных производств, относительно небольшим количеством транспортных потоков, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания  характеризуются низкой интенсивностью.

По состояние воздушного бассейна Кременевское СП,  относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. Отсутствие статистических данных по Кременевскому СП не позволяет произвести  более глубокий анализ  состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна Белосельское  СП может быть организация работы по проведению инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Проведение данной работы осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет собственных средств.

Рекомендуется также выполнение следующих мероприятий:

-  Осуществление организационных мероприятий по выявлению предприятий (в том числе сельскохозяйственных), для которых необходима разработка проектов СЗЗ, акцентировать внимание на предприятиях, в границах которых находится жилая зона.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон.

- Создание зеленых  защитных полос вдоль автомобильных дорог.

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов.

- В рамках плана реализации генерального плана предусмотреть меры по обеспечению мер по проведению мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно считать удовлетворительной.

|  | Охрана объектов культурного наследия. |
| --- | --- |

Все 4 объектов культурного наследия (см. пункт 1.5.4.) выявленные памятники  расположены, как правило, на территории СНП и их территориальный масштаб определяется земельными участками, которые данные памятники занимают.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)» от 11.10.2006 №63-з и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

|  | Основные технико-экономические показатели. |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - | Площадь территории Кременевского СП 21 498,4 га, в местной системе координат (СК-76) – 21 499,0 га; Население: существующее – 1062 чел., на расчетный срок (2026 г.) – 2 100 чел., на 1 очередь (2014 г.) – 1 650 чел.; Количество СНП – 42; Плотность сельского населения: существующая – 7,4 чел./кв.км, перспективная – 10,3 чел./кв.км; Средняя численность населения в СНП: существующая – 38,1 чел., перспективная – 52 чел.; Жилищное строительство: существующий жилой фонд: 49,6 тыс.кв.м, существующий ветхий и аварийный жилой фонд (под снос) – 1,1 тыс.кв.м, новое строительство на расчетный срок (2026 г.) – 20,8 тыс.кв.м, прирост жилого фонда – 19,7 тыс.кв.м, перспективный жилой фонд на расчетный срок (2026 г.) – 69,3 тыс.кв.м; Жилищная обеспеченность: существующая – 31,0 кв.м/чел., перспективная на расчетный срок – 33,0 кв.м/чел. Примечания: перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства. перспективные показатели по жилищной обеспеченности ориентируются на прогноз «Схемы территориального планирования Ярославской области» по муниципальным районам. |
| --- | --- |

|  | Сводный баланс земель при территориальном планировании Кременевского СП. |
| --- | --- |
| NN | Категория земель | Анализ территории (га) |
| пп | (наименование зон) | Существующее положение | Перспективное развитие | Соотношение сущ.(3)/ перс. (4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 10798,6946 | 10 786,48 | -12,2189 |
| 1.1. | Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. | 1,1482 | 1,1482 | ±0,00 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1009,0401 | 1021,259 | 12,2189 |
| 3. | Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, | 662,9753 | 662,9753 | ±0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | Земли промышленности | - | - | - |
| 3.2. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры | 660,1953 | 660,1953 | ±0,00 |
| 3.3. | Земли специального назначения | 2,78 | 2,78 | ±0,00 |
| 4. | Земли особо охраняемых природных территорий (в составе земель населенных пунктов) | 1,7148 | 1,7148 | ±0,00 |
| 5. | Земли лесного фонда | 8 701,29 | 8 701,29 | ±0,00 |
| 6. | Земли водного фонда | 4269,8353 | 4269,8353 | ±0,00 |
| 7. | Земли запаса | 82,97 | 82,97 | ±0,00 |
| 8. | Общая площадь (в границах СП) | 25524,8053 | 25524.8053 | ±0,00 |

|  | Основные источники информации |
| --- | --- |

| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ; Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ; Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ; Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; Закон Ярославской области «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» от 11.10.2006 №60-з; СНиП 2.07.01-62 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 11-04-2003 «Об утверждении «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области «Планировка и застройка городских округов и поселений Ярославской области» (утверждены постановлением администрации Ярославской области от 13.02.2008 №33-а); Нормативно-правовой акт «Схема территориального планирования Ярославской области» (2007 г.); «Проект районной планировки Пошехонского района» (1979 г.); Документация по проектированию и описанию прохождения границ муниципального образования «Кременевского сельского поселения» Пошехонского МР (2006г.); Паспорт безопасности Кременевского сельского поселения Пошехонского МР, 2008г (разработан согласно приказу МЧС РФ от 25.10.2004 №484); Схема газификации Пошехонского МР (2006г.); Данные об особо охраняемых природных территориях, расположенных в границах Кременевского сельского поселения Пошехонского МР (письмо департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 15.04.2009 № 01-04/75а); Данные об объектах культурного наследия, расположенных в границах Кременевского сельского поселения Пошехонского МР (письмо департамента культуры и туризма Ярославской области от 30.03.2009 № 404-к/01-37); Перечень автодорог, проходящих по территории Пошехонского МР (письмо департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 02.04.2009 №05-13/1174). «Инфраструктура городских и сельских поселений Ярославской области» (территориальный орган Госстатистики по Ярославской области, 2008г.); «Муниципальная целевая Программа развития туризма в Пошехонском муниципальном районе» утверждена решением Собрания депутатов Пошехонского муниципального района № 69 от 19.02.2009 года. «Архитектура и монументальное искусство Ярославской области: Каталог. Выпуск 1: Пошехонье. Пошехонский район» /Е.Г. Щеболева, В.М. Рудченко, И.К. Русакомский, Г.К. Смирнов. – Ярославль; Рыбинск: ОАО «Рыбинский Дом печати», 2006г. |
| --- | --- |

Список заявок на изменения в категориях земель по

Кременевскому сельскому поселению

| № заявки | Землепользователь | Место расположения участка ( район СНП) | Индекс | Кадастровый номер участка | Площадь участка по заявке, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хлынин С.А. | д. Крестцы | 1.1 | 76:12:173201:0084 | 3,55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 2 | Администрация Пошехонского МР | д. Лапушка | 2.1 | 76:12:050222 | 8,82 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 3 | Харченко А.В. | д. Пачеболка | 3.1 | 76:12:050203:0060 | 1,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
| 4 | Колхоз «Новая Кештома» | д. Вахтино | 4.1 | 76:12:050203:0020 | 1,90 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  |  | д. Большая Луха | 4.2 | 76:12:050203:0051 | 3,10 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |
|  |  | д. Панфилово | 4.3 | 76:12:050203:0041 | 2,30 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов |

| № заявки | Землепользователь | Место расположения участка ( район СНП) | Индекс | Кадастровый номер участка | Площадь участка по заявке, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Смирнов Ю.В. | д. Лапушка | 5.1 | 76:12:050201:54 | 0,50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

| № заявки | Землепользователь | Место расположения участка ( район СНП) | Индекс | Кадастровый номер участка | Площадь участка по заявке, га | Существующая категория земель | Перспективная категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Смирнов Ю.В. | с. Кременево | 5.2 | 76:12:050201:53 | 0,50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Итоговые показатели |
| Общее количество заявок | Общее количество изменяемых земельных участков | Общая площадь изменяемых земельных участков по заявке, га |
| 5 | 8 | 21,67 |

# Text boxes

Церковь Воскресения. Фото нач. 20 в. ЯИАХМЗ

Фрагмент интерьера. Фото 2000 г.