Приложение к постановлению Администрации

Пошехонского муниципального района

от 04.02.2011 г.   № 61/1

Целевая  программа

«Энергосбережение в Пошехонском муниципальном

районе  на 2011-2020годы»

Приложение к Постановлению

Жилищно–Коммунального

Комплекса  Пошехонского

муниципального района

от _______________ № ______

# ПАСПОРТ

# долгосрочной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЖКК ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НА 2011 - 2020 года»

| Наименование Программы | – Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пошехонского муниципального района на 2011 - 2020 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | – Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года. Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года; «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-тивности»; стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства области от __________ № __________»; Распоряжение Правительства Ярославской области от _______________ года № ___________ «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ярославской области. |
| Разработчики Программы | – Администрация Пошехонского муниципального района»; – ЗАО «Гарант-Аудит» |
| Заказчик Программы | – Администрация Пошехонского муниципального района»; |
| Куратор Программы | Глава администрации Пошехонского муниципального района |
| Цель Программы | повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития Пошехонского муниципального района за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города; |
| Задачи Программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов и их мониторинга. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Проведение энергоаудита и энергетических обследований. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. Сокращение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории Пошехонского муниципального района на 15% до 2015 г. и на 40% до 2020г по сравнению с 2007 годом. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход выполнения подпрограммы. | 1.Снижение потерь тепловой энергии; 2.Снижение удельного расхода условного топлива на 1 Гкал; 3.Уровень энергетической паспортизации бюджетных учреждений района; 4.Снижение потерь электрической энергии; 5.Уровень обеспеченности потребителей приборами коммерческого учета топливно-энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели | Повышение эффективности использования энергети- ческих ресурсов в жилищном фонде; повышение эффективности использования энергетичес- ких ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфра-структуры; увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; увеличение объема внебюджетных средств, исполь- зуемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; обеспечение средствами учета потребителей энергии, а также проведение энергетических обследований и реализация программ повышения энергоэффективности на подавляющей части энергопотребляющих объектов; вывод из оборота значительной части энергетических устройств и зданий низкого класса энергоэффективности |
| Сроки и этапы реализации программы | – сроки реализации: 2011 – 2020 годы – этапы реализации: I этап – 2011 – 2012 год; II этап – 2013 – 2014 годы; III этап – 2015 – 2020 годы. |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы; энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике; энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве; энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе; энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве; энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте |
| Объемы и источники финансирования | – Общий объем финансирования Программы составляет 5820,89 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 3331,02 тыс. рублей (2011-2012 годы – 2300 тыс. рублей; 2013-2014 годы – 250,11 тыс. рублей; 2015-2020 годы – 780,91 тыс. рублей); средства местного бюджета – 2489,87 тыс. рублей (2011-2012 годы – 256 тыс. рублей; 2013-2014 годы – 541,91 тыс. рублей; 2015-2020 годы – 1691,96 тыс. рублей); внебюджетные источники – 212,70 тыс. рублей (2011-2012 годы – 40,86 тыс. рублей; 2013-2014 годы – 41,69 тыс. рублей; 2015-2020 годы – 130,15 тыс. рублей) Примечание: Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Пошехонского муниципального района на соответствующий год |
| Мероприятия Программы | Организация обучения специалистов предприятий, организаций и учреждений по вопросам энергосбережения; разработка и согласование энергетических паспортов предприятий, организаций, учреждений; проведение энергетических обследований зданий, организаций и учреждений, жилищного фонда; утепление наружных поверхностей ограждающих конст- рукций; замена оконных конструкций на пластиковые; установка дополнительных тамбуров при входных дверях в подъезды; ремонт и теплоизоляция сетей тепло-, водоснабжения; установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха; установка коммерческих узлов учета коммунальных ресурсов и их диспетчеризация; установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения зданий; установка двухтарифных счетчиков электрической энергии; замена ламп накаливания на энергосберегающие; использование автоматизированных систем регулирования от освещенности и присутствия (пошаговое регулирование); перевод транспорта на дизельные двигатели, переход с бензинового двигателя на сжатый или сжиженный газ; строительство и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением требований действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию местных видов топлива, торфа, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | – за период реализации Программы планируется: Повышение энергетической безопасности Пошехонского муниципального района; обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического развития; нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители и на услуги ЖКХ; снижение нагрузки по оплате энергоносителей населением и муниципальным бюджетом; повышение экологической безопасности города и сни- жение рисков для здоровья населения; экономия средств на приобретение всеми потреби- телями города энергоресурсов; экономия средств местного бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов; поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства |
| Исполнители основных разделов программы. | Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры, связи, транспорта и энергетики; Администрация Пошехонского муниципального района; Бюджетные учреждения района; предприятия топливно-энергетического комплекса; управляющие компании; жилищные организации; подрядные проектные и строительные организации. |

- Общие положения

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (далее – Закон № 261-ФЗ),  ; Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года     № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года (Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года); «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Ярославской области от __________ 20____ года № ______»; Распоряжение Правительства Ярославской области от __________ 2010 года № _______ «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ярославской области.»

Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий Пошехонского муниципального района.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших задач экономического развития Пошехонского муниципального района.

- Содержание проблемы.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% (403 млн.тонн условного топлива (т.у.т.) от уровня потребления энергетических ресурсов. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее – ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП – более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП – не менее чем в 1,6 раза.

Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований. В этой связи создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Пошехонском муниципальном районе становится одной из приоритетных задач устойчивого развития города.

Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Пошехонском муниципальном районе является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение долгосрочной целевой программы Пошехонского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пошехонском муниципальном районе на 2011 - 2020 годы».

Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами, поскольку ее решение затрагивает все сектора экономики, всех производителей и потребителей энергии, требует государственного регулирования и высокой степени координации действий всех уровней: районного, областного, а также бизнеса (в т.ч. в рамках частно-государственного партнерства), населения и других экономических агентов. Кроме этого требуется запуск механизмов обеспечения их заинтересованности в реализации целей и задач Программы, мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. Решение основной программной задачи носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Без  использования программно-целевого метода возможно лишь точечное решение

некоторых локальных задач, которое не позволит достичь поставленных целей снижения уровня потерь энергетических ресурсов, снижения затрат средств бюджета муниципального образования на обеспечение бюджетного сектора энергетическими ресурсами, улучшения экологического состояния Пошехонского муниципального района.

Для   решения   проблемы  требуется   разработка   взаимоувязанного   по   срокам,

исполнителям и ресурсам перечня мероприятий, оформленного в виде долгосрочной целевой программы района, применение организационно-финансовых механизмов взаимодействия, концентрации ресурсов администрации района, хозяйствующих субъектов и населения, а также четкая координация их совместных усилий.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пошехонского муниципального района характеризуется повышенной энергоёмкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2007 году более 15,4 тыс. т.у.т.

В Пошехонском районе имеется 26 котельных мощностью 30,7 Гкал/ч, из них 5 котельных  мощностью 12.7 Гкал/ч.   выполняют муниципальный заказ для нужд населения и социальной сферы района, обеспечивая их отоплением и горячей водой.

ОАО «Пошехонская теплосеть» является основным продавцом тепловой энергии для всех потребителей района, 9  котельных в районе работают на природном газе, 3 котельные на жидком топливе, 8 на каменном угле, 2 котельные электрические, 4 на дровах. Годовой расход топлива составляет  5,2 тыс. т у т. В районе имеется 12,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, из них 10,6 км муниципальных.

Решения, принятые Правительством РФ, (Постановления от 7.04.07г.№205 «О внесении изменений в некоторые акты  Правительства РФ по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным ценам» и от 28 мая 2007г.№333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» )   коренным образом изменяют  направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для  эффективного потребления энергоресурсов и комплексного решения проблемы энергосбережения.

В соответствии с этими решениями,  к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2011г. вырастут по сравнению с  2007 годом в 2 раза.   Одновременно к 2011году будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100%. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей по сравнению с 2007 годом вырастет к 2011году в 1,8 раза. В таких условиях темпов роста цен на газ и электроэнергию стоимость тепловой энергии, производимой теплоснабжающими предприятиями района, будет расти от 10 до 20 процентов в год до 2012 года.

В результате до 2012 года ожидается стремительный рост основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Затраты организаций бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2006 годом в 3-4 раза.

В этих условиях  произойдет рост затрат предприятий района на оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов, что приведет к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности, росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом  доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах   бюджета района, опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов  в расходах на содержание бюджетных учреждений образования, здравоохранения, культуры и др.

Высокая энергоемкость предприятий района в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района и налоговых поступлений  в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо предпринять комплекс мер по повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов, т.е. энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов местного самоуправления, предприятий и бюджетных учреждений района.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками  либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего цены на энергоносители фактически сравняются с мировыми ценами. В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением в Ярославской области принят и с 01.01.2007 года вступил в силу Закон Ярославской области от 11.10. 2006 г. № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области»,  определивший цели, методы и основные направления действий в сфере энергосбережений.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Пошехонского муниципального района выглядит следующим образом:

Таблица 1

| Направления потребления | Доля в суммарном объёме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электри- ческой энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 4 | - | 4,12 | 0,38 |
| Топливно-энергетический комплекс | - | 0,45 | - | 0,02 |
| Сельское хозяйство | 18 | 0,21 | 3,52 | 1,24 |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 37 | 43,6 | 85,84 | 6,67 |
| Социальная сфера | 14,1 | 43,31 | 6,52 | 2,55 |
| Строительство | 0,6 | 0,03 | - | 0,04 |
| Прочие | 26,3 | 12,4 | - | 89,1 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории Пошехонского муниципального района будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

Основным инструментом управления энергосбережением 
в соответствии с Законом Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

Статья 9 указанного Закона Ярославской области устанавливает следующие условия получения органами местного самоуправления финансирования из областного бюджета.

Дополнительным условием предоставления из областного бюджета финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований является соблюдение требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведения энергетических обследований организаций;

- составления и ведения энергетических паспортов;

- ведения топливно-энергетических балансов;

- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Ярославской области, государственных учреждений Ярославской области и государственных унитарных предприятий Ярославской области;

- информационного обеспечения энергосбережения.

При несоблюдении органами местного самоуправления указанных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета орган, исполняющий областной бюджет, по предложениям уполномоченных органов вправе в соответствии с действующим законодательством приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) соответствующим местным бюджетам».

Таким образом, принятие муниципальных программ энергосбережения, направленных на выполнение указанных мероприятий, является необходимым условием предоставления финансирования из областного бюджета.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» на 2011-2020 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального района.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 36,9 млн. рублей в год (в 2007 году – 23,8 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
с 8,4 процента до 9,5 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Существуют основные риски, связанные с реализацией Программы, которые определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

-    дерегулированием  рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Пошехонского муниципального района.

- Цель и задачи Программы.

3.1.  Целью Программы является:

- повышение качества жизни населения и создание условий для инновационного развития Пошехонского муниципального района за счет обеспечения рационального использования энергетических ресурсов в экономике и социальной сфере города;

3.2. В соответствии с вышеназванными целями, основными задачами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пошехонском муниципальном районе являются:

- разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- установка приборов учета энергетических ресурсов и их диспетчеризация;

- развитие специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Технические задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают в себя:

- проведение обязательных энергетических обследований на объектах, расположенных на территории района, с их последующей паспортизацией;

- применение информационных технологий для автоматизации процессов формирования баз данных энергосберегающего оборудования и технологий, а также формирования информационно-аналитического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории автономного округа;

- внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;

- осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности по актуальным направлениям энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Под энергетическим обследованием понимается сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых на территории Пошехонского МР энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Обязательное энергетическое обследование на территории муниципального образования должны проходить:

- получатели бюджета Пошехонского МР;

- организации, осуществляющие на территории Пошехонского МР регулируемые виды деятельности;

- организации, осуществляющие на территории Пошехонского муниципального района производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;

- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств бюджета области и средств бюджетов Пошехонского МР.

По результатам энергетического обследования должны быть составлены энергетические паспорта, которые позволят обеспечить совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов, а также сформировать перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для обследуемых объектов.

Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволит автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.3.  Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- создание специализированного сайта  в сети Интернет, направленного на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.

3.4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;

- сокращение расходов бюджета Пошехонского МР на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений и органов государственной власти;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- Сроки и этапы реализации Программы.

таблица 2

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап; I I этап; I I I этап; | 2010-2012 гг. 2013-2014 гг. 2015-2020 гг. | Обеспечение потребностей населения и экономики Пошехонского муниципального района в энергетических ресурсах. Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства к 2015 году на 30-50% от уровня 2007 года. Использование энергосбе-регающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. Обеспечение сокращения энергопотребления и платежей населения за коммунальные услуги не менее чем на 3% ежегодно в сопоставимых с 2007 годом ценах до 2015 года. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - на 15% к 2015 году, и на 40% к уровню 2020 года. Стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда. Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет: 8. развития нормативной правовой базы муниципального образования и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 9. проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения |

## Перечень подпрограмм.

## Предусматривается реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в следующих основных сферах:

- коммунальное хозяйство;

- жилищный комплекс;

- бюджетная сфера;

- жилищное и гражданское строительство;

- сельское хозяйство;

- транспорт.

### 5.1. Коммунальное хозяйство.

В рамках данного направления предполагается осуществить следующие мероприятия:

- проведение энергетических обследований предприятий жилищно-коммунальной сферы района с их последующей паспортизацией;

- модернизация котельных с использованием современных энергосберегающих технологий путем оснащения их пластинчатыми теплообменниками, средствами автоматизации теплопотребления, частотными регуляторами электроприводов, узлами учета и регулирования потребления тепловой энергии и воды, современной запорной арматурой;

- внедрение систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального хозяйства, в том числе внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергетических ресурсов, автоматизированной системы управления технологическим процессом горячего водоснабжения, отопления на центральных тепловых пунктах, котельных и т.д.;

- замена ветхих теплосетей на теплосети с пенополиуретановой изоляцией по технологии «труба в трубе»;

- внедрение частотно-регулируемых приводов на объектах коммунального хозяйства;

- оптимизация режимов работы источников теплоснабжения и распределения тепловых нагрузок в целях выработки электроэнергии на тепловом потреблении, обеспечивающей максимальную экономию топлива.

5.2. Жилищный комплекс.

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. Общая площадь жилищного фонда Пошехонского района составляет 490 тыс.кв.м. В районе имеется 990 многоквартирных жилых домов. Доля расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг постоянно растет.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является реализация комплекса мер, направленных на приведение энергоемкости в данной сфере к современным требованиям.  При обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

В рамках данного направления предполагается осуществить следующие мероприятия:

- организация работ по оснащению всех многоквартирных домов в жилищном фонде района приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии;

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде;

- проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, находящихся в жилищном фонде района, по переходу на расчет по показаниям приборов учета;

- сокращение потребления энергетических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда за счет реализации мер по предотвращению утечек тепловой энергии, в том числе утепление многоквартирных домов (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, дверных и оконных заполнений, устройство наружных тамбуров);

- реконструкция и капитальный ремонт зданий с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;

- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

- замена оконных заполнений с применением современных энергосберегающих технологий, остекление лоджий и балконов в многоквартирных домах;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, использование при освещении лестничных площадок многоквартирных домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов.

5.3. Бюджетная сфера.

В течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения района обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного им в 2007 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящихся в собственности Пошехонского МР, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

- установление ежегодных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды организациям бюджетной сферы с учетом достигнутой экономии потребления и формирование ежегодного энергетического баланса лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды;

- планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2007 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года;

- установление норм расходов энергетических ресурсов для установления нормативов финансирования муниципальных услуг для типовых объектов бюджетной сферы;

- проведение энергетических обследований и паспортизации в бюджетной сфере, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений, повышение теплозащиты зданий и тепловых сетей, внедрение приборов учета энергетических ресурсов и систем погодного и временного регулирования;

- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;

- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководителями бюджетных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможности заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.

  - Жилищное и гражданское строительство.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проектирование зданий и сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;

- обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов и конструкций при разработке проекта организации строительства;

- организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;

- вовлечение в систему сертификации строительного комплекса стандартов саморегулируемых и общественных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений;

- создание и использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ;

- создание и использование новых материалов и конструкций, технологических процессов, исключающих или снижающих расход энергетических ресурсов;

- строительство жилых домов и общественных зданий из экологически чистых материалов;

- применение материалов с повышенной долговечностью, что позволяет увеличить межремонтные сроки, сократить затраты на капитальные ремонты;

- максимальное приближение производства отдельных материалов и конструкций к строительной площадке (монолитный каркас, вспененные пластмассы и др.);

- применение эффективных герметиков и гидроизоляционных материалов, уменьшающих воздухопроницаемость столярных изделий;

- использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;

- строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;

- создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства;

- введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;

- запрещение использования «мокрого» утепления наружных стен при проектировании новых зданий и сооружений;

- запрещение применения теплоизоляции с внутренней стороны;

- управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);

- применение эффективных опалубочных систем многократного использования;

- уменьшение потерь тепла через оконные и дверные проемы;

- исключение устройства окон по обеим наружным стенам угловых комнат;

- устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;

- внедрение интеллектуальных систем отопления;

- применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники;

- обязательное внедрение при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений отопительных систем с горизонтальной разводкой;

- применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства.

### Сельское хозяйство.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве Пошехонского муниципального района являются:

- внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомассы, местных видов топлива, торфа, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;

- применение технологий и оборудования для получения жидкого топлива (посредством «быстрого пиролиза») из торфа, древесных и растительных отходов, биомассы;

- внедрение технологий и комплекта оборудования для одновременной переработки навоза (помета) в удобрения и биогаз;

- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т.д.;

- использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

- оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;

- применение системы отопления сельскохозяйственных объектов на базе инфракрасных газовых горелок;

- использование естественного холода;

- повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования;

- разработка и освоение ветродизельных комбинированных установок для автономных сельских потребителей.

### Транспорт.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта в Пошехонском МР являются:

- проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация);

- снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;

- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;

- замещение бензина другими видами топлива, в первую очередь сжатым и сжиженным газом;

- модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

- Основные мероприятия подпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. | Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке) | Срок исполнения | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  |  |  |  | 2009-2010 | Отдел ЖКХ, связи, транспорта и энергетики Юридический отдел |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению |  |  |  |  |  | ОАО «Пошехонская теплосеть» ОАО «Пошехонский водоканал» ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» |
| 1.3. | Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях коммунального комплекса |  |  |  |  | - | - |
| 1.4. | Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса |  |  |  |  | 2010 | ОАО «Пошехонская теплосеть» ОАО «Пошехонский водоканал» ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» |
| 1.5. | Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: – техническое перевооружение оборудования не предприятии ОАО «Пошехонская теплосеть» ; | 1000 | 1000 |  | внебюджетные источники | 2009 | ОАО «Пошехонская теплосеть» |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение обязательных энергетических обследований энергоснабжающих предприятий области с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | 2009-2010 | ОАО «Пошехонская теплосеть» ОАО «Пошехонский водоканал» ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» |
| 3.4. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | 2009-2010 | ОАО «Пошехонская теплосеть» ОАО «Пошехонский водоканал» ОАО «ЖКХ г. Пошехонье» |
| 3.5. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР: - установка приборов учёта на объектах газоснабжения района г. Пошехонье ул. Советская, 35; ул. наб.р.Пертомки, 10; ул. Красноармейская, 1; ул. Первомайская; ул. Маяковского, 15; ул. Воёнова, 20; территория Промкомбината; ул. Троицкий ручей; пер. Сыроделов; ул. Преображенского Пошехонский район с. Гаютино; д. Малафеево; д. Пегаскино; д. Зинкино; д. Петрино. | 55 |  | 55 | местный бюджет | 2010 | Администрация Пошехонского муниципального района |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
|  | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса |  |  |  |  | 2009-2010 | Администрация Пошехонского муниципального района |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
|  | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов ОКК муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1055 | 1000 | 55 |  |  |  |

- Основные  мероприятия  подпрограммы «Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. | Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке) | Срок исполнения | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
| 2.1. | Реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования по: - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения; - автоматизации работы электроплит; - оптимизации работы вентсистем; - внедрению частотно-регулируемого привода в лифтовом хозяйстве; - автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов; - внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения; - модернизации тепловых пунктов; - утеплению чердачных перекрытий и подвалов; - утеплению входных дверей и окон; - установке теплоотражателей; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время; - регулировке систем отопления; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления; - утеплению фасадов; - установке водосберегающей арматуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |
| 4.1. | Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде муниципального образования - установка приборов учёта электроэнергии: г. Пошехонье ул. Терешковой, 33; ул. Пролетарская, 5; ул. Пролетарская, 15; ул. Пролетарская, 2; ул. Пролетарская, 24; ул. Семенишина, 6; ул. Семенишина, 2; ул. Даниловская, 10; ул. Даниловская, 9; ул. Пролетарская, 36; ул. Любимская, 13; ул. Рыбинская, 33; ул. Рыбинская, 20; ул. Любимская, 15; ул. Пролетарская, 27; ул. Рыбинская, 26; ул. Пролетарская, 12 и 12а; ул. Преображенского, 16; ул. Преображенского, 18; ул. Преображенского, 4; ул. Преображенского, 22; ул. Преображенского, 24; ул. Преображенского, 26; ул. Преображенского, 5а; ул. Советская, 16; ул. Советская, 19; ул. Преображенского, 2; ул. Преображенского, 11 и 11а; ул. Преображенского, 14; ул. Преображенского, 20; ул. Рыбинская, 12а; ул. Семенишина, 7а. | 240 |  | 240 | внебюджетные фонды | 2009-2010 | ОАО «ЯСК» |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 240 |  | 240 |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 240 |  | 240 |  |  |  |

- Планируемые мероприятия по энергосбережению на 2011 год в Пошехонском муниципальном районе.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | Количество учреждений | Объём финансирования за счёт: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средств областного бюджета, тыс. руб. | Средств местных бюджетов, тыс. руб. |
| 1. | Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений. | 5 |  |  |
| 2. | Установка приборов учёта тепловой энергии, в том числе: 1) Администрация Пошехонского МР; 2) Управление финансов МР | 2 1 1 | 185 0 185 | 21 0 21 |

- Планируемые мероприятия по энергосбережению на 2012-2013 годы в Пошехонском муниципальном районе.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования за счёт: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средств областного бюджета, тыс. руб. | Средств местных бюджетов, тыс. руб. |
| 2012 год |
| 1. | Модернизация котельной ДК с. Гаютино | 495 | 55 |
| 2. | Замена оконных блоков в здании СОШ №1 г. Пошехонье | 1170 | 130 |
| 3. | Изготовление проектно-сметной документации по модернизации котельной МОУ Гаютинская СОШ | 450 | 50 |
|  | Итого: | 2115 | 235 |
| 2013 год |
| 1. | Замена оконных блоков в здании СОШ №1 г. Пошехонье | 1305 | 145 |
| 2. | Модернизация котельной МОУ Гаютинская СОШ | 1395 | 155 |
|  | Итого: | 2700 | 300 |

# Показатели ТЭР.

# Целевые показатели

Перечень целевых показателей для мониторинга реализации Программы приведен в Приложении 1.

# Расчет целевых показателей

Расчет целевых показателей для мониторинга реализации Программы приведен в Приложении 2.

# Механизм реализации Программы

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы (далее – Механизм реализации) является составной частью формирующейся в настоящее время регионе структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

В Механизме реализации администрация  Пошехонского муниципального  района осуществляет итоговый контроль за выполнением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Администрация ЖКК Пошехонского МР взаимодействует с администрацией района в целях выработки решений, необходимых для обеспечения проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Пошехонском МР.

Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления и принятие решений по выполнению Программы следует возложить на Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Пошехонском МР (далее – Координационный совет).

В целях координации и согласованного осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с федеральной и окружной политикой в данной области необходимо обеспечить взаимодействие администрации Пошехонского МР и Координационного совета с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, федеральными организациями и органами исполнительной власти автономного округа.

На департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации района возлагаются функции заказчика Программы, осуществляющего:

текущее управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из местного бюджета;

размещение муниципального заказа в целях исполнения мероприятий Программы, предусматривающих финансирование из местного бюджета;

расчет и уточнение значений целевых показателей и индикаторов Программы;

разработку в пределах своих полномочий проектов нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

согласование финансовых механизмов реализации Программы;

координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий;

подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизма реализации целевой программы;

организацию размещения в средствах массовой информации и сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных средств;

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализацию Программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий:

структурными подразделениями Администрации Пошехонского МР;

организациями с участием Пошехонского муниципального района (по согласованию);

энергосервисными компаниями и иными исполнителями мероприятий Программы, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

организациями, реализующими мероприятия Программы и не получающими денежных средств из местного бюджета (по согласованию).

Контроль за реализацией целевой программы осуществляет заместитель главы города, курирующий деятельность муниципального заказчика.

# 14. Оценка ожидаемой эффективности Программы

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих показателей социально-экономического развития и экологической эффективности г. Пошехонье:

1) обеспечение потребностей населения и экономики Пошехонского МР в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого экономического роста:

удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости экономики и бюджетной сферы города к 2020 году на 40 %;

использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;

- развитие топливно-энергетического и коммунального комплекса Пошехонского МР, повышение эффективности его функционирования:

обеспечения эффективной работы городской энергосистемы, предусматривающей надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей энергетических ресурсов;

создание условий для присоединения дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 8-10 % в 2020 году.

ПРИЛОЖЕНИЯ