ПРОЕКТ

__________________                                                                      №__________

г. Пошехонье

О внесении изменений в решение

Собрания Депутатов Пошехонского

муниципального района от 16.02.2017г.

№ 408 «Об утверждении местных

нормативов градостроительного проектирования

Пошехонского муниципального района»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», ст. 32 Устава Пошехонского муниципального района, во исполнение постановления администрации Пошехонского муниципального района от 03.06.209 г. № 373 «О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования», Собрание Депутатов Пошехонского муниципального района

РЕШИЛО:

1.Внести следующие изменения в Приложение к решению Собрания Депутатов Пошехонского МР от 16.02.2017 г. № 408 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пошехонского муниципального района», дополнив пунктами следующего содержания:

Объекты благоустройства территории

Площадки общего пользования в жилой застройке

Таблица

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 0,7 | не нормируется |
|  | Площадка для отдыха взрослого населения | м2/чел. | 0,1 |  |
|  | Площадка для занятий физкультурой | м2/чел. | 2,0 |  |
|  | Площадка для хозяйственных целей | м2/чел. | 0,3 |  |
|  | Озеленение | м2/чел. | 6,0 |  |

Примечания:

При соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов удельные размеры площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона (квартала) для школьников и населения.

Также в случае наличия в микрорайоне (квартале) зелёных насаждений общего пользования и соблюдения нормы обеспеченности микрорайона (квартала) озеленёнными территориями допускается уменьшать удельные размеры озеленения дворовых территорий на 50 процентов.

Объекты в области автомобильных дорог местного значения

Плотность улично-дорожной сети

Таблица

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов | км/1 км2 территории | 3,74 | не нормируется |

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта

Таблица

| Наименование расчётного показателя | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях | км/1 км2 территории | 1,5 | не нормируется |

Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта

Таблица

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Остановочные пункты на линиях общественного пассажирского транспорта (автобусных, троллейбусных) | м, между остановочными пунктами | 600 | м | 800 |

Объекты водоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения хозяйственно-питьевым водоснабжением | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л/сут на 1 жителя | 125 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 160 |
| 3 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными, с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 220 |
| 4 | Норма водоснабжения от уличных водоразборных колонок | м3/чел. в месяц | 0,90 |
| 5 | Норма расхода воды на механизированную поливку усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка, л/м2 | 0,3 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку городских зелёных насаждений | 1 поливка, л/м2 | 3 |
| 7 | Норма расхода воды на поливку газонов и цветников | 1 поливка, л/м2 | 4 |

### Объекты теплоснабжения

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Таблица

| № | Наименование показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения тепловой энергией | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Норма потребления тепловой энергии в жилых домах квартирного типа с центральным отоплением и общежитиях с центральным отоплением | Гкал на 1 м2 | 0,02 |

### Объекты водоотведения

Согласно постановлению Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению» норматив по водоотведению определяется исходя из суммы нормативов потребления по холодному и горячему водоснабжению с учётом степени благоустройства многоквартирных домов или жилых домов.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Пошехонского муниципального района в разделе «Территориальное планирование» и опубликовать в газете «Сельская новь» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в течении 5 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Председатель Собрания Депутатов

муниципального района                                                             С. В. Кайдалов